## Slide 1
第4章 存储子系统
本章需解决的主要问题：
（1）存储器如何存储信息？
（2）在实际应用中如何用存储芯片组成具有一定容量的存储器？
（3）如何改进存储系统的性能？

## Slide 2
外存
4.1 概述
1.存储系统的层次结构
CPU
Cache
主存
L1、L2、L3
三级存储体系
主存-外存层次：增大容量
主存-高速缓存层次：提高速度

## Slide 3
（1）主存
（内存）
主要存放CPU当前使用的指令和数据。
工作速度快
有足够的存储容量
（2）辅存
（外存）
存放大量的后备程序和数据
速度较慢
容量较大
能随机访问

## Slide 4
（3）高速缓冲存储器(Cache)
存放CPU在当前一小段时间内多次使用的程序和数据，以缓解CPU和主存的速度差异。
速度非常快
容量却很小
CPU
Cache
主存
外存
CPU Cache 主存
命中
不命中
速度逐渐变慢、容量逐渐变大、价格逐渐便宜

## Slide 5
2.物理存储器与虚拟存储器
物理存储器:
物理形态上真实存在的存储器，简称为实存，其地址称为物理地址或实地址。
虚拟存储器:
虚拟存储器是一个逻辑模型，并非物理存在，基于物理存储器并靠硬件+操作系统的映射来实现。
逻辑上能提供比物理存储器更大的虚拟存储空间，相关地址称为虚地址或逻辑地址。
虚拟存储技术
内存
外存

## Slide 6
3.存储器的分类(按存储介质)
（1）半导体存储器
静态存储器:利用双稳态触发器的两个稳定状态存储信息,信息易失
（2）磁表面存储器
利用磁层上不同方向的磁化区域表示信息,容量大,非破坏性读出,长期保存信息,速度慢,外存
例如：IDE硬盘，SATA硬盘
动态存储器:依靠电容上的电荷暂存信息，主存

## Slide 7
（3）光盘存储器
利用光斑的有无/晶相等变化表示信息,容量很大，非破坏性读出,长期保存信息,速度慢,外存
只读型光盘CD-ROM
一次写入型光盘WORM
可擦除/重写型光盘

## Slide 8
3.存储器的分类(按存取方式)
随机存取：
按地址访问存储器中的任一单元，访问时间与存储单元的地址无关。
（1）随机存取存储器(RAM，ROM)
ROM
例如，微程序控制器中的控制存储器（CM）
RAM
例如，主存

## Slide 9
RAM：
频率-存取周期或读/写周期(ns)
固化型：
可读可写
ROM：
只读型
PROM：
用户不能写入数据
用户可写入一次
EPROM：
可多次编程
（紫外线擦除）
EEPROM：
可多次写入
（电擦除）
速度指标：
通常用作主存、高速缓存。
FLASH Memory（闪存）
如：SDR/DDR/DDR2-4
接近
Notes: 传统的SDR SDRAM只能在信号的上升沿进行数据传输，而DDR SDRAM却可以在信号的上升沿和下降沿都进行数据传输，所以DDR内存在每个时钟周期都可以完成两倍于SDRAM的数据传输量，这也是DDR的意义——Double Data Rate，双倍数据速率

## Slide 10
（2）顺序存取存储器（SAM）
访问时读/写部件按顺序查找目标地址，访问时间与数据的存储位置有关。
定位操作
平均定位时间(ms)
数据读/写操作
两步操作
速度指标
数据传输率(b/s)
例如：磁带机（录音机）、电影胶片。

## Slide 11
（3）直接存取存储器（DAM）
访问时读/写部件先粗定位一个小区域，再在该区域内顺序查找。
三步操作
定位（寻道）操作
等待（旋转）操作
读/写操作
速度指标
平均定位（平均寻道）时间(ms)
平均等待（平均旋转）时间(ms)
数据传输率(b/s)
访问时间与数据位置有关，例如: 硬盘。

## Slide 12
4.存储器的技术指标
(1)存取时间
(2)存取周期
从存储器收到读写命令，到存储器读出（写入）信息所需要的时间，TA
存储器做连续访问操作过程中一次完整的存取操作所需的总时间，TM
存取时间
存取周期
恢复期
(通常TM > TA)

## Slide 13
(2)数据传输率−R
单位时间内存取信息的数据量，也叫带宽或频宽
数据传输率(R) =
存储器的位宽
存取周期
bps
【例】某双通道DDR-4内存传输频率为3200MHz，位宽64比特，则其有效带宽为：
RDDR-4 =
(64b×3200MHz÷8)
= 51.2GBps
×2