## Slide 1
本章主要讨论：
第5章 总线与I/O子系统
接口的基本概念
中断方式及其接口组成
DMA方式
总线的基本概念

## Slide 2
5.1 概 述
5.1.1 总线与接口简介
数据总线
地址总线
控制总线
总线(bus)：一种用来连接各功能部件并承当部件之间信息传送任务的信息公共通路。
特点：分时共享

## Slide 3
I/O接口：主机和外设的衔接部分，位于总线和外部设备之间。
接口1
外设
系统总线
接口n
外设
…
I/O接口的基本功能
接收CPU送来的地址码，选择接口中的寄存器供CPU访问。
(1)设备寻址
(2)数据缓冲
实现主机与外设的速度匹配,缓冲深度与传送的数据量有关。

## Slide 4
接口
外设
系统总线
接收主机CPU的控制命令、保存状态信息，协助主机实现对I/O传送操作的控制。
(4)控制逻辑功能
(3)预处理功能
串-并格式转换（串口）
数据通路寬度转换（并口）
高-低电平转换

## Slide 5
I/O接口的分类
1.按数据传送格式划分
(1)并行接口
接口
外设
系统总线
接口两侧均并行传输数据。
并
并
(2)串行接口
适用于设备本身并行工作，距主机较近的场合。
串
接口与外设一侧串行传送。
适用于设备本身串行工作，或距主机较远，或需减少传送线的情况。

## Slide 6
2.按时序控制方式划分
（1）同步接口
接口与系统总线的信息传送采用同步方式控制
（2）异步接口
接口与系统总线的信息传送采用异步方式控制
3.按I/O操作的控制方式：
（2）中断接口
（3）DMA接口
（1）PIO接口
（4）IOP/PPU接口

## Slide 7
5.2 总 线
5.2.1 总线的特性与分类
物理特性：几何尺寸、形状、引脚数、排列等
功能特性：规定信号线的功能
电气特性：信号方向，电平范围
时间特性：何时有效，持续时间
总线的特性
一种用来连接各功能部件并承当部件之间信息传送任务的公共信息通道。

## Slide 8
总线的逻辑连接及作用
（1）单总线结构
现在的系统，很少再使用这种单总线结构！
CPU
接口
显示器
主存
接口
键盘
接口
外存
…
特点：它是部件之间信息交互的唯一通路。
竞争激烈、响应慢

## Slide 9
（2）多总线结构
…
CPU
显示器
主存
网络
外设
芯片组
芯片组
外设
音频
…
前端总线
VGA
PCIE
I/O总线
PCIE
DMI
特点：有多组总线，
分摊负载，
传输效率高！
现在的系统，普遍都使用多总线结构！

## Slide 10
总线的分类
（1）按功能分类
内总线 局部总线 系统总线 外总线
（2）按数据传送格式分类
并行总线 串行总线
（3）按时序控制方式分类
同步总线 异步总线
芯片内
板卡内
计算机内
多机集群

## Slide 11
5.2.2 总线的标准
√为了使不同部件都连接到总线上并与之交互通信，就必须制定公共的技术规范。
1、为何要制定总线标准？
采用总线结构的好处:
① 技术工程角度：简化硬件设计、易于扩充;
② 从用户的角度：具有“易获得性”;
③ 从厂商的角度：易于批量生产、降低成本。
√便于灵活组成计算机系统。

## Slide 12
2、总线标准包括哪些方面？
机械结构规范
约定模块尺寸、形状、引脚数及位置等。
功能规范
约定引脚的名称和功能、相互作用时应遵守的协议及工作过程等。
电气规范
约定引脚工作时的有效电平、转换时间、负载能力、额定值和最大值等。

## Slide 13
3、常见的总线标准
QPI、DMI、PCI、ISA、EISA、SCSI、USB，等等
总线 | 开发者 | 宽度 | 频率 | 传输率
ISA | IBM ，1984 | 8/16 | 8.33M | 8.33/16.66MB/s
EISA | Compaq等，1988 | 32 | 8.33M | 33.3MB/s
AGP | Intel，1996 | 32 | 1/2/4/8×66.6M | 266.4MB/s…
PCI | Intel，1991 | 32/64 | 33/66/133M | 132MB/s…
已发展出多个版本
最新PCI-E 3.0 X16 (10GB/s)
即将出现PCI-E 4.0 (16GB/s)
Notes: DMI:直接媒体接口
QPI:快速通道互联

## Slide 14
5.2.3 总线设计要素
1、总线宽度和频率
宽度：总线各功能组中的信号线数量，32位或64位；
频率：每秒数据传输的次数，33MHZ、133MHZ等；
带宽(bandwidth)：单位时间总线传输的数据量(Bps,B/s)。
BW=
(总线频率×总线位宽) ÷8
(Bps)

## Slide 15
2.总线周期与操作过程
①主设备申请总线，仲裁器裁决并批准；
主设备：申请并掌握总线权限的设备。
从设备：与主设备对应的设备。
(1)总线操作的基本步骤
②主设备掌握总线，启动总线周期，发地址和操作类型；
③从设备响应，主从设备之间数据传输；
④主设备释放总线，结束总线周期。
总线周期：通过总线完成一次完整数据传输的时间；

## Slide 16
(2)总线上的数据传输模式：
单周期模式
突发模式(burst)
传输特点：申请1次，只分配1个总线周期，只传送1次数据；
传输特点：申请1次，分配多个总线周期，可传输多个数据字。

## Slide 17
3.总线的时序和控制
（1）同步总线
由统一的时序信号控制总线上的传送操作。
在固定时钟周期内（4个时钟周期）完成传送，由同步脉冲定时打入。
时钟
T1
T3
T2
T4
地址
读出数据
打入地址
打入数据

## Slide 18
总线请求
（2）异步总线
√无固定的时钟周期划分；
(主设备 CPU)
总线批准
(CPU 主设备)
主同步信号
(主设备 从设备)
从同步信号
(从设备 主设备)
总线周期
总线传送
（时间可变）
（时间可变）
总线权切换
√总线周期由传送的实际需要决定；
√以异步应答方式控制总线传送操作；

## Slide 19
（3）扩展的同步总线
以时钟周期为时序基础，允许总线周期中时钟数可变。
注意几个“周期”概念：
时钟周期：
CPU一步操作(1次内部数据通路传送)时间。
总线周期：
经过总线的一次数据传送(访存)时间，通常包含若干时钟周期。
工作周期：
指令周期中的一个操作阶段。
可包含多个总线周期。
…
…
总线请求
CPU响应
释放总线
nT
nT
同步中引入了异步应答思想

## Slide 20
4.总线的仲裁
总线上可能挂接多个设备，为了解决总线控制权的竞争问题，必须有总线仲裁部件，以某种规则裁决、分配总线的控制权。
多个主设备提出总线控制请求时，一般采用优先级或公平策略进行仲裁。
按照总线仲裁电路的位置不同，仲裁方式分为：
集中式仲裁；
分布（散）式仲裁；

## Slide 21: 集中式仲裁
集中式仲裁中每个模块有两条线连到中央仲裁器：
一条是送往仲裁器的总线请求（BR）信号线；
一条是仲裁器送出的总线授权（BG）信号线。
常用三种仲裁方式：
链式查询；
计数器定时查询；
独立请求方式；

## Slide 22
（1）链式查询集中式总线仲裁
总线授权
总线仲裁器
总线请求
总线忙
设备1
设备2
设备n
总线授权信号被依次串行地传送到所连接的外围设备上进行比较。
离总线控制器的逻辑距离决定，越近优先级越高。

## Slide 23
定时查询计数
总线仲裁器
总线请求
总线忙
设备1
设备2
设备n
（2）计数器定时查询方式总线仲裁
当查询计数器计数值与发出请求的设备编号一致时，中止查询，该设备获总线控制权。
优先级灵活：计数器初值、设备编号可通过程序设定，优先次序可用程序控制。

## Slide 24
（3）独立请求方式总线仲裁
总线忙
总线请求
总线授权
设备1
设备2
设备n
总线仲裁器
总线请求
总线授权
总线请求
总线授权
各设备均通过专用请求信号线与仲裁器连接，且通过独立的授权信号线接收总线批准信号。

## Slide 25
主-外信息传送的控制，从CPU角度，则需要综合考虑以下问题：
（1）主机启动外设后，在外设准备或I/O操作期间，主CPU等待还是并行执行？
（2）如果并行，那么I/O操作完成后，外设后如何通知主CPU执行善后工作？
（3）主CPU通过什么方式来实现具体的I/O操作控制？
执行程序？授权给硬件控制？授权给下级CPU？
5.3 直接程序传送方式与接口

## Slide 26
主机与外围设备之间的I/O操作通常有4种不同的工作模式:
1、直接程序传送方式(PIO)
2、程序中断方式(Interrupt)
3、直接存储器访问(DMA)方式
4、IOP或PPU方式(专用处理器/处理机)
各种方式工作模式的核心差异在于：
在数据I/O过程中，主CPU承担的任务不同。

## Slide 27
特征：主CPU执行I/O程序实现主-外的数据I/O；
1.外设状态
空闲
工作
结束
启动
完成1次
I/O
停止
再重复
00
01
10
空闲：调用前，设备未工作；
结束：调用后，设备完成了具体的I/O操作。
在接口中设置状态字来表示外设状态。
工作：设备在执行I/O操作

## Slide 28
2.状态查询
启动外设
外设就绪？
N
Y
I/O操作
3.优缺点
硬件开销小,
实时处理能力差，并行程度低。
4.应用场合
I/O效率要求不高、数据量少，如外设的诊断或调试。

## Slide 29
5.程序查询方式接口功能模型
.
数据缓冲寄存器
地址码
译码
IOW
IOR
命令/状态字寄存器
系统总线
外
部
设
备

## Slide 30
PIO工作机制归纳如下：
需要专用的I/O程序；
主机CPU执行I/O程序：不断查询外设状态，进而控制具体的数据I/O过程（主机←→外设）。
数据I/O过程中主CPU无法执行其它计算任务，对其它外设的请求响应慢。
主CPU完全束缚于简单的数据I/O控制，利用率低。