## Slide 1
5.4 中断方式与接口
5.4.1 中断基本概念
1.定义
在程序运行过程中,如果发生某种随机事态，CPU暂停当前程序(被中断)，转而执行该事态对应的服务程序（中断处理程序），结束后再恢复原程序的执行。
实质：程序切换
主要特点：随机性

## Slide 2
程序m
发出中断请求
(设备1)
中断服务程序
(设备1)
切换
返回
中断的基本原理
程序1
结束
完成
CPU：
程序m
→
程序1
→
程序m

## Slide 3
中断的实质与特点
（1）实质
程序切换
方法：
保存断点，保护现场；
恢复现场，返回断点。
时间：
一条指令结束时切换。
保证程序的完整性。
（2）特点
随机性
随机发生的事态
注意中断与子程序调用的区别。
（按键、故障）
有意调用,随机请求与处理的事态
（调用打印机）
随机插入的事态
（软中断指令插入程序任何位置）

## Slide 4
中断与子程序调用的区别:
  子程序的执行由程序员事先安排，而中断服务程序的执行则是由随机中断事件触发。
  子程序的执行受主程序或上层程序控制，而中断服务程序一般与被中断的现行程序无关。
  一般不存在同时调用多个子程序，但可能发生多个外设同时向CPU发出中断服务请求的情况。

## Slide 5
2.中断的典型应用
（1）管理中、低速I/O操作,实现主-外并行工作
对各事件以足够快的速度进行处理，并在允许的时间尺度内作出反应。利用时钟中断定时采集参数，检测，调节。
（3）故障处理：硬件故障:掉电、校验错、运算出错；软件故障:溢出、地址越界、使用非法指令
（4）实时处理，Real-Time Processing
（5）人机对话
（6）多机通信
（2）以软中断方式来处理系统调用，如读写磁盘

## Slide 6
硬-软分界面
中断服务程序、中断向量表
3.中断系统的软硬件组织
（1）软件：
（2）硬件
接口方面：
请求、屏蔽、传递、判优等逻辑
CPU方面：
对中断请求的响应逻辑
硬件范畴
软件范畴

## Slide 7
【例子】一种典型的中断组织方法
（1）列出系统中的各种中断请求，如：
外部中断源：
IREQ0-系统时钟，如日历钟；IREQ1-实时时钟，供实时处理用；IREQ2-通信中断，组成多机系统或联网时用；IREQ3-键盘；IREQ4-CRT显示器；IREQ5-硬盘；IREQ6-软盘；IREQ7-打印机
内部中断源：
掉电、溢出中断、校验错误等引起的中断。
软中断：INT 1～INT n，可以根据需要进行扩充，作为系统的功能调用命令。
（2）为各中断源编制中断服务程序；
（3）将中断服务程序的入口地址写入中断向量表；

## Slide 8
硬中断:由硬件请求信号引发的中断
4.中断方式的分类
（1）硬件中断与软中断
软中断:由软件触发的中断
（2）内中断与外中断
内中断:中断源来自主机内部
外中断:中断源来自主机外部
（3）强迫中断与自愿中断
强迫中断:由故障和外部源引起，非程序中的安排
自愿中断:自中断或软中断，在程序中有意安排的

## Slide 9
（4）可屏蔽中断与非屏蔽中断
可屏蔽中断:可以通过屏蔽字屏蔽该类请求，关中断时不响应该类请求。
非屏蔽中断:该类请求与屏蔽字无关；请求的响应与开/关中断无关。
向量中断:由硬件方式来确定服务程序入口地址;
（5）向量中断与非向量中断
非向量中断:由软件查询确定服务程序入口地址;

## Slide 10
5.中断的分级
中断分级是根据系统中各中断源的重要程度将其分成不同的优先级别，最重要的中断源应具有最高的优先级，最不重要的中断源具有最低的优先级，其它的依此类推，各处于不同的级别。
中断优先级可由下列因素决定：
中断源的急迫性/设备的工作速度/数据恢复的难易程度/要求处理机提供的服务质量。
CPU进行中断处理是由中断排队线路来实现，遵循如下原则：
1）如果不同优先级别的中断请求同时到达，那么CPU应先响应和处理高级中断，后响应和处理低级中断。
2）如果不同优先级的中断请求嵌套产生，即当一个中断请求正在处理过程中，又有一个新的中断请求产生（多重中断），那么应允许高级中断打断低级中断而被优先处理，禁止低级中断打断高级中断，也禁止打断同级中断。

## Slide 11
1.中断请求的提出与传递
（1）能产生中断请求的前提条件？
例如准备就绪、任务完成等；
外设有中断请求需要：
5.4.2 中断请求与优先级（外中断）
该中断请求未被屏蔽：
例如屏蔽标志为0
先“屏蔽”，后请求
先请求，后“屏蔽”
请求
请求触发器
屏蔽
脉冲
有效请求
请求
请求触发器
屏蔽
脉冲
请求
有效请求
中断屏蔽可采用分散屏蔽和集中屏蔽
分散屏蔽是指CPU将屏蔽字代码按位分送给各中断源接口，接口中各设一位屏蔽触发器，接收屏蔽字中对应位的信息，为1屏蔽，为0不屏蔽。

## Slide 12
集中式屏蔽是在公共接口逻辑中设置一个中断控制器，内含一个屏蔽字寄存器，CPU将屏蔽字送入其中。
屏蔽字寄存器
·
·
·
IRQ0
IRQ7
INT

## Slide 13
1）使用单独请求线：各中断源单独设置自己的中断请求线，多根请求线直接送往CPU。
（2）如何传送中断请求？
CPU
请求
请求
I/O
I/O
2）使用公共请求线：各中断源的请求信号通过三态门汇集到一根公共请求线。
CPU
公共请求
I/O
I/O
…

## Slide 14
3）混合方式传送(二维结构):设置数根中断请求输入线，他们体现不同的优先级别，称为主优先级，再将主优先级相同的中断请求源汇集到该公共请求线上。
CPU
公共请求
I/O
I/O
…
公共请求
I/O
I/O
…
CPU
请求
请求
公共请求
4)兼有公共请求线和独立请求线:将要求快速响应的中断请求，采用独立请求线方式，以便快速识别，将其余响应速度允许相对低些的中断请求，汇集为一根公共请求线。

## Slide 15
2.中断请求优先级的判断
（1）中断源优先级顺序的安排
故障 > DMA > 外部设备引起的中断
（2）CPU当前程序与外设请求的判优
现行程序的优先级
先查询CPU的允许中断标志
基本原则：高速操作优先于低速操作,输入优先于输出.
=1，开中断
＜外设请求优先级，
响应
=0，关中断
再分析当前程序的优先级（PSW字段）
≥外设请求优先级，
不响应

## Slide 16
（3）多个中断请求之间的判优

## Slide 17
1）软件查询
响应中断请求后，先转入查询程序，按优先顺序依次询问各中断源是否提出请求，如果是，则转入相应的中断服务处理程序，如果没有则继续向下查询。查询顺序体现了优先级别的高低，改变查询顺序，也就改变了优先级。
CPU
中断源1
中断源2
中断源n
…….
中断
请求
忙
查询
缺点是速度慢
（3）多个中断请求之间的判优

## Slide 18
2）并行优先排队逻辑（具有独立请求的硬件优先排队逻辑）
如果各中断源都能提供独立的中断请求线送CPU，则可采用并行优先排队逻辑。
INTR0
INTR1
INTR2
INTR0’
INTR1’
INTR2’
判优结果体现为请求信号是否有效。

## Slide 19
3）链式优先排队逻辑
中断请求信号采用公共请求线，即汇集为一个公共的请求信号，则判优结果可用不同的设备码表示。
CPU
I/O
I/O
…….
编码
INT
INTA
菊花链方式

## Slide 20
4）二维结构的优先排队
CPU
I/O
I/O
…….
INT0
INTA0
I/O
I/O
…….
INTn
INTAn

## Slide 21
中断请求
8259
8259
D7～D0
中断屏蔽寄存器
中断号寄存器
中断请求寄存器
中断服务寄存器
优先级裁决器
INT
INTA
IRQ0
IRQ7
（未屏蔽的请求判优,生成相应中断号）
公共请求INT
CPU
（CPU响应后，取回中断号，转入相应服务程序。）
中断源的序号
IRR：
00010100
7 0
IMR：
00000100
ISR：
00001000
不发INT
00010100
7 0
00000000
00001000
发INT
优先级高
优先级低
5)采用中断控制器集成芯片的优先逻辑

## Slide 22
5.4.3 CPU对中断请求的响应
（1）响应条件
有未被屏蔽中断请求到达；
CPU处于开中断模式；
CPU刚执行完一条指令(非停机)；
中断源优先级比当前程序的优先级更高；
（2）如何形成中断服务程序的入口地址?
取决于中断方式是
向量中断
非向量中断

## Slide 23
中断向量：
中断向量表：
向量地址：
1）非向量中断(通过程序)
将所有中断源的中断服务程序入口地址组织在公共查询程序中；CPU响应时执行此查询程序，确定中断源对应的服务程序入口地址。
2）向量中断(通过硬件)
将所有中断源的中断服务程序入口地址(中断向量)组织在中断向量表中；CPU响应时由硬件产生向量地址，据此查中断向量表确定服务程序入口地址。
中断服务程序的入口地址+状态字PSW；
用来存放中断向量的表
（一段存储区）
用来访问向量表的地址
（也叫中断指针）

## Slide 24
向量地址
【例2】IBM PC的向量表
M按字节编址。一个入口地址32位，占4个编址单元。
（从主存0#单元开始安排）
2#
向量表
入口地址0
入口地址1
3#
0号中断源
1号中断源
(单元地址)
=2#+中断号×1
0#
向量表
入口偏移0
入口基址0
4#
0号中断源
1号中断源
入口偏移1
入口基址1
向量地址
=0#+中断号×4
【例1】模型机向量表
（从主存2#单元开始安排） M按字编址，一个入口地址16位，占一个编址单元。

## Slide 25
（向量中断方式）
中断的响应过程
CPU发INTA信号，进入IT
关中断、保存断点和PSW
取中断号，转换为向量地址，访问中断向量表
读取中断向量后，准备执行中断服务程序
中断隐指令
硬件
自动完成
执行中断隐指令
中断服务程序

## Slide 26
CPU响应后只处理一个中断源的请求，处理完毕后才能响应新的中断请求。
在某次中断服务过程中，允许响应处理更高优先级的中断请求。
中断处理过程
主要任务：CPU执行中断服务程序。
（1）单级中断：
（2）多重中断：

## Slide 27
单级中断
保护现场
具体服务处理
恢复现场
开中断返回
外中断：
数据传送
禁止同级或更低级的中断请求，允许更高级的请求
多重中断
开中断返回
保护现场
送新屏蔽字、开中断
具体服务处理
关中断
恢复现场及原屏蔽字
【注意】在响应过程、保护现场、恢复现场等关键阶段，应关中断响应以防止被打扰。

## Slide 28
【例】计算机有4级中断，硬件优先级：1>2>3>4，现通过设置屏蔽字将优先级关系调整为：1>4>3>2。
（1）屏蔽字如何设置？
中断服务 程序P | 屏蔽字设置 |  |  | 
 | M[1] | M[2] | M[3] | M[4]
P1 |  |  |  | 
P2 |  |  |  | 
P3 |  |  |  | 
P4 |  |  |  | 
（2）若主程序运行时，同时出现第2、4级中断请求，处理第2级中断服务程序时，又出现第1、3级中断请求，画出运行过程图。
1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1
P4
P3
P2
P1
主
2
4
1
3

## Slide 29
5.4.4 中断接口模型
1.组成（寄存器级）
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
IRQi
M
CPU
主机
（1）寄存器选择
对接口中的寄存器寻址。
（2）命令字寄存器
接收CPU发向外设的命令字，转换为相应操作命令送外设。
命令字格式：
接口板
用代码表示各种命令
（3）状态字寄存器
反映设备和接口的各种运行状态，用代码表示状态

## Slide 30
（4）数据缓冲器
传送数据，实现缓冲
（5）控制逻辑
请求信号产生逻辑
（6）公用中断控制器
接收外设请求、屏蔽、判优、送出公共请求；
电平转换逻辑
扩展中断源数量
串-并转换逻辑(串口)
接收中断批准，送出中断号（中断类型码）。
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
IRQi
M
CPU
主机

## Slide 31
（1）初始化：设置工作方式，送屏蔽字，分配中断类型码。
（2）发启动命令(送命令字)，启动设备。
（3）设备就绪，申请中断。
2.工作过程（外中断）
（4）中断控制器汇集各请求，经屏蔽、判优，形成中断号，向CPU发出INT。
（5）CPU响应，发批准INTA。
（6）中断控制器送出中断号。
（7）CPU执行中断隐指令操作，准备执行服务程序。
D7~0
IRQ0
地址线
寄存器选择
命令字R
状态字R
数据缓冲器
控制逻辑
数据线
数据线
数据线
中断控制器
INT
INTA
命令
IRQ7
状态
数据
外部设备
系统总线
IRQi
M
CPU
主机

## Slide 32
【例子】模型机需扩展两个外中断源，共用一个中断号。
3.中断接口的设计
主机发向外设的命令包括：启动、停止、数据选通；
外设的状态包括：忙、完成、出错。
【任务】请为这两个外中断源设计中断接口方案。
【分析】结合中断系统的工作场景，考虑设计此中断接口时，需要解决哪些方面的问题？
使用哪个中断连接端口？
控制命令、状态信息如何编码？
接口的寄存器级结构模型？
分析其工作过程？

## Slide 33
启动1 停止1 选通1 启动2 停止2 选通2
5 4 3 2 1 0
命令字格式：
状态字格式：
忙1 完成1 出错1 忙2 完成2 出错2
IRQ2 通信(扩展)
中断
控制器
IRQ0 系统时钟
IRQ1 实时时钟
IRQ7 打印机
（1）确定中断端口
两个中断源共用一个端口：
IRQ2
（2）拟定各命令和状态字的编码
【注意】如寄存器宽度为16，则其第15-6位(即高10位)未被使用（待扩展）。

## Slide 34
（3）画出接口方案模型
IRQ2
地址线
寄存器选择
命令1 命令2
状态1 状态2
控制逻辑
数据线
数据线
命令
状态
数据缓冲1
数据线
数据
设备1
系统总线
8259
中断控制器
D7-D0
IRQ0
INT
INTA
IRQ7
数据缓冲2
数据线
数据
设备2
接口方案如右图

## Slide 35
（4）分析工作过程
IRQ2
地址
寄存器选择
命令1 命令2
状态1 状态2
控制逻辑
数据
数据
控制
状态
数据缓冲1
数据
数据
设备1
系统总线
8259
中断控制器
D7-D0
IRQ0
INT
INTA
IRQ7
数据缓冲2
数据
数据
设备2
向量中断+非向量中断
请求1与请求2在控制逻辑中形成公共请求IRQ2，送入8259进行屏蔽和判优；
CPU响应后均执行IRQ2的中断服务程序
CPU在IRQ2的中断服务程序中查询各设备状态，确定中断源，计算其入口地址，准备转入执行该中断服务程序
(向量中断方式)
(非向量中断方式)

## Slide 36
练习：某机连接一台打印机。主机能向打印机发出启动、屏蔽、初始化、走纸、选通等命令，打印机能向主机提供忙、确认、纸完、联机、出错等状态信息。
请为打印机设计一个并行中断接口，中断控制逻辑采用8259A中断控制器。
1.画出该接口寄存器级粗框图。
2.拟定命令字和状态字格式
3.描述打印机接口的中断过程。需说明：
1）何时提出中断请求
2）请求信号如何转换为服务程序的入口
3）在单级中断方式下，打印机中断服务主要完成哪些工作。

## Slide 37
打印机准备好或打印完一行时，申请中断。
请求信号送8259，经屏蔽、判优、产生公共请求送cpu，cpu响应，发出批准信号INTA，并关中断，保存断点，从8259取回打印机中断类型码，转换为向量地址，查向量表，转打印机中断程序入口。
打印机在中断程序保存有关寄存器内容，向接口缓冲器送数据，恢复现场，开中断返回。