## Slide 1: 作业3 编程基础知识
总分: 20
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
MCS51单片机外接晶振频率为6MHz时，执行一条DIV AB指令时需要花费（ ）时间。
1us
2us
4us
8us
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 3
执行以下的指令后，变量num的值是（ ）
unsigned char num = 0x50;
num |= (1<<5);
0xa0
0xb0
0x90
0x70
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 4
MCS51单片机指令系统中，MOV IP, #80H，等价于以下的哪条指令。（ ）。
MOV A, #80H
MOV R0, #80H
MOV 0B8H, #80H
MOV @R0, #80H
(R0）= B8H
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 5
指令“MOVC”能够访问的存储空间是（ ）
外部扩展RAM数据空间
ROM空间
片内RAM空间
堆栈区
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 6
LJMP跳转空间最大可达到（ ）
256字节
2K字节
16K字节
64K字节
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 7
设累加器A的内容为0C9H，寄存器R2的内容为54H，CY=1，执行指令 SUBB A，R2 后的结果为（ ）
（A）=74H
（R2）=74H
（A）=75H
（R2）=75H
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 8
MCS51单片机的指令系统中出现的特殊功能寄存器名字，等价于一个（ ）
通用寄存器
直接地址
间接地址
ROM地址
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 9
C51编程中，要想直接在程序中使用特殊功能寄存器的名字，则需要在程序中包含以下哪个头文件（ ）。
Absacc.h
Stdio.h
Reg52.h
Math.h
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 10
C51编程中，如果在定义的变量前加上code类型符，则表示该变量储存在（ ）空间中。
ROM
片内RAM
片外RAM
随机的地址
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 11
C51编程中，如果做了如下的变量定义，
unsigned char flag；
则变量flag的取值范围为（ ）。
-127——128
0——128
0——255
0——65535
A
B
C
D
单选题
2分