## Slide 1: 作业4 MCS51单片机IO口
总分: 25
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
MCS51单片机中，驱动能力最强的是以下哪组IO口（ ）
P0
P1
P2
P3
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 3
以下对MCS51单片机IO口描述不正确的是（ ）
P3口具有第二功能
P0口作为IO口使用时，一定要外接锁存器
P2口作为IO使用时可以不用外接上拉电阻
P1口作为输入口使用时必须先对其进行写1的操作
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 4
MCS51单片机复位初始化时，P3口的初始值为（ ）。
0x00
0x07
0xb0
0xff
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 5
MCS51单片机中，每一位IO口都由（ ）、输出驱动器、输入缓冲器三个部分组成。
译码器
锁存器
编码器
计数器
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 6
下列哪条指令读取的是锁存器（ ）
P1= 0x55;
unsigned char a = P1;
bit a = P1_0;
P1 |= 0x01;
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 7
对IO口的描述正确的是（ ）
除P0口外，所有的IO口都是准双向IO口
上电后，所有的IO口锁存器默认输出高电平
所有的IO口都必须外接上拉电阻
所有的IO口均可直接输出高低电平
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 8
若要点亮共阳极数码管的所有段（不包含小数点），则对应的段端和公共端需要给出的数字信号为（ ）。
0x7f，0
0x7f，1
0x80，0
0x80，1
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 9
MCS51单片机的P0口，除了可以作为IO口使用外，还可以作为（ ）使用。
数据总线
地址总线低8位
地址总线高8位
控制总线
A
B
C
D
多选题
1分

## Slide 10
请根据下面的电路图，编写程序，将自己的学号的后四位显示在数码管上。
说明：数码管为共阴极数码管
程序格式参考：
void Display (void)
{
……
}
void main (void)
{
while(1)
Display();
}
主观题
10分