## Slide 1: 作业5 中断系统相关
总分: 16
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
MCS51中断系统中，响应中断时，哪个条件不是必须的（ ）
只有一个中断源申请中断
对应中断源的使能位已经置位
没有同级或高级中断在执行
当前指令执行完毕
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 3
当IP=0x05,IPH=0x0E时，当前优先级最高的中断源是（ ）。
INT0
INT1
T0
T1
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 4
以下说法正确的是（ ）
只要发生了中断，中断服务程序就要进行现场保护
只要发生了中断，CPU就一定会响应
中断服务程序必须保护现场
保护现场操作必须用堆栈实现
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 5
必须手动清除的中断标志位是（ ）
IE0
TF0
RI
TF1
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 6
在AT89C52单片机中，如果IPH的值为0x10，当串行通信中断和外部中断0的中断请求同时到来时，系统（ ）
先响应串行通信中断
先响应外部中断0
还需要根据IP的值判断
随机响应其中一个
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 7
MCS51单片机中，如果特殊功能寄存器TCON的值为0x04，则下面说法正确的是（ ）。
此时INT0的管脚上收到一个下降沿可以触发外部中断0
此时INT0管脚上收到一个边沿跳变会触发外部中断0
此时INT1的管脚上收到一个下降沿可以触发外部中断1
此时INT1管脚上收到一个边沿跳变会触发外部中断1
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 8
函数定义如下，该中断服务程序可以作为( )中断源的中断服务程序被调用。
void E0_INT (void) interrupt 2
{
P2 = 0xfe;
}
INT0
INT1
T0
T1
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 9
MCS51单片机中，中断自然优先级在以下哪种情况下会生效。（ ）
当多个中断源同时向系统请求中断时
当多个同级中断源向系统请求中断时
当新的同级中断源向系统请求中断时
当多个同级中断源同时向系统请求中断时
A
B
C
D
单选题
2分