## Slide 1: 作业7 串行通信相关
总分: 20
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
MCS51单片机串口工作在方式二时，对其一帧数据的描述正确的是（ ）。
一帧数据中起始位为高电平
一帧数据中停止位为高电平
一帧数据中数据位的宽度是8位
一帧数据中包含两个校验位
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 3
MCS51单片机中，假设异步串行接口按方式1每分钟传输6000个字符，则其波特率应为（ ）bps。
800
900
1000
1100
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 4
当MCS51单片机串口工作在方式二时，若其外接晶振频率为8MHz，则其最大通信速率为（ ）。
1Mbps
0.5Mbps
0.25Mbps
0.125Mbps
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 5
异步串行通信在传送字符时，是将该字符的（ ）进行传送。
ASCII码
Unicode码
UTF-8码
GB2312码
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 6
当MCS51单片机串口工作在方式3时，波特率可以由（ ）来设定。
定时器T0
定时器T1
定时器T0、T1都可以
不能由定时器来决定，是固定值，只由外部晶振决定
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 7
编写程序，完成单片机与PC之间的通信，要求单片机收到PC发送的数据时进行判别。如果是字符“#”则回送字符串“OK”；如果是其他字符则回送字符“*”。通信速率为4800bps，单片机外接晶振频率为22.1184MHz。
主观题
10分