## Slide 1
第三章 投影法及基本
几何要素的三视图
Chapter 3

## Slide 2
本章学习目标
了解投影法的基本概念、投影法的分类。
掌握正投影法的原理及特性，建立初步的空间投影概念。
掌握点、直线、平面在三投影面体系中投影特性和作图方法。
理解空间两直线的相对位置及判断方法，完成相关作图问题。
掌握直线上的点和平面上的点、线的作图方法。

## Slide 3
本章目录
3.1 投影法的分类
3.2 三视图的形成及其投影规律
3.3 点的投影
3.4 直线的投影
3.5 平面的投影
Catalogues

## Slide 4
投影法的分类
3
投影概念
投影法的类别
1
.

## Slide 5
3.1.1 投影概念
在灯光或太阳光照射物体时，在地面或墙上就会产生与原物体相同或相似的影子，这就是一种投影现象。

## Slide 6
投影面
a 投影
S 投射中心
A 空间点
空间点 B
投影 (b)
投射线
物体在投影面上的影像称投影，
获得投影的方法称投影法。

## Slide 7
3.1.2 投影法的类别
中心投影法一般不反映物体的实际大小和形状，由于度量性差，在工程制图中不采用此种方法。
S 投射中心
A
投射线
中心投影法
P
P
P
b
c
C
A
B
C
b
c
a
a
B
在平行投影法中投影大小与物体和投影面间距离无关，度量性好。
平行投影法

## Slide 8
A
B
C
P
S
P
S
a
b
c
E
D
e
d
ed=ED
△abc≌△ABC
平行投影法的特性：真形性、定比性、平行性
平行于投影面的线段，其投影反映实长；
平行于投影面的平面，其在投影面上的投影反映平面的实形。
I. 真形性

## Slide 9
A
P
B
C
a
b
c
定比性
AC∶CB = ac∶cb
平行性
AB∥CD，ab∥cd
A
C
B
D
a
b
c
d
P
直线上两线段之比等于其投影之比。
空间两线段平行，则它们的投影仍相互平行。
II. 定比性
III. 平行性

## Slide 10
正投影法
投射方向
90°
≠90°
斜投影法
P
P
分类：正投影法、斜投影法
平行投影法

## Slide 11
投影面
是平行投影的一种，具有平行投影法的所有特性。
真形性
R
r
平行
Q
q
空间平面或直线平行于投影面，其投影反映平面的实形或线段的实长。
垂直
S
s
斜交
空间平面或直线垂直于投影面，其投影积聚成一条线段或一个点。
空间一平面倾斜于投影面，其投影为空间图形的类似形。
积聚性
类似性
正投影

## Slide 12
三视图的形成及其投影规律
3
三投影面体系
三视图的形成及投影规律
2
.

## Slide 13
3.2.1 三投影面体系
投影面
不同的实体在一个投影面中的投影可能相同
一般情况下，在正投影法中仅用一个投影面，不能完全、准确地表达物体的全部形状和结构。
在正投影法中仅用一个投影面，能否完全准确地表达物体的全部形状和结构？

## Slide 14
根据我国国家标准《技术制图》规定，机械图样是按正投影法将物体放在第一分角进行投影。
相互垂直的三个投影面将空间分成八个分角。
1

## Slide 15
投影面
V
W
H
V
W
H
投影轴
OX轴 V面与H面的交线
OY轴 H面与W面的交线
OZ轴 V面与W面的交线
Z
X
Y
O
将物体置于三个相互垂直的投影面内，从不同的方向向三个投影面
进行投影，这三个相互垂直的投影面构成的体系。
正立投影面（简称正面或V面）
水平投影面（简称水平面或H面）
侧立投影面（简称侧面或W面）
三投影面体系

## Slide 16
3.2.2 三视图的形成及投影规律
V面不动
H面向下旋转
W面向右旋转
V
H
W
Z
Y
O
X
视图就是将物体向投影面投射所得的图形。
Y
V
W
H
Z
X
Y
O

## Slide 17
主视图 —— 立体的正面投影
俯视图 —— 立体的水平投影
左视图 —— 立体的侧面投影
三视图之间的度量对应关系:
主、俯视图长相等且对正
主、左视图高相等且平齐
俯、左视图宽相等且对应
长
高
宽
宽
长对正
高平齐
宽相等
主视图
俯视图
左视图

## Slide 18
主视图反映：上、下 、左、右
俯视图反映：前、后 、左、右
左视图反映：上、下 、前、后
上
下
左
右
后
前
上
前
后
左
右
下
左
右
上
下
主视图
俯视图
左视图
前
后

## Slide 19
从O点作一条向右下斜的45°线
根据“三等”关系：主视图和俯视图的各个相应部分用铅垂线对正(等长)；主视图和左视图的各个相应部分用水平线拉齐(等高)
（a）
（b）
（c）
例1 补全以下图（a）中的三视图。

## Slide 20
点的投影
3
点在三投影面体系中的投影
两点的相对位置和重影点
3
.

## Slide 21
一般规定空间物体上的点用大写的字母或罗马数字A、B、C、D…，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ…表示，面用P、Q、R…表示。
点或面的投影用相应的小写字母表示。 H面投影用相应的小写字母表示，比如 、 、 ……；V面投影用相应的小写字母加一撇表示，比如 、 、 ……；W面投影用相应的小写字母加两撇表示，比如 、 、 ……。
直线不另注符号，用直线两端点的符号表示，如AB直线的正面投影是 。
为了作图准确和便于校核，作图时可把所画物体上的点、线、面用符号来标注。

## Slide 22
3.3.1 点在三投影面体系中的投影
A
P
a
点在一个投影面上的投影能不能确定点的空间位置？
B1
B2
B3
P
b
点在一个投影面上的投影不能确定点的空间位置。

## Slide 23
W
H
V
O
X
空间点A在三个投影面上的投影
a
点A的正面投影
a
点A的水平投影
a
点A的侧面投影
空间点用大写字母表示，点的投影用小写字母表示。请注意小写字母的规律！
a
●
a
●
a
●
A
●
Z
Y

## Slide 24
W
V
H
●
●
●
●
X
Y
Z
O
V
H
W
A
a
a
a
X
a
a
Z
a
Y
向右翻
转90°
向下翻转90°
不动
ay

a
●
a
●
a
z
●
x
a
a
ay
Z
X
Y
Y
O

## Slide 25
① aa⊥OX 轴
② aax= aaz= A 到V 面的距离=A 的 y 坐标
aax= aay= A 到H 面的距离=A 的 z 坐标
aay= aaz= A 到W 面的距离=A 的 x 坐标
●
●
●
●
X
Y
Z
O
V
H
W
A
a
a
a
aX
aZ
aY
●
●
Y
Z
aZ
a
X
Y
aY
O
a
aX
aY
a
●

## Slide 26
例2 已知点A的两个投影，求第三投影。
●
●
a
a
aX
●
a
●
●
a
a
aX
aZ
aZ
通过作45°线使aaZ=aaX
解法一:
用分规直接量取aaZ=aaX
a
●
解法二:

## Slide 27
a
●
空间点A在OX轴上
●
a
a
Z
O
X
Y
在哪里？
a
空间点A在哪里？
b
空间点B在OZ轴上
●
●
b
b
Z
O
X
Y
在哪里？
b
空间点B在哪里？
例3 已知点的两个投影，求第三投影。

## Slide 28
3.3.2 两点的相对位置和重影点
两点的相对位置指两点在空间的上下、前后、左右位置关系。
判断方法
x 坐标大的在左
y 坐标大的在前
z 坐标大的在上
b
a
a
a
b
b
●
●
●
●
●
●
X
YH
YW
Z
B点在A点之前、之右、之下。
空间点A、B的相对位置如何？

## Slide 29
A、C为H面的重影点
●
●
●
●
●
a
a
c
c
被挡住的投影加( )
( )
A、C为哪个投影面的重影点呢？
a c
表达点的相对位置关系
重影点

## Slide 30
直线的投影
3
直线投影的特性
点与直线的相对位置及其投影特性
直线与直线的相对位置及其投影特性
4
.

## Slide 31
3.4.1 直线投影的特性
将两点的同面投影用直线段连接，就得到直线段的同面投影。
直线对一个投影面的投影特性：
1.各种位置直线的投影特性
直线垂直于投影面
投影重合为一点
直线平行于投影面
投影反映线段实长
ab=AB
直线倾斜于投影面
投影比空间线段短
ab=ABcosα
a
b
a
a
b
b
●
●
●
●
●
●
A
B
●
●
●
●
a
b
α
A
M
B
●
a≡b≡m
●
●
●
积聚性
真形性
类似性
A
B
●
●
●
●
a
b

## Slide 32
投影面平行线
投影面垂直线
一般位置直线
平行于某一投影面，
倾斜于另两个投影面
垂直于某一投影面，
平行于另两个投影面
与三个投影面都倾斜
正平线
水平线
侧平线
特殊位置直线
正垂线
铅垂线
侧垂线
2.直线在三个投影面中的投影特性：

## Slide 33
b
a
a
b
a
b
b
a
a
b
b
a
（1） 投影面平行线
① 在其平行的那个投影面上的投影反映实长，并反映直线与另两投影面的倾角。
② 另两个投影面上的投影平行于相应的投影轴。
γ
投影特性：
与H 面的夹角:α 、 与V 面的角:β、 与W 面的夹角: γ
β
γ
α
α
β
b
a
a
a
b
b
正平线（∥Ｖ面）
水平线（∥Ｈ面）
实长
实长
规律：一斜两直线，定是平行线；斜线在哪面，就是什么线
侧平线（∥Ｗ面）

## Slide 34
（2） 投影面垂直线
② 另外两个投影，反映线段实长，且垂直于相应的投影轴。
① 在其垂直的投 影面上，投影有积聚性；
投影特性:
●
c(d)
c
d
d
c
●
a
b
a(b)
a
b
●
e
f
e
f
e(f)
铅垂线（⊥Ｈ 面） 正垂线（⊥Ｖ 面） 侧垂线（⊥Ｗ 面）
  规律：一点两直线，定是垂直线；点在哪个面，就是什么线

## Slide 35
投影特性：
三个投影都缩短。
即: 都不反映空间线段的实长及与三个投影面夹角的实际大小，且与三根投影轴都倾斜。
两个面倾斜，一定是一般位置直线。
（3） 一般位置直线

## Slide 36
若点在直线上, 则点的投影必在直线的同面投影上，并将线段的同面投影分割成与空间相同的比例。
若点的投影有一个不在直线的同面投影上， 则该点必不在此直线上。
AC：CB= ac：cb= ac ： cb （定比性）
A
B
C
V
H
b
c
c
b
a
a
3.4.2 点与直线的相对位置及其投影特性

## Slide 37
例4 判断点K是否在线段AB上。
a
b
●
k
因k不在a b 上，故点K不在AB上。
a
b
k
a
b
k
●
●
方法一：
应用定比性：
因 ak：kb≠ ak ： kb，
所以点K不在AB上。
方法二：

## Slide 38
3.4.3 直线与直线的相对位置及其投影特性
（1）两直线平行
投影特性：
空间两直线平行，则其各同面投影必相互平行，反之亦然。
a
V
H
c
b
c
d
A
B
C
D
b
d
a

## Slide 39
例5 判断图中两条直线是否平行。
故：AB//CD
对于一般位置直线，只要有两个同名投影互相平行，空间两直线就平行。
a
b
c
d
c
a
b
d

## Slide 40
b
d
c
a
c
b
a
d
d
b
a
c
求出侧面投影后可知：
AB与CD不平行。
方法：求出侧面投影。
对于特殊位置直线，只有两个同名投影互相平行，空间直线不一定平行。
例6 判断图中两条直线是否平行。

## Slide 41
H
V
A
B
C
D
K
b
c
d
k
a
b
c
k
d
a
a
b
c
d
b
a
c
d
k
k
若空间两直线相交，则其同面投影必相交，且交点的投影必符合空间一点的投影规律。
交点符合点的投影规律
投影特性
（2）两直线相交

## Slide 42
●
●
c
a
b
b
a
c
d
k
k
d
1.先作正面投影：作c d∥OX 交a b于k。
O
X
2.依据点的投影规律，找出k点，连接ck并延长。
例7 过C点作水平线CD与AB 相交。
3.d点在ck的延长线上，依据点的投影规律，求得d。

## Slide 43
两直线是否相交？
投影特性：
★ 同面投影可能相交，但 “交点”不符合空间一个点的投影规律。
★ “交点”是两直线上的一 对重影点的投影，用其可帮助判断两直线的空间位置。
Ⅰ、Ⅱ是Ｖ面的重影点，
Ⅲ、Ⅳ是H面的重影点。
（3）两直线交叉
d
b
a
a
b
c
d
c′
1(2 )
3(4 )
●
●
3
4
●
●
1
2
●
●

## Slide 44
平面的投影
3
各种位置平面的投影特性
点、直线与平面的相对位置及其投影特性
5
.

## Slide 45
平面在三投影面体系中的投影，由围成该平面的点和线的同面投影确定。
平面对于三投影面的位置可分为三类
投影面垂直面
垂直于某一投影面
倾斜于另两个投影面
特殊位置平面
投影面平行面
平行于某一投影面
垂直于另两个投影面
与三个投影面都倾斜
一般位置平面
投影面垂直面
投影面平行面
一般位置平面
3.5.1 各种位置平面的投影特性

## Slide 46
1. 投影面垂直面
γ
c
β
a
c
a
b
b
c
b
a
只垂直正面投影面——正垂面
只垂直水平投影面——铅垂面
只垂直侧面投影面——侧垂面
积聚性
在它垂直的投影面上的投影积聚成直线。该直线与投影轴的夹角反映空间平面与另外两投影面夹角的大小。
投影特性：
另外两个投影面上的投影有类似性。
规律：两框一斜线，定是垂直面；斜线在哪面，就是什么面。
ABC是什么平面？
ABC是铅垂面。

## Slide 47
a
b
c
a
b
c
a
b
c
2. 投影面平行面
在它所平行的投影面上的投影反映实形。
另两个投影面上的投影分别积聚成与相应的投影轴平行的直线。
平行于正面投影面——正平面
平行于水平投影面——水平面
平行于侧面投影面——侧平面
投影特性：
实形
规律：一框两直线，定是平行面；框在哪个面，就是什么面。
ABC是什么平面？
ABC是水平面，水平投影反映实形。

## Slide 48
P 为正垂面
S 为铅垂面
R 为正平面
例8 参照立体图，说明立体上每个平面相对于投影面的位置。

## Slide 49
a
b
c
a
c
b
a
b
c
3. 一般位置平面
三个投影都是类似形。
投影特性：

## Slide 50
例9 已知平面图形的V面和H面投影，求其W面投影。
1
1
1
2
（2）
2

## Slide 51
4. 平面上的直线和点
（1）平面上取任意直线
方法一：若一直线通过平面上的两点，则此直线必在该平面内。
方法二：若一直线通过平面上的一点，且平行于该平面上的另一直线， 则此直线在该平面内。
如何判断直线在平面内？

## Slide 52
a
b
c
b
c
a
a
b
c
b
c
a
d
m
n
n
m
d
例10 已知平面由相交的两直线AB、AC 所确定，试在平面内任作一条直线。
解法一
解法二
（利用方法一）
（利用方法二）
有无数个解

## Slide 53
例11 在平面ABC 内作一条水平线，使其到H 面的距离为20mm。
n
m
n
m
20
c
a
b
c
a
b
唯一解！
本题有几个解？

## Slide 54
(2)平面上取点
即：找出过此点而又在平面内的一条直线作为辅助线，然后再在该直线上确定点的位置。
面上取点的方法：定点先定线。
利用平面的积聚性求解
k
●
b
a
c
c
a
b
例12 已知K点在平面ABC上，求K点的水平投影。
k
●

## Slide 55
●
e
f
g
e
f 
m
g
h
m
●
h
通过在面内作辅助线求解
例13 已知M点在平面EFG上，求M点的水平投影。

## Slide 56
例14 如图所示，已知一般位置平面ABCD的正面投影和AB、AD 两条边的水平投影ab和ad，补全该面的水平投影。
分析：ABCD 既然是平面，则它的对角线必相交。
作图：
1）连接a′、c′和b′、d′，得交点k′；
2）连接b、d，在bd上求出k，并连接a、k；
3）在ak上求出c，连接b、c 和d、c，即得该平面的水平投影；
k
k
a
b
d
c
a
b
d
c

## Slide 57
作业
2.3 所有
2.4 所有
3.2
1. (1） (4) (5) (6） (7）
(2) (3) (6) (7) (8) (9)
(1) (3) (4) (5)

## Slide 58
本章结束
注意及时复习和勤于练习!