## Slide 1: 5.3 色散与群速
  色散效应
当介质参数(、 和 )和传播常数（γ=α+jβ）随频率变化时，不同频率电磁波的传输特性就会有所不同。
    介质参数（、 和）随频率变化时（电磁波在色散介质中传播）→会产生失真。
    若相速度随频率变化时→会造成相位失真。
    若衰减常数随频率变化→会造成幅度失真。
无色散波
色散波

## Slide 2
2
群速：载有信息的电磁波通常是由一个高频载波和以载频为中心 向两侧扩展的频带所构成的波包。
波包包络传播的速度就是群速。
稳态的单一频率的正弦行波不载有任何有用信息，只有由多
个频率的正弦波叠加而成的电磁波才能携带有用信息。
信号之所以能传递是由于对电磁波调制的结果，调制波传播
的速度才是信号传递的速度。
Notes: 第一课
2025/11/9
第一课
2

## Slide 3
两个振幅均为Em、角频率分别为0+ 和 0 - 、相位常数分别为  0+ 和0- 的同向行波：
振幅，包络波，以角频率 缓慢变化
不同频率电磁波的叠加
行波因子，代表沿z 轴传播的行波
合成波电场

## Slide 4
z
载波，速度vp
包络波，速度vg
振幅，包络波，以角频率 缓慢变化
行波因子，代表沿z 轴传播的行波

## Slide 5
群速vg：包络波的恒定相位点推进速度，是窄频电磁波传播的速度。
能速ve：有电磁波在传播，就伴有电磁能流。指能量传播的速度。
    （wav为电磁波的平均能量密度）
z
载波，速度vp
包络波，速度vg
相速vp：载波的恒定相位点推进速度。

## Slide 6
—— 无色散
—— 正常色散
—— 反常色散
由