## Slide 1: 习题（补充2）
大气化学

## Slide 2
1. 某城市下午两点，标准大气压下，温度为25℃，臭氧浓度达到320 μg m-3，超过国家二级标准一倍，请问此时的臭氧体积混合比浓度是多少？对环境有哪些危害？

## Slide 3
2. 含硫化合物在对流层的平均浓度是1×10－9（质量分数），而对流层空气总质量为4×1021g，含硫化合物的天然源和人为源总贡献约为200×106 t/a，求解含硫化合物在对流层中的平均停留时间？
=7.2d

## Slide 4
3. ，在一定温度条件下，获得下列实验数据，请推断给出NO和Br2反应的速率方程，确定反应级数，并计算反应速率常数。
实验组 | 初始浓度 mol/L |  | 速率 mol/（L·s）
 | NO | Br2 | 
1 | 0.10 | 0.10 | 12
2 | 0.10 | 0.20 | 24
3 | 0.10 | 0.30 | 36
4 | 0.20 | 0.10 | 48
5 | 0.30 | 0.10 | 108

## Slide 5
4. 大气辐射使得大气成为一个巨大的光化学反应器，
（1）试写出NO2-NO-O3光化学循环过程的反应方程式
（2） 已知O2光解反应O2 O + O的反应焓变ΔH = 498.4 kJ/mol，试求能够使该反应发生的光的最大波长。(普朗克常数h = 6.626 10-34 J·s)
>>> 6.626*1e-34*3e8*6.02*1e23/(498.4*1e3)
2.400994382022472e-07
Λ<=240nm