## Slide 1: 第九章 虚拟专用网络(VPN)

## Slide 2: 第九章 虚拟专用网络(VPN)
9.1VPN的概念
9.2VPN的特点
9.3VPN的主要技术
9.4VPN的建立方式

## Slide 3: 9.1VPN的概念
虚拟专用网络(Virtual Private Network，VPN)被定义为通过一个公用网络（通常是因特网）建立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道

## Slide 4: 9.1VPN的概念
VPN的主要用途：
  通过Internet实现远程用户访问
  通过Internet实现网络互连
    使用专线连接分支机构和企业局域网
    使用拨号线路连接分支机构和企业局域网
  连接企业内部网络计算机

## Slide 5: 9.2VPN的特点
安全保障
服务质量保证
可扩充性和灵活性
可管理性

## Slide 6: 9.3VPN的主要技术
9.3.1隧道技术
9.3.2安全技术

## Slide 7: 9.3.1隧道技术
隧道技术是一种通过使用互联网络的基础设施在网络之间传递数据的方式。
使用隧道传递的数据（或负载）可以是不同协议的数据帧或包。
隧道协议将这些其它协议的数据帧或包重新封装在新的包头中发送。新的包头提供了路由信息，从而使封装的负载数据能够通过互联网络传递。

## Slide 8: 9.3.1隧道技术
VPN按照在OSI网络模型中实现的层次可以分为第二层隧道、第三层隧道和会话层隧道。
所谓第二层VPN就是在OSI的第二层，使用帧作为数据交换单位
所谓第三层VPN就是在网络参考模型的第三层，使用包作为数据交换单位
会话层隧道，有非常详细的访问控制，所以适用于安全性较高的VPN

## Slide 9: 9.3.2安全技术
除隧道技术外，VPN中的安全技术通常还有：
  加解密技术
  密钥管理技术
  使用者与设备身份认证技术

## Slide 10: 9.4VPN的建立方式
9.4.1 Host对Host模式
9.4.2 Host对VPN网关模式
9.4.3 VPN对VPN网关
9.4.4 Remote User对VPN网关模式

## Slide 11: 9.4.1 Host对Host模式
要求通过VPN交换数据的两个网络内部的主机支持类似IPsec的协议，而两端网络与Internet的接入VPN网管则可以不支持IPsec协议

## Slide 12: 9.4.2 Host对VPN网关模式
要求处于一端的主机都支持IPSec，而另一端的VPN网关必须支持IPSec协议

## Slide 13: 9.4.3 VPN对VPN网关
不要求主机支持IPSec，而要求VPN网关必须支持IPsec

## Slide 14: 9.4.4 Remote User对VPN网关模式
针对远程用户通过VPN连接到网络的情况。这种情况，远程用户的主机必须支持IPSec，而VPN网关也必须支持IPSec