## Slide 1: 作业2 MCS51单片机内存单元作业
总分: 20
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
MCS51单片机外接晶振频率为24MHz时，要将单片机复位则需要在单片机的复位管脚上加（ ）。
至少2us的高电平信号
至少1us的高电平信号
至少2us的低电平信号
至少1us的低电平信号
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 3
MCS51单片机EA管脚接高电平，则上电复位后PC指针指向（ ）。
片内ROM 0x0000地址单元
片外ROM 0x0000地址单元
片内RAM 0x0000地址单元
片外RAM 0x0000地址单元
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 4
MCS51单片机中可以位寻址的空间是（ ）。
片内RAM 0x20—0x2F地址单元
片内RAM 0x10—0x1F地址单元
片内RAM 0x80—0xFF地址单元
SFR区地址可以被8整除的地址单元
A
B
C
D
多选题
2分

## Slide 5
MCS51单片机片内RAM中可以使用间接寻址的空间有（ ）。
片内RAM 0x10—0x1F地址单元
片内RAM 0x20—0x2F地址单元
片内RAM中高128字节的普通RAM区
片内RAM中的SFR区
A
B
C
D
多选题
2分

## Slide 6
MCS51单片机中R5的物理地址为0x15时，PSW寄存器中对应的RS1、RS0两位的值是（ ）。
RS0 = 1, RS1 = 0
RS0 = 0, RS1 = 1
RS0 = 0, RS1 = 0
RS0 = 1, RS1 = 1
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 7
MCS51单片机程序代码可以放在以下哪些空间中（ ）。
片内RAM
片外RAM
片内ROM
片外ROM
A
B
C
D
多选题
2分

## Slide 8
下面关于堆栈的描述不正确的有哪些（ ）。
堆栈区可以设置在片内RAM中，也可以设置在片外RAM中
堆栈使用规则为“先入后出，后入先出“
压栈时，先将数据压入堆栈区，再将堆栈指针加1
MCS51单片机的堆栈指针SP上电复位以后的值默认为0
A
B
C
D
多选题
2分

## Slide 9
MCS51单片机中程序代码中出现的特殊功能寄存器的名字相当于（ ）
一个寄存器
一个间接地址
一个直接地址
一个程序存储空间地址
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 10
已知PSW=0x08，则当前R5的物理地址为（ ）。
0x05
0x15
0x0D
0x1D
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 11
MCS51单片机堆栈指针SP在上电复位后的默认值是（ ）。
0x00
0x07
0x20
0xFF
A
B
C
D
单选题
2分