## Slide 1: 作业6 定时计数器相关
总分: 20
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
MCS51单片机定时器T0能自动重装载初值的方式是（ ）。
方式0
方式1
方式2
方式3
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 3
定时/计数器T1工作于计数器模式，方式一，受门控；定时/计数器T0工作于定时器模式，方式二，不受门控，则TMOD的值为（ ）。
0x2d
0xd2
0xb2
0x2b
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 4
定时/计数器T0的门控位有效时，启动定时/计数器T0的条件是（ ）。
其启动位TR0 = 1
其启动位TR1 = 1
其启动位TR0 = 1，且中断允许位ET0 = 1
其启动位TR0 = 1，且外部中断0（INT0）管脚上得到高电平
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 5
MCS51单片机定时/计数器中计数值最大为（ ）。
128
256
1024
65536
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 6
关于定时/计数器T0的中断溢出标志位TF0的描述正确的是（ ）。
当定时/计数器计数溢出时，TF0会被系统自动置0；
当TF0 = 1时，如果进入中断服务程序，必须使用软件将其清零；
当进入T0的中断服务程序后，TF0会被设置为0；
当TF0 = 1，表示计数溢出，当下一个计数脉冲到来时其自动为0。
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 7
编写程序，从单片机P1.5口输出一个脉冲信号，频率2KHz，占空比30%，单片机外接晶振频率为6MHz。
提示：
1、使用定时器完成，需要根据信号的周期和占空比确定定时时长M；
2、注意单片机外接晶振的频率，计算出计数个数m；
3、需要合理选择定时/计数器的工作方式。
主观题
10分