## Slide 1: 作业8 总线扩展相关
总分: 20
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
MCS51单片机在片外扩展一片10K字节的数据存储器芯片至少需要（ ）地址线。。
13根
14根
15根
16根
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 3
当MCS51单片机在进行片外程序存储器读操作时，其控制总线中（ ）会自动产生一个低电平信号。
WR
RD
PSEN
ALE
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 4
MCS51单片机P0所在端口作为数据总线使用时，其硬件上（ ）。
必须外接锁存器
必须外接上拉电阻
必须外接译码器
不需要外接任何器件
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 5
MCS51单片机之所以称之为8位机，是因为（ ）。
地址总线宽度为8位
数据总线宽度为8位
控制总线宽度为8位
所有总线的宽度均为8位
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 6
使用宏来访问绝对地址时，一般需包含的库文件是（ ）。
Absacc.h
Reg52.h
At89x52.h
Stdio.h
A
B
C
D
单选题
2分

## Slide 7
根据下面的电路编写程序，输出一个正向锯齿波信号，信号频率不限，信号的幅度为4V。
Vref = 2.5V
主观题
10分