## Slide 1: 电子技术基础 实验二
工程实践中心
RC网络频率特性研究

## Slide 2: 实验目的
1、掌握示波器、函数信号发生器、毫伏表的使用方法。
2、掌握幅频特性和相频特性的测量方法。
3、学会应用对数坐标绘制频率特性曲线。

## Slide 3
1、双踪示波器
2、函数信号发生器
3、交流毫伏表
第一部分：常用电子仪器的使用

## Slide 4: 示波器基础
示波器是科研单位和实验室常用的一种观测电信号波形的仪器。用它可以进行时域信号的测量，可以测量电信号的波形、周期、相位、幅值、矩形波的上升时间和下降时间等物理参数。
第一部分：常用电子仪器的使用-双踪示波器

## Slide 5: 什么是示波器
概念
  幅度随时间变化的波形显示仪器
  相当于一个时域上的万用表
第一部分：常用电子仪器的使用-双踪示波器
Notes: 5
自然界运行着各种形式的正弦波，比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音，或者身体运转的自然节律。物理世界里，能量、振动粒子和不可见的力无处不在。即使是光（波粒二象物质）也有自己的基频，并因为基频的不同呈现出不同的颜色。通过传感器，这些力可以转变为电信号，以便通过示波器能够进行观察和研究。有了示波器，科学家、工程师、技术人员、教育工作者和他人能够“观察”随时间变化的事件。
示波器是任何设计、制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬时万变，工程师们需要最好的工具，快速而精确地解决测量疑难。在工程师看来，面对当今各种测量挑战，示波器自然是满足要求的关键工具。示波器的用途不仅仅局限于电子领域。示波器利用信号变换器，适用于各种各样的物理现象。信号变换器能够响应各种物理激励源，使之转变为电信号，包括声音、机械应力、压力、光、热。麦克风属于信号变换器，它实现把声音转变为电信号。由示波器收集科学数据的例子如图1所示。
从物理学家到电视维修人员，各种人士都使用示波器。汽车工程师使用示波器来测量发动机的振动。医师使用示波器测量脑电波。描述示波器的用途是没有止境的。

## Slide 6: 示波器发展史
初期主要是模拟示波器（CRT）
  始创于二十世纪四十年代
  最早应用于雷达和电视的开发
第一部分：常用电子仪器的使用-双踪示波器
Notes: 6
模拟示波器
在本质上，模拟示波器工作方式是直接测量信号电压，并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。示波器屏幕通常是阴极射线管（CRT）。电子束投到荧幕的某处，屏幕后面总会有明亮的荧光物质。当电子束水平扫过显示器时，信号的电压是电子束发生上下偏转，跟踪波形直接反映到屏幕上。在屏幕同一位置电子束投射的频度越大，显示得也越亮。CRT 限制着模拟示波器显示的频率范围。在频率非常低的地方，信号呈现出明亮而缓慢移动的点，而很难分辨出波形。在高频处，起局限作用的是CRT的写速度。当信号频率超过CRT的写速度时，显示出来的过于暗淡，难于观察。模拟示波器的极限频率约为1GHz。当把示波器探头和电路连接到一起后，电压信号通过探头到达示波器的
垂直系统。图解出模拟示波器是如何显示被测信号。设置垂直标度（对伏特/ 格进行控制）后，衰减器能够减小信号的电压，而放大器可以增加信号电压。随后，信号直接到达CRT的垂直偏转板。电压作用于这些垂直偏转板，引起亮点在屏幕中移动。亮点是由打在CRT内部荧光物质上的电子束产生的。正电压引起点向上运动，而负电压引起点向下运动。

## Slide 7
包括：垂直（Y）系统、
水平系统（扫描系统）、
Z轴系统、示波管、电源
模拟示波器的组成
第一部分：常用电子仪器的使用-双踪示波器

## Slide 8: 示波器发展史
中期数字示波器独领风骚 （DSO）
  始创于二十世纪九十年代。
  数字示波器提高带宽到1GHz以上，全面性能超越模拟示波器。
第一部分：常用电子仪器的使用-双踪示波器
Notes: 8
电子设备可以划分为两类：模拟设备和数字设备。模拟设备的电压变化连续，而数字设备处理的是代表电压采样的离散二元码。传统的电唱机是模拟设备，而CD 播放器是属于数字设备。同样，示波器也能分为模拟和数字类型。模拟和数字示波器都能够胜任大多数的应用。但是，对于一些特定应用，由于两者具备的不同特性，每种类型都有适合和不适合的地方。作进一步划分，数字示波器可以分为数字存储示波器（DSO）、数字荧光示波器（DPO）和采样示波器。模拟示波器
在本质上，模拟示波器工作方式是直接测量信号电压，并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。示波器屏幕通常是阴极射线管（CRT）。电子束投到荧幕的某处，屏幕后面总会有明亮的荧光物质。当电子束水平扫过显示器时，信号的电压是电子束发生上下偏转，跟踪波形直接反映到屏幕上。在屏幕同一位置电子束投射的频度越大，显示得也越亮。CRT 限制着模拟示波器显示的频率范围。在频率非常低的地方，信号呈现出明亮而缓慢移动的点，而很难分辨出波形。在高频处，起局限作用的是CRT的写速度。当信号频率超过CRT的写速度时，显示出来的过于暗淡，难于观察。模拟示波器的极限频率约为1GHz。当把示波器探头和电路连接到一起后，电压信号通过探头到达示波器的
垂直系统。图解出模拟示波器是如何显示被测信号。设置垂直标度（对伏特/ 格进行控制）后，衰减器能够减小信号的电压，而放大器可以增加信号电压。随后，信号直接到达CRT的垂直偏转板。电压作用于这些垂直偏转板，引起亮点在屏幕中移动。亮点是由打在CRT内部荧光物质上的电子束产生的。正电压引起点向上运动，而负电压引起点向下运动。

## Slide 9: DSO串行处理
第一部分：常用电子仪器的使用-双踪示波器
Notes: 9
与模拟示波器一样，DSO 第一部分（输入）是垂直放大器。在这一阶
段，垂直控制系统方便您调整幅度和位置范围。紧接着，在水平系统的模数转换器（ADC）部分，信号实时在离散点采样，采样位置的信号电压转换为数字值，这些数字值称为采样点。该处理过程称为信号数字化。水平系统的采样时钟决定ADC采样的频度。该速率称为采样速率，表示为样值每秒（S/s）。来自ADC的采样点存储在捕获存储区内，叫做波形点。几个采样点可以组成一个波形点。波形点共同组成一条波形记录。创建一条波形记录的波形点的数量称为记录长度。触发系统决定记录的起始和终止点。DSO信号通道中包括微处理器，被测信号在显示之前要通过微处理器处理。微处理器处理信号，调整显示运行，管理前面板调节装置，等等。信号通过显存，最后显示到示波器屏幕中。在示波器的能力范围之内，采样点会经过补充处理，显示效果得到增强。可以增加预触发，使在触发点之前也能观察到结果。目前大多数数字示波器也提供自动参数测量，使测量过程得到简化。DSO 提供高性能处理单脉冲信号和多通道的能力。DSO
是低重复率或者单脉冲、高速、多通道设计应用的完美工具。在数字
设计实践中，工程师常常同时检查四路甚至更多的信号，而DSO则成
为标准的合作伙伴。

## Slide 10: 示波器发展史
数字示波器——模拟效果（荧光效果DPO示波器）
  实时显示、存贮和分析复杂信号的三维信号信息：幅度、时间和整个时间的幅度分布。
  如TEK所说的数字荧光（DPO）、安捷伦的MageZoom技术。
第一部分：常用电子仪器的使用-双踪示波器
Notes: 10
DPO：
数字荧光示波器
数字荧光示波器（DPO）为示波器系列增加了一种新的类型。DPO的体系结构使之能提供独特的捕获和显示能力，加速重构信号。DSO 使用串行处理的体协结构来捕获、显示和分析信号；相对而言，DPO为完成这些功能采纳的是并行的体系结构，如图18所示。DPO采用ASIC硬件构架捕获波形图象，提供高速率的波形采集率，信号的可视化程度很高。它增加了证明数字系统中的瞬态事件的可能性。随后将对该并行处理体系结构进行阐述。

## Slide 11: GDS-2102A数字双踪示波器面板与操作使用
第一部分：常用电子仪器的使用-双踪示波器

## Slide 12
数字示波器面板图
第一部分：常用电子仪器的使用-双踪示波器

## Slide 13: 基本操作与使用介绍
第一部分：常用电子仪器的使用-双踪示波器
打开示波器电源
连接测试探头
红夹子夹在“2V”信号端口上
按“Autoset”按键，等待波形出现

## Slide 14: 基本操作与使用介绍
第一部分：常用电子仪器的使用-双踪示波器

## Slide 15
AFG-2225函数信号发生器输出频率0.1Hz~5/12/25MHz全数字合成信号，0.1Hz分辨率,内置标准波形含正弦波、方波、三角波、噪声波和任意波；幅值范围 (0.1Hz~20MHz):1 mVpp~10 Vpp (接50Ω);2 mVpp~20 Vpp (开路);采样率：20MSa/s采样率、10位垂直分辨率、4k点记录长度的任意波形编辑功能。
AFG-2225函数信号发生器简介
第一部分：常用电子仪器的使用-函数发生器

## Slide 16
三色LCD 显示
输入数值和参数，常与方向键和可调旋钮一起使用
编辑数值和参数，步进1 位
编辑参数时，用于选择数位
双输出端口(50Ω 阻抗)
操作键盘（操作见下页）
output;/启动/关闭输出;
启动/关闭仪器电源
函数参数操作键
面板功能
第一部分：常用电子仪器的使用-函数发生器

## Slide 17: 功能键说明
waveform键用于选择输出波形类型:正弦波, 方波, 三角波, 噪声波
设置波形频率
设置波形幅值
OFST 设置波形的DC 偏置
设置方波和三角波的占空比
用于通道切换
第一部分：常用电子仪器的使用-函数发生器

## Slide 18
TH1912/A 的面板
第一部分：常用电子仪器的使用-交流毫伏表

## Slide 19
选择测量功能:
交流电压有效值（V）、电压峰峰值（Vp-p）、功率（W）、功率电平（dBm）、电压电平（dBV、dBmV、dB.V）、相对测量值（dB）。
Trig/Hold 键：
从前面板触发一次测量+ 锁定一个稳定的读数
菜单操作键+ 打开/关闭菜单：在同一级菜单移动可选项，移动菜单到上一级，移动菜单到下一级，( ENTER) 保存 “参数”级的参数改变。在数值设置时，取消( Esc ) 数值的设定，回到“命令”级
速度和双显开关2nd：依次设置仪器测量速度为Fast，Medium 和Slow+ 打开和关闭第二显示。
打开或关闭数学功能（Rel /%，ax/Min/Comp，Hold）
Shift/Local 键：使用该键访问上档键
（Local） 取消RS232C 远程控制模式
第一部分：常用电子仪器的使用-交流毫伏表

## Slide 20
TH1912（5Hz — 3MHz）型为4.位双VFD （真空荧光显示屏）显示单通道数字交流毫伏表，也可作功率计和电平表使用。能同时显示测量值及运算值。采用智能化微处理器控制技术、优良的放大器电路和A/D 线性检波器使测量电压的固有误差优于1%。
TH1912/A 的测量范围：
・4.位双读数的清晰VFD 显示。
・测量电压范围：50.V~300Vrms,500V 峰值。
・测量功率电平：-83.8dBm~51.76dBm(0dBm=1mW ，600Ω 负载)。
・测量功率：0.00417nW~150W(负载电阻R=600Ω,负载电阻可设)
・测量电压电平dBV 范围：-86dBV~49.54dBV（0dBv=1V)
・测量电压电平dBmV 范围：-26dBmV~109.5dBmV(0dBmV=1mV)
・测量电压电平dB.V 范围：34dB.V~169.54dB.V(0dB.V=1.V)
・毫伏表输入电阻：1MΩ,并联电容约30pF
・使用电压测试探头：×10 时，输入电阻为10MΩ（不保证测试精度）。
・Max，Min 记录功能及百分比（percent），菜单功能设置计算。多功能可组
合双数字VFD 显示。
・不同信号源的源阻抗设置测量功率和dBm 值。
・浮地(Float)和接地(GND)设置，适应不同测试需要（开机默认为浮地设置）。
・自动和手动量程转换功能。
・编程语言及控制接口：毫伏表提供SCPI 编程控制语言，提供RS-232C 控制
接口。
TH1912/A 的测量范围
第一部分：常用电子仪器的使用-交流毫伏表

## Slide 21
前面板共有两排可供选择各种功能和操作的按键，大部分按键的上面有一用蓝色字体标记的上档功能。如果要执行上档功能，首先按下Shift 按键（Shift 标记将会点亮），然后，再按下你所期望的功能键。例如：
如果按下Shift 键，再次按下该键，Shift 标记将关闭。
电压测量
电压测量范围：3.8 mV, 38mV, 380mV, 3.8V, 38V ,300V（500V 峰值）；最高分辨率是0.1μV(在3.8mV 量程)。
TH1912 处于厂家设定的条件下，操作流程如下：
（1）电压探头BNC 接到交流毫伏表BNC 插座上（测小电压时，探头接地线尽量短，防干扰电压接入）。
（2）按Auto 键锁定自动量程功能。当您启动此功能后，请注意AUTO 标记被点亮。如果你想手动量程，使用量程和键去选择与期望电压一致测量范围。
（3）读取显示屏上的读数。
基本测量
第一部分：常用电子仪器的使用-交流毫伏表

## Slide 22
第一部分：常用电子仪器的使用-交流毫伏表
REL 相对运算功能
CH1、CH2 通道指示
COMP 极限比较测试功能打开
HI IN LO 极限比较测试上超，合格，下超指示
RMT 处于远程控制模式
AUTO 自动量程状态指示
MAX MIN Max/Min 功能下最大最小值指示
ERR 检测到硬件或远程控制错误
SHIFT 第二功能键有效
屏幕指示信息
FAST 快速读数速率
MED 中速读数速率
SLOW 慢速读数速率
TRIG 处于单次触发状态
HOLD 读数保持功能打开
AUTO 自动量程状态指示

## Slide 23
关于dB，dBm，dBw，dBmV，dBV的区别
是一个相对的概念，系统中某一点的电平是指该点的功率（或电压）对某一基准功率（或电压）的分贝比：
10lg（P/P0）= 20 lg（u/u0）
从公式中可以看出，基准功率（即P=P0）的电平为零。对同一个功率，选用不同的基准功率P0（或电压u0）所得电平数值不同，后面要加上不同的单位。
相对测量值（dB）
功率电平（dBm）、电压电平（dBV、dBmV、dB.V）、
第一部分：常用电子仪器的使用-交流毫伏表

## Slide 24
电平的单位为奈培。当U1(I1)取任意值时，α称为U2相对于Ul的相对电平。
如果不取自然对数，而采用以10为底的常用对数，则电平的单位称为分贝(dB)，此时有
电平为20lg（U/1V）或20lg（U/0.775V）
第一部分：常用电子仪器的使用-交流毫伏表
电平的概念
在研究滤波器、衰耗器、放大器等电路时，通常并不直接考察电路中某点的电压，而是要了解各个环节的增益或衰耗，即传输电压比。因电压比本身是无量纲的，且往往数量级太大不便于作图或计算，特别是在通信系统的测试中，因为人耳听觉与声音的强度不是线性关系而是对数关系，所以在工程上引人了电平的概念，其定义如下：
当输入电压U1 (或电流I1)与输出电压U2(或电流I2)相差e(2.718)倍时，称U2相对于U1的电平为1Np(奈培)，即

## Slide 25: 第二部分
RC网络频率特性研究

## Slide 26
网络的响应相量与激励相量之比是频率ω的函数，称为正弦稳态下的网络函数。表示为
二、 实验原理
1.网络频率特性的定义
其模随频率ω变化的规律称为幅频特性，辐角随ω变化的规律称为相频特性。为使频率特性曲线具有通用性，常以作为横坐标。通常，根据随频率ω变化的趋势,将RC网络分为“低通(LP)电路”、“高通(HP)电路”、“带通(BP)电路”、“带阻(BS)电路”等。

## Slide 27
二、 实验原理
(1) RC低通网络
下图所示为RC低通网络及频率特性。

## Slide 28
二、 实验原理
(1) RC低通网络
它的网络函数为
其模为
辐角为
显然，随着频率的增高，|H(jω)|将减小，这说明低频信号可以通过，高频信号被衰减或抑制。当ω=1/RC，即U0/Ui= 0.707，通常把U0降低到0.707Ui时的角频率ω称为截止角频率ωc。即
ω =ωc=1/RC
fc=1/2πRC

## Slide 29
二、 实验原理
(2) RC高通网络
下图所示为RC高通网络及频率特性。

## Slide 30
二、 实验原理
它的网络函数为
其模为
辐角为
可见，随着频率的降低而减小，说明高频信号可以通过，低
频信号被衰减或被抑制。网络的截止频率仍为ωC=1/RC,因为ω=ωC时,|H(jω)| =0.707。
ω =ωc=1/RC
(2) RC高通网络

## Slide 31
二、 实验原理
(3) RC带通网络(RC选频网络)
下图所示为RC带通网络及频率特性。

## Slide 32
二、 实验原理
它的网络函数为
其模为
辐角为
可以看出，当信号频率为ωo=1/RC时，模|H(jω)| =1/3为最大,此时输出与输入间相移为零。信号频率偏离ω=1/RC越远，信号被衰减和阻塞越厉害。说明RC网络允许以ω=ω0=1/RC(≠0)为中心的一定频率范围(频带)内的信号通过，而衰减或抑制其他频率的信号，即对某一窄带频率的信号具有选频通过的作用，因此，将它称为带通网络或选频网络。而将ω0或f0称为中心频率。当
时，所对应的两个频率也称截止频率，用ωH和ωL表示。
(3) RC带通网络(RC选频网络)

## Slide 33
二、 实验原理
2. 网络频率特性测量方法及步骤
(1) 逐点法
按图接好线路后，首先根据电路频率特性曲线的特点找出特征频率点f0进行测量，然后在f0两侧依次选取若干个点（10倍频）再进行测量。测量中，用交流毫伏表测量电压响应相量的有效值，用双踪示波器测量响应与激励波形的相位差，并监测激励相量电压。峰一峰值(Up-p)不变。
(2) 扫频法
利用频率特性测试仪显示电路幅频特性曲线，但其相位差仍需用示波器测出。

## Slide 34
二、 实验原理
3.对数频率坐标的概念
在绘制频率特性曲线时，往往由于涉及的频率范围较宽，若采用均匀分度的频率坐标，势必使低频部分被压缩，而高频部分又相对展得较宽，从而使所绘制的频率特性曲线在低频段不能充分清晰地展示其特点。若采用对数分度的频率轴，就不会出现这种情况，如下图所示。应当注意,对数坐标是将轴按对数规律进行刻度，并非对频率取对数。

## Slide 35
二、 实验原理
3.对数频率坐标的概念
同一电路的频率特性曲线，随坐标选取方式不同，曲线形状也会有所不同，可以根据实际需要适当选择，以突出需要表达的部分。
如RC带通滤波器的中心频率为1600 Hz，测试范围为20 kHz，若横坐标采用均匀分度，则低频段就压缩在很小的范围内；如将横坐标比例放大，缩小测试范围，则高频段就不能充分展现。若采用对数坐标，横坐标以对数标尺刻度，就
可在很宽的范围内将频率特性清楚地展现出来。

## Slide 36
二、 实验原理
4. 电平的概念
在研究滤波器、衰耗器、放大器等电路时，通常并不直接考察电路中某点的电压，而是要了解各个环节的增益或衰耗，即传输电压比。因电压比本身是无量纲的，且往往数量级太大不便于作图或计算，特别是在通信系统的测试中，因为人耳听觉与声音的强度不是线性关系而是对数关系，所以在工程上引人了电平的概念，其定义如下：
当输入电压U1 (或电流I1)与输出电压U2(或电流I2)相差e(2.718)倍时，称U2相对于U1的电平为1Np(奈培)，即
电平的单位为奈培。当U1(I1)取任意值时，α称为U2相对于Ul的相对电平。

## Slide 37
4. 电平的概念
如果不取自然对数，而采用以10为底的常用对数，则电平的单位称为分贝(dB)，此时有
分贝与奈培之间的关系为：1dB =0.1151Np或1Np=8.686 dB。
电平是一个相对量，要进行电平的测量就必须确定一个基准功率或基准电压。基准功率规定为在600Ω电阻上消耗1mW的功率，并用P0表示，所以功率电平为
该式表示的电平称为P2的绝对功率电平。若电路中某点的功率为1mW，此点的功率电平即为0 dB。
二、 实验原理

## Slide 38
4. 电平的概念
由P0=U02／R，R=600Ω，可知U0=0.775V，即基准电压为0.775V，所以电压电平为
该式表示的电平称为U2的绝对电压电平。显然，若电路中某点的电压为0.775 V，则此点的绝对电压电平为0 dB。
当电压大于0.775 V时，电压电平为正值，小于0.775 V的电压电平为负值。例如，某点电压为3 V，其绝对电压电平为11.76dB；电压为0.5 V，则绝对电压电平为-3.8 dB。
网络分析仪、毫伏表等许多测量仪表都可以直接进行电平测量。电平测量实质上也就是电压测量，只是刻度不同而已。
本次实验中使用的仪器基准电压U0=1Vrms。
二、 实验原理

## Slide 39
三、实验内容
1. 测量一阶RC低通电路的频率特性
电路如右图所示，图中R=5.1k，C=0.01μF。电路的输入端输入一个零电平(1Vrms)的正弦信号（0dB），频率范围可选为50Hz～50 kHz。测量低通电路的频率特性，其幅频特性用dB表示，相频特性用“°”表示，所有原始测量数据均记录“低通滤波器参数记录表”中。
实验时按图连接好电路后，首先改变信号源的频率(从低到高)，用毫伏表或示波器观测输出端电压的变化，粗略地看一下电路是否具有低通特性；找出－3dB截止频率点。然后再逐点测量。
fc=1/2πRC

## Slide 40
1. 测量一阶RC低通电路的频率特性
低通滤波器参数记录表
 | 50Hz | fC/10 | fC/2 | fC | 2fC | 10fC
f(Hz) | ----- |  |  | 3.094k |  | 
uo(V) | 999.862m |  |  | 0.707 |  | 
uo[dB] | 0 |  |  | -3 |  | 
Φ(°) | -0.924 |  |  | -44.918 |  | 
三、实验内容

## Slide 41
2. 测量一阶RC高通电路的频率特性
电路如右图所示。图中R = 5.1KΩ，C =0.01μF。电路的输入端输入一个1Vrms的正弦信号。其幅频特性用dB表示，相频特性用“ °”表示，所有原始测量数据均记录在“高通滤波器参数记录表”中。测试时连接好实验电路，首先改变信号源的频率，用毫伏表或示波器观测输出端电压的变化，粗略地看一下电路是否具有高通特性，然后再逐点测量。
高通滤波器参数记录表
三、实验内容
 | 0.1fc | 0.5fc | fc | 2fc | 10fc | 20KHz
f(Hz) |  |  |  |  |  | -------
Uo(V) |  |  | 0.707 |  |  | 
Uo [dB] |  |  | -3 |  |  | 
Φ( o) |  |  |  |  |  | 

## Slide 42
3. 测量一阶RC带通电路的频率特性
按图4.3连接电路，取R=1KΩ，C = 0.1μF。输入端接函数信号发生器，保持输入正弦电压3 Vrms不变，改变频率(50Hz～50kHz)，用毫伏表测量输出电压U0；同时用示波器观察并记录和的相位差。并测定其中心频率ω0及两个截止频率fH、fL。记录在“带通滤波器参数记录表”中。
带通滤波器参数记录表
 | fL/10 | fL/2 | fL | f0 | fH | 2fH | 10fH
f(Hz) |  |  |  |  |  |  | 
uo(V) |  |  | 0.707Um | Um | 0.707Um |  | 
uo[dB] |  |  | Xm-3 | Xm | Xm-3 |  | 
Φ(°) |  |  |  | 0 |  |  | 
三、实验内容

## Slide 43
四、 注意事项
在测试过程中低通电路在改变频率后要始终保持输入电平为0dB（即1Vrms）；高通电路在改变频率后要保持输入电压为1Vrms。
测量带通和带阻频率特性时，须先测出中心频率f0，然后在两侧依次选取10个以上测试点，测试频率的选取应注意对数坐标的刻度，频率范围应使ω/ω0不小于0.1～l0。
测试过程中，当改变函数信号发生器的频率时，其输出电压有时将发生变化，因此，测试时，需用毫伏表监测函数信号发生器的输出电压，使其保持不变。
测量相频特性时，双迹法测量误差较大，操作、读数应力求仔细、合理。要调节好示波器的聚焦，使线条清晰，以减小读数误差。

## Slide 44
四、 注意事项

## Slide 45
四、 注意事项

## Slide 46
五、思考题
在RC带通滤波电路的实验过程中，当与同相时，其电压比值是否等于1/3，如果不是，请分析原因。