## Slide 1: 第4章 模拟集成运算放大器及应用

## Slide 2: 第4章 模拟集成运算放大器及应用
  4.1 放大电路概述及其主要性能指标
  4.2 模拟集成电路运算放大器
  4.3 理想集成运算放大器
  4.4 基本运算电路
  4.5 电压比较器

## Slide 3
慕课视频片段
视频名称：3.1放大的概念:3.1放大的概念
温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小
慕课视频片段
视频名称：3.2放大电路的性能指标:3.2放大电路的性能指标
温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小

## Slide 4: 基本概念
电信号、模拟信号与数字信号
电信号：随时间变化的电压或电流，可用波形或函数表示。
数字信号：在时间和数值上均离散的电信号，如脉冲信号、开关信号。
模拟信号：在时间和数值上均连续的电信号，如声音、温度、压力、流量、心电等。

## Slide 5
电子信息系统的组成
模拟电子电路
数字电子电路（系统）
传感器接收器
发生器
隔离、滤波、放大
运算、转换、比较
功放
模拟-数字混合电子电路
模拟电子系统
执行机构
第4/9章
第6/9章
第10章

## Slide 6: 4.1 放大电路概述及其主要性能指标
放大的本质：能量的控制，利用有源元件实现
至少一路直流电源供电，是能源
——常用正弦波做测试信号
放大的对象：变化量
输入信号为零时为静态
能够控制能量的元件
一、 放大电路概述

## Slide 7: 4.1 放大电路概述及其主要性能指标
判断电路能否放大的基本出发点
放大的特征：功率放大
放大的基本要求：不失真——放大的前提
输入信号为零时为静态
一、 放大电路概述

## Slide 8: 二、 放大电路的方框图及其主要性能指标
信号源
信号源内阻
输入电压
输入电流
输出电压
输出电流
对信号而言，任何放大电路均可看成二端口网络。
研究的是动态性能。

## Slide 9: 二、 放大电路的方框图及其主要性能指标
1. 放大倍数：输出量与输入量之比
电压放大倍数是最常被研究和测试的参数

## Slide 10: 2. 输入电阻和输出电阻
将输出等效成有内阻的电压源，内阻就是输出电阻。
带RL时的输出电压有效值
输入电压与输入电流有效值之比。
从输入端看进去的等效电阻
空载时输出电压有效值
二、 放大电路的方框图及其主要性能指标

## Slide 11: 二、 放大电路的方框图及其主要性能指标
对信号源的利用率
电压输入时，Ri越大越好
带负载的能力
电压输出时，Ro越小越好

## Slide 12
对于电压放大器，希望输入电阻Ri越 [填空1] 越好。
对于电流放大器，希望输入电阻Ri越 [填空2] 越好。
对于电压放大器，希望输出电阻Ro越 [填空3] 越好。
对于电流放大器，希望输出电阻Ro越 [填空4] 越好。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
4分

## Slide 13: 3、通频带
由于电容、电感及半导体元件的电容效应，使放大电路在信号频率较低和较高时电压放大倍数数值下降，并产生相移。
衡量放大电路对不同频率信号的适应能力。
下限频率
上限频率
二、 放大电路的方框图及其主要性能指标

## Slide 14: 二、 放大电路的方框图及其主要性能指标
通常横坐标采用对数坐标
有时候纵坐标也采用对数坐标，则放大倍数单位采用dB(分贝)
A=1000
20lg|A|=60dB

## Slide 15
某一电路的幅频特性曲线如下图所示，试回答以下问题。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
20log|Aum|/dB
f/Hz
20
17
100
103
0
1. 该电路属于[填空1]（低通、高通、带通、带阻）滤波电路。
2. 通带放大倍数是[填空2]倍， 其上限截止频率是 [填空3]Hz，下限截止频率是 [填空4]Hz。
3. 输入信号ui=sin1000πt，该电路的输出电压幅值为[填空5]V，若输入信号ui=sin200πt，该电路的输出电压幅值为[填空6]V。 （保留两位小数）
填空题
6分

## Slide 16
慕课视频片段
视频名称：4.6集成运放概述—结构特点、电路组成及电压传输特性:4.6集成运放概述—结构特点、电路组成及电压传输特性
温馨提示：此视频框在点击“上传手机课件”时会进行转换，用手机进行观看时则会变为可点击的视频。此视频框可被拖动移位和修改大小

## Slide 17: 4.2 模拟集成电路运算放大器
运算放大器的基本概念
集成运算放大器简称为运算放大器（Operational Amplifier）或运放（OP），是一种特殊类型的高增益的多级直接耦合的电压集成电路放大器。
运算放大器可以组成信号处理电路，实现各种运算，如放大、加、减、积分和微分等运算。
运放LM741的封装图
电路主要由半导体元件和电阻元件组成，通常不包含电抗元件，全部元件集成制造在尺寸很小的硅芯片上，封装后形成电子器件。

## Slide 18: 4.2 模拟集成电路运算放大器
两个
输入端
一个
输出端
若将集成运放看成为一个“黑盒子”，则可等效为一个双端输入、单端输出的差分放大电路。
一、 集成电路运算放大器的内部组成单元

## Slide 19
在集成电路中,采用差分放大电路的原因是( )
稳定放大倍数
提高输入电阻
克服温漂
减小输出电阻
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 20
集成运放内部是由直接耦合方式的多级放大电路组成,作为放大器应用,它是______。
能放大直流信号,不能放大交流信号
能放大交流信号,不能放大直流信号
既能放大交流信号,也能放大直流信号
都不能放大
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 21: 三、集成运放的符号及电压传输特性
  集成运算放大电路因最初为实现信号的运算而得名。
  高性能：输入电阻很大、输出电阻很小、差模放大倍数很大、共模放大倍数很小、频带很宽、受温度的影响很小……
1. 符号
相位相同
相位相反
uid
+VCC
–VEE
差模信号、差分信号：uid=u+-u-
差模信号differential mode，大小相等、相位相反（V-≠V+），有用信号，需增强；
共模信号common mode，大小相等、相位相同（V-=V+），无用信号或误差信号，需抑制；

## Slide 22: 通用型集成运放的管脚说明
F007/μA741的外形结构和引脚排列图

## Slide 23: 通用型集成运放的管脚说明
F007/μA741运放的外部接线图

## Slide 24: 2．集成运算放大器的电路模型
  集成运算放大器是电压放大器，因此可用双口网络来表示。
输入电阻
输出电阻
开环差模电压放大倍数

## Slide 25: 3、电压传输特性:输出电压与输入电压的函数关系
线性区
开环差模增益高达几十万倍
非线性区
输出不是高电平+UOM
就是低电平−UOM
±UOM的值决定于什么？
最大输入电压在几十~100多uV

## Slide 26: 4.3 理想集成运算放大器
一、理想运放的参数：
  差模输入电阻 rid=∞、
  输出电阻 ro=0、
  开环差模增益 Aod=∞、
  共模 Aoc=0、
  共模抑制比 KCMR=∞、
理想运放的符号与简化电路模型如图所示

## Slide 27: 4.3 理想集成运算放大器
问题：
若将输入信号直接加在理想运放的输入端，则理想运放有可能工作在线性区吗？
负载电阻的阻值变化时，理想运放的输出电压变化吗？为什么？
(不能， 因Aod=∞，需引入负反馈)
(不变，输出等效为恒压源)

## Slide 28: 二、理想运放工作在线性区的特点
有限值
无穷大
无穷小
为保证理想运放工作在线性区，必须引入深度负反馈。
无源网络
反馈：将放大电路的输出量通过一定的方式引回到输入回路来影响输入量，称为反馈。
正、负反馈：若反馈的结果使输出量的变化增大，则称为正反馈；若反馈的结果使输出量的变化减小，则称为负反馈。
uO ↑→ u_↑→ uO ↓
1. 电路结构

## Slide 29: 2.工作在线性区的特点
由于uO为有限值，Aod＝∞，因而净输入电压u+－u_＝0，即
因为净输入电压为零，又因为输入电阻为无穷大，所以两个输入端的输入电流也均为零，即
u+＝u-
——虚短路
i+＝i_＝0
——虚断路
“虚短”和“虚断”是分析工作在线性区的集成运放的应用电路的两个基本出发点。

## Slide 30: 三、理想运放工作在非线性区的特点
1. 电路特征
  理想运放工作在开环状态
  引入正反馈，使其输出量的变化增大
开环、正反馈
势必工作在非线性区
无源网络
电压传输特性

## Slide 31: 2.理想运放工作在非线性区的特点：
输出电压只有高、低两种电平
因为输入电阻为无穷大，所以两个输入端的输入电流也均为零，即
i+＝i_＝0
——虚断路
工作在非线性区的理想运放仍具有“虚断”的特点，但一般不具有“虚短”的特点。

## Slide 32: 第4章 模拟集成运算放大电路
1、了解信号的基本概念、放大电路概念、主要性能指标。
2、理解并掌握集成运算放大器
符号及端子、集成运算工作区及其特点
3、理解并掌握理想集成运算放大器的“虚短”、“虚断”特点。
知 识 小 结