## Slide 1
计算机组成原理
期末复习
区块链工程20级

## Slide 2: 期末考试题型
一、填空20分（每空2分*10）
二、单选20分（每题2分*10）
三、简答题10分（每题5分*2）
四、计算题10分（每题5分*2）
  补码减法、溢出计算、浮点数转换、指令格式设计等
五、综合题40分（4个小题）
  1、寻址方式 （7分）
  2、ALU并行加法器进位链（7分）
  3、主存组织扩展 （10分）
  4、数据通路与指令流程 （16分）

## Slide 3: 简答题
摩尔定律定义？
冯诺依曼思想？
单级中断处理过程？
简述80%和20%规律？
动态随机的刷新方式有几种，什么特点，常用哪种？
指令周期是什么？三级时序是什么？
存储器的层次结构？
存储器的扩展有哪几种方式？

## Slide 4: float型与真值之间的变换流程
浮点数真值 十进制数N
单精度 float IEEE754 32位二进制
N  (-1)s × 2 e × 1.M
E = e + 127
保存S、E、M
从32位二进制中提取S、E、M
e = E - 127
计算(-1)s × 2 e × 1.M，按权展开
Notes: 转换为真值时：1+M 求得尾数

## Slide 5: 浮点数转换实例
将十进制数20.59375转换成32位IEEE754格式浮点数的二进制格式。
解: (1) 先将十进制数换成二进制数：
20.59375=10100.10011
(2) 移动小数点，使其变成1.M的形式
10100.10011=1.010010011×2 4
(3) 得到：
S=0, e = 4，E=4+127= 100+01111111 =10000011，
M = 010010011（原码）
(4) 最后得到32位浮点数的二进制存储格式为：
0100 0001 1 010 0100 11 00 0000 0000 0000
= 4 1 A 4 C 0 0 0 H
Notes: 注意：
1、阶码偏移在754标准中只偏移2n-1。 所以是加127！！！移码定义本身是+2n。
2、尾数要转换为1.M的形式，所以要移动小数点到最高1的后面。前面的1并不包含在尾数M中。
F真=(-1)S×(1+M)×2E-127

## Slide 6: 练习1
754标准单精度浮点数C0A00000 ，写出其十进制浮点数的值。
思路：=(-1)S×2E-127×1.M，求出s, e, M按权展开
先写成二进制：1100 0000 1 010 0000 0000 0000 0000 0000
数符：S=1，负数。
阶码字段值E为 100 0000 1 ，十进制为129，阶码的原码为：129-127=2
尾数原码010 0000 0000 0000 0000 0000，十进制为0.25，实际的值为：
  1.M=1.25
F真=(-1)S×(1.M)×2E-127= -（1.25）*22=-5.0

## Slide 7: 并行加法器进位链(carry-lookahead)
Si = Xi⊕Yi⊕Ci-1
Ci = XiYi+(Xi⊕Yi)Ci-1
Pi = Xi⊕Yi
进位生成函数 Generate
进位传递函数 Propagate
Ci = Gi + PiCi-1
Gi = XiYi
Notes: 进位传递函数也可以采用或逻辑，等效：Ci = XiYi+(Xi+Yi)Ci-1 见18页PPT
propagate[ˈprɑːpəɡeɪt]：传播; 宣传; 繁殖; 增殖;
Gi：表示本位的两个1位二进制数Xi和Yi相加否产生进位，因此叫进位产生函数。
Pi：控制是否把上一位的进位位Ci-1传递到本位。Xi⊕Yi=1就传递到本位，=0就不传递到本位。

## Slide 8: 并行加法器进位链…
高位运算依赖于低位进位
  计算不能并行
能否提前得到各位的进位输入??
Cn = Gn ＋ Pn Cn-1
Cn-1 = Gn-1 ＋ Pn-1Cn-2
……
C1 = G1 ＋ P1 C0
C2 = G2 ＋ P2 C1
Notes: 1、通过图和表达式，都可以看出来，进位需要传递。
2、Pn是开关，阀门（实际也是与门的阀门）。每一个全加器是否传递进位要看Pn是否=1，右图Xn⊕Yn=1还是=0，是否关闭中间的与门。

## Slide 9: 并行加法器进位链…
C1 = G1＋P1C0
C2 = G2＋P2C1
= G2＋P2(G1＋P1C0) = G2＋P2G1＋P2P1C0
C3 = G3＋P3C2
= G3＋P3(G2＋P2G1＋P2P1C0)
= G3＋P3G2＋P3P2G1＋P3P2P1C0

## Slide 10: 并行加法器进位链…
Cn = Gn＋PnGn-1＋PnPn-1Gn-2＋PnPn-1Pn-2Gn-3 …＋PnPn-1…P1C0
各个进位Cn独立生成
  仅与参与运算的X和Y以及最低位进位输入C0有关
  参与运算Xn、Yn以及C0稳定后，可以立即生成所有的Gn和Pn和以及Cn
位数越长，进位链电路复杂度越高
通常按照4位一组进行分组运算
C4 = G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0
Notes: Gi = XiYi
Pi = Xi⊕Yi
都是只与参与运算的数据有关，数据确定，即可立即生成，所以Cn相当于只取决于参与运算的数据以及初始进位C0

## Slide 11: 4.3.1 存储器的扩展
第四 章
3
字扩展举例
例2 用16K 8 的存储芯片构建128k 8的存储器
128k存储器
17根地址线
16K的存储芯片
14根地址线
多余的3根地址线
作为片选译码输入
所需芯片数量：
128K * 8/ (16K*8) = 8
8片16K×8
128K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8

## Slide 12: 4.3.1 存储器的扩展
第四 章
3
字扩展举例
例2 用16K 8 的存储芯片构建128K 8的存储器
A16-14
A13-0
3-8译码
ramsel7
ramsel2
ramsel1
ramsel0
…
OE#
D7~D0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
A16-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
WE A CS
16K
×8
WE A CS
16K
×8
WE A CS
16K
×8
WE A CS
16K
×8
片内地址？
  14位（214=16K）
同一时刻仅一芯片工作
  依靠译码器和片选实现
  3位（8组，译码器3输入）
  提供8位数据到总线

## Slide 13: 4.3.1 存储器的扩展
第四 章
3
字扩展举例
例2 用16K 8 的存储芯片构建128K 8的存储器
0
0
0
0
0
.
.
0
0
1
0
0
0
.
.
0
0
1
0
1
1
.
.
1
1
1
1
0
0
.
.
0
1
1
1
1
1
.
.
1
A16A15A14
A0
A13A12
00000H-03FFFH
04000H-07FFFH
08000H-0BFFFH
1C000H-1FFFFH
………………………………………….….
计算每片的全局地址空间
A16-14
A13-0
3-8译码
ramsel7
ramsel2
ramsel1
ramsel0
…
OE#
D7~D0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
A16-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
WE A CS
16K
×8(0)
WE A CS
16K
×8(7)
WE A CS
16K
×8(2)
WE A CS
16K
×8(1)
0
0
0
1
1
.
.
1
0
0
1
0
0
.
.
0
0
0
1
1
1
.
.
1

## Slide 14
提问-13 (4-14) -计算芯片数
3、某计算机主存容量为64K*8，其中ROM区为4KB，其余为RAM区，按字节编址。现要用2KB*8位的ROM芯片和4K*4位的RAM芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM芯片数和RAM芯片数分别是（）
解答：
1、ROM字扩展，需要2片
2、RAM先位扩展，再字扩展，每组2片，构成4K*8,需要60K/4K=15组。
15*2=30
4K×4
4K×4
4K×4
4K×4
4K×4
4K×4
2KB
2KB
4KB，ROM
60KB，RAM

## Slide 15
提问-13 (4-14) -计算地址
3、某计算机主存容量为64K*8，其中ROM区为4KB，其余为RAM区，按字节编址。现要用2KB*8位的ROM芯片和4K*4位的RAM芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM芯片数和RAM芯片数分别是（）
4K×4
4K×4
4K×4
4K×4
4K×4
4K×4
2KB
2KB
需12位地址寻址：
4KB
A11∼A0
需16位地址寻址：
60KB,用15位够不够？为什么？
A15∼A0

## Slide 16
3、某计算机主存容量为64K*8，其中ROM区为4KB，其余为RAM区，按字节编址。现要用2KB*8位的ROM芯片和4K*4位的RAM芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM芯片数和RAM芯片数分别是（）
4K×4
4K×4
4K×4
4K×4
4K×4
4K×4
2KB
2KB
需12位地址寻址：
4KB
A11∼A0
需16位地址寻址：
60KB
A15∼A0
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ......
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
提问-13 (4-14) - 观察片选

## Slide 17
3、某计算机主存容量为64K*8，其中ROM区为4KB，其余为RAM区，按字节编址。现要用2KB*8位的ROM芯片和4K*4位的RAM芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM芯片数和RAM芯片数分别是（）
4K×4
4K×4
4K×4
4K×4
4K×4
4K×4
2KB
2KB
需12位地址寻址：
4KB
A11∼A0
需16位地址寻址：
60KB
A15∼A0
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
提问-13 (4-14) - 观察片选

## Slide 18
提问-13 (4-14) - 设计片选逻辑式
片选逻辑：红色表示1，黑色表示0
CS1=A15A14A13A12A11
CS2=A15A14A13A12A11
CS3=A15A14A13A12
CS4=A15A14A13A12
..............
CS16=A15A14A13A12
CS17=A15A14A13A12

## Slide 19
2 15
片选逻辑：红色表示1，黑色表示0
CS1=A15A14A13A12A11
CS2=A15A14A13A12A11
CS3=A15A14A13A12
CS4=A15A14A13A12
..............
CS16=A15A14A13A12
CS17=A15A14A13A12
A15-11
A11-0
1111
译码器
0001
00001
00000
OE#
D7~D0
D7~D0
D7~D0
D7~D0
WE A CS
2Kx8
1片
WE A CS
4Kx4
2片
WE A CS
4Kx4
2片
WE A CS
2Kx8
1片
A15-0
MREQ#
R/W#
CPU
D7~D0
A10-0
A11-0
A10-0
提问-13 (4-14) -画图

## Slide 20: 指令格式
表示一条指令的机器字，称为指令字，简称指令
指令格式：用二进制代码表示指令的结构形式
  指令要求计算机处理什么数据？
  指令要求计算机对数据做什么处理？
  计算机怎样才能得到要处理的数据？
指令的寻址方式需要解决的问题
指令的操作数需要解决的问题
指令的操作码需要解决的问题
操作码字段
地址码字段
寻址方式
操作数字段
Notes: 机器字长：计算机能够直接处理的二进制数据的位数。

## Slide 21: 扩展指令举例
设某指令系统指令字长16位，每个地址码为6位。若要求设计二地址指令15条、一地址指令34条，问最多还可设计多少条零地址指令？
24
( (24-15)*26-34)*26
OP(4)
A(6)
A(6)
双操作数15
OP(10)
A(6)
单操作数34
OP(16)
无操作数?
(24-15)*26
Notes: 关注OP码位数可以编码的个数，用过的编码不能使用。
1、二地址指令，OP的操作码有4位，OP可以有24种编码，对应有24条指令，
2、二地址指令中用于扩展单地址（10位OP码）而留出来的编码是=24-15=1个，这一个编码与后面的6位OP码的组合，可以编出的编码条数为：(24-15)*26，剩余的编码个数为：(24-15)*26-34个
3、0地址指令（16位OP码，去掉前面用过的），编码去掉用过的还有16-10=6位。与前十位剩余编码个数相乘=( (24-15)*26-34)*26，即为0地址指令的编码个数。

## Slide 22: 指令格式设计举例
例1. 字长16位，主存64K，指令单字长单地址，80条指令。寻址方式有直接、间接、相对、变址。请设计指令格式。
80条指令  OP字段需7位 ( 27=128 )
4种寻址方式  寻址方式位需2位
单字长单地址  地址码长度=16-7-2 =7位
OP(7)
A(7)
Mode(2)
Notes: 设计指令格式，即确定各部分编码的位数。

## Slide 23: 指令格式设计举例
例2. 某机字长32位，采用三地址指令，支持8种寻址操作，完成60种操作，各寻址方式均可在2K主存范围内取得操作数，并可在1K范围内保存运算结果。
问：应采用什么样的指令格式？指令字长最少应为多少位？
OP
A2
Mode
A1
Mode
A3
Mode
源操作数1
目的操作数
6bits
3bits
47bits
源操作数2
11bits
3bits
11bits
3bits
10bits
分析：1、60种操作码，需要6位编码（26=64>60）
2、8种寻址操作，位寻址方式需要3位（23=8）
3、源操作数访问2K主存，源操作数地址11位
4、目的操作数访问1K主存，目的操作数地址10位
Notes: 1、60种操作码，需要6位编码
2、8种寻址操作，位寻址方式需要3位
3、源操作数访问2K主存，源操作数地址11位
4、目的操作数访问1K主存，目的操作数地址10位

## Slide 24: 指令格式设计举例
例3. 分析以下指令格式及寻址方式特点？（假设字长为16位）
1）二地址指令；
2）操作码可指定16条指令；（15、14、13、12共4位）
3）源和目的均有8种寻址方式；（11、10、9共3位/5、4、3共3位，可以有8种寻址方式）
4）源地址寄存器和目的地址寄存器均有8个；(8、7、6共3位/2、1、0共3位，可以有8个寄存器）
5）可寻址范围为1~64K （字长为16位，则寄存器存储16位，216=64K）
OP
Reg
Mode
Reg
Mode
源地址
目的地址
12
15
11
9
8
6
5
3
2
0
Notes: 5、只能寄存器间接寻址，寄存器是16位的，可以访问的地址最大16位，因此范围是216=64K

## Slide 25: 寻址方式举例
OP
X
D=100
PC=1000
R基=2000
200
500
1100
200
100
500
800
100
350
200
2100
寻址方式
X
操作数
立即
0
100
直接
1
200
间接
2
500
相对
3
100
变址
4
200
变址间址
5
500
有效地址E
S=D
E=D=100
E=(D)=200
E=(PC)+D=1100
E=(R)+D=2100
E=((R)+D)=200
1102
设某机的指令字长16位，格式、有关寄存器和主存内容如下，X为寻址方式，D为形式地址，请在下表中填入有效地址E及操作数的值？
Notes: 注意提醒，变址寻址PC+的值是补码，可正可负，100H是正数，0001 0000 0000。

## Slide 26: CPU基本组成
通用寄存器
ALU
状态寄存器
运算器
控制器
地址总线
数据总线
主存
微操作控制信号生成逻辑 操作控制器
指令译码器
指令寄存器
IR
时序产生器
中断逻辑
PC
程序计数器
运算器 数据加工
控制器 程序执行/指令执行
  取指令
    Mem[PC++]  IR
  执行指令
    指令字→控制信号序列
    信号序列→数据通路
Notes: 1、注意PC+1中的1是指一条指令的字节长度。重要，贯穿整个第六章
2、译码信号时序调制生成控制信号序列
3、信号序列建立数据通路，从而实现指令的执行。数据通路：数据在功能部件之间传送的路径。
4、中断：异常处理，与外设交互

## Slide 27: 单总线结构CPU实例
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
  主要部件都连接在总线上
  各部件间通过总线进行传输
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
PCin
PCout
Rin
Rout
Rs/Rt
RegDst
+4
ADD
Xin
Zout
SUB
PSWin
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR(I)out
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…Rout | 控制三态门将寄存器值输出到总线
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…Rout | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…Rin | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…Rout | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…Rin | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
+4、ADD、SUB | 运算控制信号
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…Rout | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…Rin | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
+4、ADD、SUB | 运算控制信号
Write、Read | 内存读写控制信号（时钟驱动）
Notes: 1、图中蓝色的是控制信号，黑色的是数据流
2、红色的控制器产生所有控制信号（红色）
3、out类控制信号不能并发（总线分时复用），是互斥性的信号。除了DREout，这个是控制内存输出的，不影响内部总线，所以不与其它互斥。
4、in信号互斥，读写信号也互斥。
5、举例某寄存器中的数据送到X寄存器，演示数据通路以及总线的分时复用。

## Slide 28: 单总线结构CPU 指令周期
ID
操作控制器
时序部件
PC
PCin
PCout
IRin
IR
IRout
+1
ALU
X
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R2
R1
R0
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
总线
：数据流
：控制流
操作控制信号
…
  LOAD R0,6#
  MOVE R1,10
  ADD R0,R1
  STORE R0,(R2)
  JMP 1000

## Slide 29: 单总线结构CPU 指令周期
# | 指令 | 指令功能 | 寻址方式
1 | LOAD R0,6# | Mem[6]  R0 | 直接，寄存器
2 | MOVE R1,10 | 10  R1 | 立即数，寄存器
3 | ADD R0,R1 | (R0) + (R1)  R0 | 寄存器
4 | STORE R0,(R2) | (R0)  Mem[(R2)] | 寄存器间接
5 | JMP 1000 | 1000  PC | 立即数

## Slide 30: 单总线结构CPU 取指令数据通路
Mem[PC++]  IR
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin
…
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCout
ARin
DRin
DRout
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
ALU
A
B
Read
+1
MEM
DR
Read
DREin
DREin
IR
DRout
IRin
Xin
Xin
Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin
③
②
①
④
PC
Z
PCin
PCin

## Slide 31: 单总线结构CPU Load指令执行数据通路
IRout
  LOAD R0,6#
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
…
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
Mem[IRA]  Reg
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | (IRA)AR | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in
Read
MEM
DR
Read
DREin
DREin
R0
R0in
DRout
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | (IRA)AR | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | (IRA)AR | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | (IRA)AR | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in
①
②
③
④

## Slide 32: 单总线结构CPU MOVE指令执行数据通路
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
…
R2
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (IRA)  R[1] | IRout, R1in
T2 |  | 
T3 |  | 
T4 |  | 
(IRA)  Reg
R1
IR
IRout
R1in
  MOVE R1,10
不同寻址方式执行周期不同!
①

## Slide 33: 单总线结构CPU ADD指令执行数据通路
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
…
R2
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
DRin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号
T1 | (R0)X | R0out, Xin
T2 | (X)+(R1)Z | R1out,ADD
T3 | (Z)R0 | Zout,R0in
T4 |  | 
(R0)+(R1)  R0
R0
Xin
R1
Z
ALU
A
B
R1out
ADD
X
R0
Zout
①
②
③
  ADD R0,R1
R0out
R0in

## Slide 34: 单总线结构CPU MOVE指令执行数据通路
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
…
R2
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (R2)AR | R2out, ARin
T2 | (R0)DR | R0out, DRin
T3 | （DR） Mem[AR] | DREout, Write
T4 |  | 
(R0)  Mem[R2]
R2
AR
R2out
ARin
R0
DR
R0out
DRin
MEM
DREout
Write
Write
①
②
③
  STORE R0,(R2)
Notes: T1，T2也可交换

## Slide 35: 单总线结构CPU JMP指令执行数据通路
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
…
R2
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
DRin
（IRA） PC
节拍 | 数据通路 | 控制信号 (控制流)
T1 | (IRA)PC | IRout, PCin
T2 |  | 
T3 |  | 
T4 |  | 
IR
PC
IRout
PCin
①
  JMP 1000

## Slide 36: 指令周期方框图 (数据流)
执行周期
(IRA)R1
LOAD
MOVE
ADD
STORE
JMP
取指周期
(DR)IR
(Z)PC, Mem[AR]DR
ALUZ, ReadMem
(PC)AR，(PC)X
(R0)X
(R1)+XZ
(Z)R0
Y
保存断点
修改PC
关中断
中断周期
N
中断异常
(IRA)PC
(IRA)AR
Read Mem[AR]
Mem[AR]DR
(DR)IR
(R2)AR
(R0)DR
(DR) Mem[AR]
Notes: 一个方框一个节拍，如果把方框当做状态，给出状态编号，就变成状态图，控制信号与状态相关

## Slide 37: 中断的实质与特点
实质：程序切换
  方法：保存断点，保护现场；……恢复现场，返回断点。
  时间：一条指令结束时切换。
  特点：随机性
  随机发生的事态（如按键、故障）
  有意调用,随机请求与处理的事态（调用打印机）
  随机插入的事态（软中断指令插入程序任何位置）

## Slide 38: 中断响应流程
关中断
保护断点（通常堆栈）
中断识别，地址PC
Yes
中断
取指令
执行指令
保护现场
设备中断服务子程序
恢复现场
开中断
中断返回
断点地址PC
No
单重中断
中断
周期
中断隐指令
中断
服务程序
Notes: 1、关中断，开中断，目的是保证中断服务的原子性，
2、中断服务程序入口地址→PC