## Slide 1: 考试题型
填写10分（每题1分）
选择15分（每题1.5分）
综合75分（9个大题）

## Slide 2: float型与真值之间的变换流程
浮点数真值 十进制数N
单精度 float 32位二进制
N  (-1)s × 2 e × 1.M
E = e + 127
保存S、E、M
从32位二进制中提取S、E、M
e = E - 127
计算(-1)s × 2 e × 1.M，按权展开
Notes: 转换为真值时：1+M 求得尾数

## Slide 3: 浮点数转换实例
3.310  IEEE 754 float
十进制转换二进制 3.310 =11.01001100110011001100110011...2
规格化 =1.101001100110011001100110011×21
取23位尾数，舍入后会变小
8位阶码 = 1 + 127 = 100000002
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
尾码
阶码
符号
4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Notes: 小数部分乘2取整

## Slide 4: 浮点数转换实例
1.110  IEEE 754 float
十进制转换二进制 1.110 = 1.0001100110011001100110011...2
规格化 = 1.0001100110011001100110011×20
取23位尾数，舍入后会变大
8位阶码 = 0 + 127 = 011111112
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
尾码
阶码
符号
3 | F | 8 | C | C | C | C | D

## Slide 5
将十进制数20.59375转换成32位IEEE754格式浮点数的二进制格式。
解: 先将十进制数换成二进制数：
20.59375=10100.10011
移动小数点，使其变成1.M的形式
10100.10011=1.010010011×2 4
得到：
S=0, e = 4，E=4+127= 100+01111111 =10000011，
M = 010010011（原码）
最后得到32位浮点数的二进制存储格式为：
0100 0001 1010 0100 1100 0000 0000 0000
= 41A4C000H
Notes: 注意：
1、阶码偏移在754标准中只偏移2n-1。 所以是加127！！！移码定义本身是+2n。
2、尾数要转换为1.M的形式，所以要移动小数点到最高1的后面。前面的1并不包含在尾数M中。
F真=(-1)S×(1+M)×2E-127

## Slide 6: 练习1
754标准单精度浮点数的值为，C0A00000 ，请写出其十进制浮点数的值。
思路：=(-1)S×2E-127×1.M，求出s, e, M按权展开
先写成二进制：1100 0000 1 010 0000 0000 0000 0000 0000
数符：S=1，负数。
阶码字段值E为 100 0000 1 ，十进制为129，阶码的原码为：129-127=2
尾数原码010 0000 0000 0000 0000 0000，十进制为0.25，实际的值为：
  1.M=1.25
F真=(-1)S×(1.M)×2E-127= -（1.25）*22=-5.0

## Slide 7: 浮点加减法运算
Ex=Ey S=2Ex × (Mx+My)
Ex≠Ey 必须先对阶
浮点计算步骤： 对阶、尾数运算、规格化、溢出判断、舍入
+

## Slide 8: 浮点数运算细节总结
对阶：
  小阶对大阶 尾数右移（符号位一起移位）
结果规格化：补码符号位与数值位最高位不同 00.1XXXX 11.0XXXX
  右移以实现规格化 向右规格化 右归 阶码+ 和符号位一起移位
  左移以实现规格化 向左规格化 左归 阶码- 和符号位一起移位
  舍入：（截去、0舍1入、偶数舍入-不要求）
  溢出判断：根据阶码是否溢出确定浮点数是否溢出
    阶码正溢出，运算结果上溢
    阶码负上溢，运算结果下溢

## Slide 9: 浮点运算举例
例1 两浮点数 x = 2101×0.11011011，y = 2111×(-0.10101100)。假设尾数在计算机中以补码表示，可存储10位尾数，2位符号位，阶码以补码表示，双符号位, 求 x + y。
解：将x , y转换成浮点格式
[x]浮 = 00101, 00.11011011
[Y]浮 = 00111, 11.01010100
步骤1：对阶，阶差为 Ex − Ey = [Ex]补 + [−Ey]补
[−Ey]补=11001 Ex−Ey＝00101＋11001＝11110 = -2 < 0
小阶对大阶， X阶码加2， 尾数右移2位
[x]浮 = 00111,00.0011011011 保留位
Notes: 注意：一般浮点数（非754）的标准是 ：阶码阶符+数符尾数
先把原码都写成补码：阶码和尾数都要是双符号位补码
步骤1,：求阶差的目的是判断哪个阶码小，并确定对阶时移动几位。
注意保留右移后本来要丢掉的2位

## Slide 10: 浮点运算举例
[x]浮 = 00111, 00.0011011011 保留位
[Y]浮 = 00111, 11.01010100
步骤2：尾数求和
[X+Y]浮 = 00111, 11.1000101011 保留位参与运算
步骤3：结果规格化
[X+Y]浮 = 00110, 11.000101011 非规数，左归1位, 阶码减1，保留位？
步骤4：舍入处理
[X+Y]浮 = 00110, 11.00010110 (0舍1如法)
[X+Y]浮 = 00110, 11.00010101 (截去法)
步骤5：溢出判断
[X+Y]浮 = 2110 x (-0.11101011) 无溢出
Notes: 地2步到第3步：显然只能左规，才能保证符号位和数据最高位不同
阶码没有溢出，浮点数运算结果不溢出。

## Slide 11: P93---3.9
X=2011*(0.100100), y=2010*(-0.011010)
步骤1：对阶
[x]补=00011，00.100100
[y]补=00010，11.100110
阶差：△E=[Ex]补+[-Ey]补=00001,阶差为1
将[y]补尾数右移1位，阶数加1，00011, 11.110011
步骤2：尾数求和
[x]补+[y]补=00011, 00.010111
步骤3：结果规格化
[x]补+[y]补=00010， 00.101110 非归数，左归1位，阶码减1
步骤4：舍入处理
不需要舍入
步骤5：溢出判断
[x]补+[y]补=00010，00.101110 无溢出
[x+y]浮=2^010*(0.101110)
Notes: 地2步到第3步：显然只能左规

## Slide 12: 2.4.3 海明检验
第二章
1
海明校验的基本原理
增加冗余码（校验位）
有效信息(k位)
校验信息(r位)
N=k+r ≤ 2r－1
1) 设k+r位海明码从左到右依次为第1，2，3，…...， k+r位，r位校验位记为Pi（i=1，2，…，r)，分别位于k+r位海明编码的第2i-1 （i=1，2，…，r)位上，其余位依次放置被校验的数据位；
海明码位号 Hj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P和D的分布：
P1 P2 d1 P3 d2 d3 d4 P4 d5 d6 d7 d8
2) (8，4)海明校验码中校验位和被校验信息位的排列如下：

## Slide 13: 2.4.3 海明检验
第二章
3) Hj位的数据被编号小于j的若干个海明位号之和等于j的校验位所校验 ,如：
第二章
Hi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
G4G3G2G1 对应位 | 0001 P1 | 0010 P2 | 0011 d1 | 0100 P3 | 0101 d2 | 0110 d3 | 0111 d4 | 1000 P4 | 1001 d5 | 1010 d6 | 1011 d7 | 1100 d8

## Slide 14: 2.4.3 海明检验
第二章
3) Hj位的数据被编号小于j的若干个海明位号之和等于j的校验位所校验 ,如：
第二章
Hi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
G4G3G2G1 对应位 | 0001 P1 | 0010 P2 | 0011 d1 | 0100 P3 | 0101 d2 | 0110 d3 | 0111 d4 | 1000 P4 | 1001 d5 | 1010 d6 | 1011 d7 | 1100 d8
P1=d1 d2  d4  d5  d7 P2=d1 d3  d4  d6  d7
P3=d2  d3  d4  d8 P4=d5  d6  d7  d8
由此可采用偶校验计算出P1~P4 四个校验位的值(!)
4)设置指错字G4G3G2G1
G4= P4  d5  d6  d7  d8 G3 = P3  d2  d3  d4  d8
G2= P2  d1 d3  d4  d6  d7 G1= P1  d1d2  d4  d5  d7
G4G3G2G1 为0则表明无错误，反之指出出错位的海明码位号。

## Slide 15: 2.4.3 海明检验
第二章
第二章
2
海明校验编码举例
则：P1=d1⊕d2⊕d4⊕d5⊕d7=0⊕1⊕1⊕0⊕1=1
P2= d1⊕d3⊕d4⊕d6⊕d7=0⊕1⊕1⊕1⊕1=0
P3= d2⊕d3⊕d4⊕d8 = 1⊕1⊕1⊕0=1
P4= d5⊕d6⊕d7⊕d8 =0⊕1⊕1⊕0 =0
海明码编码H：d8d7d6d5P4d4d3d2P3d1P2P1
传输无错时得到的海明编码H = 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
设被传送的信息d8d7d6d5d4d3d2d1 = 01101110，采用偶校验；
Hi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
G4G3G2G1 对应位 | 0001 P1 | 0010 P2 | 0011 d1 | 0100 P3 | 0101 d2 | 0110 d3 | 0111 d4 | 1000 P4 | 1001 d5 | 1010 d6 | 1011 d7 | 1100 d8

## Slide 16: 2.4.3 海明检验
第二章
第二章
3
海明校验检错与纠错举例
则：G4= P4  d5  d6  d7  d8 = 0  0  1  1  0 = 0
G3=P3  d2  d3  d4  d8 = 1  1 1 1  0 = 0
G2=P2  d1 d3  d4  d6  d7 = 0  0  1 1  1  1 =0
G1=P1  d1 d2  d4  d5  d7 = 1  0 1 1  0  1 =0
当传输无错时，即H = = 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
G4G3G2G1= 0 0 0 0， 表明无错！

## Slide 17: 2.4.3 海明检验
第二章
第二章
3
海明校验检错与纠错举例
则：G4= P4  d5  d6  d7  d8 = 0  0  1  1  0 = 0
G3=P3  d2  d3  d4  d8 = 1  1 1 1  0 = 0
G2=P2  d1 d3  d4  d6  d7 = 1  0  1 1  1  1 =1
G1=P1  d1 d2  d4  d5  d7 = 0  0 1 1  0  1 =1
01101111 只有D1位出错，会导致P1P2出错，P1=0,P2=1
接收方接收到的海明编码为：011001111010
G4G3G2G1= 0 0 1 1， 表明H3位出错！
当只有一位出错时，由于指错字G4G3G2G1能定位错误，故可利用指错字配合适当电路和异或门，修正出错位！

## Slide 18: 一位全加器逻辑实现
Ci+1
≥1
&
3级门电路延迟 3T
Ci Xi Yi
Si
=1
=1
&
Si = Xi ⊕ Yi ⊕ Ci
Ci+1 = Xi Yi + (Xi ⊕ Yi )Ci
Si
Xi Yi
Ci
Ci+1
FA
Notes: 门电路延迟取决于最长路径
异或门、与或门
1、式1体现本位的和Si与输入之间的关系：前一次半加处理本位的两个输入，第二次半加处理进位。三个输入中有奇数个1，和为1，否则为0，符合加法器求和的需求。
2、式2体现了本位的进位Ci+1与输入之间的关系：两种情况进位位Ci+1=1。
1）XiYi表示，两个都是1时（不管Ci是什么），Ci+1都为1；
2）若Ci为1，则Xi和Yi有一个是1,另一个是0就产生进位。(全是1的情况在前面1）中已经处理了），

## Slide 19: 并行加法器进位链…
C1 = G1＋P1C0
C2 = G2＋P2C1
= G2＋P2(G1＋P1C0) = G2＋P2G1＋P2P1C0
C3 = G3＋P3C2
= G3＋P3(G2＋P2G1＋P2P1C0)
= G3＋P3G2＋P3P2G1＋P3P2P1C0
Ci = Gi + PiCi-1
C4 = G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0
Gi = XiYi Pi=Xi⊕Yi
Notes: 我们把Ci的表达式逐级代入，可得

## Slide 20: 成组进位
C4 = G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1 + P4P3P2P1C0
G4 *= G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1 只与Xn和Yn有关
  成组进位生成函数
P4 *= P4P3P2P1 只与Xn和Yn有关
  成组进位传递函数
C4 = G4* + P4*C0
Notes: 1、C4是组间进位逻辑，C1是组内进位逻辑
2、重点必须强调这里，因为实验中的4位先行进位电路74182最终就要生成G*和P*，因此必须解释清楚这两者的来历和逻辑表达。
3、组间进位都只与C0以及Xn和Yn有关（PI即各位输入，Xn和Yn构成的逻辑）。所以可以同时产生。
4、组间进位的作用解决个本组（4位加法器）向下一组（下一个4位加法器）进位的传递。

## Slide 21: 74182与G*、P*
P4 * = P4P3P2P1
G4 * = G4 + P4G3 + P4P3G2 + P4P3P2G1
C4 = G4* + P4*C0
C4 = G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1 + P4P3P2P1C0

## Slide 22: 两级先行进位电路
G4
P4
C3
C2
C1
G4
P4
G3
P3
G2
P2
G1
P1
C0
&
&
&
&
&
&
&
&
*
*
&
&
≥1
≥1
≥1
≥1
Notes: 实验电路，4位先行进位电路74182。
图中还应该有C4，当前没有画出，省略了。需要在此基础上增加C4，再增加完成求和的一级门电路，构成支持组间并行进位的“四位快速加法器”。
C4可以由C4 = G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0逻辑表达式直接构成，也可以由C4 = G4* + P4*C0 构成。

## Slide 23: 4.3.1 存储器的扩展
第四 章
4
字位同时扩展举例
例4 用16K 8 的存储芯片构建128K32的存储器系统，存储系统按字节编址。
（1）该存储系统的数据线和地址线数分别是______根和_______根。
（2）共需要_______片这样的存储芯片。
（3）要求画出CPU与该存储器的组成逻辑框图，标注出相应的地址线位数、数据线位数、片选信号等。
注意地址按字节编址：因此地址线条数是按字节地址计算。

## Slide 24: 4.3.1 存储器的扩展——举例
第四 章
例4 用16K 8 的存储芯片构建128K 32的存储器
解：已有芯片(16K×8b)数量
可以先扩展位数，再扩展地址空间
4片16K×8
16K×32
8组16K×32
128K×32
32片(16K×8b)
(总容量:128K×32b)
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
4
字位同时扩展举例
所有芯片同时工作？
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 25: 4.3.1 存储器的扩展——举例
第四 章
4
字位同时扩展举例
组内同时工作
  如何实现？
同一时刻仅一组工作
  如何实现？
  片选信号，译码器
16K×32
8组16K×32
128K×32
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
16K×8
0
1
2
3
4
5
6
7
Notes: 组内芯片片选信号连载一起；不同组使用不同的片选信号

## Slide 26: 4.3.1 存储器的扩展
第四 章
4
字位同时扩展举例
例4 用16K 8 的存储芯片构建128K32的存储器
A18-16
A15-2
111
译码器
010
001
000
OE#
D31~D0
D31~D0
D31~D0
D31~D0
WE A CS
16Kx8
4片
WE A CS
16Kx8
4片
WE A CS
16Kx8
4片
WE A CS
16Kx8
4片
A18-0
MREQ#
R/W#
CPU
D31~D0
组内同时工作
  同组片选连接一起
同一时刻仅一组工作
  译码器输出用于选择组
  思考：每一组地址范围？
Notes: 边界对齐，32位数据
地址范围课后思考：
A18A17A16 A15A14 ………………………………………………A3A2A1A0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0号：00000H～0FFFFH
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1号：10000H～1FFFFH 2号：20000H～2FFFFH …………………………7号：70000H～7FFFFH

## Slide 27: 4.3.1 存储器的扩展
第四 章
4
字位同时扩展举例
A18-16
A15-2
111
译码器
010
001
000
OE#
D31~D0
D31~D0
D31~D0
D31~D0
WE A CS
16Kx8
4片
WE A CS
16Kx8
4片
WE A CS
16Kx8
4片
WE A CS
16Kx8
4片
A18-0
MREQ#
R/W#
CPU
D31~D0
A18A17A16 A15A14 A13A12 ………………………………………A3A2A1A0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0号：00000H～0FFFFH
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1号：10000H～1FFFFH 2号：20000H～2FFFFH …………………………7号：70000H～7FFFFH
Notes: 边界对齐，32位数据
地址范围课后思考：
A18A17A16 A15A14 ………………………………………………A3A2A1A0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0号：00000H～0FFFFH
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1号：10000H～1FFFFH 2号：20000H～2FFFFH …………………………7号：70000H～7FFFFH

## Slide 28: 4.5.3 地址映射
第四 章
2
全相联映射的工作原理
主存分块，Cache分行 （Line），两者大小相同；
主存分块后地址就从一维变成二维；
映射算法：主存的数据块可映射到Cache任意行，同时将该数据块地址对应行的标记存储体中保存。
设每块4个字，主存大小为1024个字，则第61个字的主存地址为：
00001111 01 （块号 块内地址）
L0
L1
Ln-1
dn
Bn+1
…
B2n-1
Bmn
Bmn+1
…
B2n
B2n+1
…
B3n-1
Bmn+n-1
B0
B1
…
Bn-1
…
…
…
…
B0
B1
…
V
V
V
V
D
D
D
D
Bn-1
主存（DRAM）
cache副本(SRAM)
主存块可放置在任意cache行
b位
主存块地址（标记）
字(块内字偏移)
t位
主存地址
主存块
主存块
主存块
主存块
Cache块
Cache块
Cache块
Cache块
查找表（CAM）
Cache槽
Hit
=？
=？
=？
Notes: 61/4=15余1，说明其在第15号块（从0开始编号），里面的第一个字（每个块4个字）
15 ：0000 1111 01
主存和cache均被分为固定大小的数据块，主存地址可以被细分为主存块地址和块内偏移地址
如果采用全相联，主存中的某一数据块可以放置在cache中的任意块，如主存B0可以放在cache中的B0-n-1的任何一块
同样Bmn也一样，但这给查找带来了麻烦，cache块中的数据到底是主存块中的哪一块的数据，
为了查找方便，在主存块载入cache的同时，应将主存块地址和cache块地址同时载入查找表中，以方便查找，这里主存块地址就是标记字段。查找表也就是我们的相联存储器CAM，可以基于关键字进行并发查找。
但需要注意的是，实际硬件实现的时候查找表中的cache块有时候并不是必须的。

## Slide 29
3
直接映射的工作原理
映射算法：
Cache共n行，主存第j块号映射到Cache 的行号为： i=j mod n
即主存的数据块映射到Cache特定行
设每块4个字，主存为1024个字，
Cache分为4行，第61个字的主存地址为： 000011 11 01 （区号，区内块号，块内地址）
主存地址从一维变成三维；
主存分块，Cache分行 （Line），两者大小相同；
主存分块后还将以Cache行数为标准进行分区，
第四 章
4.5.3 地址映射
L1
L0
Ln-1
B0
B1
…
Tag
Tag
区地址
区地址
V
V
V
V
D
D
D
D
Bn-1
Cache SRAM
s位
b位
区地址
行地址（索引）
字地址
t位
主存地址
Cache槽
Hit
=？
Bn
Bn+1
…
B2n-1
Wmn
Wmn+1
…
B2n
B2n+1
…
B3n-1
Wmn+n-1
B0
B1
…
Bn-1
…
…
…
…
主存DRAM
0区
1区
2区
m区
n=2s，m=2t
Notes: 在cache系统中主存和cache均被分为固定大小的数据块，
如果采用直接相联映射，主存中的某一个数据块只能放置在cache中唯一的位置，这种地址映射是多对一的映射关系，
如主存B0只能存放在cache中的B0，B1只能放在B1，Bn-1放在Bn-1，Bn放在B0，具体放置在哪一块，可以将主存块号除以cache的块数取余获得
按照这个思路，我们可以将主存按照cache大小划分为若干区，区大小和cache大小一样，主存地址变成了区地址，区内块索引，字地址三部分
实际上这个区内块地址就是刚刚的余数，也成为cache行地址或索引地址，可以利用这个地址直接找到对应的cache行
另外对应的cache行中存放的是主存哪个区的数据，需要作为标记信息保存方便数据查找。
对于cache中的一个数据块来说，他可以载入主存中多个区的数据块，所以为了查找方便，主存块载入cache的同时，应将取地址，作为查找信息存放起来，这里区地址就是标记字段。
查找信息还包括有效位valid，以及dirty位，描述数据的一致性。 Valid位为零表示空行，为1表示当前cache块有数据副本，dirty为1表示cache中的数据和主存中的原始数据不一致，在淘汰时要进行数据一致性的维护。
注意：直接相连映射中，查找信息是和数据副本存储在一起的，不需要相联存储器。
一个数据块加上描述数据块的查找信息，标记信息一起称为一个cache行或cache槽，这是一个逻辑概念，就是一个容器。这里的cache分为n行，这里的cache包括n个cache槽
当cache收到一个地址请求时，首先利用主存地址中的行地址定位cache行，如果对应cache行的valid位位1，且标记信息和当前地址中的区地址相同，表示数据命中，这个查找过程只需要一个比较电路。如果数据命中，直接从当前cache中访问数据即可，否则需要载入当前地址在主存中的数据块，替换当前行。
这就是直接相连映射的基本框架。

## Slide 30
L0
组n-1
L0
组1
L0
组0
L1
Bn
Bn+1
…
B2n-1
B2n
B2n+1
…
B0
B1
…
Bn-1
…
…
…
高速缓存B0
高速缓存B1
标记
标记
V
V
D
D
主存
Cache
s位
b位
标记
组（索引）
字地址
t位
主存地址
L1
高速缓存B0
高速缓存B1
标记
标记
V
V
D
D
L1
高速缓存B0
高速缓存B1
标记
标记
V
V
D
D
…
Cache分n组，n=2s
每组k块，k路组相联
Hit
=？
=？
0组
1组
2组
M组
4
组相联映射的工作原理
4.5.3 地址映射
映射算法：
Cache共n组，主存第j块号映射到Cache 的组号为：
i=j mod n
即主存的数据块映射到Cache特定组的任意行
主存分块，Cache行 （Line），两者大小相同；
 Cache分组（每组中包含k行），本例假定K=2
 主存分块后还将以Cache组数为标准进行分组；
Notes: 在cache系统中主存和cache均被分为固定大小的数据块，其中cache有细分成若干组，每组K块，称为K路组相联，这里是2路组相联。
如果采用组相联映射，主存中的某一数据块只能放置在cache中的指定组，是多对一的映射关系，但在组内具体放置在哪一行没有限制，如主存B0只能存放在cache中的第0组，既可以放在第0组的第0行，也可以放在第一行，
同理B1只能放在第1组，Bn-1只能放在第n-1组，Bn只能放在第零组
按照这个思路，主存地址可以细分为标记位，组地址，和字地址三部分，组地址位宽等于log2n向上取整。
这种方式实际上是直接相联映射和全相联映射的折中，组映射采用直接相联，组内采用全相联
当数据块载入时，同样需要维护查找标记，valid和标记字段。
当cache收到一个地址请求时，首先利用主存地址中的组地址定位cache组，
然后将对应组内所有行的valid和标记信息送入到一个k路比较器中进行并发比较，如果有符合的表示命中，否则缺失，相对全相联映射，这里的比较电路只需要k个，减少了硬件成本，另外相比直接相联映射，组内全相联又提升了命中率。如果数据命中，直接从当前cache中访问数据即可，否则需要载入当前地址在主存中的数据块，替换当前行。
这就是全相连映射的基本框架。

## Slide 31: 不同映射方式主存地址划分
b位
主存块地址（标记）
字 (块内字偏移)
t位
s位
b位
区地址-标记
行索引
字 (块内字偏移)
t位
s位
b位
标记
组索引
字 (块内字偏移)
t位
全相联
直接相联
组相联

## Slide 32: Cache例题选讲
第四 章
例2 设某机内存容量为16MB,Cache的容量16KB,每块8个字,每个字32位.设计一个四路组相联映射(即Cache内每组包含4个字块)的Cache组织方式。
1)求满足组相联映射的主存地址字段中各字段的位数（主存按字节组织）。
2）如果求cache容量，则用Cache行数*每行数据位数，最后转化为字节即可。
解:1) 每块 8*32位= 32B
块内偏移地址5位
Cache的组数为:
Tag字段为 : 24 – 5 - 7 = 12位
Cache行数:
16KB/32B = 512行
512/4 =128组
Index字段 7位
s位
b位
标记
组索引
字 (块内字偏移)
t位

## Slide 33: 指令格式设计举例
例2. 某机器字长32位，采用三地址指令，支持8种寻址操作，完成60种操作，各寻址方式均可在2K主存范围内取得操作数，并可在1K范围内保存运算结果。问应采用什么样的指令格式？指令字长最少应为多少位？执行一条直接寻址模式指令最多要访问多少次主存？
OP
A2
Mode
A1
Mode
A3
Mode
源操作数1
目的操作数
6bits
3bits
47bits
源操作数2
11bits
3bits
11bits
3bits
10bits
47位指令字需占用2个存储字，取指需访存2次
取源操作数访存2次，写结果1次，共5次
Notes: 1、60种操作码，需要6位编码
2、8种寻址操作，位寻址方式需要3位
3、源操作数访问2K主存，源操作数地址11位
4、目的操作数访问1K主存，目的操作数地址10位

## Slide 34: 不同寻址方式对比——假设内存地址线16条
MOV
000
38H
MOV
001
00
MOV
010
200
MOV
011
200
JMP
101
20
MOV
100
01
MOV
110
100
20
立即寻址
寄存器寻址
直接寻址
间接寻址
寄存器间接
相对寻址
变址寻址
0~255 -128~127
0~255# Reg
0~255 RAM Cell
0~216-1 RAM Cell
0~216-1 RAM Cell
PC-128~PC+127
0~216-1 RAM Cell
S=D
EA=R
EA=D
EA=(D)
EA=(R)
EA=(PC)+D
EA=(R)+D
操作码
寻址方式
形式地址D
寻址范围
实地址E
5bits
3bits
8bits
不同寻址方式的区别？
Notes: 强调：
1、PC是自增后的PC
2、相对寻址方式的形式地址D是以二进制补码形式存在，可正可负，（PC）+D之后可增可减。

## Slide 35: 寻址方式举例
OP
X
D=100
PC=1000
R基=2000
200
500
1100
200
100
500
800
100
350
200
2100
寻址方式
X
操作数
立即
0
100
直接
1
200
间接
2
500
相对
3
350
变址
4
200
变址间址
5
500
有效地址E
S=D
EA=D=100
EA=(D)=200
EA=(PC)+2+D=1102
EA=(R)+D=2100
EA=((R)+D)=200
1102
设某机的指令字长16位，格式、有关寄存器和主存内容如下，X为寻址方式，D为形式地址，请在下表中填入有效地址E及操作数的值。
Notes: 强调：
1、PC取指令后就会自增，如果这里不+2，则PC一定强调这个PC的当前值是自增后的。否则读指令之前的PC值应该加上本条指令的字节数再加D。
2、变址寻址PC+的值是补码，可正可负，100H是正数，0000 0001 0000 0000。
3、无论是期末考试，还是别的考试，简单变化一下此题就可以增加一些难度，如指明给出的PC是取指令之前的PC值，在内存中存放的数都是十六进制方式给出，1102单元可能存在的是负数，就需要计算清楚。

## Slide 36: 单总线结构CPU MIPS 指令周期
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
  lw rt,imm(rs)
  sw rt,imm(rs)
  beq rs,rt,imm
  add rd,rs,rt
  addi rt,rs,imm
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
数据流
控制流
Notes: 1、lw指令：imm带符号扩展成32位， 把（（rs）+imm）内存地址中存放的字数据加载到CPU内部rt寄存器中去。 基址变址寻址
2、sw指令：imm带符号扩展成32位， 把CPU内部rt寄存器中的字数据保存到内存（（rs）+imm）地址中去。 基址变址寻址
3、beq指令：if($rs==$rt) PC←PC+4+E(imm)<<2 else PC←PC+4 相对寻址
4、add指令：（rs）+（rt）的值保存到rd寄存器中 寄存器寻址
5、addi指令：imm带符号扩展成32位， （rs）+imm32保存到寄存器rd中。 立即寻址
有了单总线结构的CPU数据通路，下面我们将分析五条典型MIPS指令在这样一个数据通路上运行的基本流程，
我们将重点探讨不同指令执行过程中的数据流和控制流情况，
五条指令分别是访存指令lw，sw，条件分支指令beq，R型运算指令add,立即数运算指令addi，这几条指令具有较好的代表性，
后续我们可以利用这几条简单的指令构建一个小型的实验系统验证CPU设计中的诸多知识点 。

## Slide 37: 单总线结构MIPS CPU 典型指令
# | 指令 | 指令功能 (RTL描述)
1 | lw rt,imm(rs) | R[rt] ← M[R[rs] + SignExt(imm)]
2 | sw rt,imm(rs) | M[R[rs] + SignExt(imm)]← R[rt]
3 | beq rs,rt,imm | if(R[rs]==R[rt]) PC←PC+4+SignExt(imm)<< 2
4 | addi rt,rs,imm | R[rt] ← R[rs] + SignExt(imm)
5 | add rd,rs,rt | R[rd] ← R[rs] + R[rt]
6 | sub rd,rs,rt | R[rd] ← R[rs] - R[rt]
根据以上主机数据通路图的信息，请写出以下每条指令在取指阶段和执行指令阶段的数据通路和控制信号。（仅给出为1的信号）

## Slide 38: 取指令数据通路
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
T3 | ZPC, M[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
T3 | ZPC, M[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRIR | DRout, IRin
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
M[PC++]  IR
PC
PCout
ARin
Xin
AR
X
+4
ALU
A
B
PCin
MEM
DR
Read
DREin
Zout
Z
PC
IR
IRin
DRout
Notes: 1、强调时钟节拍的作用，4个时钟作用下实现具体微操作。后面设计CPU需要设计时序产生器，产生节拍脉冲。
首先我们来看看取指令如何完成，在前面我们反复强调过了，取指令的过程是以PC为地址访问主存，将指令从主存取出送到指令寄存器IR中，然后再将PC++
PC++的意思是PC加上指令的字节长度，如果是MIPS指令，由于指令长度为4，所以PC=PC+4
在这样一个单总线主机架构里面，要完成取指令的通路，必须要通过内部总线反复的进行数据的传递，我们来看一看具体的过程。
首先以PC为地址访问主存，访问主存的接口是AR和DR寄存器，访存必须将PC的值送AR，另外PC还要+4
所以我们还要将PC的值送到ALU一个输入暂存器X中进行加4的动作，也就是要建立PC到AR，PC到X的数据通路，
要建立这个通路我们需要给出3个控制信号，注意这里给出控制信号的意思就是当前信号值为1
首先给出Pcout信号，PC值将经内总线传输到AR和X的输入端，给出Xin和Arin的写使能信号，第一个时钟到来时PC值将分别锁存在两个寄存器中。
注意这三个控制信号在当前时钟周期是持续给出的，也就是控制信号的时间长度是一个时钟周期，下一个时钟周期应该形成新的数据通路，会给出不同的控制信号。
再来看看第2个时钟周期，需要进行X+4的动作，只需要给出ALU控制器信号+4的运算选择，X+4的结果就会在时钟到来时自动锁存在暂存器Z中。
而第三个时钟周期，可以并行进行PC+4送PC，以及内存读取的数据通路，这两个数据通路分别在内总线、外总线进行，不存在总线资源冲突，所以可以并发
需要给出四个操作控制信号，首先给出Zout信号，暂存器Z的值经内总线送PC输入端，给出内存读信号，经过一个存储周期后指令字会读取到DR输入端，
给出Pcin，DREin写使能信号，时钟到来时PC、DR粉笔锁存相应的值。
最后一个时钟只需要将从内存取出的指令字从DR送IR即可，给出DRout信号，指令字经内总线送IR输入端，同时给出IRin信号，时钟到来时指令字锁存在IR中，完成取指令的功能。
在这个过程中我们可以看到整个总线，在每一个时钟节拍可能都会传送不同的值，所以总线是一个竞争性的资源，它必须要分时使用
这也使得取指令数据通路被分成了四个时钟节拍，当然节拍的顺序并不是唯一的，比如读访存的操作也可以放在第2个节拍，
而控制这些数据通路建立的控制信号并不能同时给出，必须严格的控制它们的时间先后顺序，我们将在后面控制器的设计原理中去解决时序的问题
这就是我们完整的取指令数据通路。当一条指令被取出来以后，就进入了指令的执行阶段.

## Slide 39: LW 指令执行数据通路 lw rt,imm(rs)
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out,ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | M[AR]DR | DREin, Read
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | M[AR]DR | DREin, Read
T9 | DRR[rt] | DRout, Rin
R#
W#
Regs
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
M[R[rs] + imm]  R[rt]
Rout
R#
W#
Regs
rs
ADD
X
IR
IR(I)out
0
1
Xin
ALU
A
B
Zout
Z
ARin
AR
Read
DR
DREin
DRout
0
1
Rin
MEM
OP=34
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
R#
W#
Regs
Notes: 基址变址寻址，imm带符号扩展成32位， 把（（rs）+imm）内存地址中存放的字数据加载到CPU内部rt寄存器中去。
注意load指令的执行阶段需要5个周期
下面我们来看看lw指令的执行阶段，lw指令是I型指令，指令格式如图所示，6位op字段的值为34，rs，rt为两个五位的寄存器编号，其中rt为目标寄存器。Imm为16位立即数字段，指令功能是访存取出一个32位的字存储单元，访存地址是rs寄存器+立即数偏移量，这是一个典型的变址寻址。 要完成内存访问，首先要计算访存地址，需要将rs寄存器的值和立即数字段的值相加计算访存地址，然后访存。
而由于ALU计算必须首先暂存一个输入数，所以这里需要将rs寄存器或立即数中的一个先暂存，假设暂存寄存器的值，
首先将rs字段送寄存器堆的读寄存器编号R#端口，rs/rt选择控制端为零时默认输出rs，所以不需要给出控制信号，
给出Rout控制信号，rs的值就会经内总线输出到X的输入端，给出Xin写使能信号，时钟到来时就可以锁存rs的值。
第2个时钟节拍完成加法，需要将立即数从Ir寄存器的指令字中送alu的B端，同时给出ADD信号，时钟到来时相应访存地址就锁存在z中。
注意指令字中的16位立即数需要有符号扩展为32位后才能送ALU，这里仅用一个简单的IR(I)out控制信号抽象代替这样一个过程，实际实现的时候要具体考虑相应的电路实现。
第三个节拍需要将地址从暂存器Z送AR访存，需要给出Zout，Arin信号。
第四个时钟周期访存，需要给出内存读Read、和DREin，信号，
最后一拍第5拍需要将访存结果从DR送rt寄存器，需要给出Drout，Rin信号，注意写入寄存器地址在RegDst为零时默认输出为rt，所以也不需要给出对应控制信号。
整个lw访存指令执行过程需要5个时钟节拍，如果算上取指令，执行lw一共需要9个时钟节拍，

## Slide 40: SW 指令执行数据通路 sw rt,imm(rs)
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out, ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out, ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out, ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | R[rt]DR | Rout, Rs/Rt, DRin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out, ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | R[rt]DR | Rout, Rs/Rt, DRin
T9 | DRM[AR] | DREout, Write
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
R[rt]  M[R[rs] + imm]
Rout
R#
W#
Regs
rs
ADD
IR
IR(I)out
Xin
ALU
A
B
Zout
Z
ARin
AR
0
1
MEM
OP=43
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
R#
W#
Regs
0
1
DRin
DR
Write
DREout
X
0
1
Rs/Rt
Notes: 基址变址寻址，imm带符号扩展成32位（省略了这部分电路）， 把CPU内部rt寄存器中的字数据保存到内存（（rs）+imm）地址中去。
再来看看sw指令的执行阶段，sw指令格式和lw完全相同，6位op字段的值为43，
指令功能是访存写入一个32位的字存储单元，访存地址与lw指令一样，写入数据是rt寄存器，
同样需要计算访存地址，需要将rs寄存器的值和立即数字段的值相加得到访存地址访存。
前三个时钟周期的数据通路和lw指令完全一致，首先rs送暂存器x，然后x和立即数相加暂存Z，再将Z中访存地址送AR
第四拍需要将rt寄存器的值送DR，需要给出Rout，Rs/RT，DRin信号，注意RSRT设置为1，rt寄存器编号才能送到读寄存器端口R#.
最后一拍将DR的数据写入AR对应的主存地址单元即可，需要给出DREout和Write信号，写入动作需要时钟配合。
sw和lw指令一样，执行指令周期也需要5个时钟节拍。

## Slide 41: BEQ 指令数据通路 beq rs,rt,imm
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
T7 | PC X | PCout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
T7 | PC X | PCout, Xin
T8 | IR(A)+XZ | IR(A)out, ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
T7 | PC X | PCout, Xin
T8 | IR(A)+XZ | IR(A)out, ADD
T9 | If (PSW.equal) ZPC | Zout，PCin=PSW.equal
内总线
if (R[rs] = R[rt])
PC + 4 + imm<< 2  PC
OP=4
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
时序部件
PC
PCin
PCout
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
Rout
Xin
0
1
X
R#
W#
Regs
Rs/Rt
Rout
0
1
R#
W#
Regs
0
1
SUB
ALU
A
B
PSWin
PSW
PC
PCout
Xin
X
IR
ADD
ALU
A
B
Z
IR(A)out
PCin
Zout
PC
Notes: 1、相对寻址 ，if($rs==$rt) PC←PC+4+E(imm)<<2 else PC←PC+4 注意在取指令数据通路中，已经完成了PC+4的操作
2、IR输出16位地址偏移量的控制信号是IR(A)out与立即数寻址的输出16位立即数的控制信号IR(I)out不同
3、真正的MIPS指令还需要把16位偏移量带符号扩展成32位后，再左移两位才与PC的值相加（此处简化了）。
再来看看条件分支指令beq的执行阶段，beq指令格式和lw，sw一样，也是I型指令，OP字段为4.
指令格式是beq,rs,rt，imm， 指令的功能是比较rs，rt两个寄存器的值，如果相等则进行分支跳转，跳转地址为PC+4+imm<<2位。
首先需要进行寄存器值的比较，同样ALU运算需要首先锁存一个寄存器到暂存器X，所以第一拍和lw指令一样，首先锁存rs寄存器，第二拍将
Rt寄存器送ALUB端，需要给出Rout，RS/RT,SUB，PSWin信号
运算的值我们并不关心，我们只关心是否相等，如果用减法运算，就是结果是否为零，可以将结果为零或相等的运算标志存放到程序状态寄存器PSW中暂存。
注意在后续实验中，为了简化，ALU不管任何运算都会计算equal也就是相等标志，所以在进行具体实验的时候我们不需要控制这个sub信号。
第三拍将开始计算分支目标地址，首先将PC值送X暂存，这个数据通路需要给出Pcout，Xin控制信号
第四拍ALU计算，将IR指令字中的地址偏移量输出到ALU和暂存器X进行计算得到分支目标地址，为了简化描述，这里用IR(A)out控制信号表示地址偏移量输出，实际应该将16位立即数有符号扩展成32位后再左移两位，
最后一个时钟节拍根据状态寄存器psw中的equal标志来决定是否更新PC的值，实现分支跳转，所以Pcin应该等于Psw中的equal标志，相等的时候写入，不相等的时候不写入
由于分支目标地址和相等标志并不能同时得到，所以单总线结构中才需要PSW状态寄存器暂存beq的比较结果。
Beq指令执行也需要5个时钟节拍。

## Slide 42: I型运算类指令执行数据通路 addi rt,rs,imm
内总线
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout , Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout , Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out , ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout , Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out , ADD
T7 | ZR[rt] | Zout , Rin
时序部件
PC
PCin
PCout
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
A
B
R[rs] + imm  R[rt]
X
Z
OP=8
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
Rout
Xin
0
1
X
R#
W#
Regs
ADD
ALU
A
B
Z
IR
IR(I)out
0
1
Zout
Rin
R#
W#
Regs
Notes: 1、T5缺少了Rs/Rt 信号，Rs/Rt=0，选择寄存器堆中的Rs编码的寄存器送入X。
2、IR输出指令码中16位立即数的控制信号是IR(I)out与相对寻址的输出相对16位地址偏移量的控制信号IR(A)out不同
再来看看I型运算类指令，以addi指令为例，其指令编码格式为addi ,rt,rs,imm
指令格式如图所示，op=8
指令功能是将rs寄存器的值和立即数相加结果写入rt寄存器中。
要进行运算，第一个时钟节拍一样是将rs寄存器锁存在暂存器X中，这个操作和前面3条指令都是一样的
第2个时钟节拍将立即数的值经过内总线送ALU B端进行运算，需要给出IR(I)out信号和ADD信号，如果是其他类型运算，这里应该给出其他运算选择控制信号，运算结果在时钟配合下锁存在暂存器Z中。
第三个时钟节拍，结果写回，将Z中的运算结果写入rt寄存器中，W#端的多路选择器默认输入rt，所以只需给出Zout，Rin即可完成正确的写入。、
所以立即数运算类指令执行过程只需要3个时钟节拍就可完成。

## Slide 43: R型运算类指令执行数据通路 add rd,rs,rt
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+R[rt]Z | Rs/Rt, Rout, ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+R[rt]Z | Rs/Rt, Rout, ADD
T7 | ZR[rd] | Zout, Rin, RegDst
内总线
000000
rs
rt
shamt
rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
时序部件
PC
PCin
PCout
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
A
B
R[rs] + R[rt]  R[rd]
X
Z
Rout
Xin
0
1
X
R#
W#
Regs
Rs/Rt
Rout
0
1
R#
W#
Regs
0
1
ALU
A
B
ADD
Z
0
1
Zout
Rin
R#
W#
Regs
RegDst
Notes: 执行阶段只需要3个周期
R型运算指令比I型指令更简单，以add指令为例，器指令编码格式为add ,rd,rs,rt
指令格式如图所示，op=0，rs,rt,rd分别为三个5位寄存器地址，funct字段表示具体运算，shamt为移位指令使用，暂不考虑。
指令功能是将rs寄存器和rt寄存器的值相加结果写入rd寄存器中。
要进行运算，第一个时钟节拍一样是将rs寄存器锁存在暂存器X中，这个操作和前面3条指令都是一样的
第2个时钟节拍将rt寄存器的值经过内总线送ALU B端进行运算，需要给出RS/RT，Rout信号，
同时给出运算选择控制信号ADD，如果是其他类型运算，也可以其他运算选择控制信号，运算结果在时钟配合下存储在暂存器Z中。
第三个时钟节拍，结果写回，要将Z中的运算结果写入rd寄存器中，寄存器W#端口应该送入rd字段，所需要给出Zout，Rin，RegDst信号才能完成正确的写入。
整个指令执行过程也是3个时钟节拍。

## Slide 44: 指令周期方框图 (数据流)
Y
保存断点
修改PC
关中断
执行
周期
计算
周期
取指周期
sw
beq
R[rs]X
X+ImmZ
R[rs]X
X+ImmZ
R[rs]X
X-R[rt]PSW
lw
add
ZAR
M[AR]DR
DRR[rt]
ZAR
R[rt]DR
DRM[AR]
PCX
IR(A)+X]Z
If (PSW.equal) Z  PC
R[rs]X
X+R[rt]Z
ZR[rd]
R[rs]X
X+immZ
ZR[rt]
addi
中断周期
N
DRIR
ZPC, M[AR]DR
X+4Z
PCAR，PCX
中断异常
Notes: 前面已经介绍了五条不同指令在单总线主机架构上的指令周期，可以将数据流用方框图的方式来表示，
方框图中每个方框代表一个时钟节拍的数据通路，描述的是数据信息的流动，对应数据通路需要设置相应的控制信号才能建立，
所以也可以用控制流来描述指令执行的流程。

## Slide 45
设备 | 屏 蔽 码 A B C
A | 1 1 1
B | 0 1 0
C | 0 1 1
CPU | 0 0 0
13.A、B、C是与主机连接的3台设备，在硬件排队线路中，它们的响应优先级是A＞B＞C＞CPU，为改变中断处理的次序，将它们的中断屏蔽字设为:
20 40 60 80
中断
请求
t(s)
A B C请求
请按下图所示时间轴给出的设备中断请求时刻，画出CPU执行程序的轨迹。A、B、C中断服务程序的时间宽度均为20  s。

## Slide 46
解：从中断屏蔽字看出，其处理优先级为：
A>C>B
故CPU运行轨迹如下：
A服务
B服务
C服务
CPU
A
B
C
20 40 60 80