## Slide 1
原版权：谭志虎、秦磊华等
华中科技大学 计算机科学与技术学院
授课：刘双虎
成都信息工程大学 计算机学院

## Slide 2
二、数据信息的表示
原版权：
谭志虎、秦磊华等
改版及授课：刘双虎
2.1数据表示的目的

## Slide 3: 本章主要内容
2.1 数据表示的目的
2.2 数值数据的表示
2.3 非数值数据的表示
2.4 数据信息的校验

## Slide 4: 2.1数据表示目的与数据格式设计因素
目的：
组织数据,方便计算机硬件直接使用。
设计因素：
支持的数据类型 (小数、整数、实数和复数）
数值范围, 数值精度
数值存储和处理所需的硬件代价
  少量简单的基本符号表示大量复杂的信息
  状态简单,电路实现简单
  运算处理方便
是否有利于软件移植

## Slide 5: 数据表示 Data Representation
非数值数据
  C语言 char型
数值数据
  整数 Integers
    Signed / Unsigned
    C语言 short int long 型
    int8_t uint8_t int16_t uint16_t int32_t uint32_t int64_t uint64_t
  非整数 Non-integers (Real)
    Signed / Unsigned
    C语言 float double 型
    汇编语言有无数据类型？

## Slide 6: C99 stdint.h
typedef signed char int8_t;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef short int16_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef int int32_t;
typedef unsigned uint32_t;
typedef long long int64_t;
typedef unsigned long long uint64_t;

## Slide 7: 本章主要内容
2.1 数据表示的目的
2.2 数值数据的表示
2.3 非数值数据的表示
2.4 数据信息的校验

## Slide 8: 2.2 数值数据表示方法
进位制数
数的定点浮点表示
机器数
数的浮点表示
十进制的二进制编码与运算

## Slide 9: Human vs. Computer
人们日常生活采用10进制
  天生10个手指
计算机采用二进制
  计算机采用电子开关
  开关仅仅包括两个状态 ON OFF

## Slide 10: 不同进制编码特点
十进制
  0123456789共10种状态，状态过多
  运算组合状态过多
    10进制加法组合数=C102 +10 = 55 8进制 36 种 2进制 3 种
二进制
  符号数最少，“0、1” 物理上容易实现，
  可以表示任何对象(字符，数值，逻辑值)
  运算规则简单
    0 + 1 = 1 + 0 = 1 1 + 1 = 0 0 + 0 = 0
    仅仅三种运算规则，一个异或门即可完成该运算
Notes: C102 +10 =C(10,2) +10= 10*9/2+10=55
C102：从10个数中取任意两个数，一共有45种组合。
10个数符中任意取1个数的组合是10种。

## Slide 11: 进制表示
  N 代表一个数值 r 是这个数制的基(Radix)
  i 表示这些符号排列的位号 Di 是位号为i的位上的一个符号
  ri 是位号为i的位上的 1 代表的值
  Di*ri 是第i位的所代表的实际值 ， 表示m+k+1位的值求累加和
(10456)10 ＝ 1×104＋0×103 ＋4×102＋5×101＋6×100
(0xF96)16 ＝ F×162＋9×161 ＋6×100
(10010001)2＝1×27＋0×26 ＋0×25 ＋1×24 ＋0×23＋0×22 ＋0×21 ＋1×20

## Slide 12: 进制转换
二进制数转八进制
二进制数转十六进制
二进制数转十进制
十进制数转二进制

## Slide 13: 二到八或十六进制转换
二进制转到八进制 从小数点向左右三位一分组
  (10 011 100 . 01 )2
  (10 011 100 . 010)2 = ( 234 . 2 )8
二进制转十六进制 从小数点向左右四位一分组
  (1001 1100 . 01 )2
  (1001 1100 . 0100)2 = ( 9C . 4 )16
  小数部分不足位数要补零凑足，否则出错

## Slide 14: 十进制转二进制
11 ÷ 2 = 5 …… 1
5 ÷ 2 = 2 …… 1
2 ÷ 2 = 1 …… 0
1 ÷ 2 = 0 …… 1
0.6 * 2 = 1.2
0.2 * 2 = 0.4
0.4 * 2 = 0.8
0.8 * 2 = 1.6
高位
高位
除尽为止
1011
余数为零或满足位数为止
0.1001 1001…
整数部分除2取余
小数部分乘2取整
11.6 转二进制
Notes: 整数：除二取余，倒排；
小数：乘二取整，正排。

## Slide 15: 进制转换的简单运算方法
－17/128的二进制表示方法???
大数的转换方法，记住几个常用的2的幂
  25＝32 26＝64 27＝128 28＝256 29＝512
  210＝1024(1Kilo) 211＝2048 212＝4096
  213＝8192 214＝16384 215＝32768
  216＝65536 220＝1048576 (1Mega)
  230＝1073741824 (1Giga) 240＝1Tera
  更大的单位是多少？
  250＝1 Peta 260＝1 Exa 270＝1 Zetta 280＝1 Yotta
Notes: -17/128=-(16+1)/128=-( 1/8 + 1/128 )=-0.0010001

## Slide 16: 几个简化运算的例子
130=128+2=10000010
65539= 65536+3 =10000000000000011
2010 = 2047-37=11111111111-32-4-1
111111110111 ＝ 212-1-8

## Slide 17: Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta, Yotta physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html
1TB=??? Byte
  1TB drive ＝1 x 1012 ＝931 x 230 bytes
1Mbits/s = ???
  1 Mbit/s = 106 bps
硬盘厂商及通讯行业是计算机行业唯一使用SI因子的
Notes: 为了与十进制前缀相区别，取十进制前缀单词前两个字母，再其后加后缀“bi”构成二进制容量专用单词前缀
SI (International System of Units )源自公制或米制，旧称“万国公制”，是现时世界上最普遍采用的标准度量衡单位系统，采用十进制进位系统。仅指10进制。

## Slide 18: 1999 New IEC Standard Prefixes
SI (International System of Units ) 仅指10进制
234 可以访问多少存储单元?
2.5 TiB存储空间需要多少地址线进行译码？
Notes: IEC：国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,缩写IEC)是制定和发布国际电工电子标准的非政府性国际机构
为了与十进制前缀相区别，取十进制前缀单词前两个字母，再其后加后缀“bi”构成二进制容量专用单词前缀

## Slide 19: 2.2 数值数据表示方法
进位制数
数的定点浮点表示方法
机器数
数的浮点表示
十进制的二进制编码与运算

## Slide 20: 2.2 数的定点与浮点表示方法
定点表示 (小数点位置固定的数)
  定点整数
  定点小数
  仅能表示纯小数及纯整数
浮点表示（解决小数点问题）
机器数？（解决符号问题）
Notes: 关键点：定点

## Slide 21: Terminology
计算机利用寄存器存储数据
寄存器中每个位称bit (Binary DigiT)
最高有效位 (MSB) 最低有效位 (LSB)
1
1
0
1
1
0
0
1
7
6
5
4
3
2
1
0
MSB
Most significant bit
LSB
Least significant bit

## Slide 22: 定点整数
  符号位
  小数点位置
  数值部分
X0
X1
X2
X3
…
…
…
Xn
X0
1
1
1
…
…
…
1
X0
0
0
0
…
…
…
0
0 ≤|X|≤2n-1
上溢
最高有效位
最低有效位
Notes: 超出计算机所能表示的数据范围时，称为溢出。
数据大于最大正数时，称为正上溢；数据小于最小负数时，称为负上溢。

## Slide 23: 定点小数
  符号位
  小数点位置
  数值部分
X0
X1
X2
X3
…
…
…
Xn
X0
1
1
1
…
…
…
1
X0
0
0
0
…
…
…
0
0≤|X|≤1-2-n
最低有效位
最高有效位
Notes: 定点数不足：数据表示范围受字长的限制。字长确定的情况下，表示更大范围的数，采用浮点数的方式表示。

## Slide 24: 计算机中数据如何存储？
1 main()
2 {
3 char a=127,b=128,c=129;
4 printf("\n%d ",a);
5 printf("\n%d ",b);
6 printf("\n%d ",c);
7 return();
}
127
-127
-128
？？
机器数表示问题
Notes: 超出1个字节的正数表示范围了。8位二进制补码的正数，去除符号位后有7位数值位，表示的最大正数就是+127，即0 111 111 详见下页各种编码表示范围。
再加1，就变为负数的补码了。变为1 000 0000 是（8位二进制）可以表示的最负的数-128，

## Slide 25: 2.2 数值数据表示方法
进位制数
数的定点浮点表示方法
机器数
数的浮点表示方法
十进制的二进制编码与运算

## Slide 26: 机器数/机器码
真值 (书写用)
  将用+ -表示正负的二进制数称为符号数的真值。+1001、-0011
机器不能识别书写格式，计算机如何表示负数？
机器码 (符号数值化，机器内部使用)
  将符号和数值一起编码表示的二进制数称为机器码
四种机器码
  原码 Signed magnitude 反码 One’s complement
  补码 Two’s complement 移码 Biased notation
  计算机内存中的某个32位编码到底是什么编码？
Notes: 数值：整数一律用补码来表示和存储（浮点数尾数用原码）。原因在于，使用补码，可以将符号位和数值域统一处理；同时，加法和减法也可以统一处理。此外，补码与原码相互转换，其运算过程是相同的，不需要额外的硬件电路。
非数值：可能是其他编码，如字形码等。

## Slide 27: 原码表示法（Signed magnitude）
增加符号位 Add a sign bit
最高位为符号位，0：正，1：负，数值位不变
  符号位的权值是多少？ xn…x2x1 x0 x0.x1x2…xn
[X] 原=
X 0≤X<2n
2n+ |X| -2n < X ≤ 0
[X] 原=
X 0≤X<1
1+|X| -1 < X ≤ 0
  符号位权值是2n
  符号位权值是1
Notes: xn…x2x1 x0 xn是符号位，所在位的权值是2n 模是2（n+1）。
X0.x1x2…xn x0是符号位，所在位的权值是20=1 模是21=2。
此公式的理解，负整数，2n+ |X |=100000……+|X | 就是1xxxx……，1表示负号，xxxx……就是|X | 。负小数 1+ |X |同理
介绍定点整数，定点小数的概念。定点整数：xn…x2x1 x0. 小数点在最右侧；定点小数：X0.X1X2…Xn 小数点位置固定。 定点数可以省略小数点的表示位，全部字长用于表示数值
第一个公式中定点整数的原码中，负整数的原码2n－X 相当于2n+ |X |，因为X是负数；
第二个公式中定点小数的原码中，负小数的原码1- X相当于1+ |X |，因为X是负数；

## Slide 28: 原码表示示例
[+0]原=0.000…0
[-0]原=1.000…0
[-0.1111]原 = 1.1111
[ 0.1111]原 = 0.1111
[ 1110]原 = 01110
[-1110]原 = 11110
Notes: 需要强调学生注意原码纯小数，小数点左边一位就是符号位，不代表数值。
表示具体有整数部分，也有小数部分数据的时候，通常都用浮点数表示法表示，整个数的符号位在最高位。

## Slide 29: 原码表示区间
定点小数x0.x1x2…xn
  −0.11…1 ~ +0.11…1
  [−(1−2-n), 1−2-n] 或 (−1,1)
定点整数xn xn -1…x1 x0
  −011…1 ~ +011…1
  [−(2n−1), 2n−1] 或 (−2n, 2n )
对称区间
Notes: x0.x1x2…xn

## Slide 30: 原码特性
直观易懂
  第一位为符号位
  其他为数值位
正零负零两个零
加、减运算方式不统一
  符号相异加法不能直接运算
  特别当 a<b时，实现 a-b比较困难
从50年代开始，整数都采用补码来表示
但浮点数的尾数用原码定点小数表示
010110012 = 8910
+ 110011012 = -7710
001001102 = 3810
Notes: 1、符号相异直接运算出错。
2、号相同是加法，相异时是减法，需要同时设计加法器和减法器。同时运算前需要判断是加法还是减法，硬件设计变复杂。
3、补码可以解决此问题，运算时连同符号位一起运算而不会出错，而且减法可以变为加法，ALU中只用设计加法器即可。

## Slide 31: 反码表示法
所谓反码，就是二进制的各位数码取反
符号位表示方法与原码相同
Example: 710 = 001112
−710 = 110002
Called One’s Complement
[+0]反=0.000…0 [−0]反=1.111…1
[0.1111]反=0.1111 [−0.1111]反=1.0000
[1110]反=01110 [−1110]反=10001
Notes: 符号位不变，其余位（数码位）取反。

## Slide 32: 反码表示法…
[X] 反=
X 0≤X<2n
2n+1－1+X -2n < X ≤ 0
[X] 反=
X 0≤X<1
2 - 2－n+X -1 < X ≤ 0
Notes: 定义式不做要求

## Slide 33: 反码公式证明
定点小数
-1<x<=0时
  假设 x=-0.x1x2…xn
  假[x]反= 1.x1x2…xn
  [x]反+|x|=1.11…1
  =1.11…1+0.00…1-0.00…1
  =10.00…0-0.00…1
  =2-2-n
[x]反=2-2-n-|x|=2-2-n+x
定点整数证明方法相同
Notes: 1、先求[x]反+|x|的表达式；结果再-|x|，回复成[x]反 。
2、符号位1+0=1，数值位对应位相加全为1（互相是反的，每一位都是1和0相加），所以=1.111……1
3、最低位加1，然后再减1。最低位加1后，符号位变为2位，数值位都是0。即10.00000，数值上就是2，而再减去最低位加的1，也就是0.00……1，即2-n
4、[x]反+|x|=2-2-n ，减|x|后（X是负数，减|x|，相当于+X），[x]反=2-2-n+x

## Slide 34: 反码表示区间
定点小数 x0.x1x2…xn
  −0.11…1 ~ +0.11…1
  [−(1-2-n),1-2-n] 或 (-1,1)
定点整数 xn xn -1…x1 x0
  −011…1 ~ +011…1
  [−(2n−1), 2n−1] 或 (−2n, 2n )
对称区间，范围与原码相同
Notes: 范围与原码相同

## Slide 35: 反码特性
两个零
求反用逻辑门容易实现
运算仍然很复杂
  相加时需要将符号位的进位位增加到LSB上
已知： x = 1101 ， Y = -1010 用反码运算求 X+Y
解： [x]反= 01101 ， [Y]反 = 10101
X+Y = 0 0011
01101
10101
100010
+
+
1
00011
Notes: 例子可以不讲。13+（-10）=3
1、如果不把符号加到最低位，数据不正确。
2、也需要判断，运算复杂。
符号位加到最低位后结果就是原码的对应结果。

## Slide 36: 有趣的时钟
9与-3、21等效
12
3
6
9
12
3
6
9
12
3
6
9
Notes: 1、十二进制时：模为12 从9开始顺时针转动2圈（+12+12），还指向9；逆时针转动2圈（-12-12），也指向9；以12为摸。9+24与9-24对摸12是等效的。
2、从9点开始，逆时针拨3格（-3）时间变为6点；顺时针拨9格（+9），也是6点，可见此时-3可以映射为9。减3可以变为加9，变减法为加法。此时-3与+9对于摸12来说是互补的，或者说以12为模时，-3的补码是9。
启发：在有模运算中，一个负数，可以用一个与它互补的正数替代。负数的补码用模加上此负数得到。

## Slide 37: 同余的概念
假定有两个数a和b，若用某一个整数m去除，所得的余数相同，就称a,b两个数对m同余,记作：
a≡b (mod m) 模为m
假设X,Y,Z三个数，满足下列关系：Z=nX+Y (n为整数),则称Z和Y对模X是同余的，记作：
Z≡Y (mod X) Y≡Z (mod X)
以12为模 9 ≡ 12+9 ≡ 24+9 ≡ 36+9
9 ≡ 21 ≡ 33 ≡ 45 ≡ -3 ≡ 12-3 ≡ 9
Notes: 此处最大的作用是以12为模的情况下，-3可以用+9或+21+33替代，当然最简的是+9，而这个9 是通过12-3得到的。

## Slide 38: 例子
9+(-3)
=9+(12-3)
=9+9
=18
=6
表示负数的时候如利用模的性质转换成正数，
即可将原码运算中的减法变成加法运算
Notes: 十二进制数中，9-3=4；变为9+9=18=12+6=6；减法变成加法。注意：用模加上负数本身（减去负数的绝对值），变为等价正数。

## Slide 39: 补码公式
模：符号位进位位的权值
真值为正数，补码等于原数据
真值为负数，模+真值。（用模减去此数的绝对值）
  模是2n+1
  模是2
[X] 补=
X 0≤X<2n
2n+1 + X -2n≤X<0
xn …x2x1 x0
[X] 补=
X 0≤X<1
2 + X -1≤X<0
x0.x1x2…xn
Notes: 模：二进制数溢出时的值。也就是符号位进位位的（比符号位还高一位的位）权值。 1)对于n位整数（含一位符号位），则它的模数为2的 n次方 , 2)对于纯小数（含符号位），则它的模数总是2。
正数补码：与原码相同
负数的补码：模+真值。（用模减去此数的绝对值）
公式举例：
-9,的真值1 1001 补码：10111 25+X：100000+X，实际是100000-9=100000-1001=10111 100000 - 1001 ———————— 10111 与前述方法求的补码一致

## Slide 40: 补码编码的简便方法
正值直接取其原来的二进制码，符号位为0
负值则逐位取反，末位加1，符号位为1
[-10101010]补
  =1 01010101+1
  =1 01010110
[-0.010101]补=1.101011
扫描法
  从最右侧开扫描找到第一个1，该数位左侧所有数据位取反，其他数据位不变
Notes: 1、扫描法
取反时：左侧，不包括第一个1本身。
另一种表述：符号位保持为1不变，尾数部分自低位向高位，第一个1及其以前的各低位0都保持不变，以后的各位则按位变反。
2、简便方法：
负数反码：符号位不变，其余位取反
负数补码：符号位不变，其余位取反+1

## Slide 41: 例子
X=-0.11111111
[X]补 =???
[X]补 =1.00000000
+0.00000001
=1.00000001
X=-0.00000001
[X]补 =1.11111111
X=-000000001
[X]补 =111111111
X=-0.00000000
[X]补 =???
[X]补 =1.11111111
+0.00000001
=10.00000000
=0.00000000
Notes: 溢出最高位舍弃，可见正0和负0的补码就是0.000 （即正0的补码-与原码相同）是同一个。
写出8位字长的补码：
1. X=0.1011：正数补码与原码相同，只需要把原码不足8位的在右侧补零（正整数左边补零）。0.1011 000
2. X= -0.1011：负数补码，原码基础上符号位不变其余位取反加1。原码：1.1011 000 ，→ 1.0100 111→+1→1.0101 000； 或者 从最低位到第一个1不变，除符号位外，其余位取反：1.1011 000 → 1.0101 000
3. X=1011：正整数，不足高位补零。原码：01011→八位 0 000 1011
4. X= -1011：负数原码：1 1011→八位 1 000 1011 补码：1 111 0100 +1=1 111 0101

## Slide 42: 补码特性
零有唯一的表示方式
[＋0.0000]补= [-0.0000]补= 0.0000
-1.0的补码
[－1.0000]补= 0.1111+0.0001=1.0000 （与-0.0000的原码1.0000相同）
2+X=2-1=1
补码相对原码少一个负零，多一个负一
  补码由于0的表示唯一，因此与原码相比，补码多了一个编码（原码的-0编码100……0）状态可用。
  在补码的定点小数中可以表示-1的编码，在补码的定点整数中可以表示-2n。相比原码分别多表示了一个数。
Notes: 1、[+0]原=0.0000= [+0]补 [-0]原=1.0000 ， [-0]补=1.1111+1=0.0000（符号位进位丢弃）= [+0]补 0的补码唯一。
2、借用原码空余出来的1.0000编码，为了表示补码的-1.0000，规定，此时1.0000的1表示符号，.0000表示原码小数绝对值0.1111的下一个值，即0.1111+1。这样表示，补码的所有的定点小数编码都不冲突合理，因此这样规定。
原码 1.1111 1.1110 1.1101 1.1100 1.1011 1.1010 1.1001 1.1000 1.0111 …… 1.0001 1.0000（0.0000）
补码1.0000 1.0001 1.0010 1.0011 1.0100 1.0101 1.0110 1.0111 1.1000 1.1001 …… 1.1111 0.0000

## Slide 43: 补码表示区间
定点小数x0.x1x2…xn
  -1.00…0 ~ +0.11…1
  [-1,1-2-n] 或 [-1,1)
定点整数x0x1x2…xn
  -100…0 ~ +011…1
  [-2n, 2n-1] 或 [-2n, 2n )
非对称区间，左侧多一个数
Notes: 补码由于0的表示唯一，因此与原码相比，多了一个编码（原码的-0编码100……0），在补码的定点小数中可以表示-1的编码，在补码的定点整数中可以表示-2n。相比原码分别多表示了一个数。
1、-1的补码：1.0000的1表示符号，.0000表示小数绝对值0.1111的下一个值，即0.1111+1。
2、-2n的补码：1 00…0 的1是符号位，00…0用来表示11…11+1的值。

## Slide 44: 双符号位补码（变形补码） 模=？
例： 0001010110
1101010001
[X] 补=
X 0≤X<2n
2n+2 + X -2n≤X<0
[X] 补=
X 0≤X<1
4 + X -1≤X<0
例： 00.01010110
11.01010001
符号位01表示正溢出，10表示负溢出，最高位表示正确符号位
Notes: 定点整数模：2n+2
定点小数的模：4

## Slide 45: 补码特性
唯一的零
符号位可以直接参与运算
减法可以变成加法，运算电路统一
负数比正数多一个
Two’s complement is the standard for integer !!
Notes: 二进制补码是整型数的标准

## Slide 46: 移码表示法 Biased/Excess Notation
定义
[x]移 = 2n+x -2n ≤ x < 2n
保持数据原有大小顺序，便于进行比较操作。
与补码的符号位相异，数据位相同
  X=+10101 [X]移 =25+10101=110101
  X=-10101 [X]移 =25-10101＝001011
仅用于表示整数，通常表示浮点数的阶码
Notes: 快速计算移码：一个数的移码与其补码的符号位相反，其余位一样。
正数的移码，直接最高位为1，其余位是其补码，也就是不变。
负数的移码，最高位为0，其余位是负数数值部分的补码，反码加1

## Slide 47: 不同机器码公式对比
 | -2n< x ≤0 | -1< x ≤ 0 | x ≥ 0
原码 | 2n−x | 1−x | x
反码 | 2n+1−1 + x | 2−2-n+x | x
补码 | 2n+1+ x | 2 + x | x
移码 | 2n+ x | 无 | 2n+ x
Notes: 不讲解

## Slide 48: 定点数机器码表示范围
n+1位定点数，数据位n位
定点整数
定点小数
原码反码
补码
  [1−2n, 2n−1]
  [−2−n−1, 1−2−n]
  [−2n, 2n−1]
  [−1, 1−2−n]
移码
  [−2n, 2n−1]
  小数无移码
  (−2n, 2n)
  (−1, 1)
  [−2n, 2n)
  [−1, 1)
  [−2n, 2n)
Notes: 关注正数部分的最大值是不包括2n的。最小值是包括-2n的。
此处教材36页表2.4上的表示有错。

## Slide 49: 机器码小结
MSB表示数符
4种定点编码方式
  原码 用来表示浮点（实）数的尾数
  反码 已不用于表示数值数据
  补码 50年代开始成为整数标准
  移码 用于浮点数阶码
补码优势
  模运算，加、减运算统一
  唯一0，方便使用

## Slide 50: 不同机器码对比
0
1
2
3
4
5
6
7
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0010
0001
0011
0100
0101
0110
0111
1010
1011
1100
1101
1110
1111
0000
1000
1001
0
1
2
3
4
5
6
7
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0010
0001
0011
0100
0101
0110
0111
1110
1101
1100
1011
1010
1001
0000
1111
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0010
0001
0011
0100
0101
0110
0111
1011
1010
1011
1100
1101
1110
0000
1000
1111
0
1
2
3
4
5
6
7
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
1010
1001
1011
1100
1101
1110
1111
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
0000
0001
原码
反码
补码
移码
正数区间，原码，反码，补码表示相同
原码、反码有两个0
负数区域反码与原码数值位相反
原码、反码在数轴上对称
补码、移码在数轴上不对称，最左侧多了一个数
补码、移码符号位相异，数值位相同
负数的补码等于反码末位加1

## Slide 51
1 设计算机字长 8位,设x = -5, [x]补 为 ( ) (单选)
FBH
A
FDH
B
FAH
C
05H
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案是A。真值:1 0101,扩充成8位,1000 0101 两种方法求补:1)扫描法1 111 1011 2)符号位不变其余位取反再加1。1 111 1010+1=1111 1011
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: 答案是A。真值:1 0101,扩充成8位,1000 0101 两种方法求补:1)扫描法1 111 1011 2)符号位不变其余位取反再加1。1 111 1010+1=1111 1011

## Slide 52
2系列关于补码机器数的描述中错误的是( ) ( 单选)
数的符号用0和1表示
A
数值“0”的表示唯一
B
加法和减法按模进行运算
C
不可能出现一个数的补码与其原码相同
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案D。正数补码与原码相同。ABC都对。B 补码0唯一。
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: 答案D。正数补码与原码相同。ABC都对。B 补码0唯一。

## Slide 53
3下列关于移码的描述中,错误的是( )(单选)
IEEE754浮点数的阶码用移码表示
A
0表示正数的符号,1表示负数的符号
B
不可能出现同一个数据的补码与移码相同
C
通过对一个真值加一个偏移量得到
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案B,移码的符号和补码的相反,数据位相同。其余都正确。
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: 答案B,移码的符号和补码的相反,数据位相同。其余都正确。

## Slide 54: 计算机中数据如何存储？
1 main()
2 {
3 char a=127,b=128,c=129;
4 printf("\n%d ",a);
5 printf("\n%d ",b);
6 printf("\n%d ",c);
7 return();
}
127
-127
-128
？？
机器数表示问题
Notes: 超出1个字节的正数表示范围了。8位二进制补码的正数，去除符号位后有7位数值位，表示的最大正数就是+127，即0 111 111 详见下页各种编码表示范围。
再加1，就变为负数的补码了。变为1 000 0000 是（8位二进制）可以表示的最负的数-128，

## Slide 55: 变量内存值？
char 127 = 127 = 7F
char 128 = -128 = FFFFFF80
char 129 = -127 = FFFFFF81
Char -1 = -1=FFFFFFFF
机器码赋值
真值输出
机器码输出
内存输出
Notes: 可以看出，数据存储都是用补码存储的。此处最后一条C语句，内存中数据情况没有展示。
7FH是8位二进制补码表示的最大值。0 111 1111 即127，再加1就超出8位二进制正数的表示区间了。溢出，符号位进位，表示的是负数了，
80H是-128（8位二进制补码数表示的最小值）。1000 0000=1 111 1111+1 ，-127数值位加1，表示-128
81H是-127的补码，1 000 0001对应的原码是:1 111 1110+1=1 1111 1111=-127

## Slide 56: C语言中的定点数
无符号整数
  unsigned char
  unsigned short
  unsigned int
  一般用于地址运算，编号表示
有符号整数
  char short int long
  采用补码表示
无符号整数的最大值大于位数相同的带符号整数的最大值
  8位无符号整数最大是255（1111 1111）
  8位带符号整数最大为127（0111 1111）

## Slide 57: 2.2 数值数据表示方法
进位制数
数的定点浮点表示方法
机器数
数的浮点表示方法
十进制的二进制编码与运算

## Slide 58: 浮点数如何表示…
电子的质量 9×10-28g
太阳的质量 2×1033g ＝ 0.2×1034
科学记数法
  让数据表示唯一，规格化
  N=10E×M 1≤|M|＜10
  N=2E×M 1≤|M|＜2
科学记数法利用幂和尾数表示浮点数
  数据范围更大，精度更高
  数据表示唯一
Notes: N=10E×M 1≤|M|＜10 十进制科学计数法M的范围，是[1-9]，如9×10-28g而不是90×10-29g或0.9×10-27g
N=2E×M 1≤|M|＜2 M的范围问题见后面PPT，规格化有两种方式，这是其中一种，尾数写成1.XXX形式的，对应二进制真值绝对值在这个区间。
两种规格化数：
1、1.XXXX 尾数的绝对值大于等于（1）10，小于（2）10；
2、0.1XXX 尾数的绝对值大于等于（0.5）10，即（0.1）2；小于1；
3、两种本质一样，且在使用时常省略掉最高位的1，这样可以节约一位用于提高精度，数据运算时再恢复最高位的1；

## Slide 59: 浮点数的表示
N=Re×m=2E×M
=2±e× (±m)
E0
E1
E2
…
…
…
Em
M0
M1
M2
…
…
…
Mn
  尾数值
  阶值
  阶符
  尾符
Notes: e二进制真值2±e中的指数，带符号（十进制数或二进制形式），m同理。E表示浮点数编码中的阶码（一段二进制编码）。
十进制：1≤|m|＜10 规格化0.5 写成10-1 * 5 而不是10-2 * 5 0
R进制：1≤|m|＜R
2进制：1≤|m|＜2
1、阶符E0表示数的大小。阶符为正时表示把尾数扩大若干倍，阶符为负时，表示把尾数缩小。
2、阶码，为定点整数，补码或移码表示。 其位数决定数值范围；
3、数符/尾符M0决定了浮点 数的正负。
4、尾数值，为定点小数，原码或补码表示。 其位数决定数的精度；数符表示数的正负。
通常一般浮点数表示法现在不用，重点在754标准浮点数表示法。

## Slide 60: Range & precision
机器字长一定时，阶码越长，表示范围越大
机器字长一定时，尾码越长，精度越高
浮点数表示范围比定点数大，精度高
阶码和尾数均可采用不同机器码表示，浮点数表示的范围略有不同。
E0
E1
E2
…
…
…
Em
M0
M1
M2
…
…
…
Mn
  尾数值
  阶值
  阶符
  尾符
Notes: 四种机器码中，常用于表示阶码和尾数的有：原码、补码、移码。
阶码到底几位，尾数到底几位？如果不统一，则不同系统之间无法进行数据的共享与交换（移植性差）。

## Slide 61: 浮点数的表示范围
N=2E×M
E→+∞ 产生正上溢或者负上溢
E→ -∞ 产生正下溢或者负下溢
- 
+
0
负上溢
正上溢
负下溢
正下溢
负数
正数
Notes: 1、由于字长限制，浮点数也存在溢出；
2、正常表示数据的范围，如图中“负数”，“0”，“正数”3个区域。
3、上溢：浮点数的绝对值超过示的正数最大值时发生上溢；左右两侧分别对应负上溢和正上溢；E→+∞时，浮点数绝对值最大。
正上溢：表示正无穷； 负上溢：表示负无穷；
4、非零浮点数绝对值小于正数最小值时，发生下溢；数据无法精确表示，当做机器0处理（既然无法表示，数据又很小）。E→ -∞ 浮点数绝对值最小。

## Slide 62: 浮点数的规格化问题 normalization
0.05*101 50*10-2 5*10-1
0.01*21 1*2-2 0.1*2-1
尾数真值最高有效位为1的数称为规格化数。
  保障数据表示的唯一性，方便交换数据
  简化浮点运算算法
  提升表示精度，尾数去掉了左侧多余的零
两种规格化数 1.XXXXX 0.1XXXXX
机器零：全部为0，特殊的数据编码
Notes: 两种规格化数：
1、1.XXXX 尾数的绝对值大于（1）10，小于（2）10；
2、0.1XXX 尾数的绝对值大于（0.5）10，即（0.1）2；
3、两种本质一样，且在使用时常省略掉最高位的1，这样可以节约一位用于提高精度，数据运算时再恢复最高位的1；
规格化的方法：
1、左规：（非规格化的）尾数左移，阶码同步减小
2、右规：（非规格化的）尾数右移，阶码同步加大

## Slide 63: 浮点数的规格化问题 normalization
两种规格化数 1.XXXXX 0.1XXXXX
  1.XXXX 尾数的绝对值大于（1）10，小于（2）10；
  0.1XXX 尾数的绝对值大于（0.5）10，即（0.1）2；
  两种本质一样，且在使用时常省略掉最高位的1，这样可以节约一位用于提高精度，数据运算时再恢复最高位的1；
尾数规格化方法：左规、右规。
  左规：（非规格化的）尾数左移，阶码同步减小
  右规：（非规格化的）尾数右移，阶码同步加大
机器零：全部为0，特殊的数据编码
Notes: 两种规格化数：
1、1.XXXX 尾数的绝对值大于（1）10，小于（2）10；
2、0.1XXX 尾数的绝对值大于（0.5）10，即（0.1）2；
3、两种本质一样，且在使用时常省略掉最高位的1，这样可以节约一位用于提高精度，数据运算时再恢复最高位的1；
规格化的方法：
1、左规：（非规格化的）尾数左移，阶码同步减小
2、右规：（非规格化的）尾数右移，阶码同步加大

## Slide 64: “Father” of the IEEE 754 standard
80年代初，各机器内部浮点数表示还没有统一
相互不兼容，机器之间传送数据时很麻烦
1970年代后期, IEEE着手制定浮点数标准
1985年完成浮点数标准IEEE 754的制定，沿用至今
Prof. William Kahan
www.cs.berkeley.edu/~wkahan/
ieee754status/754story.html
This standard was primarily the work of one person, UC Berkeley math professor William Kahan.
Notes: 阶码到底几位，尾数到底几位？如果不统一，则不同系统之间无法进行数据的共享与交换（移植性差）。

## Slide 65: 浮点数标准 IEEE754
构成：阶码E，尾数M，符号位S
N = (−1)S ╳ M ╳ 2E
阶码移码表示，偏移量127/1023
  方便定点数逻辑比较浮点数大小
尾数原码纯小数表示，规格化成1.M形式，最高位的1隐藏。
S(1bit) | E(23~30共8bit) | M(0~22共23bit)
32浮点数 float
S(1bit) | E(52~62共11bit) | M(0~51共52bit)
64浮点数 double
Notes: S：浮点数的符号位，0表示正数，1表示负数。
Ｅ：阶码，8/11位，阶符采用隐含方式，即采用移码方式。快速计算一个数的移码与其补码的符号位相反，其余位一样。偏移量127/1023
Ｍ：尾数，23/52位，用纯小数表示，采用原码方式。
方便直接截取两个浮点数E的8位编码进行比较大小，从而直接确定浮点数的大小关系。

## Slide 66: 浮点数标准 IEEE754
规格化数(Normal)
1≤E≤254/2046 (−1)s × 1.M × 2E−127 (−1)s × 1.M × 2E−1023
非规格化数(Subnormal)
E=0 (−1)s × 0.M × 2−126 (−1)s × 0.M × 2−1022
尾数原码表示，表示区间对称
规格化数最高数字位恒为1，该位为隐藏位，可节约尾数数据位
Notes: 以上3条全是规定
E=e+127使，E变为非负整数,便于浮点数的比较和排序。快速计算移码：一个数的移码与其补码的符号位相反，其余位一样。
另外：E全0且M全0表示浮点数0

## Slide 67: 32位单精度浮点数编码格式
+0/-0
0
0
0/1
(−1)S× (0.M) ×2(−126)
M (非零)
0
0/1
(−1)S× (1.M) ×2(E−127)
M
1~254
0/1
- ∞
0
255
1
+∞
0
255
0
NaN Not a Number
M ≠0
255
0/1
表示
尾数
阶码
符号位
Notes: 1、非数，无效，表示0/0，∞/∞，等情况，可能异常。
2、正无穷
3、负无穷
4、规格化浮点数 表示的是如何还原成对应的十进制数。
5、非规格化浮点数 需要规格化
6、两个机器0

## Slide 68: float型与真值之间的变换流程
浮点数真值 十进制数N
单精度 float 32位二进制
N  (-1)s × 2 e × 1.M
E = e + 127
保存S、E、M
从32位二进制中提取S、E、M
e = E - 127
计算(-1)s × 2 e × 1.M，按权展开
Notes: 转换为真值时：1+M 求得尾数
E是二进制真值计算时的指数2 e。

## Slide 69: 浮点数转换实例
3.310  IEEE 754 float
十进制转换二进制 3.310 =11.01001100110011001100110011...2
规格化 =1.101001100110011001100110011×21
取23位尾数，舍入后会变小
8位阶码 = 1 + 127 = 100000002
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
尾码
阶码
符号
4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Notes: 小数部分乘2取整

## Slide 70: 浮点数转换实例
1.110  IEEE 754 float
十进制转换二进制 1.110 = 1.0001100110011001100110011...2
规格化 = 1.0001100110011001100110011×20
取23位尾数，舍入后会变大
8位阶码 = 0 + 127 = 011111112
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
尾码
阶码
符号
3 | F | 8 | C | C | C | C | D

## Slide 71
将十进制数20.59375转换成32位IEEE754格式浮点数的二进制格式。
解: 先将十进制数换成二进制数：
20.59375=10100.10011
移动小数点，使其变成1.M的形式
10100.10011=1.010010011×2 4
得到：
S=0, e = 4，E=4+127= 100+01111111 =10000011，
M = 010010011（原码）
最后得到32位浮点数的二进制存储格式为：
0100 0001 1010 0100 1100 0000 0000 0000
= 41A4C000H
Notes: 注意：
1、阶码偏移在754标准中只偏移2n-1。 所以是加127！！！移码定义本身是+2n。
2、尾数要转换为1.M的形式，所以要移动小数点到最高1的后面。前面的1并不包含在尾数M中。
F真=(-1)S×(1+M)×2E-127

## Slide 72: 练习1
754标准单精度浮点数的值为，C0A00000 ，请写出其十进制浮点数的值。
思路：=(-1)S×2E-127×1.M，求出s, e, M按权展开
先写成二进制：1100 0000 1 010 0000 0000 0000 0000 0000
数符：S=1，负数。
阶码字段值E为 100 0000 1 ，十进制为129，阶码真值e为：129-127=2
尾数原码010 0000 0000 0000 0000 0000，十进制为0.25，实际的值为：
  1.M=1.25
F真=(-1)S×(1.M)×2E-127= -（1.25）*22=-5.0

## Slide 73: 2.2 数值数据表示方法
进位制数
数的机器码表示
数的定点表示
数的浮点表示
十进制的二进制编码与运算

## Slide 74: 十进制数的表示 BCD码
Binary coded decimal 二进制编码的十进制
几种BCD码
  8421码 (8*X3+4*X2+2*X1+1*X0) 有权码
  2421码 (2*X3+4*X2+2*X1+1*X0) 有权码
  余三码 (8*X3+4*X2+2*X1+1*X0) + 0011
BCD码运算的问题(编码校正)
  机器按二进制相加，所以 4 位二进制数相加时，是按“逢十六进一”的原则进行运算的，而实质上是 2 个十进制数相加，应该按“逢十进一”的原则相加，16 与10相差 6，所以当和超过 9或有进位时，都要加 6 进行修正。
Notes: BCD码的校正问题自学百度百科。

## Slide 75: BCD码运算问题
8421码的校正
  8＋7＝1000＋0111＝1111 非法编码
加6修正。
  1111+0110=1 0101 即0001 0101 ：15 正确
Notes: 修正原因：机器按二进制相加，所以 4 位二进制数相加时，是按“逢十六进一”的原则进行运算的，而实质上是 2 个十进制数相加，应该按“逢十进一”的原则相加，16 与10相差 6，所以当和超过 9或有进位时，都要加 6 进行修正。
加6修正。1111+0110=1 0101 即0001 0101 ：15 正确

## Slide 76
长度相同但格式不同的两种浮点数，假设前者阶码长、尾数短，后者阶码短、尾数长，其它规定相同，则它们可表示的数的范围和精度为（ ）
两者可表示的数的范围和精度相同
前者可表示的数的范围大但精度低
后者可表示的数的范围大且精度高
前者可表示的数的范围大且精度高
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
在浮点数总的位数不变的情况下，阶码位数越多，尾数位数越少；即表示的范围越大，精度越低
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: 在浮点数总的位数不变的情况下，阶码位数越多，尾数位数越少；即表示的范围越大，精度越低

## Slide 77
按照IEEE754 标准规定的32位浮点数(41A4C000)16对应的十进制数是（ ）
4.59375
-20.59375
-4.59375
20.59375
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
32位浮点数，1位符号位，8位阶码；写成二进制为0100 0001 1010 0100 1100 0000 0000 0000，故阶码真值e是1000 0011 – 0111 111 =4； S=0。尾数：1+010 0100 1100 0000 0000 0000=1+0.25+1/32+1/256+1/512=1.287
f=1.287*24=20.59375
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: 32位浮点数，1位符号位，8位阶码；写成二进制为0100 0001 1010 0100 1100 0000 0000 0000，故阶码是1000 0011 – 0111 111 =4； S=0。F真=(-1)S×(1+M)×2E-127
尾数：1+010 0100 1100 0000 0000 0000=1+0.25+1/32+1/256+1/512=1.287
f=1.287*24=20.59375

## Slide 78
IEEE754浮点数x的二进制存储格式为(41360000)H,其对应的十进制值为( ) (单选)
11.5
A
11.375
B
11.355
C
10.385
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
F真=(-1)S×(1+M)×2E-1270100 0001 0011 0110 0000 0000 0000 0000 S=0 阶码E:100 0001 0=128+2=130 e=E-127=3 尾数:011 0110 0000 0000 0000 0000=1+(1 /4+1/8+1/32+1/64)=1.422 F=1.422*8=11.375
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: F真=(-1)S×(1+M)×2E-127
0100 0001 0011 0110 0000 0000 0000 0000 S=0 阶码E:100 0001 0=128+2=130 e=E-127=3
尾数:011 0110 0000 0000 0000 0000=1+(1 /4+1/8+1/32+1/64)=1.422 F=1.422*8=11.375

## Slide 79
2某计算机字长8位,机器数 11111111 对应的十进制真值不可能是( ).(单选)
-1
A
127
B
0
C
-128
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
真值表示数值的位只有7位(符号占据一位),不可能表示出128个状态,因此不能表示这个值(编码个数没有那么多)。而其他值都可以由7位二进制编码表示(仅仅是指定编码规则的问题,编码数量肯定够)。
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: 答案D不对。7位编码无法表示129种状态.0-128
真值表示数值的位只有7位(符号占据一位),不可能表示出129个状态,因此不能表示这个值(编码个数没有那么多)。而其他值都可以由7位二进制编码表示(仅仅是指定编码规则的问题,编码数量肯定够)。

## Slide 80: 本节重点
2
3
进位计数制与数值转换
原码、反码、补码极其转换
补码的加减运算
1
4
定点数
5
浮点数表示法（必考规格化计算）

## Slide 81: 作业
观看慕课计算机硬件系统设计 自己动手画CPU
  1.1节 一小时玩儿转Logisim
  1.5节 Logisim新手实验
完成实验指导书中第一个实验（即慕课1.5节Logisim新手实验）。
完成教材55页2.3和2.10题，纸质手写上交。

## Slide 82: 本节知识点

## Slide 83: Thanks