## Slide 2
三、运算器
原版权：谭志虎
改版及授课：刘双虎
3.1定点加减运算与加法器

## Slide 3: 本章主要内容
定点补码加/减法运算
浮点运算
运算器组织

## Slide 4: C语言中的运算
逻辑运算
  位运算 “&” “|” “~” “^”
  逻辑运算 “&&” “||” “!”
  移位运算 “<< ” “>> ”
  位扩展 位截断 用于类型转换
算术运算
  无符号/符号整数的加减乘除运算
  变量与常数间的乘除运算
  浮点数加减乘除运算
如何用电路实现？

## Slide 5: 3.1 定点补码加/减法运算
运算方法及实现
  运算公式
  溢出检测
  逻辑实现
快速加法器

## Slide 6: 补码加减法的实现
补码加法：[X＋Y]补 = [X]补＋ [Y]补 mod M
  和的补码 = 补码的和
补码减法：[X−Y]补 = [X]补＋ [−Y]补 = [X]补−[Y]补 mod M
  差的补码 = 补码的差
  减法变加法，关键是求[−Y]补
求补公式：[−Y]补= [ [Y]补 ]补
  对 [Y]补逐位取反, 再在最低位加 1
Notes: M，见第二章教材21页，补码公式。模：最高进位位（符号位进位位）的权值。
定点在整数的模M ：mod 2n+1 n+1是机器字长，包括一位符号位（xn …x2x1 x0）。2n+1 表示最高进位位（符号位进位位）的权值，超过符号位的进位，意味着超过字长，当然要舍弃。
定点小数的模M：mod 2
求[−Y]补也可以用扫描法：从右到左扫描[Y]补，遇到的第一个1之前（包括这个1），直接输出遇到的数字，这个1之后的数，取反输出。
同样方法也可以反过来，由[−Y]补求[Y]补，扫描[−Y]补。同样操作就可以得到[Y]补。

## Slide 7: 补码加法的几种情况
0 .1 0 1 0 1
+
0 .0 1 0 0 0
0 .1 1 1 0 1
0 .1 0 1 0 1
+
0 .1 1 0 0 0
1 .0 1 1 0 1
1 .0 0 1 0 1
+
1 .1 1 0 0 0
0 .1 1 1 0 1
1
正正得负
正溢出
负负得正
负溢出
正常结果
1 .1 0 1 0 1
+
1 .1 1 0 0 0
1 .0 1 1 0 1
1
计算机如何识别运算结果是否溢出?
模数舍去
正常结果
Notes: 同号相加或异号相减，导致绝对值变大，如果超出机器数所能表示的范围则叫溢出（超过最大正数值，上溢；小于最小可以表示负数，下溢）。
正数相加超范围叫正溢，负数相加超范围叫负溢。
溢出部分丢失，设计计算机时应有溢出检测逻辑，并设置标记位，一般是叫做OV（overflow），发现溢出后设置标记位为1，用于给用户判断并作处理。

## Slide 8: 溢出的硬件判断逻辑1——单符号数溢出检测1
溢出逻辑： 正正得负 负负得正
设两数符号位为 f0 f1 ，和数符号位 fs
溢出检测信号Overflow (OF)
两种情况产生溢出（正溢、负溢）
  正溢：前面表达式结果为1时，表示“两个正数相加，f0=0，f1=0，（=1，=1），同时结果是负数（fs=1）。”
  负溢：后面表达式结果为1时，表示“两个负数相加，f0=1，f1=1，，同时结果是正数（=0）。”
Notes: 溢出会改变符号位，结果的 正数变负，负数变正。可以通过符号位的变化判断是否溢出。
逻辑表达式的含义：2种情况产生溢出，所以是或的关系。
1、前面表达式结果为1时，表示“两个正数相加，f0=0，f1=0，（=1，=1），同时结果是负数（fs=1）。”
2、后面表达式结果为1时，表示“两个负数相加，f0=1，f1=1，，同时结果是正数（=0）。 ”
溢出会改变符号位，结果的 正数变负，负数变正。可以通过符号位的变化判断是否溢出。
逻辑表达式的含义：2种情况产生溢出，所以是或的关系。
1、前面表达式结果为1时，表示“两个正数相加，f0=0，f1=0，（f ̅_0=1，f ̅_1=1），同时结果是负数（fs=1）。”
2、后面表达式结果为1时，表示“两个负数相加，f0=1，f1=1，，同时结果是正数（f ̅_s=0）。 ”

## Slide 9: 溢出的硬件判断逻辑2——单符号溢出检测方法2
0 .1 0 1 0 1
+
0 .0 1 0 0 0
0 .1 1 1 0 1
0 .1 0 1 0 1
+
0 .1 1 0 0 0
1 .0 1 1 0 1
1 .0 0 1 0 1
+
1 .1 1 0 0 0
0 .1 1 1 0 1
1
正溢出
负溢出
正常结果
1 .1 0 1 0 1
+
1 .1 1 0 0 0
1 .0 1 1 0 1
1
正常结果
Cf=0,Cn=0
Cf=1,Cn=1
Cf=0,Cn=1
Cf=1,Cn=0
Overflow = Cf ⊕ Cn
符号位进位位Cf，最高位进位位Cn
Notes: Cf 与Cn不同时表明有溢出，相同时表明无溢出。
同号相加才可能溢出（正溢/负溢）
1、两正数相加（Cf=0）：
Cn=0，最高位无进位，此时符号位0+0也不会变，则结果符号不变，意味着无溢出（Cf=0，Cn=0）；
Cn=1，最高位有进位，此时符号位0+0=0，Cn=1则会使结果符号由0变1，变正为负，说明溢出（Cf=0，Cn=1）。。
2、两负数相加（Cf=1）
Cn=0，无进位，则负数符号1+1=0，改变了，说明溢出（Cf=1，Cn=0）。
Cn=1，有进位，则负数符号1+1=0，加上Cn还是1，结果还是负数，只不过数值部分的进位相当于舍去了，对结果正负无影响，只是略微影响精度，不是溢出（Cf=1，Cn=1）。

## Slide 10: 溢出的硬件判断逻辑3——双符号溢出检测方法
0 0 .1 0 1 0 1
+
0 0 .0 1 0 0 0
0 0 .1 1 1 0 1
0 0 .1 0 1 0 1
+
0 0 .1 1 0 0 0
0 1 .0 1 1 0 1
1 1 .0 0 1 0 1
+
1 1 .1 1 0 0 0
1 0 .1 1 1 0 1
1
正溢出
负溢出
未溢出
1 1 .1 0 1 0 1
+
1 1 .1 1 0 0 0
1 1 .0 1 1 0 1
1
未溢出
Overflow = f1 ⊕ f2
双符号位最高位永远是正确符号位
Notes: 00 ---- 结果为正，无溢出；11 ---- 结果为负，无溢出
符号位不同即发生溢出
01 ---- 结果正溢出
10 ---- 结果负溢出

## Slide 11: 溢出检测软件方法
int tadd_ok(int x,int y) {
int sum=x+y;
int neg_over=x<0&&y<0&&sum>=0;
int pos_over=x>=0&&y>=0&&sum<0;
return !neg_over&&!pos_over;
}
软/硬件功能具有等效性和差异性！
Notes: pos_over正溢：Positive正数
neg_over负溢：Negative负数
返回1无溢出，返回0溢出。
软件效率低，这种代码影响流水线效率。

## Slide 12
1 定点运算器可直接进行的运算是( ) (单选)
十进制数加法运算
A
定点数运算
B
浮点数运算
C
定点数和浮点数运算
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案B,
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: 答案B,

## Slide 13
2设计计算机字长为 8位 ,两个十进制数 X = -97 , Y = 63, [X]补 - [Y]补 的结果为 ( ) (单选)
01100000
A
11011110
B
负溢出
C
正溢出
D
答案解析
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案C。1)只看十进制,-97-63=-160已经超出8位有符号数补码表示范围,最小[-128,127)。[X]原=1 110 0001;[X]补 =1001 1111 。[Y]原:0100 0001,[Y]补=0100 0001, [[Y]补]补=1011 1110+1=1011 1111 [X]补+[[Y]补]补=1001 1111+1011 1111=0101 1110两负数相加,符号变为正,负溢。 Cf =1, Cn=0 Overflow = Cf ⊕ Cn=1 ⊕ 0=1
提交
答案解析
单选题
1分
Notes: 答案C。1）只看十进制，-97-63=-160已经超出8位有符号数补码表示范围，最小[-128，127）。[X]原=1 110 0001；[X]补 =1001 1111 。[Y]原：0100 0001，[Y]补=0100 0001, [-Y]补=1011 1110+1=1011 1111 [X]补+[[Y]补]补=1001 1111+1011 1111=0101 1110
两负数相加，符号变为正，负溢。 Cf =1， Cn=0 Overflow = Cf ⊕ Cn=1 ⊕ 0=1

## Slide 14
3下列关于定点运算溢出的描述中,正确的是 ( ) (多选)
补码数据表时,同号数相加可能发生溢出
A
补码数据表时,异号数相减可能发生溢出
B
参加运算的两个数,当作为有符号数和无符号数进行加法运算时,不可能两者都溢出
C
溢出检测既可用硬件实现,也可用软件实现
D
答案解析
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
ABD正确。A正溢;B负溢;D正确;.C错误,可能的,两个1111 1111 相加就可以。
提交
答案解析
多选题
1分
Notes: ABD正确。A正溢;B负溢;D正确;.C错误,可能的,两个1111 1111 相加就可以。

## Slide 15: 二进制加法运算
各位逐位相加，进位从右至左传递
首先要考虑一位加法，然后考虑进位链
Xn-1 ……… X2 X1 X0
Yn-1 ……… Y2 Y1 Y0
+
?n-1 ……… ?2 ?1 ?0

## Slide 16: 一位加法逻辑电路实现
0 ＋ 1 = 1 1 ＋ 0 = 1
1 ＋ 1 = 0 0 ＋ 0 = 0
一个异或门即可实现自动一位加法
算术运算变成逻辑电路
=1
X
Y
S
S = X ⊕ Y

## Slide 17: 带进位链的一位全加器
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
进位Ci+1
0
1
1
0
和数Si
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
加数Yi
加数Xi
低位进位Ci
Si
Xi Yi
Ci
Ci+1
FA
一位全加器
Si = Xi ⊕ Yi ⊕ Ci
Ci+1 = Xi Yi + (Xi ⊕ Yi )Ci
Ci+1 = Xi Yi + (Xi + Yi )Ci
Notes: 1、式1体现本位的和Si与输入之间的关系：前一次半加处理本位的两个输入，第二次半加处理进位。三个输入中有奇数个1，和为1，否则为0，符合加法器求和的需求。
2、式2体现了本位的进位Ci+1与输入之间的关系：两种情况进位位Ci+1=1。
1）XiYi表示，两个都是1时（不管Ci是什么），Ci+1都为1；
2）若Ci为1，则Xi和Yi有一个是1,另一个是0就产生进位。(全是1的情况在前面1）中已经处理了），

## Slide 18: 一位全加器逻辑实现
Ci+1
≥1
&
3级门电路延迟 3T
Ci Xi Yi
Si
=1
=1
&
Si = Xi ⊕ Yi ⊕ Ci
Ci+1 = Xi Yi + (Xi ⊕ Yi )Ci
Si
Xi Yi
Ci
Ci+1
FA
Notes: 门电路延迟取决于最长路径
异或门、与或门
1、式1体现本位的和Si与输入之间的关系：前一次半加处理本位的两个输入，第二次半加处理进位。三个输入中有奇数个1，和为1，否则为0，符合加法器求和的需求。
2、式2体现了本位的进位Ci+1与输入之间的关系：两种情况进位位Ci+1=1。
1）XiYi表示，两个都是1时（不管Ci是什么），Ci+1都为1；
2）若Ci为1，则Xi和Yi有一个是1,另一个是0就产生进位。(全是1的情况在前面1）中已经处理了），

## Slide 19: n位加法器
n位加法器包含n个全加器
将n个一位全加器串联
低位进位输出连接到高位进位输入
FA
Si
Xi Yi
Ci
Ci+1
FA
Si
Xi Yi
Ci
Ci+1
FA
Si
Xi Yi
Ci
Ci+1

## Slide 20: 单符号位补码加法器电路(ripple carry adder)
FAn-2
Sn-2
Xn-2
Yn-2
C0
FA0
C1
S0
X0
Y0
符 号 位
Cn－1
Cn
Sn-1
FAn-1
Xn-1
Yn-1
overflow
=1
FA1
S1
X1
Y1
…
无符号，有符号加法器有无区别？
无符号加法：overflow=Cn
无符号减法：overflow=
Notes: 1、Overflow = Cf ⊕ Cn 符号位进位异或最高位进位 即此处的：Overflow = Cn⊕ Cn-1
2、无符号数加法与有符号加法运算原理一致，只是溢出判断不同，无符号数Cn是溢出标记。
3、无符号数减法，溢出判断是Cn取反后指示是否溢出。Cn=0溢出，Cn=1不溢出。

## Slide 21: 双符号位补码加法器电路
FAn-2
Sn-2
Xn-2
Yn-2
C0
FA0
C1
S0
X0
Y0
符 号 位
Cn－1
Cn
Sn-1
FAn-1
Xn-1
Yn-1
overflow
=1
overflow
=1
FA1
S1
X1
Y1
…
Notes: Overflow = f1 ⊕ f2
保证双符号位信号一致性，每个数据的符号位高位连在一起，低位连在一起。

## Slide 22: 补码减法电路实现
补码减法可以变加法
[X]补 − [Y]补 = [X]补 + [−Y]补
关键是求[−Y]补
方法：将Y补连同符号位一起逐位取反末位加一
[−Y]补= [ [Y]补 ]补 注意补码区间不对称？

## Slide 23: 加法器的改造
FAn-2
Sn-2
Xn-2
Yn-2
C0
FA0
C1
S0
X0
Y0
符 号 位
Cn－1
Cn
Sn-1
FAn-1
Xn-1
Yn-1
overflow
=1
FA1
S1
X1
Y1
…
Input ?
加法器 输入Y补作加法， 输入[-Y ]补则作减法

## Slide 24: 加法器的改造
引入运算控制位 Sub
  Sub=0 时作加法，送入加法器的是Y补
  Sub=1 时作减法，送入加法器的是[−Y]补
    对 Y补 逐位取反，末位加一
[−Y]补= [ [Y]补 ]补
Yi
1
Yi
Yi
0
Input
Yi
Sub
Yi

## Slide 25: 可控加减法电路
Sub
FAn-2
Sn-2
Xn-2
Yn-2
C0
FA0
C1
S0
X0
Y0
符 号 位
Cn－1
Cn
Sn-1
FAn-1
Xn-1
Yn-1
overflow
=1
FA1
S1
X1
Y1
…
=1
=1
=1
=1
减法的避免减少了逻辑器件，控制信号Sub如何产生？
Notes: Sub=1,每一位都与1异或（都取反），最低位C0=1，即最低位加1。整体上就是所有位取反加1——补码的“变补”，实际上就是减法。
Sub=0，每一位都与0异或（都不变），最低位C0=0，即最低位加0。整体上就是一般加法。
Sub由运算器的控制编码译码得到。
实验三中第一个电路要求构建8位可控加减法电路。

## Slide 26: 加法器是算术运算电路的核心
所有算术运算都基于加法器实现
加法器不区分符号数与无符号数
加法器取低n位为结果，生成标志信息
Notes: 无符号数加法最高位进位是溢出
无符号减法最高位进位的反是溢出

## Slide 27: 标志寄存器
存放运算标志的寄存器称为程序/状态字或标志寄存器
  每个标志对应标志寄存器中的一个标志位。
  IA-32中的EFLAGS寄存器 (MIPS 无标志寄存器)
    ZF（结果为零） SF（结果为负数）
    CF（进位/借位） OF（有符号溢出） OF=Cn-1Cout
Sum
加法器
4
4
4
A
ZF
Cin
Cout
4
B
4
0
1
MUX
Sub
B
OF
整数加/减运算部件
SF
CF
B＇
Notes: ARM中为CPSR(Current Program Status Register) （当前程序状态字）寄存器和SPSR（Saved Program Status Register）

## Slide 28: 串行加法器时间延迟
n个全加器延迟，3n个门电路延迟？
考虑片内并行性，2n+1个门电路延迟
FAn-2
Sn-2
Xn-2
Yn-2
C0
FA0
C1
S0
X0
Y0
符 号 位
Cn－1
Cn
Sn-1
FAn-1
Xn-1
Yn-1
overflow
=1
FA1
S1
X1
Y1
…
Notes: 并行还没讲到。
如右图所示：
1、所有全加器在第一个门电路时间T时，可以同时生成XiYi部分和Xi⊕Yi部分，信号经过第一级门电路 延迟是所有全加器共同经历的时间。这个T就是2n+1中的1。
2、第一个T以后，即前一级Ci传递到本级FA以后需要经历不公用的2T（Ci经过与门和或门）输出本级Ci+1，也即每一级的Ci+1传递需要2T
3、一共N级所以是2n个T，总计（2n+1）T

## Slide 29: 快速加法器
能否提前产生各位的进位输入
使得各位的加法运算能并行起来
即可提高多位加法器运算速度

## Slide 30: 并行加法器进位链(carry-lookahead)
Si = Xi⊕Yi⊕Ci-1
Ci = XiYi+(Xi⊕Yi)Ci-1
Pi = Xi⊕Yi
进位生成函数 Generate
进位传递函数 Propagate
Ci = Gi + PiCi-1
Gi = XiYi
Notes: 进位传递函数也可以采用或逻辑，等效：Ci = XiYi+(Xi+Yi)Ci-1 见18页PPT
propagate[ˈprɑːpəɡeɪt]：传播; 宣传; 繁殖; 增殖;
Gi：表示本位的两个1位二进制数Xi和Yi相加否产生进位，因此叫进位产生函数。
Pi：Pn是开关，阀门（实际也是与门的阀门）。控制是否把上一位的进位位Ci-1传递到本位。Xi⊕Yi=1就传递到本位，=0就不传递到本位。
此处重点讲解阀门与传递（“水能否流过“）有利于后面通过管道传递理解进位链原理，有利于记忆进位链，更重要的是有利于按照流水控制思路，直接画先行进位的电路图。

## Slide 31: 并行加法器进位链…
高位运算依赖于低位进位
  计算不能并行
能否提前得到各位的进位输入??
Cn = Gn ＋ Pn Cn-1
Cn-1 = Gn-1 ＋ Pn-1Cn-2
……
C1 = G1 ＋ P1 C0
C2 = G2 ＋ P2 C1
Notes: 1、通过图和表达式，都可以看出来，进位需要传递。
2、Pn是开关，阀门（实际也是与门的阀门）。每一个全加器是否传递进位要看Pn是否=1，右图Xn⊕Yn=1还是=0，是否关闭中间的与门。

## Slide 32: 并行加法器进位链…
C1 = G1＋P1C0
C2 = G2＋P2C1
= G2＋P2(G1＋P1C0) = G2＋P2G1＋P2P1C0
C3 = G3＋P3C2
= G3＋P3(G2＋P2G1＋P2P1C0)
= G3＋P3G2＋P3P2G1＋P3P2P1C0

## Slide 33: 并行加法器进位链…
Cn = Gn＋PnGn-1＋PnPn-1Gn-2＋PnPn-1Pn-2Gn-3 …＋PnPn-1…P1C0
各个进位Cn独立生成
  仅与参与运算的X和Y以及最低位进位输入C0有关
  参与运算Xn、Yn以及C0稳定后，可以立即生成所有的Gn和Pn和以及Cn
位数越长，进位链电路复杂度越高
通常按照4位一组进行分组运算
C4 = G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0
Notes: Gi = XiYi
Pi = Xi⊕Yi
都是只与参与运算的数据有关，数据确定，即可立即生成，所以Cn相当于只取决于参与运算的数据以及初始进位C0

## Slide 34: 生成函数 & 传播函数
C1 = G1+P1C0
C2 = G2+P2G1+P2P1C0
C4 = G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0
c0
g1
p1
c1
c4
c0
g1
p1
g2
p2
g3
p3
g4
p4
c0
p1
g1
g2
p2
c2
Notes: 利用水流是否可以流到管道下方理解进位传递。
1、每一级水管汇入本级的水G，每级水管增加一个阀门P
2、水管中的水包括每一级产生并汇入的水G，以及最开始倒入的水C0
3、Pn像阀门一样控制前一级G，以及C0的汇入。Cn = Gn ＋ Pn Cn-1 ，（开，可以传递；关，不能传递），Pn= Xn⊕Yn
4、一段前一段接到下一段上，C要受每一段的P合起来控制，G受后面的P控制。

## Slide 35: 与门异或门电路
1 级门电路延迟
G4 P4
X4Y4
&
=1
X3Y3
&
=1
X2Y2
&
=1
X1Y1
&
=1
G3 P3
G2 P2
G1 P1
Notes: Ci = XiYi+(Xi+Yi)Ci-1
Gi = XiYi
Pi = Xi⊕Yi

## Slide 36: 先行进位电路carry lookahead
c0
G4 P4
G3 P3
G2 P2
G1 P1
C4
C3
C2
C1
≥1
≥1
&
&
&
≥1
&
&
&
&
≥1
2级门电路延迟
&
&
&
Notes: 实验内容。四位先行进位电路74182第一部分（不包含组间进位的G*和P*）。先行即并行。
利用水管水汇入某一段的原理，可以跟着动画直接画出这个电路图。体会最上面的水以及每一段产生的水受不同开关的控制。
根据进位逻辑表达式，可以画出电路图。首先要会推导C1-C4的表达式。
C1 = G1 + P1C0
C2 = G2 + P2C1 = G2 + P2G1 + P2P1C0
C3=G3+P3C2=G3+P3(G2+P2G1+P2P1C0)=G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1C0
C4=G4+P4C3=G4+P4(G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1C0)=G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0

## Slide 37: 快速加法器
S4 = X4⊕Y4⊕C3 = P4⊕C3
S3 = X3⊕Y3⊕C2 = P3⊕C2
S2 = X2⊕Y2⊕C1 = P2⊕C1
S1 = X1⊕Y1⊕C0 = P1⊕C0
进位信号得到后，求和只需一级异或门即可完成

## Slide 38: 四位快速加法器（非两级，不支持两个加法器之间并行进位）
与门异或门电路（1级延迟）
C0
四位先行进位电路（2级延迟）
G4 P4
G3 P3
G2 P2
G1 P1
C4 C3 C2 C1
X4 Y4
X3 Y3
X2 Y2
X1 Y1
S4
S3
S2
S1
C4
4级门电路延迟
X4 Y4
X3 Y3
X2 Y2
X1 Y1
G4 P4
G3 P3
G2 P2
G1 P1
=1
=1
=1
=1
Notes: 不是两级快速加法器，不支持两个四位快速加法器之间并行进位。两级快速加法器还应该有G*和P*。

## Slide 39: 16位加法器
组内先行进位
组间串行进位
可否组间并行？
4位快速加法器
C4
C0
快速加法器
C16
C8
快速加法器
快速加法器
C12
快速加法器
C4
C0
Notes: 1、仿造最早由FA构造的加法电路，串行可以实现。4位快速加法器相当于FA。组内并行（4位加法器内部是并行的），组间串行的16位加法器。
2、可以仿造4位快速加法器的原理，构造16位并行快速加法器。4个4位快速加法器，通过74182构造并行进位。
3、则要考虑每个4位的快速加法器的进位（C4、C8、C12、C16—构成）向下一个的进位如何并行生成。对应的生成函数G*和进位函数P*

## Slide 40: 成组进位
C4 = G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1 + P4P3P2P1C0
G4 *= G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1
  成组进位生成函数
P4 *= P4P3P2P1
  成组进位传递函数
C4 = G4* + P4*C0
C1 = G1 + P1 C0 上下两式子形式一样？
Notes: 1、C4是组间进位逻辑，C1是组内进位逻辑
2、重点必须强调这里，因为实验中的4位先行进位电路74182最终就要生成G*和P*，因此必须解释清楚这两者的来历和逻辑表达。
3、组间进位都只与C0以及Xn和Yn有关（PI即各位输入，Xn和Yn构成的逻辑）。所以可以同时产生。
4、组间进位的作用解决个本组（4位加法器）向下一组（下一个4位加法器）进位的传递。

## Slide 41: 成组进位生成函数 & 传递函数
P4 * = P4P3P2P1
G4 * = G4 + P4G3 + P4P3G2 + P4P3P2G1
C4 = G4* + P4*C0
p4
p2
p1
P*
p3
g1
g2
p2
g3
p3
g4
p4
G*
Notes: G*组内最高的G肯定传递，组内其余G3G2G1受对应级和以后级的P控制
P*是控制前一级的进位C，是否传递到本级，受组内所有P的控制。

## Slide 42: 两级先行进位电路
G4
P4
C3
C2
C1
G4
P4
G3
P3
G2
P2
G1
P1
C0
&
&
&
&
&
&
&
&
*
*
&
&
≥1
≥1
2级门电路延迟
≥1
≥1
Notes: 实验电路，4位先行进位电路74182。
图中还应该有C4，当前没有画出，省略了。需要在此基础上增加C4，再增加完成求和的一级门电路，构成支持组间并行进位的“四位快速加法器”。
C4可以由C4 = G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0逻辑表达式直接构成，也可以由C4 = G4* + P4*C0 构成。

## Slide 43: 先行进位电路 CLA74182
输入: P4G4 P3G3 P2G2 P1G1 C0
输出: 先行进位输出 C4 C3 C2 C1
成组进位传送输出P*
成组进位发生输出G*
Cn = Gn+PnGn-1+PnPn-1Gn-2+PnPn-1Pn-2Gn-3 … +PnPn-1…P1C0
Gi = XiYi Pi=Xi⊕Yi
Notes: 实验完成的内容

## Slide 44: 先行进位芯片 CLA74182
CLA 74182
P4G4
C0
C4
P*
G*
P3G3
P2G2
P1G1
C3
C2
C1
2级门电路延迟

## Slide 45: 182与G和P生成逻辑
Notes: 1、182的进位逻辑是两级先行，2级门电路延迟。
2、而生成G和P，需要一级门电路。如下图所示。1级门电路延迟。

## Slide 46: 16位先行进位系统（8级门电路延迟）
X16Y16X15Y15X14Y14X13Y13
C12
P4* G4*
四位快速加法器
C16
四位快速加法器
X12Y12 X11Y11 X10Y10X9Y9
C8
P4* G4*
四位快速加法器
X8Y8X7Y7X6Y6 X5Y5
C4
P4* G4*
四位快速加法器
X4Y4X3Y3X2Y2 X1Y1
C0
P4* G4*
P* G*
P4 G4 C3 P3 G3 C2 P2 G2 C1 P1 G1
CLA 74182
C0
C4
② 2级门电路延迟
① 3级门电路延迟
③ 3级门电路延迟
①生成P*，G*需3T  ②生成C3/C12需2T  ③求和需3T
C4,C16的关系？
Notes: 1、3T，四位快速加法器内部的生成P*,G*需要3级门电路延迟（见上页隐藏PPT，1+2）。求和逻辑是4级延迟（多一级异或Pn ⊕Cn-1）
2、2T，182并行进位逻辑生成C4C3C2C1需要两级延迟（见上页隐藏PPT）。
3、求和3T，依赖于进位（见上页隐藏PPT，上图，C生成后在与P异或求和），因此求和是最后一步。总共需要3+2+3=8T
注意：产生C16需要前两步后，还需要2T。C3送到C12后，最左边的四位加法器要产生C16需要两级延迟（见上页隐藏PPT，上图，C3送到两级先行进位的端C0）。
C16产生：共需要3+2+2=7T
而182最左侧的C4产生：共需要3+2=5T (前2步)

## Slide 47: 64位先行进位系统（12级门电路延迟）
P* G*
C3 C2 C1
CLA 74182
P* G*
P* G*
C3 C2 C1
CLA 74182
P* G*
C3 C2 C1
CLA 74182
P* G*
C3 C2 C1
CLA 74182
CLA 74182
P4 G4
P3 G3
P1 G1
C3
C1
C2
5
3
1
2
4
① 生成P，G，第一级P*，G* 需3T  ② 生成第二级P*，G* 需2T
 ③ 生成C3/48需2T ④生成C52需2T ⑤求和需3T

## Slide 48: 32位先行进位系统（时间延迟？）
C0
P* G*
C3 C2 C1
CLA 74182
C4
C32
P* G*
Cout C0
Cout C0
Cout C0
Cout C0
C0
P* G*
C3 C2 C1
CLA 74182
C4
C16
P* G*
Cout C0
Cout C0
Cout C0
Cout C0
Notes: 是否能由C16传递给高16位的C0 ？还是由上面的低位的74182传递给高位的74182，同时传递给高16位的C0？两种方式功能上有没有区别？时间延迟上有没有区别？
1、4位并行加法器内部的进位，C16是取决于本组初始进位C0的即182输出的C3，C0到来2T后产生C3（同时产生C4），再2T后产生C16。比直接用C4多2T（见PP38页）。
2、而182内部，初始C0到来，就可以2级门电路延迟生成C4。
3、所以C16直接连下一级，会增加门电路延迟2T。

## Slide 49: 实验二、快速加法器实验内容
快速加法器
  8位可控加减法器设计
  4位可级联先行进位电路设计
  4位快速加法器设计
  16位快速加法器
  32位快速加法器
alu.circ
Notes: 运算器的实验文件是实验资料包中的alu.circ，这个电路包括若干子电路
实验二完成快速加法器实验，包括5个子电路，需要大家依次完成8位。。。。。
利用logisim打开电路文件，在logisim左侧管理窗口可以看到运算器实验使用的所有子电路，
其中带白色五角星部分是需要大家完成的是子电路，带黑色五角星的子电路是实验框架中用到的已经完成的子电路，不需要大家修改。
快速加法器实验包括5个子电路，需要大家依次完成8位。。。。。
实验三完成算术逻辑运算单元ALU。算术逻辑运算单元要求同学们设计一个具有溢出检测功能的32位运算器，完成该实验后可以在ALU自动测试电路中进行自动测试。
介绍一下
实验资料包可以通过扫码下载得到，好，同学们再见。

## Slide 50
4设X为被加(减)数,Y为加(减)数,S为运算结果,均采用补码数据表示,下列关于溢出电路设计的描述中,正确的是( ) ( 多选)
采用单符号位时,直接用X、Y和S的符号位就可设计溢出监测电路
A
采用双符号位时,可直接用S的双符号位设计溢出检测电路
B
采用单符号位时,可直接用X、Y最高有效数据位运算后的进位位和S的进位设计溢出监测电路
C
对无符号数的加/减运算,可利用运算器的进位信号设计溢出检测电路
D
答案解析
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
BDC正确。A错误，减法的溢出判断如果只使用3个符号位的逻辑 则还需要sub信号的参与（影响f1）。B正确,Overflow = f1 ⊕ f2;C正确,Overflow = Cf ⊕ Cn;D正确,无符号数加法最高进位就是溢出判断位,减法最高位的非就是溢出判断位。可以用运算器进位信号设计检测。
提交
答案解析
多选题
1分
Notes: BDC正确。A错误，减法的溢出判断如果只使用3个符号位的逻辑 则还需要sub信号的参与（影响f1），算不上严谨，懂加法溢出判断以及减法变加法原理即可。B正确,Overflow = f1 ⊕ f2;C正确,Overflow = Cf ⊕ Cn;D正确,无符号数加法最高进位就是溢出判断位,减法最高位的非就是溢出判断位。可以用运算器进位信号设计检测。
ABDC正确。A正确 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤= 𝑓 ̅_0 𝑓 ̅_1 𝑓_𝑠 +𝑓_0 𝑓_1 𝑓 ̅_𝑠 ,B正确,Overflow = f1 ⊕ f2;C正确,Overflow = Cf ⊕ Cn;D正确,无符号数最高进位说明溢出,可以用运算器进位信号设计检测。

## Slide 51
为了利用一位全加器FA并配合使用控制信号P,当P= 0/1时 实现 A、B两个数的加法/减法运算,图中空白方框处电路的逻辑功能应该是( ) (单选)
与门
A
或门
B
异或门
C
非门
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案C。P=1数位与1异或,取反,匹配C0=1,效果是全部取反再加1;P=0,数位与0异或不变。
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: 答案C。P=1数位与1异或,取反,匹配C0=1,效果是全部取反再加1;P=0,数位与0异或不变。

## Slide 52
2如图所示 为带溢出检测功能的运算器该电路完成的溢出检测功能是 ( ) (多选)
带符号数的加法溢出检测
A
带符号数的减法溢出检测
B
无符号数的加法溢出检测
C
无符号数减法的溢出检测
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案CD。带符号的溢出检测三种方法中,都不能只由Cout决定,所以AB都不对。
P=0时，电路功能是加法，溢出是Cout。
P=1时，电路功能是减法，溢出是Cout的非（可自己举例验证）。
提交
答案解析
答案解析
多选题
1分
Notes: 答案CD。带符号的溢出检测三种方法中,都不能只由Cout决定,所以AB都不对。
P=0时，电路功能是加法，溢出是Cout。
P=1时，电路功能是减法，溢出是Cout的非（可自己举例验证）。
空的地方是异或门。

## Slide 53
3下列关于并行进位的描述中,正确的是( ) (多选)
并行进位可以提高运算速度
A
并行进位模式下,各进位位采用不同电路各自产生,相互间不再有依存关系
B
采用先行进位部件和ALU模块可构建长度可变的并行进位运算器
C
并行进位只对加法有效,而对减法无效
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
ABC正确。D错误,减法都是转换为加法的,并行进位链一样有效。
提交
答案解析
答案解析
多选题
1分
Notes: ABC正确。D错误,减法都是转换为加法的,并行进位链一样有效。

## Slide 54
4四位并行ALU中有两个特殊的输出端,分别是: G =A3B3+(A3+B3)(A2B2+(A2+B2)(A1B 1+ (A1+B1) A 0B0)) 为 进位产生函数, P=(B3+A3) (B2+A2)( A1+B1 ) (A0+B0)为进位传递函数 下列关于P、G的描述中,正确的是( )(多选)
设计P和G的目的是为了构建位数更长的并行 ALU
A
P和G对算术运算和逻辑运算都有意义
B
P的作用是将本片ALU的最低进位输入位传递到本片ALU的最高进位输出端
C
G的作用是根据参与运算的两个数据产生本片ALU的最高进位输出
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
ACD正确。B错误,只由算术运算存在进位,逻辑运算不存在进位问题。
提交
答案解析
答案解析
多选题
1分
Notes: ACD正确。B错误,只由算术运算存在进位,逻辑运算不存在进位问题。

## Slide 55: 本节重点
2
3
全加器逻辑
可控加减法电路（实验）
并行进位链极其推导（4位）
4
先行进位电路
5
四位快速加法器（实验）
6
两级先行进位电路（实验）
1
7
16位和32位快速加法器（实验）
Notes: 1、 Si = Xi ⊕ Yi ⊕ Ci Ci = Xi Yi + (Xi ⊕ Yi )Ci-1
2、Sub信号同时控制取反与最低位加1。
3、C1 = G1 + P1C0 C2 = G2 + P2C1 Cn = Gn + PnCn-1 PPT33页，把后面的“Cn-1”逐级全部替换为C0
4、PPT37页，Cn相当于只取决于参与运算的数据以及初始进位C0
5、39页，增加G*,P* 支持两级并行进位的四位快速加法器
6、43页，需要修改，应该有C4
7、

## Slide 56: 作业
在educoder平台上完成快速加法器的5关实验。
  8位可控加减法器设计
  4位可级联先行进位电路设计
  4位快速加法器设计
  16位快速加法器
  32位快速加法器

## Slide 57: Thanks