## Slide 1
四、存储系统
原版权：
谭志虎、秦磊华等
改版及授课：刘双虎
4.2半导体存储器-SARM

## Slide 2: 本章主要内容
存储器概述
半导体存储器
主存的组织及与CPU的连接
并行主存系统
高速缓冲存储器
虚拟存储器
存储保护
辅助存储器

## Slide 3: 4.2半导体存储器
RAM随机访问存储器
  SRAM 静态MOS存储器（随机访问）
  DRAM 动态MOS存储器（随机访问）
只读存储器ROM

## Slide 4: RAM半导体存储器如何存储数据？
SRAM（CPU缓存）
DRAM 内存条
二者为什么存在性能、容量、价格差异?

## Slide 5: MOS管的特性
放大状态
截止状态
导通状态
ib
Rb
ic
B
E
C
Ucc
Notes: 一般三极管-电流驱动
三极管：发射极e （Emitter）、基极b (Base)和集电极c (Collector)
场效应管，栅极G，源极S，漏极D。电压驱动
金属氧化物半导体场效应晶体管 MOS FET ( Metal Oxide Semi-Conductor Field Effect Transistor)

## Slide 6: MOS管等效开关电路
截止状态
ib
Rb
i c
B
E
C
Ucc
VDD(5V)
Rb
B
E
C
Ucc
导通状态

## Slide 7: 4.2.1 静态MOS存储器（SRAM）
工作管T1 T2
  存储数据
负载管T3 T4
  补充电荷
门控管T5 T6 T7 T8
  开关作用
Vss(0V)
T4
T3
T1
T2
T7
T8
T5
T6
VDD(5V)
I/O
O/I
Y地址译码线
X地址译码线
红色：高电平，导通
绿色：低电平，截止
1
SRAM存储单元结构

## Slide 8: 4.2.1 静态MOS存储器（SRAM）
第四 章
2
SRAM存储单元工作原理
X地址选通
  T5、T6管导通
  A点与位线相连
Y地址选通
  T7、T8管导通
  A点电位输出到I/O端
T4
T3
Vss(0V)
T1
T2
T5
T7
T8
T6
VDD(5V)
Y
X地址译码线
I/O
A
B
D
D
I/O

## Slide 9: 4.2.1 静态MOS存储器（SRAM）
第四 章
2
SRAM存储单元工作原理
•写过程
X有效 T5、 T6 通  A与 I/O 连通
Y有效 T7、 T8 通  B与 I/O 连通
I/O=1 A= 1 T2 通 B=0  T1 截止
I/O=0 B= 0 T1截止 A=1  T2通
此时, T1、T2形成了稳态: A=1、B=0
此时， T1、T2形成了稳态，B=1、A=0
I/O=0 A= 0 T2截止  B=1  T1通
I/O=1 B= 1 T1 通A=0  T2 截止
写1
写0
T4
T3
Vss(0V)
T1
T2
T5
T7
T8
T6
VDD(5V)
Y
X地址译码线
I/O
A
B
D
D
I/O

## Slide 10: 4.2.1 静态MOS存储器（SRAM）
第四 章
2
SRAM存储单元工作原理
•读过程
X有效 T5、 T6 通  A与 I/O 连通
Y有效 T7、 T8 通  B与 I/O 连通
Vss(0V)
T4
T3
T1
T2
T7
T8
T5
T6
VDD(5V)
I/O
O/I
X地址译码线
Y地址译码线
通过外接于I/O与 I/O间的电流放大器中的电流方向可判断读出的是1还是0(与写入时定义的1和0有关)
无论读/写，都要求X和 Y 译码线同时有效
A
B

## Slide 11: 4.2.1 静态MOS存储器（SRAM）
第四 章
2
SRAM存储单元工作原理
•保持
X、 Y撤销后，由负载管 T3、 T4 分别为工作管T1、 T2 提供工作电流，保持其稳定互锁状态不变。
Vss(0V)
T4
T3
T1
T2
T7
T8
T5
T6
VDD(5V)
I/O
O/I
X地址译码线
Y地址译码线
A
B

## Slide 12: 4.2.1 静态MOS存储器（SRAM）
第四 章
3
静态存储器的结构
输入：X 行选择线
输出：D 数据输出口
行选线选中方能读写数据
X0
Y0
X1
X2
X3
Y1
D
位存储体
D
X
D
位存储体
D
X
D
位存储体
D
X
D
位存储体
D
X
D
位存储体
D
X
D
位存储体
D
X
D
位存储体
D
X
位存储体
X地址译码线
D
D
Y地址译码线
X
D
位存储体
D
X

## Slide 13: 64x64 存储矩阵
I/O电路
存储矩阵
64×64＝4096
…
…
…
…
X0
X1
X63
0,0
1,0
63,0
…
Y0
0,1
1,1
63,1
…
Y1
0,63
1,63
63,63
…
Y63
可否一次性读出一行数据？
Notes: 存储矩阵，每次读写1位存储体

## Slide 14: 一次读出一行
存储矩阵
64×64＝4096
…
…
…
…
X0
X1
X63
0,63
1,63
63,63
…
给出行选，一行上所有存储体均给行缓冲提供数据
Y0
Y1
Y63
行缓冲（64bits）
I/O电路
0,0
1,0
63,0
…
I/O电路
0,1
1,1
63,1
…
I/O电路
Notes: 通过列缓冲控制每次输出1位数据。XnYn选中的一位存储体进行读写操作。

## Slide 15: 4k*4位存储体
X0
X63
X1
64*64
Y0
Y63
…
64*64
Y0
Y63
…
64*64
Y0
Y63
…
D0
D1
D2
D3
64*64
Y0
Y63
…
64*64
64*64
4片
Y0
Y63
…
X0
X63
X1
D
行列选择信号如何产生？
Notes: 每片存储212个数据位，即4K个位。每次访问时，每片收到的行列选通信号都相同，每片输出1位数据，共4位。构造4K*4bit的存储器。

## Slide 16: 地址译码器
译码器
A2
A1
A0
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
Y0
OE
3:8
译码器
Y0 = A2A1A0OE
Y1 = A2A1A0OE
Y2 = A2A1A0OE
Y3 = A2A1A0OE
Y4 = A2A1A0OE
Y5 = A2A1A0OE
Y6 = A2A1A0OE
Y7 = A2A1A0OE

## Slide 17: Logisim中的译码器
可设置无使能端，等效使能为1

## Slide 18: Logisim中的多路选择器
可设置无使能端，等效使能为1
Notes: 多路选择器成本，译码器成本

## Slide 19: Logisim中的解复用器
可设置无使能端，等效使能为1

## Slide 20: 4.2.1 静态MOS存储器（SRAM）
n位地址，寻址2n个存储单元，2n根译码线
单译码结构
Byte 2
…
…
…
Byte 2n-1
Byte 1
Byte 0
n
路
译
码
电
路
n
位
地
址
输
入
译码线
双译码结构
1k
11
12
13
21
22
23
2k
k1
k2
k3
kn
X
地
址
译
码
Y 地 址 译 码
…
…
…
…
…
…
…
…
n位地址，寻址2n个存储单元，2*2n/2根译码线
第四 章
3
静态存储器的结构——译码方式
Notes: 单译码结构，共有2n根地址线，每条译码线同时连接到X译码和Y译码。
双译码节约译码线条数，以及对应的驱动器数量。
双译码，行列交叉处是一个存储单元。N位地址，X,Y各一半。则选中行需要2n/2条，选中列需要条2n/2一共需要2*2n/2条。

## Slide 21: 4.2.1 静态MOS存储器（SRAM）
第四 章
3
静态存储器的结构
…
X0
X1
存储单元阵列
存储单元阵列
存储单元阵列
X向驱动器
I/O
电
路
n位X向地址
DBUS
…
控制电路
RD
WR
CS
X向地址译码器
…
Y0
Y1
m位Y向地址
Y向地址译码器
Y向驱动器
Notes: 1、地址线分为X、Y两部分，其各自数量不一定相同。
2、根据一个单元的位数不同，存储单元阵列可能有多层。如每个单元4bit，8bit等。
驱动器
  一条选择线带很多存储位时负载过大
  在地址译码器输出端增加驱动电路
  保证每一个存储位都能正常工作
I/O电路
  存储体与数据总线之间的电路
  读出时具有放大信号的作用

## Slide 22: 4.2.1 静态MOS存储器（SRAM）
第四 章
3
静态存储器的结构
地址线
数据线
读写控制线
片选线
电源线
11根地址线，2K存储空间;
D0-D7,每个单元8位数据;
低电平有效；
GND、VDD。
WE 、OE均为低电平有效;
Notes: 2KB×8
看不到内部行列译码情况

## Slide 23: 4.2.1 静态MOS存储器（SRAM）
3
静态存储器的结构——2114
A6
A5
A4
A3
A0
A1
A2
CS
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
17
16
15
14
13
12
11
10
VCC
A7
A8
A9
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
WE
2114
A6
地址线
数据线
读写控制线
片选线
电源线
10根地址线，1K存储空间;
每个单元4位数据;
WE为低电平时写操作，反之为读操作;
低电平有效；
GND、Vcc。
WE：Write Enable
CS：Chip Select
Notes: 1KB×4，思考，一块芯片能否构成每个单元存放一个字节的存储器。

## Slide 24: 4.2.1 静态MOS存储器（SRAM）
A3
第四 章
3
静态存储器的结构
行
选
择
输入
数据
控制
…
…
A3
A4
A5
A6
A7
A8
I/O1
I/O2
I/O3
I/O4
A0
A1
A2
A9
CS
WE
&
&
存储矩阵
列I/O电路
列选择
R
W
Intel 2114芯片内部结构
Notes: 1、通过控制三态门是否导通来控制数据的单向传输。
2、64行*16列=1024=1K个存储单元，每个单元存储4个bit。存储矩阵是多层结构。

## Slide 25
1某计算机字长16位,其存储器容量为64KB,按字编址时,其寻址范围是( ) (单选)
64K
A
32KB
B
32K
C
64KB
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
共有64KB容量,按字(16位)寻址,每个地址存2个字节,所以共有32K个存储单元。答案是C,注意B是存储容量而不是寻址范围。
提交
答案解析
答案解析
单选题
25分
Notes: 共有64KB容量,按字(16位)寻址,每个地址存2个字节,所以共有32K个存储单元。答案是C,注意B是存储容量而不是寻址范围

## Slide 26
2一个16K*32位的SRAM存储芯片,其数据线和地址线之和为( )(单选)
48
A
46
B
36
C
39
D
答案解析
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
16K个单元,SDRAM地址线不复用,214=16K所以地址线有14条,数据线有32条,共有46条,答案B。
提交
答案解析
单选题
25分
Notes: 16K个单元,SDRAM地址线不复用,214=16K所以地址线有14条,数据线有32条,共有46条,答案B。

## Slide 27
3一个16K*32位的SRAM存储芯片,其内部采用位数相同的行列地址译码器,则其内部译码输出线的总量为( )(单选)
2^14
A
2^7
B
2^8
C
2^16
D
答案解析
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
由题目可知,采用的是双译码(否则就不需要列译码线了),n位地址输入,共输入n条地址线,行列译码输入各有n/2条,各自译码输出各有2n/2条,共有2*2n/2根译码输出线。16K=214,所以n=14,2*2n/2=28 ,选C。
提交
答案解析
单选题
25分
Notes: 由题目可知,采用的是双译码(否则就不需要列译码线了),n位地址输入,共输入n条地址线,行列译码输入各有n/2条,各自译码输出各有2n/2条,共有2*2n/2根译码输出线。16K=214,所以n=14,2*2n/2=28 ,选C。

## Slide 28
4下列关于SRAM工作原理的描述中 ,错误的是( )(多选)
6管SRAM中保存“1"的存储单元有两个工作管处于饱和导通状态
A
6管SRAM中保存“0"的存储单元有两个工作管处于饱和导通状态
B
对任何一个SRAM存储单元的读写,一定需要通过对应的行选通和列选通信号使与该存储单元对应的4个门控管都处于选通状态
C
现有一个1KB的SRAM存储器,若只使用其低端地址的前16个单元,则只要使用该存储器的前4位地址线,其余地址线可以不做任何端接处理
D
答案解析
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
ABD都错，AB工作管两个不能同时导通。
D错,其余地址线不能悬空,必须接地或接片选信号。
提交
答案解析
多选题
25分
Notes: ABD都错，AB工作管两个不能同时导通。
D错,其余地址线不能悬空,必须接地或接片选信号。

## Slide 29: 本小节重点
2
3
静态存储器原理
单译码双译码地址线条数问题
存储体
1
4
译码器与Logisim中的组件

## Slide 30: Thanks