## Slide 1
四、存储系统
原版权：
谭志虎、秦磊华等
改版及授课：刘双虎
4.4主存性能提升

## Slide 2: 本章主要内容
存储器概述
半导体存储器
主存的组织及与CPU的连接（存储器扩展）
并行主存系统（主存提高性能的途径）
高速缓冲存储器
虚拟存储器
存储保护
辅助存储器

## Slide 3: 4.4 主存的性能提升
CPU与存储器之间的速度无法匹配
解决之道
  增加Cache；
  采用高速器件提高速度；
  采用双端口存储器；
  增加字长，在每个存储周期中存取多个字。
  将主存划分为多个模块，多模块并行

## Slide 4: DRAM的发展——工程观-从工程角度看主内存发展
FPM DRAM Fast Page Mode
EDRAM 增加 Cache E DRAM：Enhanced DRAM
EDO DRAM 提速 Extended Data Out
SDRAM 同步、多模块交叉 Synchronous
DDR SDRAM Double Data Rate Synchronous
RAMBUS SDRAM 总线式
Notes: 1、FPM (Fast Page Mode) RAM 快页模式RAM：3脉冲存取一次
2、E DRAM：Enhanced DRAM：增加SRAM Cache
3、EDO：Extended Data Out（扩展数据输出）：2脉冲存取一次，提高30%
4、SDRAM：Synchronous Dynamic Random Access Memory（同步动态随机存储器） 64位，双存储体交叉，速度提高50%。
5、Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory（双数据率同步动态随机存储器）：在时钟脉冲的上升沿和下降沿传输数据，理论提速一倍
6、Rambus （总线式动态随机存储器）：

## Slide 5: 解决之道
增加Cache；
采用高速器件提高速度；
采用双端口存储器；
增加字长，在每个存储周期中存取多个字；
将主存划分为多个模块，多模块并行。

## Slide 6: EDRAM芯片（增强型DRAM）1M×4位
在DRAM芯片中增加小容量的SRAM Cache
11位比较器
行地址锁存器
最后读出行
地址锁存器
读出放大和列写选择
I/O控制
和
数据锁存器
列译码器
512×4 SRAM Cache
最后读出行
列地址锁存器
列选通 CAS
行地址和刷新控制
行选通 RAS
刷新Ref
地址
A0~A10
列地址
CA0~CA8
行地址
RA0~RA10
DRAM阵列
2048×512×4
行译码器
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
…
R2046

## Slide 7: EDRAM芯片读取过程（1）
在DRAM芯片中增加小容量SRAM Cache
列地址锁存器
11位比较器
行地址锁存器
最后读出行
地址锁存器
行地址和刷新控制
列译码器
512×4 SRAM Cache
最后读出行
读出放大和列写选择
DRAM阵列
2048×512×4
行译码器
I/O控制
和
数据锁存器
列选通 CAS
行选通 RAS
刷新Ref
地址
A0~A10
列地址
CA0~CA8
行地址
RA0~RA10
R0
R1
R2
R3
R5
R6
R7
…
R2046
00000000100
00000000100
512*4
R4的内容
R4
R4

## Slide 8: EDRAM芯片读取过程（2）
可以提高顺序读取速度
列地址锁存器
11位比较器
行地址锁存器
行地址和刷新控制
列译码器
512×4 SRAM Cache
最后读出行
DRAM阵列
2048×512×4
行译码器
列选通 CAS
行选通 RAS
刷新Ref
地址
A0~A10
列地址
CA0~CA8
行地址
RA0~RA10
R0
R1
R2
R3
R5
R6
R7
…
R2046
00000000100
00000000100
512*4
R4的内容
R4
R4
I/O控制
和
数据锁存器
读出放大和列写选择

## Slide 9: SDRAM
同步DRAM（SDRAM）
  普通DRAM CPU访问的过程是先给出要访问单元的地址和控制信号（R/W），经过一段延迟时间（存取时间）向DRAM写入数据或从DRAM中读出数据。在这一段延迟时间内，CPU只能等待。
  SDRAM与CPU的数据交换时钟信号同步，且以处理器/主存总线的最高速度运行，不需要等待时间。
  多体交叉存储
DDR SDRAM
  DDR (Double Data Rate) SDRAM
  时钟周期的上沿和下沿分别进行两次数据传输，从而实现双倍数据传输速率

## Slide 10: 解决之道
增加Cache
采用高速器件提高速度；
双端口存储器；
增加字长，在每个存储周期中存取多个字；
将主存划分为多个模块，多模块并行。

## Slide 11: 4.4并行主存系统——双端口存储器
具有两组相互独立的读写控制线路的存储器
两组读写控制线路可以并行操作
当两个端口地址不相同，无冲突，可以并行存取
端口地址相同，发生读写冲突，无法并行存取
(A0-10)L
(D0-15)L
BUSYL
R/WL
(A0-10)R
(D0-15)R
BUSYR
R/WR
存储体
Notes: 设计了两个BUSY/引脚解决冲突问题，冲突时由一年逻辑决定哪个先访问。
显然无法达到2倍速度（冲突无法避免）。

## Slide 12: 问题引入
优化主存性能的方法
  增加Cache
  采用高速器件提高速度
  双端口存储器
两条8G内存条 单条16G内存条 性能差异？

## Slide 13: 优化主存性能的方法
增加Cache
采用高速器件提高速度
双端口存储器
多模块存储器
  单体多字存储器
    增加字长，多模块完全并行
  多体并行存储器（多体交叉）
    多模块流水线方式并行

## Slide 14: 单体多字存储器——位扩展
多个单字长存储模块并发
共用一个地址寄存器
单存储周期内访问多个存储字
性能线性增长，总线位宽变化
ABUS
多字长DR
0
1
3
2
M0
M1
M2
M3
地址寄存器AR
多字长DBUS
Notes: 数据和指令连续存放时效率高，理论上提高n（n个存储体）倍，不连续存放时效率下降。

## Slide 15: 多体并行存储器 （多体交叉存储器）
基本思想是在不提高存储器速率、不扩展数据总线位数的前提下，通过存储芯片的交叉组织，提高CPU单位时间内访问的数据量，从而缓解快速的CPU与慢速的主存之间的速度差异。
多模块交叉存储器
  低位多体交叉
  多模块流水并行
  扩充容量
  提升性能
1
多体交叉存储器提出的背景
多模块顺序存储器
  高位多体交叉
  多模块串行
  扩充容量

## Slide 16: 多模块顺序存储器（地址总线扩展，容量扩展）
高位片选，多模块串行
数据组织特点：相邻地址的数据处于同一存储体
一个地址寄存器
扩充容量方便
性能无提升
方便故障隔离
0
6
7
1
2
3
4
5
8
14
15
9
10
11
12
13
16
22
23
17
18
19
20
21
24
30
31
25
26
27
28
29
内存地址
模块2bit
字3bit
M0
M1
M2
M3
数据总线
顺序方式
对应于存储字扩展时将多余的低位地址送片选译码
2
高位多体交叉存储器的组织方式
A4 A3 A2
A0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
A1
Notes: 高位多体交叉：与字扩展原理一致。
CPU高位地址译码后做片选信号，低位地址选择某个存储体内不同存储单元。

## Slide 17: 4.4多模块交叉存储器
内存地址
模块2bit
字3bit
M0
M1
M2
M3
数据总线
交叉方式
0
24
28
4
8
12
16
20
1
25
29
5
9
13
17
21
2
26
30
6
10
14
18
22
3
27
31
7
11
15
19
23
低位片选，模块并行工作
数据组织特点：相邻地址处于不同存储体中
能同时取出多条指令或者数据
每个存储体均需地址寄存器
性能提升
容量扩充方便
A4
A2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
A3
A1 A0
对应于存储字扩展时将多余的低位地址送片选译码
3
低位多体交叉存储器的组织方式
Notes: 低位地址做片选信号，选择不同存储体；高位地址选择存储单元。

## Slide 18: 多体交叉存储器
第四 章
3
低位多体交叉存储器的组织方式
ABUS
DR
DR
DR
DR
M0
M1
M2
M3
单字长 DBUS
AR
AR
AR
AR
通过4个存储体的并行工作，可实现对存储器的流水线方式访问
Notes: 注意 并行工作其实也是有先后顺序的，详见下页，因此数据总线是分时复用的。

## Slide 19: 多体交叉存储器
4
低位多体交叉存储器的性能分析
流水线方式存取的条件：
T = m 
即每个模块启动后经过  时间的延时，就可以启动下一个模块。
右图为 m=4 时，CPU以流水方式访问各存储模块的示意图：
连续并行读m 个字的时间:
t1 = T + (m 1) 
顺序读m 个字的时间:
t1 = Tm
设存储周期为 T ，总线传送周期为  ，交叉模数为m。
ABUS
DR
DR
DR
DR
M0
M1
M2
M3
单字长 DBUS
AR
AR
AR
AR
M0
M1
M2
M3
M0
M1
M2
M3
W0
W1
W2
W3
0
1
2
3
M0

T
Notes: 每经过一个  ，启动一个存储器。T==m 
注意 <T ，第一个数据需要T时间，后面只需要每经过一个时间（而不是一个T的时间）即可获得一个数据，速度变快。
由于多存储体共享总线（地址和数据），所以总线时钟必须是存储器时钟的n倍才行，否则就发挥不出地址交叉存储器的优势了。

## Slide 20: 多体并行存储器（优化）
ABUS
DR
DR
DR
DR
M0
M1
M2
M3
AR
AR
AR
AR
多通道
多字长DBUS
ABUS
DR
DR
DR
DR
M0
M1
M2
M3
单字长 DBUS
多体交叉
AR
AR
AR
AR
Notes: 优化过后，数据总线扩充宽度，可以一次可以输出多字长数据。

## Slide 21
2下列关于多体交叉存储器的描述中,正确的是 ( )(多选)()
通过并行访问提高存储系统的访问速率
A
通过增加数据总线的位数提高存储系统访问速率
B
通过提高存储单体的速率提高存储系统的访问速率
C
实现对不同存储单体数据的并行访问对数据的分布有要求
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
AD正确,A正确, ABD正确,A正确,B多通道就交叉之后扩充了数据线的位数从而提升访问速度。。C错误,多体交叉的前提是不提高单体速度的情况下,提速。D正确,数据分布连续性影响数据读取速度。不连续则需要更多次的读取内存。
提交
答案解析
多选题
1分
答案解析
Notes: ABD正确,A正确,B多通道就交叉之后扩充了数据线的位数从而提升访问速度。C错误,多体交叉的前提是不提高单体速度的情况下,提速。D正确,数据分布连续性影响数据读取速度。不连续则需要更多次的读取内存。

## Slide 22
3为了通过交叉访问提高存储系的访问速率,必须满足下列条件 ( )(多选)()
采用低位地址交叉
A
采用高位地址交叉
B
满足局部性原理
C
采用最优调度算法
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
AC正确。B错误,高位交叉不能提高速度。与调度算法无关,与数据存储分布有关。
提交
答案解析
多选题
1分
答案解析
Notes: AC正确。B错误,高位交叉不能提高速度。与调度算法无关,与数据存储分布有关。

## Slide 23
4下图为能实现并行访问的多体交叉存储系统示意图。
设存储单体的存储周期为T1、存储系统的周期为T2、总线的传输周期为 t . 下列描述中正确的是 ( )(多选)()
是高位多体交叉
A
是低位多体交叉
B
T1=T2
C
CPU连续并行访问m个字的总时间为 T1 + (m -1)t
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
BD正确。B,由图中内存地址构成个可以看到,低2位选择模块,因此是低位多体交叉。C错误,T2>T1,T2=T1+3t。D正确
提交
多选题
1分
答案解析
Notes: BD正确。B,由图中内存地址构成个可以看到,低2位选择模块,因此是低位多体交叉。C错误,T2>T1,T2=T1+3t。D正确

## Slide 24: 多体并行存储器（优化）
ABUS
DR
DR
DR
DR
M0
M1
M2
M3
AR
AR
AR
AR
多通道
多字长DBUS
ABUS
DR
DR
DR
DR
M0
M1
M2
M3
单字长 DBUS
多体交叉
AR
AR
AR
AR
Notes: 多体交叉：通过4个存储体的并行工作，可实现对存储器的流水线方式访问，速度高

## Slide 25: 双通道内存实例 128bit

## Slide 26: 双通道内存性能评测
SiSoftware Sandra Pro Business 2011
HP DL120 G7 Intel SandyBridge
内存通道 | 双通道8GB | 单通道8GB
总体内存性能 | 17.52GB/s | 9GB/s
缓存/内存带宽 | 95.23GB/s | 73.42GB/s
内部数据高速缓存 | 411.14GB/s | 410.37GB/s
二级板载高速缓存 | 344GB/s | 346GB/s
三级板载高速缓存 | 173.29GB/s | 174.54GB/s

## Slide 27: 单通道内存与双通道内存

## Slide 28: U盘与SSD性能差异？
U盘 100MB/S
SSD 1000MB/s
同是闪存颗粒，为何有性能差异？
USB 与 MSATA SATA PCI-E性能差异还是？
Notes: 1、闪存颗粒TLC（理论擦写次数500左右）、MLC（理论擦写次数3000~10000）、SLC等颗粒（理论擦写次数10万+），SSD用的好颗粒。
2、结构不同。U盘简单，直通，总线位数少；SSD内有多块闪存芯片，采用多体交叉方式存储，速度快。
3、主控电路不同，SSD的主控电路运算能力强，速度快。
4、接口不同，U盘USB3.0；SSD采用SATA；

## Slide 29: SSD 拆解

## Slide 30: 知识点总结

## Slide 31: 本节重点
2
3
DRAM的发展
双端口存储器
单体多字存储器
1
4
多体交存储器
5
本节有可能考计算题

## Slide 32: Thanks