## Slide 1
四、存储系统
原版权：
谭志虎、秦磊华等
改版及授课：刘双虎
4.5高速缓冲存储器

## Slide 2: 本章主要内容
存储器概述
半导体存储器
主存的组织及与CPU的连接
并行主存系统
高速缓冲存储器
虚拟存储器
存储保护
辅助存储器

## Slide 3: 4.5 高速缓冲存储器
cache基本原理
相联存储器
主存与cache的地址映射
替换策略与写操作策略
cache实际应用
Notes: Cache是什么，叉车，缩写，还是单词，不属于冯诺依曼结构，系统中到底隐藏了什么？对谁隐藏？

## Slide 4: 4.5.1 Cache的工作原理——层次性存储系统对读写性能的改善
写性能优化：上层给下层作写缓冲
读性能如何优化？
  利用数据访问局部性进行读优化
  将热数据或即将访问数据的副本调度到上层
  仅仅访问小容量的快速存储器即可获得数据
磁带、光盘
磁盘
Cache(SRAM)
主存(DRAM)
CPU寄存器
存储速度
访问频率
单位成本
存储容量
外存/辅存
内存

## Slide 5: 4.5.1 Cache的工作原理——数据访问局部性（程序局部性）
程序局部性---程序仅需访问内存很小一部分空间
  空间局部性: 某内存区域刚被访问，很快其相邻区域有可能被访问
  时间局部性: 某内存区域刚被访问，很快该区域可能会被重复访问
优化手段?
  预读优化---空间局部性
  调度算法---时间局部性
    热数据或即将访问的数据的副本调度到上层快速存储器
    让大部分数据都可以在上层存储器快速得到

## Slide 6: 4.5.1 程序局部性原理——程序局部性举例
数据
  数组元素访问 (空间)
  结构体、数据库记录访问(空间)
  局部变量，计数器，指针等被重复使用 (时间)
指令
  顺序访问的指令 (空间)
  重复使用的循环体 (时间)
  子函数 (时间)
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
sum += a[i].x + a[i].y;
return sum;
Notes: 这段代码：既具有空间局部性（连续存放），有具有时间局部性（循环执行）

## Slide 7: 4.5.1 程序局部性原理——程序局部性举例
哪个程序具有更好的局部性
int a[M][N];
for (i = 0; i < M; i++)
for (j = 0; j < N; j++)
sum += a[i][j];
int a[M][N];
for (j = 0; j < N; j++)
for (i = 0; i < M; i++)
sum += a[i][j];
Notes: 本质就是C语言中的二维数组按行为主序访问和按列为主序访问的区别。
二维数组顺序存储，详见下页隐藏PPT。
数组a ：
1） 空间局部性：左好右差。
左好；先确定行，然后地址+1这样连续操作。
右差：每次间隔至少N个地址，跳来跳去的，不是顺序访问，空间局部性差。
2）时间局部性差：每次循环只用一次（下一次循环访问的是不同数组元素）。
变量sum：时间局部性好、空间局部性差。
1）每次循环都是访问的同一个（反复被访问），所以时间局部性好。
2）只有一个，空间局部性差（顺序访问多个数据时空间局部性才好）。

## Slide 8: 数组顺序存储

## Slide 9: 4.5.1 Cache的工作原理——基本思想
在处理器附近增加一个隐藏的小容量快速存储器
  对程序员透明
  将经常访问的热数据的副本存放在cache中
  提高命中率优化读性能
    预读处理 --- 空间局部性
    淘汰算法 --- 时间局部性
Cache
读请求
写请求
I/O响应
Notes: 功能：缓解快速CPU与慢速的主存之间的速度差异
理论基础： 局部性原理

## Slide 10: 4.5.1 Cache的工作原理——Cache读操作
命中（HIT）
缺失（MISS）
Cache
Cache
缺失造成访问速度急剧下降
字
块
字
块
Cache的读操作
Cache中的数据 是有效吗？（DMA修改主存）
如何判断数据在Cache中?
Notes: 1、强调按“块”调入调出。
2、Cache中数据有效性，DMA修改主存会导致Cache中数据无效（与主存不一致）

## Slide 11: 4.5.1 Cache的工作原理——Cache写操作
Cache的写操作
写响应
Cache
写穿策略 WriteThrough
Cache
写回策略 Write Back
写响应
写回前，主存的数据是新的吗？
(DMA操作需要)
Notes: 1、写穿速度慢，无数据不一致问题；
2、写回速度快，但可能存在数据不一致的问题（Cache中存在脏数据）
设计时考虑如何处理这个问题。（Dirty位识别脏数据）

## Slide 12: 4.5.1 Cache的工作原理——Cache地址映射机制
第四 章
主存地址
块地址
块内偏移
Tag
Index
块内偏移
判断数据是否在Cache的依据
在Cache哪个位置去读写数据
Notes: 1、解决：判断数据是否在Cache中。
2、解决：主存中本地址的数据映射到Cache哪个位置去的问题。
3、主存地址划分的具体情况与设计Cache时采用的地址映射方式有关。

## Slide 13: 4.5.2 Cache的工作原理——Cache的结构
第四 章
Tag
Data
Valid(1)
Dirty(1)
 Cache被分成若干行，每行的大小与主存块相同
 Cache每行包含四部分，是Cache要保存的信息。Tag从CPU访问主存的地址中剥离得到、Data是与主存交换的数据块、Valid表示Cache中的数据是否有效、 Dirty表示主存中的数据是最新。
Notes: 具体实现细节地址映射时会更清晰讲述过程

## Slide 14
1下列关于Cache的描述中正确的是 ()(多选)
缓解快速CPU与慢速主存之间的速度差异
A
实现Cache目标的理论基础是局部性原理
B
在存储体系中,Cache处于CPU和主存之间
C
Cache的写穿策略是指CPU写Cache的同时也把数据写入主存
D
答案解析
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
ABCD都对。
提交
答案解析
多选题
1分
Notes: ABCD都对。

## Slide 15
2下列关于Cache结构的描述中正确的是 ( ) (多选)
标记存储体存放从主存地址中剥离出的标记(Tag)
A
数据存储体存放与主存交换的数据
B
有效位(Valid)用于判断Cache的数据是否有效
C
脏位(Dirty)用于判断主存的相关数据是否有效
D
答案解析
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
ABCD都对。
提交
答案解析
多选题
1分
Notes: ABCD都对。

## Slide 16: 4.5.2 Cache的工作原理—— cache关键技术
数据查找 Data Identification
  如何判断数据在cache中
地址映射 Address Mapping
  主存数据如何放置到cache行/槽中
替换策略 Placement Policy
  cache满后如何处理
写入策略 Write Policy
  如何保证cache与memory的一致性
Notes: 本页的问题，一个一个解决（学习）。

## Slide 17: 4.5.3 相连存储器—— cache关键技术一
数据查找 Data Identification
  如何判断数据在cache中
地址映射 Address Mapping
  主存数据如何放置到Cache行/槽中
替换策略 Placement Policy
  Cache满后如何处理
写入策略 Write Policy
  如何保证cache与memory的一致性

## Slide 18: 4.5.3相连存储器——如何查找
查找关键字 (主存地址)
主存地址  Cache 地址
通过查找表实现
  软件查表
    查找表 --- 如何快速查找
  硬件查表
    相联存储器 --- 硬件并发查找
Notes: 主要介绍查找表的概念。
软件查表：七大查找算法？二分查找？

## Slide 19: CPU cache基本组织方式
CPU cache由较快的SRAM构成
cache与主存均分为固定大小的数据块，以块为单位交换数据
相联存储器存放查找表（硬件查表）
  表项：(有效位，调入cache的主存块地址，cache块地址）
  容量 = cache块数 * 表项大小
CPU给出的块地址与查找表中某单元相同且有效位为1表示命中
  全相联：硬件多路并发比较提升查找速度
  软件cache如何优化查找速度？
Notes: Cache的块，又被称为行（Line）

## Slide 20: 块地址与块内地址
11位
4位
主存
8位
4位
Cache
A11 A10
块地址
A14 A13
A3 A2 A1 A0
…
块地址
A5 A4
A3 A2 A1 A0
A5 A4
块内地址
块内地址
…
相联存储器容量？
查找表表项内容（valid，主存块地址，Cache块地址）
查找表表项数目 = Cache块数
总容量 =（1+11+8）*28
Notes: 每个表项位数：Vali 1位；主存地址11位；Cache块地址11位；
共有多少表项（表多少行，也就是Caceh有多少个块，每个块一行）：Cache块地址8位，所以Cache一共有28个块，因此查找表一共也有28行。

## Slide 21: 相联存储器
按内容进行访问（Key，Value）
以关键字作全局并发比较
  硬件成本高 ( 比较器多 )
存放查找表 (独立硬件，不在缓存中)
  存储容量 = 查找表容量 = cache块数 * 表项大小
  cache中用于存放块表，虚拟存储器中存放段表、页表
    （valid, Key， Value ）
    ( 有效位, 主存块地址 ， Cache块地址） 注：value不一定是必要的
Notes: 相联存储器主要用于虚拟存储器和cache。在虚拟存储器中存放分段表、页表和快表，在高速缓冲存储器中存放cache的行地址。另外，相联存储器还经常用于数据库与知识库中按关键字进行检索。
Valid：有效位，表名cahce中的对应数据是否是最新的（有效的），DMA可能写主存，导致Cache中数据与主存对应数据块的数据不一致。
Dirty：主存中的数据是否是最新的。写回时可能出现，cache数据更新，但还未写回主存。

## Slide 22: 相联存储器——逻辑框图
多路并发比较线路
写译码 读选择电路
输出 value
符合情况
…
…
…
…
…
1
2
m
3
检索关键字
屏蔽字
存储体
Notes: 存储体：存放标记

## Slide 23: 相联存储器 读逻辑实现
1
检索关键字
234
1
777
456
1
888
789
1
999
0
0
0
=?
=?
=?
=?
=?
=?
=?
=?
0
Value
valid
key
比较结果
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
输出value
123
1
666
Key
Value
Notes: 查找表包括valid和主存块地址标记字段，当然还有dirty，淘汰计数等信息这里没有显示
Key：以调入Cache的主存的块地址；Value：对应主存块在Cache中的存放块地址。
检索关键字：CPU要要读取的主存地址的一部分。不同映射方式关键字不同。全相连：数据块的地址。直接：区地址和区内行地址；组相连：区地址和行地址（对应Cache的组地址）。
查找表中的所有行的有效位和key字段与主存块地址（检索关键字）进行并发比较，这里并发比较实际上就是有8个比较器同时工作，比较结果为L0，，，L7，高电平表示相等，所有比较结果的逻辑或就是我们的命中信号。比较的时候增加一个valid=1的逻辑（数据是否有效，无效则需要重新调入），查找到cahce块地址输出（有些情况下不需要输出这个地址，见全相连例子）。

## Slide 24: 4.5.4 地址映射—— cache关键技术二
数据查找 Data Identification
  如何判断数据在cache中
地址映射 Address Mapping
  主存数据如何放置到Cache行/槽中
替换策略 Placement Policy
  Cache满后如何处理
写入策略 Write Policy
  如何保证cache与memory的一致性

## Slide 25: 4.5.4 地址映射
利用某种方法或规则将主存块定位到cache称为地址映射
  直接相联 (direct mapped)
  全相联 (fully-associated)
  组相联 (set-associated)
第0块
第0块
第1块
…
第n-1块
…
…
…
第m-1块
Cache
主存
…
如何进行地址映射???
1
主存与Cache地址映射概述
Notes: 地址映射：Cache的容量很小，它保存的内容只是主存内容的一个子集，且Cache与主存的数据交换是以块（cache line）为单位的。为了把信息放到Cache中，必须应用某种函数把主存地址定位到Cache中，这称为地址映射。
地址变换：在信息按这种映射关系装入Cache后，CPU执行程序时，会将程序中的主存地址变换成Cache地址，这个变换过程叫做地址变换。
首先：数据块的划分——Cache的数据块划分；主存的地址数据块划分

## Slide 26
Notes: MIT麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology）: Computer System Architecture 课程编号：6.823
组相连：主存块号 mod cache组数量
直接相连：主存块号 mod cache块数量

## Slide 27: 4.5.4 地址映射
第四 章
2
全相联映射的工作原理
主存分块，Cache分行 （Line），两者大小相同；
主存分块后地址就从一维变成二维；
映射算法：主存的数据块可映射到Cache任意行，同时将该数据块地址对应行的标记存储体中保存。
设每块4个字，主存大小为1024个字，则第61个字的主存地址为：
00001111 01 （块号 块内地址）
L0
L1
Ln-1
Bn
Bn+1
…
B2n-1
Bmn
Bmn+1
…
B2n
B2n+1
…
B3n-1
Bmn+n-1
B0
B1
…
Bn-1
…
…
…
…
B0
B1
…
V
V
V
V
D
D
D
D
Bn-1
主存（DRAM）
cache副本(SRAM)
主存块可放置在任意cache行
b位
主存块地址（标记）
字(块内字偏移)
t位
主存地址
主存块
主存块
主存块
主存块
Cache块
Cache块
Cache块
Cache块
查找表（CAM）
Cache槽
Hit
=？
=？
=？
Notes: 主存和cache均被分为固定大小的数据块，主存地址可以被细分为主存块地址和块内偏移地址
（61）2=（0000 1111 01）2，只是理解时划分为两部分而已。显然最低两位是块内偏移，其余高位是主存块地址。
显然高8位是15，低两位是1。说明其在第15号块（从0开始编号），里面的第一个字（每个块4个字）
如果采用全相联，主存中的某一数据块可以放置在cache中的任意块，如主存B0可以放在cache中的B0-n-1的任何一块
同样Bmn也一样，但这给查找带来了麻烦，cache块中的数据到底是主存块中的哪一块的数据？
为了查找方便，在主存块载入cache的同时，应将主存块地址和cache块地址同时载入查找表中，以方便查找，这里主存块地址就是标记字段。查找表也就是我们的相联存储器CAM，Content Addressed Memory可以基于关键字进行并发查找。
但需要注意的是，实际硬件实现的时候查找表中的cache块有时候并不是必须的（见下页PPT）。

## Slide 28: 4.5.4 地址映射——全相联映射动态载入过程
L0
有效位
TAG
数据块副本缓冲区
0
0
0
0
0
0
0
W0
W1
W2
W3
0
1
1F
20
24
1E
48
54
107
访问序列
tag
offset
0000111
1
0001000
1
20
21
22
23
0001001
1
24
25
26
27
0010010
1
48
49
4A
4B
1000001
1
104
105
106
107
0010101
1
54
55
56
57
1C
1D
1E
1F
miss
Cache 8行，块大小4W，主存29 W Cache总容量=（valid+标记位+标志位+副本容量）*总行数
比较结果
Hit
1F
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L0
字输出
SlotData
Tag
offset
主存地址
0000111
11
0001000
00
0001001
00
0000111
10
0010010
00
0010101
00
1000001
11
W0
W1
W2
W3
八路并发比较电路
miss
Hit
miss
字选择
OE
工程观视图
Notes: 刚刚介绍了全相联映射的数据查找和访问逻辑，下面我们来进一步看看全相联映射的数据载入逻辑（注意地址是字地址，不是逻辑字节地址，原理一样）
假设cache8行，块大小4w，主存29次方个字单元，地址线9根。。。Cache总容量=cache行数*行容量，cache行中包括valid,标记位，标志位，以及数据副本
Cache初始化为冷cache，无任何数据，所有有效位都位零
下图给出了实际的主存访问序列，CPU首先访问1F，地址分解为000011111，此时系统将主存块地址111加上有效位1与查找表中所有标记字段和有效位进行并发比较，比较结果为8路均不相同，L0-L7信号都位零，数据缺失，此时需要从二级存储器内存中1F地址所在的数据块，
Cpu死锁等待数据块载入，注意此时CPU不能进行任何操作，数据载入的过程需要若干时钟周期，
数据块会加载到cache第一个空行，载入后第0行中的数据分别是1C，1D，1E，1F地址对应的数据，
第零行的有效位变成了1,0000111，此时第零行比较会相符，L0为高电平，数据命中，，L0会控制三态门输出数据到slotdata，再由字选择模块选择第3个字输出。
第二个地址是20，显然根据先前的查找逻辑，数据并不在cache中，发生缺失，需要载入20所在的数据块到第一个空行，也就是第一行
同理再访问24，也是缺失，载入数据块到底2行
再访问1E，这个地址的标记和第0行的标记相同，所以数据命中，访问第0行的数据，即可获得数据，
后续访问48,54,107都是缺失，需要载入数据块。
总之，在cache还没有满之前，全相联cache不会发生淘汰，相对直接相联映射，其cache利用率较高，命中率也较好。

## Slide 29
2
全相联映射的工作原理
Cache利用率高
块冲突率低（全装满后才可能冲突）
淘汰算法复杂
全相联映射的特点
小容量Cache
应用场合
第四 章
4.5.3 地址映射

## Slide 30
3
直接映射的工作原理
映射算法：
Cache共n行，主存第j块号映射到Cache 的行号为： i=j mod n
即主存的数据块映射到Cache特定行
设每块4个字，主存为1024个字，
Cache分为4行，第61个字的主存地址为： 000011 11 01 （区号，区内块号，块内地址）
主存分块，Cache分行 （Line），两者大小相同；
主存分块后还将以Cache行数为标准进行分区， 主存地址从一维变成三维；
第四 章
4.5.4 地址映射
L1
L0
Ln-1
B0
B1
…
Tag
Tag
区地址
区地址
V
V
V
V
D
D
D
D
Bn-1
Cache SRAM
s位
b位
区地址
行地址（索引）
字地址
t位
主存地址
Cache槽
Hit
=？
Bn
Bn+1
…
B2n-1
Wmn
Wmn+1
…
B2n
B2n+1
…
B3n-1
Wmn+n-1
B0
B1
…
Bn-1
…
…
…
…
主存DRAM
0区
1区
2区
m区
n=2s，m=2t
Notes: 在cache系统中主存和cache均被分为固定大小的数据块，
如果采用直接相联映射，主存中的某一个数据块只能放置在cache中唯一的位置（主存地址确定，放入的Cache地址就确定，就是主存地址的低位——s+b对应的位），这种地址映射是多对一的映射关系，
如主存B0只能存放在cache中的B0，B1只能放在B1，Bn-1放在Bn-1，Bn放在B0，具体放置在哪一块，可以将主存块号除以cache的块数取余获得
按照这个思路，我们可以将主存按照cache大小划分为若干区，区大小和cache大小一样，主存地址变成了区地址，区内块索引，字地址三部分
实际上这个区内块地址就是刚刚的余数，也成为cache行地址或索引地址，可以利用这个地址直接找到对应的cache行
另外对应的cache行中存放的是主存哪个区的数据，需要作为标记信息保存方便数据查找。
对于cache中的一个数据块来说，他可以载入主存中多个区的数据块，所以为了查找方便，主存块载入cache的同时，应将取地址，作为查找信息存放起来，这里区地址就是标记字段。
查找信息还包括有效位valid，以及dirty位，描述数据的一致性。 Valid位为零表示空行，为1表示当前cache块有数据副本，dirty为1表示cache中的数据和主存中的原始数据不一致，在淘汰时要进行数据一致性的维护。
注意：直接相连映射中，查找信息是和数据副本存储在一起的，不需要相联存储器。
一个数据块加上描述数据块的查找信息，标记信息一起称为一个cache行或cache槽，这是一个逻辑概念，就是一个容器。这里的cache分为n行，这里的cache包括n个cache槽
当cache收到一个地址请求时，首先利用主存地址中的行地址定位cache行，如果对应cache行的valid位位1，且标记信息和当前地址中的区地址相同，表示数据命中，这个查找过程只需要一个比较电路。如果数据命中，直接从当前cache中访问数据即可，否则需要载入当前地址在主存中的数据块，替换当前行。
这就是直接相连映射的基本框架。

## Slide 31: 4.5.4 地址映射——直接相联映射逻辑实现 (工程观)
TAG
数据块副本缓冲区
0
0
1
2
3
777
1
666
1
0
0
0
0
0
1
2
3
0
有效位
主存地址
Tag
index
offset
1
=？
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
行索引译码器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
SlotData
Hit/miss
Hit
L1
行索引译码器
L1
666
1
2
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
W1
W0
W2
W3
字输出
字选择
OE
字输出
字选择
OE
有效位+TAG
L1
=？
1
666
工程观视图
Notes: 下面我们来看看直接相联映射的具体逻辑实现，
假设cache有8行，每个数据块包括四个字，cache行中的查找信息包括valid和主存块地址标记字段
主存地址，可细分为标记字段tag和行索引字段index和字偏移地址offset3部分，其中标记字段tag就是区地址
Cache逻辑首先需要实现数据查找的功能，对于直接相联映射，由于一个主存块只能对应到cache中的特定行，所以查找算法比较简单，我们只需要到指定cache行中查看valid和标记位即可知道数据是否命中
从硬件逻辑的角度，只需要将行索引字段index送入到一个行索引译码器，得到8个行译码输出L0-L7
其中输出为高电平的那一行就是指定的cache行，
利用8个行译码输出信号控制8个三态门将所有行的有效位和标记字段输出到比较器，根据译码器的定义，只有当前主存地址对应的那一行的数据才会输出，将valid位和1进行比较，将tag位和主存地址中的tag进行比较，如果相等表示命中，否则表示缺失，对于直接相连映射的查找逻辑，这里只需要一个行译码器和一个比较器。
另外还可以用这8路译码信号控制cache块数据的输出，将所有cache行的数据块都通过三态门输出到数据总线slotdata上，三态门的控制端就是这8个译码信号，命中时，命中行的数据会输出到slotdata，具体选择数据块中的哪一个字由主存地址中的offset字段进行选择，这里可以利用一个多路选择器进行选择，注意命中信号直接连接多路选择器的使能端，缺失时输出高阻态。
最后再来看看整个cache的读取流程，给出一个主存地址，经过行索引译码器，假设L1译码输出，则第一行的数据，L0位高电平，第零行命中，L0控制对应的三态门将第零行的块数据输出到SlotData，再利用主存地址中的字偏移地址2选择当前块中的第2个字输出，就完成了cache的读操作。
Cache读命中时间最短，现代cpu中取指令取操作数都是从cache得到，通常在一个时钟周期内完成，所以cache性能直接决定了cpu性能。

## Slide 32: 4.5.4 地址映射——直接相联映射载入过程
TAG
数据块副本缓冲区
0
1
2
3
0
1
2
3
有效位
主存地址
Tag
index
offset
1
=？
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
行索引译码器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
SlotData
Hit/miss
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
W1
W0
W2
W3
字输出
字选择
OE
有效位+TAG
Hit/miss
miss
Hit
1F
20
24
1E
48
54
107
Cache 8行，块大小4W，主存29 W Cache总容量=（valid+标记位+标志位+副本容量）*总行数
访问序列
Tag
index
offset
0000
1
0010
1
0010
1
0001
1
0001
1
20
21
22
23
24
25
26
27
48
49
4A
4B
104
105
106
107
54
55
56
57
1C
1D
1E
1F
0000
111
11
0001
000
00
0001
001
00
0000
111
10
0010
010
00
0010
101
00
1000
1
Hit
miss
1000
001
11
Notes: 下面我们来看看直接相联映射的具体逻辑实现，
假设cache有8行，每个数据块包括四个字，cache行中的查找信息包括valid和主存块地址标记字段
主存地址，可细分为标记字段tag和行索引字段index和字偏移地址offset3部分，其中标记字段tag就是区地址
Cache逻辑手首先需要实现数据查找的功能，对于直接相联映射，由于一个主存块只能对应到cache中的特定行，所以查找算法比较简单，我们只需要到指定cache行中查看valid和标记位即可知道数据是否命中
从硬件逻辑的角度，只需要将行索引字段index送入到一个行索引译码器，得到8个行译码输出L0-L7
其中输出为高电平的那一行就是指定的cache行，
利用8个行译码输出信号控制8个三态门将所有行的有效位和标记字段输出到比较器，根据译码器的定义，只有当前主存地址对应的那一行的数据才会输出，将valid位和1进行比较，将tag位和主存地址中的tag进行比较，如果相等表示命中，否则表示缺失，对于直接相连映射的查找逻辑，这里只需要一个行译码器和一个比较器。
另外还可以用这8路译码信号控制cache块数据的输出，将所有cache行的数据块都通过三态门输出到数据总线slotdata上，三态门的控制端就是这8个译码信号，命中时，命中行的数据会输出到slotdata，具体选择数据块中的哪一个字由主存地址中的offset字段进行选择，这里可以利用一个多路选择器进行选择，注意命中信号直接连接多路选择器的使能端，缺失时输出高阻态。
最后再来看看整个cache的读取流程，给出一个主存地址，经过行索引译码器，假设L1译码输出，则第一行的数据，L0位高电平，第零行命中，L0控制对应的三态门将第零行的块数据输出到SlotData，再利用主存地址中的字偏移地址2选择当前块中的第2个字输出，就完成了cache的读操作。
Cache读命中时间最短，现代cpu中取指令取操作数都是从cache得到，通常在一个时钟周期内完成，所以cache性能直接决定了cpu性能。

## Slide 33: 4.5.4 地址映射——直接相联映射
Cache容量 = 行大小*行数
=（标记位+标志位+数据块+置换标记）* 行数
  标记位=区地址
  标志位（有效标志位，脏数据位）
  无相联存储器，所有信息均存放在SRAM
s位
b位
区地址-标记
行地址-索引（区内块偏移）
字(块内字偏移)
t位
主存地址

## Slide 34
3
直接映射的工作原理
Cache利用率高
块冲突率低
淘汰算法复杂
全相联映射的特点
小容量Cache
应用场合
第四 章
Cache利用率低
块冲突率高
淘汰算法简单
直接映射的特点
大容量Cache
应用场合
4.5.4 地址映射——直接映射特点
Notes: 无相联存储器，所有信息均存放在SRAM

## Slide 35
L0
组n-1
L0
组1
L0
组0
L1
Bn
Bn+1
…
B2n-1
B2n
B2n+1
…
B0
B1
…
Bn-1
…
…
…
高速缓存B0
高速缓存B1
标记
标记
V
V
D
D
主存
Cache
s位
b位
标记（主存组）
索引（cache组）
字地址
t位
主存地址
L1
高速缓存B0
高速缓存B1
标记
标记
V
V
D
D
L1
高速缓存B0
高速缓存B1
标记
标记
V
V
D
D
…
Cache分n组，n=2s
每组k块，k路组相联
Hit
=？
=？
0组
1组
2组
M组
4
组相联映射的工作原理
4.5.4 地址映射
映射算法：
Cache共n组，主存第j块号映射到Cache 的组号为：
i=j mod n
即主存的数据块映射到Cache特定组的任意行
主存分块，Cache行 （Line），两者大小相同；
 Cache分组（每组中包含k行），本例假定K=2
 主存分块后还将以Cache组数为标准进行分组；
Notes: 在cache系统中主存和cache均被分为固定大小的数据块，其中cache又细分成若干组，每组K块，称为K路组相联，这里是2路组相联。
如果采用组相联映射，主存中的某一数据块只能放置在cache中的指定组，是多对一的映射关系，但在组内具体放置在哪一行没有限制，如主存B0只能存放在cache中的第0组，既可以放在第0组的第0行，也可以放在第一行，
同理B1只能放在第1组，Bn-1只能放在第n-1组，Bn只能放在第零组
按照这个思路，主存地址可以细分为标记位，组地址，和字地址三部分。
这种方式实际上是直接相联映射和全相联映射的折中，组映射采用直接相联，组内采用全相联
当数据块载入时，同样需要维护查找标记，valid和标记字段。
当cache收到一个地址请求时，首先利用主存地址中的组地址定位cache组，
然后将对应组内所有行的valid和标记信息送入到一个k路比较器中进行并发比较，如果有符合的表示命中，否则缺失，相对全相联映射，这里的比较电路只需要k个，减少了硬件成本，另外相比直接相联映射，组内全相联又提升了命中率。如果数据命中，直接从当前cache中访问数据即可，否则需要载入当前地址在主存中的数据块，替换当前行。
这就是全相连映射的基本框架。

## Slide 36
第四 章
4.5.4 地址映射——组相连例题
例题：组相连映射，Cache分为4组，每组4行。设每块4个字，主存大小为1024个字，则主存第61个字的主存地址为？这个字所在的Cache组号是？
s位
b位
标记（主存组）
cache组（索引）
字地址（块内偏移）
t位
主存地址
61/4=15余1,15号块（块号从0-15，共16块），01偏移。15 mod 4=3。在主存3号组3号块（组号块号都从0开始编号）
所以主存地址是000011 11 01 （主存组号，Cache组号，块内地址） 组号是3。
i=j mod n j=15 mod 4=3
主存分块：1024/4=256=28块 分组：256/4=64组 t：6位
Cache分组：4组，22 s：2位
块内偏移：每块4个字，偏移4=22 b：2位
Notes: 简便方法：地址61，即000011 11 01 ，而b=2位，s=2位，t=6位，所以s是11,即3号组。
61/4=15余1,15号块（块号从0-15，共16块），01偏移。16/4=4。在主存3号组3号块（组号块号都从0开始编号）
所以主存地址是000011 11 01 （主存组号，Cache组号，块内地址） 组号是3。
i=jmodn j=15mod4=3
主存分块：1024/4=256=28块 分组：256/4=64组 t：6位
Cache分组：4组，22 s：2位
块内偏移：每块4个字，偏移4=22 b：2位

## Slide 37: 4.5.4 地址映射——组相联映射逻辑实现 (工程观)
组索引译码输出
数据块副本缓冲区
0
1
2
3
Hit/miss
0
1
2
3
1
S0
S1
S2
S3
k路并发比较
组索引译码器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
字输出
SlotData
W0
W1
W2
W3
字选择
OE
L1
L0
L2
L3
L4
L5
L6
L7
=
=
有效位 Tag
1
1
666
1
777
1
0
0
0
0
S0
S1
S2
S3
行译码
信号逻辑
主存地址
Tag
index
offset
K0
K1
查找表
SRAM
CAM
Notes: 下面我们来看看组相联映射的具体逻辑实现，
假设cache有8行，每个数据块包括四个字，采用2路组相联，查找表共8项，查找表包括valid和主存块地址标记字段，dirty等
给出一个主存地址，可细分为标记、组索引，字偏移地址3部分
Cache首先需要实现数据查找的功能，对于组相联映射，由于一个主存块只能对应到cache中的特定组
从硬件逻辑的角度，只需要将组索引字段index送入到一个组索引译码器，这里可以用24译码器，得到4个组译码输出S0-S3，其中输出为高电平的那一组就是指定的组，利用4个组译码信号控制4组三态门将对应组所有行的有效位和标记字段输出到多路比较器，注意这里几路组相联就有几个比较器，
注意比较时除了比较标记字段还要比较valid字段为1,2路比较的结果送入行译码信号逻辑，与4个组译码输出组合逻辑与后得到行命中信号L0-L7，同时生成命中信号。 L0，L7信号会控制对应的三态门输出命中行的数据，由字偏移选中具体的字进行输出。这部分逻辑和其他映射方式相同。
假设第主存地址字段如图所示，块地址为666，多路并发比较的结果是第2行符合，L2位高电平，第2行命中，L2控制对应的三态门将第2行的块数据输出到SlotData，再利用主存地址中的字偏移地址选择当前块中的对应字输出，就完成了cache的读操作。
Cache读命中时间最短，现代cpu中取指令取操作数都是从cache得到，通常在一个时钟周期内完成，所以cache性能直接决定了cpu性能。
行译码信号逻辑：L0=K0&S0 L1=K1&S0 L2=K0&S1 L3=K1&S1 L4=K0&S2 L5=K1&S2 L6=K0&S3 L7=K1&S4

## Slide 38: 4.5.4 地址映射——组相联存储器硬件开销
SRAM
  存放数据副本
多个相联存储器共享一个多路比较器
  相对于全相联 多路比较器复杂度低
  查找表表项内容（valid位，标记，dirty位，置换标记位）
  相联存储器总容量
    cache行数*（1+标记宽度+1+置换标记位）
片外缓存如果查找表在CPU内部？
  查找表中必须增加cache行地址？ why

## Slide 39: 4.5.4地址映射——组相联映射动态载入过程
有效位
数据块副本缓冲区
1
主存地址
Hit/miss
Tag
index
offset
TAG
1F
20
24
1E
48
54
107
访问序列
0
0
0
0
0
0
0
0
tag
index
offset
00010
1
00010
1
00101
1
00100
1
00001
1
10000
1
20
21
22
23
24
25
26
27
48
49
4A
4B
104
105
106
107
54
55
56
57
1C
1D
1E
1F
00001
11
11
00010
00
00
00010
01
00
00001
11
10
00100
10
00
00101
01
00
10000
01
11
S0
S1
S2
S3
组索引译码器
组索引译码输出
行译码
信号逻辑
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
字输出
SlotData
W0
W1
W2
W3
字选择
OE
S3
S0
S1
S2
Cache 8行，分4组，块大小4W，主存29 W Cache总容量=（valid+标记位+标志位+副本容量）*总行数
L1
L0
L2
L3
L4
L5
L6
L7
K0
K1
S3
L6
字输出
W0
W1
W3
字选择
OE
W2
Hit
2路并发比较
Miss
Notes: 刚刚介绍了组相联映射的数据查找和访问逻辑，下面我们来进一步看看组全相联映射的数据载入逻辑
假设cache8行，块大小4w，主存29次方个字单元，地址线9根，块大小4字，所以主存地址中字偏移为2位，cache4组（每组2块，2路组相连），所以组索引字段2位，剩余5位为区地址，Cache总容量=cache行数*行容量，cache行中包括valid,标记位，标志位，以及数据副本，
Cache初始化为冷cache，无任何数据，所有有效位都位零
左侧给出了实际的主存访问序列，CPU首先访问1F，二进制为000011111，此时系统将组索引11送组索引译码器，选中第3组，S3信号为高电平，控制第3组的所有行的有效位和标记位通过三态门输出到k路比较器，与主存地址中的标记字段和有效位1进行并发比较，比较结果如都不相等，数据缺失，此时需要从二级存储器内存中载入1F地址所在的数据块到当前组。
Cpu死锁等待数据块载入，注意此时CPU不能进行任何操作，数据载入的过程需要若干时钟周期，
数据块会加载到当前cache组的第一个空行，这里有两个空行，所以会载入到第3组第0行，其中数据分别是1C，1D，1E，1F地址对应的数据，
同时需要设置对应行的有效位位1,标记位位00001，此时S3=1，k路并发比较的第一个比较信号K0输出为1，经过行译码信号逻辑后L6=1，第6行数据，L6会控制三态门将第6行数据输出到slotdata，再由字选择模块选择第3个字输出。
第二个地址是20，组索引字段位00，显然根据先前的查找逻辑，第0组两行数据有效位都是零，数据缺失，需要载入20号单元所在的数据块到第一个空行，也就是第0行
同理再访问24，也是缺失，载入数据块第一组第0行
再访问1E，根据组索引地址输出第3组的所有有效位和标记位与主要地址标记位进行比较发现，数据命中，访问第3组第0行的数据，也就是整个cache的第6行即可获得数据，
后续访问48,缺失，载入第2组第0行
54，缺失，载入第1组第1行
最后访问107都是缺失，107的组索引页是01，将第一组所有有效位和标记位送到k路比较器比较发现，都不相符，当前组没有空行，需要进行数据淘汰，这里数据载入后淘汰了第0行的数据
你会发现，组相连映射在cache没有满之前，也是有可能会发生淘汰的。

## Slide 40
4
组相联映射的工作原理
应用场合
第四 章
Cache利用率高
块冲突率低
淘汰算法复杂
全相联映射的特点
小容量Cache
Cache利用率低
块冲突率高
淘汰算法简单
直接映射的特点
大容量Cache
应用场合
组相联映射
若Cache 8行
K路组相联
K=?
K=8
K=?
K=1
4.5.4 地址映射——组相连特点对比
Notes: 1、容量小的cache可采用全相联映射或组相联映射
2、容量大的可采用直接映射方式

## Slide 41: 不同映射方式主存地址划分
b位
主存块地址（标记）
字 (块内字偏移)
t位
s位
b位
主存区地址-标记
行索引
字 (块内字偏移)
t位
s位
b位
主存组号-标记
组索引
字 (块内字偏移)
t位
全相联
直接相联
组相联

## Slide 42
3 某计算机的Cache共有16块，采用二路组相联映射为式（即每组2块）。每个主存块大小为32B，按字节编址。主存129号单元所在主存块应装入到的Cache组号是（）
0
2
4
6
A
B
C
D
Submit
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
129单元所在主存块：129/32=4……1 4号块（从0开始编号），块内字节偏移是1
Cahce分组：16/2=8，Cache分为8组。
主存129单元所在块放入的cache组：i=j mod n =4 mod 8 = 4 。此块是主存0号组里的4号块。
主存数据块，映射到与自己组内块序号相同的Cache分组。
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: C正确。
129单元所在主存块：129/32=4……1 4号块（从0开始编号），块内字节偏移是1
Cahce分组：16/2=8，Cache分为8组。
主存129单元所在块放入的cache组：i=j mod n =4 mod 8 = 4 。此块是主存0号组里的4号块。
主存数据块，映射到与自己组内块序号相同的Cache分组。

## Slide 43
4 Cache用组相联映射，一块大小为128B，Cache共64块，4块分一组，主存有4096块，主存地址共需（ ）位。
19
18
17
16
A
B
C
D
Submit
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
Cache分组：64/4=16=24组 Cache 组地址4位
主存分组：4096/16=28组 主存组地址8位
块内偏移：每块128B=27 片内偏移地址7位
4+8+7=19
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: A正确
Cache分组：64/4=16=24组 Cache 组地址4位
主存分组：4096/16=28组 主存组地址8位
块内偏移：每块128B=27 片内偏移地址7位
4+8+7=19
方法2：
主存地址数目=4096*128=212*27=219 ，所以地址线是19条

## Slide 44: 4.5.5 替换/策略算法—— cache关键技术三
数据查找 Data Identification
  如何判断数据在cache中
地址映射 Address Mapping
  主存数据如何放置到Cache行/槽中
替换策略 Placement Policy
  Cache满后如何处理
写入策略 Write Policy
  如何保证cache与memory的一致性

## Slide 45
第四 章
1
需要替换算法的原因
L1
L0
Ln-1
B0
B1
…
Tag
Tag
Tag
V
V
V
V
D
D
D
D
Bn-1
Cache
区地址
程序运行一段时间后，Cache存储空间被占满，当再有新数据要调入时，就需要通过某种机制决定替换的对象。
L…
4.5.5 替换算法

## Slide 46
第四 章
2
几种常见的替换算法
  先进先出法-FIFO(First in First out)
  最不经常使用法---LFU (Least Frequently Used )
  近期最少使用法--- LRU(Least recently used )
  随机替换法
4.5.5 替换算法

## Slide 47
22
11
22
19
7
16
载入
载入
命中
载入
载入
替换
t
0
1
2
3
220
221
110
111
221
222
3
先进先出法-FIFO
第四 章
222
111
223
112
190
223
112
190
224
113
191
70
224
113
191
70
22
114
192
71
160
4.5.5 替换算法
设置计数器用于计数调入顺序（每行/块单独计数）。
每访问一次Cache，计数器加1，计数器的模是Cache的行数m
淘汰时，计数值大的淘汰。
Notes: FIFO(First in First out)
假设CPU访问的页面地址流（块流，替换算法不光可以用在Cache中）是22 11 22 19 ……
Cache原始状况，假定分为4行（简单Cache模型便于理解替换）
1、设置计数器用于计数进入顺序（每行一个单独计数）。（每访问一次Cache，计数器加一，计数器的模是Cache的行数m）
2、淘汰时，计数值大的淘汰

## Slide 48
4
最不经常使用法---LFU
第四 章
22
11
22
19
11
16
4
3
载入
载入
命中
载入
命中
载入
替换
替换
t
0
1
2
3
220
22
11
221
11
19
221
111
19
222
111
4
16
111
16
222
111
16
19
11
22
221
221
11
19
4
3
22
命中
22
111
16
19
222
4.5.5 替换算法
设置计数器用于计数被使用/命中次数（每行单独计数）。
每被命中一次，计数器加1。
淘汰时，计数值小的淘汰。
Notes: LFU (Least Frequently Used )
使用=命中 （调入不算使用）
1、设置计数器用于计数被使用次数（每行一个单独计数）。
2、每被命中一次，计数器加1。
3、淘汰时，计数值小的淘汰。
4、数值相同时，匹配FIFO或随机算法淘汰

## Slide 49
5
近期最少使用法--- LRU
第四 章
22
11
22
19
7
16
4
3
载入
载入
命中
载入
载入
替换
替换
替换
t
0
1
2
3
220
221
110
222
113
191
70
223
11
192
71
160
111
22
220
221
112
190
22
161
72
193
40
41
162
19
73
30
4.5.5 替换算法
设置计数器用于计数未被使用/命中次数。
每访问一次Cache，计数器加1。
每被命中一次，计数器减1。
淘汰时，计数值大的淘汰。
Notes: LRU(Least recently used )
1、设置计数器用于计数未被使用/命中次数。
2、每访问一次Cache，计数器加1。
3、每被命中一次，计数器减1。
4、淘汰时，计数值大的淘汰。

## Slide 50
6
替换算法的抖动 - 以FIFO为例
第四 章
22
11
19
7
16
22
11
19
载入
载入
载入
载入
替换
替换
替换
替换
t
0
1
2
3
22
22
11
22
11
19
7
16
11
19
7
16
22
11
7
16
22
16
22
7
19
11
22
19
22
19
11
7
11
19
4.5.5 替换算法
Notes: 抖动：22号被调出后马上又要被使用，11号被调出后也马上要被使用。都需要重新调入，这就是抖动。
解决方法：
1、硬件：Cache增加2行？能否无限增加Cache？
2、软件：此例中，22号块的访问提前（提前到16号之前），也不会发生抖动。
软硬协同：高速性的发挥，除了硬件因素，也有软件因素。软硬协同，系统观，学习组原需要贯彻的一点。

## Slide 51
7
替换算法的实现方式
第四 章
硬件实现
  成本？
LRU算法软件实现
  查找效率如何优化？
4.5.5 替换算法
Notes: 都可以
硬件：速度快，考虑成本。
软件：考虑速度能否满足高速的要求？

## Slide 52: 4.5.6 写入策略—— cache关键技术四
数据查找 Data Identification
  如何判断数据在cache中
地址映射 Address Mapping
  主存数据如何放置到Cache行/槽中
替换策略 Placement Policy
  Cache满后如何处理
写入策略 Write Policy
  如何保证cache与memory的一致性

## Slide 53: 4.5.6 Cache的写策略
写回法(write back)
写穿/直达法 (write through)
磁带，光盘
磁盘
Cache高速缓存
主存
CPU寄存器

## Slide 54: cache对存储系统性能的影响
读优化
  时间局部性
    将刚访问的数据调度到cache中、利用淘汰算法将不经常使用的数据淘汰
  空间局部性
    大块预读，相邻的数据被调度到cache中
写优化
  写回策略提升突发写性能
负面影响
  写回策略引起不一致性
  缓冲区满后，写性能降低

## Slide 55: cache命中率
命中率
  Nc表示cache完成存取访问的总次数
  Nm表示主存完成存取访问的总次数
ta平均访问时间
  tc表示命中cache时的访问时间
  tm表示命中主存时的访问时间
访问效率
影响命中率的几个因素
  程序行为（局部性） cache容量
  组织方式 块大小
E= tc/ ta
(r= tm/ tc)
Notes: 访问效率：H越接近1越好，效率越高。r小相对较好

## Slide 56: cache的命中率与cache容量的关系

## Slide 57: 块容量与命中率 Is bigger always better?
块越大，块数量越少
  空间局部性越好
  时间局部性不佳
    缺失率提升
    极端例子
    一个cache只有一块

## Slide 58: Cache例题选讲
第四 章
例1 假定主存和Cache之间采用直接映射方式，块大小为16B。Cache数据区容量为64KB，主存地址为32位，按字节编址，数据字长32位。要求
1)给出直接映射方式下主存地址划分
2)完成Cache访问的硬件实现（不做要求）
3)计算Cache容量
解：1)由题目条件知：
 数据块大小16B
 Cache数据区容量为64KB
块内偏移地址4位；
64KB/16B = 4096行Cache；
Tag字段的位数为
32- 12 - 4 =16位（Tag）
Index字段12位
s位
b位
区地址-标记
行索引
字 (块内字偏移)
t位
Notes: 1、块内4个字，需要4位偏移地址进行编码

## Slide 59: Cache例题选讲
第四 章
完成Cache访问的硬件实现
tag
v
data
Mux
128
16
12
2
2
0
31
Memory Address
=
Mux
4K
Entries
Word
Data
Hit
Tag
Index
Word offset
Byte offset
Byte
16
32
32
32
32
1
2
5
32
16
3
4
Notes: 偏移地址的高2位控制下面Mux选择每个Cache块中四个字中的一个；
偏移地址的低2位控制右上Mux选择输出的一个Word四个字节中的一个；

## Slide 60: Cache例题选讲
第四 章
例1 假定主存和Cache之间采用直接映射方式，块大小为16B。Cache数据区容量为64KB，主存地址为32位，按字节编址，数据字长32位。要求
3)计算Cache容量（假定Cache中除数据和标记外还包含一位有效位） 。
由第一问的解答可知：Tag 为16 bit
由题目条件及Cache的工作原理知：
Cache每行数据存储体容量为 16*8 = 128 bit
Cache 每行的总存储容量为： 1+ 16 + 128 = 145 bit
Cache 总容量为：4096  （1+16 +128）= 580Kbit
Notes: 1、PPT29页，直接映射，Cache工程原理图可知，每一行Cache的数据位构成：valid+Tag+data
2、data=16*8=128bit
3、Tag=16
4、valid=1
5、每行行：1+ 16 + 128

## Slide 61: Cache例题选讲
第四 章
例2 设某机内存容量为16MB,Cache的容量16KB,每块8个字,每个字32位.设计一个四路组相联映射(即Cache内每组包含4个字块)的Cache组织方式。
1)求满足组相联映射的主存地址字段中各字段的位数（主存按字节组织）。
2)设Cache的初态为空,CPU从主存第0号单元开始连续访问100个字(主存一次读出一个字),重复此次序读8次,求存储访问的命中率
3)若Cache的速度是主存速度的6倍,求存储系统访问加速比
解:1) 每块 8*32位= 32B
块内偏移地址5位
Cache的组数为:
Tag字段为 : 24 – 5 - 7 = 12位
Cache行数:
16KB/32B = 512行
512/4 =128组
Index字段 7位

## Slide 62: Cache例题选讲
第四 章
例2 设某机内存容量为16MB,Cache的容量16KB,每块8个字,每个字32位.设计一个四路组相联映射(即Cache内每组包含4个块)的Cache组织方式。
2)设Cache的初态为空,CPU从主存第0号单元开始连续访问100个字(主存一次读出一个字),重复此次序读8次,求存储访问的命中率
主存100个单元分13块，处于主存0组,而Cache有128组,故访问主存前100号单元不发生页面调度
初态为空,每块第一次不命中，后7次访问均命中
100号单元对应13块,第一轮访问13次不命中,后七轮访问均命中
循环8次的总命中率为:
(100*8-13)/(8*100) = 98.375%
0-7
8-15
16-23
24-31
…….
K0
K1
K2
K3
96-100
K12
…….
……..
K127
MZ0
C0
C1
C2
C3
C0
C1
C2
C3
C0
C1
C2
C3
Z0
Z1
Z12
………
………
Z127
………
………
主存
Cache
Notes: 1、主存13块<Cache的128组：意味填不满Cache，所以这100个单元被调入Cache后不会再被调出（不发生页面调度）。
2、访问每个块的第一个字时，不命中（块被调入），后七个字（每块8个字）的访问都命中。
3、整体看，不管访问几轮，不命中的次数只有第一轮的13次（每个块一次，之后所有数据都在Cache中，一直都命中）。
注意：命中率=命中次数/总访问次数
一共访问800个字，只有13次不命中（每一个块第一次调入时，调入后一直在Cache中，没有被调出，以后的访问都是命中的）。

## Slide 63: Cache例题选讲
第四 章
例2 设某机内存容量为16MB,Cache的容量16KB,每块8个字,每个字32位.设计一个四路组相联映射(即Cache内每组包含4个字块)的Cache组织方式。
3)若Cache的速度是主存速度的6倍,求存储系统访问的加速比
设Cache的存取周期为t，则主存存取周期为6t
直接从内存读取所有数据所需时间为:
Tnc = 800*6t = 4800t
通过Cache访问800个数据的时间为:
Tc = 13*6t +(800-13)*t = 865t
存储系统访问的加速比
S = Tnc /Tc = ( 4800t/865t) = 5.5

## Slide 64: Cache例题选讲
第四 章
例3 局部性分析。以下程序A和B中，哪一个对数组A[2048][2048]引用的空间局部性更好？时间局部性呢？变量sum的空间局部性和时间局部性如何？
I1
I2
…………
I33
I34
…………
A[0][0]
A[0][1]
…………
A[0][2047]
A[1][0]
A[1][1]
…………
sum
指令
数组A
sum
假定数组在主存按行优先顺序存放
程序段A
Int sumarryrows (int A[M][N]
{
int i ,j, sum =0;
for ( i=0; i <M; i++)
for ( j=0; j <M; j++)
sum+= A[i][j];
return sum;
}
程序段B
Int sumarrycols (int A[M][N]
{
int i ,j, sum =0;
for ( j=0; j <M; j++)
for ( i=0; i <M; i++)
sum+= A[i][j];
return sum;
}
Notes: 1、数组在主存中存放按照行优先方式存放（可见下一页PPT）。
2、

## Slide 65: 数组顺序存储

## Slide 66: Cache例题选讲
第四 章
I1
I2
…………
I33
I34
…………
A[0][0]
A[0][1]
…………
A[0][2047]
A[1][0]
A[1][1]
…………
sum
指令
数组A
sum
假定数组在主存按行优先顺序存放
程序段A
Int sumarryrows (int A[M][N]
{
int i ,j, sum =0;
for ( i=0; i <M; i++)
for ( j=0; j <M; j++)
sum+= A[i][j];
return sum;
}
程序段B
Int sumarrycols (int A[M][N]
{
int i ,j, sum =0;
for ( j=0; j <M; j++)
for ( i=0; i <M; i++)
sum+= A[i][j];
return sum;
}
数组A ：
1） 空间局部性：A好B差。
A好；第一个元素后，地址+1顺序访问（已调入）。
B差：每次间隔至少N个地址，跳来跳去，不是顺序访问。
2）时间局部性差：元素每次循环只用一次（下一次循环访问的是不同数组元素）。
变量sum：
1）空间局部性好：每次循环都是访问同一个（反复被访问），时间局部性好。
2）时间局部性差：只有一个（顺序访问多个数据时空间局部性才好）。
Notes: A：
1、访问A[0][0]后数据块被调入，顺序访问后面元素，已调入，所以空间局部性好。
2、数组元素每次循环只用一次（下一次循环访问的是不同数组元素），时间局部性差。
3、变量sum每次循环都是访问的同一个（反复被访问），所以时间局部性好。
4、sum只有一个，空间局部性差（顺序访问多个数据时空间局部性才好）。
B：
1、极端情况，访问A[0][0]后访问A[1][0]，则间隔2047个数据，第一轮调入的数据块不包含A[1][0]，所以空间局部性差。
2、数组元素每次循环只用一次（下一次循环访问的是不同数组元素），时间局部性差。
3、变量sum每次循环都是访问的同一个（反复被访问），所以时间局部性好。
4、sum只有一个，空间局部性差（顺序访问多个数据时空间局部性才好）。

## Slide 67
5 某计算机的Cache共有8块,采用直接映射,每个主存块大小为32字节(按字节编址)。主存129号单元所在主存块应装入到的Cache块号是( )(块号从0开始编号) (单选)
1
A
2
B
4
C
6
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
直接法:背公式Cache共n行,主存第j块号映射到Cache 的行号为:i=j mod n 。细节:直接映射原理:Cache只分块、不分组;主存即分块也分组。主存的每一个数据块,只能映射到与其组内块序号相同的Cache数据块位置。主存是以32个字节分为一块,所以129mod32=4余1,说明129号单元是其所在主存的4号块(块号从0开始)里1号字节(从0-31,共32个字节),当然送到Cache的4号块。答案为C。
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: 答案为C。
直接法:背公式Cache共n行,主存第j块号映射到Cache 的行号为:i=j mod n 。
细节:直接映射原理:Cache只分块、不分组;主存即分块也分组。
主存的每一个数据块,只能映射到与其组内块序号相同的Cache数据块位置。主存是以32个字节分为一块,所以129mod32=4余1,说明129号单元是其所在主存的4号块(块号从0开始)里1号字节(从0-31,共32个字节),当然送到Cache的4号块（4 mod 8=4）。

## Slide 68
6 某计算机的Cache共有16块，采用2路-组相联映射方式(即每组包括2块)。存储器按字节编址，每个主存块大小为64字节，那么主存268号单元所在的主存块应装入到的Cache组号是( )：
0
2
4
6
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
C正确。组号=主存块号 mod cache组数
解题分析：
1、Cache如何分组、分块？
组数=cache块数/路数
Cache分8组，每组2块，每块64B。
2、主存如何分组、分块？
主存分若干组，每组又分成8块（与cache组数相同）。
3、268单元处于哪个组的那个块？
块号：单元号/块大小（每块单元数）
268/64=4余12，该单元是主存4号块中的第12字节。
组号：块号 mod 组数
4/8=0，余4，放入第4组
答案解析
答案解析
单选题
10分
Notes: C正确。组号=主存块号 mod cache组数
解题分析：
1、Cache如何分组、分块？
组数=cache块数/路数
Cache分8组，每组2块，每块64B。
2、主存如何分组、分块？
主存分若干组，每组又分成8块（与cache组数相同）。
3、268单元处于哪个组的那个块？
块号：单元号 mod 块大小（每块单元数）
268/64=4余12，该单元是主存4号块中的第12字节。
组号：块号 mod 组数
4/8=0，余4，该单元是第4组

## Slide 69
7 下列关于Cache的描述中,正确的是 ( )(多选)
Cache的设计思想是在合理成本下提高其访问的命中率
A
Cache的功能全部由硬件实现
B
Cache块(行)的大小与主存块的大小一致
C
K=1的组相联就是直接相联
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
ABCD都对。D,K=1就相当于Cache不分组,只分块,主存即分块也分组,所以就是直接相连。
提交
答案解析
答案解析
多选题
1分
Notes: ABCD都对。D,K=1就相当于Cache不分组,只分块,主存即分块也分组,所以就是直接相连。

## Slide 70: 课后作业
教材149页：
4.12
慕课第四章 单元测试

## Slide 71: 本节知识点总结

## Slide 72: Thanks

## Slide 73: 附加思考1（不做要求，学有余力同学可以尝试）
某计算机字长32位，采用直接映射Cache,主存容量4MB，Cache数据存储体容量为4KB，字块长度为8个字。
  画出直接映射方式下主存地址划分情况。
  设cache初始状态为空，若CPU顺序访问0-99号单元，并从中读出100个字，假设主存一次读一个字，并重复此顺序10次，请计算cache命中率。
  如果cache的存取时间是2ns，主存访问时间是20ns，平均访问时间是多少。
  Cache-主存系统访问效率。

## Slide 74: 附加思考2（不做要求，学有余力同学可以尝）
主存地址空间大小为256MB，按字节编址。指令数据Cache，均有8行，Cache行大小为64B，数据Cache直接相联。现有两功能相同的程序A，B，其伪代码如下所示：
假定int型数据为32位补码，程序编译时i,j,sum均分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，首地址为320（十进制）。
  1）若不考虑用于Cache一致性维护和替换算法的控制位，数据cache的总容量是多少？
  2）数组元素a[0][31],a[1][1]所在主存块对应的cache行分别是多少，行号从零开始。
  (3)程序A，B的数据访问命中率各是多少？那个程序的执行时间更短?
int a[256][256];
for (i = 0; i < 256; i++)
for (j = 0; j < 256; j++)
sum += a[i][j];
int a[256][256];
for (j = 0; j < 256; j++)
for (i = 0; i < 256; i++)
sum += a[i][j];
程序A
程序B