## Slide 1
原版权：谭志虎、秦磊华等
华中科技大学 计算机科学与技术学院
授课：刘双虎
成都信息工程大学 计算机学院

## Slide 2
五、指令系统
改版及授课：刘双虎
5.1 指令系统概述
原版权：
谭志虎、秦磊华等

## Slide 3: 本章主要内容
指令系统概述
指令格式
寻址方式
MIPS指令系统

## Slide 4: 指令系统基本概念
机器指令（指令）
  计算机能直接识别、执行的某种操作命令
指令系统（指令集）
  一台计算机中所有机器指令的集合
系列机
  基本指令系统相同，基本系统结构相同的计算机
    IBM，PDP-11，VAX-11，Intel-x86
  解决软件兼容的问题

## Slide 5: 计算机指令系统层次
高级语言 (C)
指令集架构层 ( MIPS)
微代码层
Compiler(翻译)
Assembler(汇编)
硬件逻辑层
应用程序
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
lw $t0, 0($2)
lw $t1, 4($2)
sw $t1, 0($2)
sw $t0, 4($2)
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
使用布尔代数和真值表
(解释)
操作系统
汇编语言 (MIPS)
Software
Hardware
Regwirte=1,Branch=Jump=0
RegDst=0
Aluop=00110
……
指令系统是CPU设计的依据
软件设计的基础
硬件和软件间的界面
直接影响计算机系统性能

## Slide 6: 指令系统基本概念
完备性：指令丰富，功能齐全，使用方便
有效性：程序占空间小，执行速度快
规整性：
  对称性 （对不同寻址方式的支持）
  匀齐性 (对不同数据类型的支持)
  一致性 （指令长度和数据长度的一 致性）
兼容性：系列机软件向上兼容

## Slide 7: 指令集体系结构 Instruction Set Architecture (ISA)
不同类型的CPU执行不同指令集，是设计CPU的依据
    1970 DEC PDP-11 1992 ALPHA(64位)
    1978 x86, 2001 IA64
    1980 PowerPC
    1981 MIPS
    1985 SPARC
    1991 arm
    2016 RISC-V
指令集优劣
  方便硬件设计，方便编译器实现，性能更优，成本功耗更低

## Slide 8: 硬件设计四原则
简单性来自规则性
  Simplicity favors regularity
  指令越规整设计越简单
越小越快
  Smaller is faster
  面积小，传播路径小，门延迟少
加快经常性事件
  Make the common case fast
好的设计需要适度的折衷
  Good design demands good compromises

## Slide 9
1 下列关于指令(机器指令)的描述中,正确的是( ) (多选)
是计算机系统中硬件与软件之间的接口
A
是程序员操作计算机硬件的接口
B
是冯诺依曼结构计算机实现“程序控制”原理的载体
C
是指挥计算机指令特定操作的命令
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
ABCD都对。
提交
答案解析
答案解析
多选题
1分
Notes: ABCD都对。

## Slide 10: 本章主要内容
指令系统概述
指令格式
寻址方式
MIPS指令系统

## Slide 11: 指令格式
表示一条指令的机器字，称为指令字，简称指令
指令格式：用二进制代码表示指令的结构形式
  指令要求计算机处理什么数据？
  指令要求计算机对数据做什么处理？
  计算机怎样才能得到要处理的数据？
指令的寻址方式需要解决的问题
指令的操作数需要解决的问题
指令的操作码需要解决的问题
操作码字段
地址码字段
寻址方式
操作数字段
Notes: 机器字长：计算机能够直接处理的二进制数据的位数。

## Slide 12: 操作码(OP)与地址码(AC)
操作码字段长度决定指令系统规模
  每条指令对应一个操作码
  定长操作码 LengthOP = ⌈log2n⌉
  变长操作码 操作码向不用的地址码字段扩展
操作数字段可能有多个
  寻址方式字段 长度与寻址方式种类有关，也可能隐含在操作码字段
  地址码字段 作用及影响、长度和寻址方式有关
操作码字段
地址码字段
寻址方式
操作数字段
Notes:   操作码数量：= log2n

## Slide 13: 扩展操作码
3种指令操作码部分不得重叠，否则无法区分，译码
设双操作数指令数为k, 显然k<28
28-K为多余状态，可用于表示其他类型指令
可用于单操作数指令的条数=（28-k）*212，212 是多余12位组合
28
220
232
OP(8)
A(12)
A(12)
双操作数
OP(20)
A(12)
单操作数
OP(32)
无操作数
Notes: 1、要深刻理解操作码部分不得重叠的含义，需要举例说明。双操作数用过的指令码编码，单操作数就不能使用，双操作数同理。
2、多余这部分可以和后面12位编码组合的编码数量=条数*212=（28-k）*212

## Slide 14: 扩展指令举例
设某指令系统指令字长16位，每个地址码为6位。若要求设计二地址指令15条、一地址指令34条，问最多还可设计多少条零地址指令？
24
( (24-15)*26-34)*26
OP(4)
A(6)
A(6)
双操作数15
OP(10)
A(6)
单操作数34
OP(16)
无操作数?
(24-15)*26
Notes: 关注OP码位数可以编码的个数，用过的编码不能使用。
1、二地址指令，OP的操作码有4位，OP可以有24种编码，对应有24条指令，
2、二地址指令中用于扩展单地址（10位OP码）而留出来的编码是=24-15=1个，这一个编码与后面的6位OP码的组合，可以编出的编码条数为：(24-15)*26，剩余的编码个数为：(24-15)*26-34个
3、0地址指令（16位OP码，去掉前面用过的），编码去掉用过的还有16-10=6位。与前十位剩余编码个数相乘=( (24-15)*26-34)*26，即为0地址指令的编码个数。

## Slide 15: 指令格式设计
根据指令规模及是否支持操作码扩展，确定操作码字段长度
根据对操作数的要求确定地址码字段的个数
根据寻址方式的要求，为各地址码字段确定寻址方式字段长度
定长还是变长
寻址模式
操作数地址
OP
Reg
Mode
Reg
Mode
源操作数
目的操作数

## Slide 16
2下列关于指令的描述中,正确的是 ( ) (多选)
指令的操作码定义了指令的功能
A
指令的地址码字段是不可缺少的
B
单地址指令只能处理一个数据
C
指令的地址码字段可以表示一个地址,也可以表示一个数据
D
答案解析
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案AD。B错,地址码可以没有,如NOP、HLT等指令。C错,可以处理多个,通过其它寄存器给出。
提交
答案解析
多选题
1分
Notes: 答案AD。B错,地址码可以没有,如NOP、HLT等指令。C错,可以处理多个,通过其它寄存器给出，也可以隐含规定。

## Slide 17
3下列关于指令格式的描述中,正确的是( ) (多选)
对采用定长操作码的计算机而言,若需要支持65条指令,则其操作码字段最少需要7位
A
若指令中每个地址字段位均为4位,则对RR型指令而言,可以 使用16个寄存器
B
指令字长确定的情况下,指令的地址字段越多 ,则其位数就越少
C
计算机硬件是影响指令格式设计的因素之一
D
答案解析
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
ABCD全对。
提交
答案解析
多选题
1分
Notes: ABCD全对。

## Slide 18: 指令格式设计举例
例1. 字长16位，主存64K，指令单字长单地址，80条指令。寻址方式有直接、间接、相对、变址。请设计指令格式。
80条指令  OP字段需7位 ( 27=128 )
4种寻址方式  寻址方式位需2位
单字长单地址  地址码长度=16-7-2 =7位
OP(7)
A(7)
Mode(2)
Notes: 设计指令格式，即确定各部分编码的位数。

## Slide 19: 指令格式设计举例
例2. 某机字长32位，采用三地址指令，支持8种寻址操作，完成60种操作，各寻址方式均可在2K主存范围内取得操作数，并可在1K范围内保存运算结果。问应采用什么样的指令格式？指令字长最少应为多少位？执行一条直接寻址模式指令最多要访问多少次主存？
OP
A2
Mode
A1
Mode
A3
Mode
源操作数1
目的操作数
6bits
3bits
47bits
源操作数2
11bits
3bits
11bits
3bits
10bits
47位指令字需占用2个存储字，取指需访存2次
取源操作数访存2次，写结果1次，共5次
Notes: 1、60种操作码，需要6位编码
2、8种寻址操作，位寻址方式需要3位
3、源操作数访问2K主存，源操作数地址11位
4、目的操作数访问1K主存，目的操作数地址10位

## Slide 20: 指令格式设计举例
例3. 分析以下指令格式及寻址方式特点？（假设字长为16位）
1）二地址指令；
2）操作码可指定16条指令；
3）源和目的均有8种寻址方式；
4）源地址寄存器和目的地址寄存器均有8个；
5）可寻址范围为1~64K
OP
Reg
Mode
Reg
Mode
源地址
目的地址
12
15
11
9
8
6
5
3
2
0
Notes: 5、只能寄存器间接寻址，寄存器是16位的，可以访问的地址最大16位，因此范围是216=64K

## Slide 21: 指令分类方法
按计算机系统的层次结构分类
  微指令、机器指令、宏指令
按操作数物理位置分类
  存储器－存储器（SS）型、寄存器－寄存器（RR）型、寄存器－存储器（RS）型
按指令长度分类
  定长指令，变长指令
按操作数个数分类
  四地址、三地址、二地址、单地址、零地址
按指令功能分类

## Slide 22: 按指令字长度分类
指令字长度：指令中包含二进制代码的位数
字长与机器字的长度有关: 单字长，双字长，半字长
  指令字越长，地址码长度越长，可直接寻址空间越大
  指令字越长，占用空间越大，取指令越慢
等长指令: 结构简单，控制线路简单，MIPS指令
变长指令: 结构灵活，充分利用指令长度，控制复杂，X86指令
8bits | 32bits
Call | Offset
Notes: ARM也是等长指令

## Slide 23: 按操作数个数分类
OP
A1
A2
二地址指令
OP
A1
单地址指令
OP
A1
A2
A3
三地址指令
OP
零地址指令
(A1) OP (A2) → A3
(A1) OP (A2) → A1
(AC) OP (A1) → AC
如停机、空操作、开关中断等
Notes: HLT、NOP

## Slide 24: 按功能分类 8088/8086典型指令
数据传送类
  取数 MOV AX，TEMP
  存数 MOV TEMP，AX
  传送 MOV AX，CX
算术运算类
  定点＋，－，×，÷ 等
  浮点＋，－，×，÷ 求反，求补等
逻辑运算类
  NOT，AND，OR，XOR，TEST
程序控制类
  无条件转移 JMP 条件转移 C，Z，N，P，V
  转子程序 JSR 子程序返回RET 中断返回IRET
输入/输出类
  IN AX，n OUT n, AX
其他类
  标志操作：CLC（clear carry flag)
  CLI (clear interrupt enable flag)
  HLT，WAIT

## Slide 25: 指令系统发展方向
CISC---复杂指令系统计算机
  Complex Instruction System Computer
  指令数量多，指令功能，复杂的计算机。
  Intel X86
RISC---精简指令系统计算机
  Reduced Instruction System Computer
  指令数量少，指令功能单一的计算机。
  1982年后的指令系统基本都是RISC
  MIPS、RISC-V
CSIC、 RISC互相融合

## Slide 26: 精减指令系统(RISC)
指令条数少，只保留使用频率最高的简单指令，指令定长
  便于硬件实现，用软件实现复杂指令功能
Load/Store架构
  只有存/取数指令才能访问存储器，其余指令的操作都在寄存器之间进行
  便于硬件实现
指令长度固定，指令格式简单、寻址方式简单
  便于硬件实现
CPU设置大量寄存器（32~192）
  便于编译器实现
一个机器周期完成一条机器指令
RISC CPU采用硬布线控制，CISC采用微程序

## Slide 27
4 采用将操作码字段扩展到没有使用的地址码字段的指令格式设计方案的主要目的是( ) (单选)
减少指令长度
A
充分利用地址字段,提高指令效率
B
保持指令长度不变,增加指令数量
C
减少地址码数量
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
C正确。
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: C正确。

## Slide 28
5 某计算机采用32位单字长二地址指令,每个地址码为12位(含寻址方式字段),若已经定义了250条二地址指令,则还可以定义多少条单地址指令 ( ) (单选)
4K
A
8K
B
16K
C
24K
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
D正确。(2^8-250)*2^12=6*4K=24K,OP位数32-24=8位,可以编码256条指令,当前只需要250条,剩余的编码有256-250=6个,这6个编码用于扩展单地址指令,单地址指令码后面有12位地址,这6个编码和后面的12位 地址可以组合编码的单地址指令数量为6*2^12
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: D正确。(28-250)*212=6*4K=24K,OP位数32-24=8位,可以编码256条指令,当前只需要250条,剩余的编码有256-250=6个,这6个编码用于扩展单地址指令,单地址指令码后面有12位地址,这6个编码和后面的12位 地址可以组合编码的单地址指令数量为6*212

## Slide 29
6 某计算机机器字长和存储字长32位,采用双字长,下列描述中正确的是( )(多选)
采用双字长指令有利于支持更多的指令和设计位数更多的地址字段
A
顺序寻址方式下,PC <---- (PC) + 8
B
在该计算机中完成RS型指令,至少需要访问内存3次
C
采用双字长指令有利于支持更多的寻址方式
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
ABCD全对。B每个指令8个字节。C RS是寄存器-存储器型指令,至少要访问3次内存,取指令码需要2次访问内存(一次取一个字),取源操作数或存结果(2选1)需要1次,至少3次。D正确,指令变长,多余位数看用于寻址方式。
提交
答案解析
答案解析
多选题
1分
Notes: ABCD全对。B每个指令8个字节。C RS是寄存器-存储器型指令,至少要访问3次内存,取指令码需要2次访问内存(一次取一个字),取源操作数或存结果(2选1)需要1次,至少3次。D正确,指令变长,多余位数看用于寻址方式。

## Slide 30: 本节重点
2
3
指令与指令系统定义
指令格式构成与设计实例
扩展操作码（方法与例题）
4
指令分类
1
Notes: 1、

## Slide 31: Thanks