## Slide 1
原版权：谭志虎、秦磊华等
华中科技大学 计算机科学与技术学院
授课：刘双虎
成都信息工程大学 计算机学院

## Slide 2
五、指令系统
改版及授课：刘双虎
5.2 寻址方式
原版权：
谭志虎、秦磊华等

## Slide 3: 本章主要内容
指令系统概述
指令格式
寻址方式
MIPS指令系统

## Slide 4: 寻址方式
寻找指令或操作数有效地址的方式
  指令寻址
    顺序寻址
    跳跃寻址
  操作数寻址
    立即寻址、直接寻址
    间接寻址、寄存器寻址
    寄存器间接寻址、相对寻址
    基址\变址寻址、复合寻址
Notes: 寻找有效地址的方式
寻找操作数的方式

## Slide 5: 顺序寻址
顺序寻址方式
  程序对应的机器指令序列在主存顺序存放
  执行时从第一条指令开始，逐条取出并执行
实现方式
  程序计数器（PC）对指令序号进行计数
  PC存放下条指令地址，初始值为程序首址
  执行一条指令，PC=PC+当前指令字节长度
401334
push %ebp
mov %esp,%ebp
and $0xfffffff0,%esp
sub $0x10,%esp
call 0x401910
PC/EIP
PC+指令长度
0x401334
0x401335
内存
…
…
401335
0x401337
0x40133A
0x40133D
401337
40133A
push
IR
mov
and
sub
Mem[pc++]  IR
Notes: 1、注意强调PC+指令长度，不同指令字节数不同。
PC：Program Counter
EIP: Extend Instruction Pointer

## Slide 6: 跳跃寻址
跳跃寻址方式：当程序中出现分支或循环时，就会改变程序的执行顺序
  下条指令地址不是PC++得到，而是由指令本身给出
  跳跃的处理方式是重新修改PC的内容，然后进入取指令阶段
401337
push %ebp
mov %esp,%ebp
and $0xfffffff0,%esp
sub $0x10,%esp
call 0x401910
PC/EIP
PC+1
0x401334
0x401335
内存
…
push %ebp
40133A
0x401337
0x40133A
0x40133D
40133D
401910
and
IR
sub
call
push
IR(A)  IR
0x401910
Notes: 1、注意指令长度不同。1337地址里的and指令是3字节的。PC+1执行了3次。
2、子程序调用指令call里面包含了目的地址，所以最后：IR(A)送IR：IR里包含的地址单元里的值（指令码-push的指令码）送IR。 （0x401910）单元里的指令码送IR

## Slide 7: 操作数的寻址方式
形成操作数有效地址的方法
  单地址指令地址码的构成: mode , D
  实际有效地址为 E, 实际操作数 S
  S= (E)
OP
Mode
D
操作码
寻址模式
形式地址
指令中的操作数存在于何处？
Notes: Effective Address
1、强调，黄色部分是指令格式中的：地址码字段。
2、强调举例用单操作数指令格式讲解，其实每一个操作数都涉及到寻址方式。
3、操作数只可能存在于CPU内部的寄存器中，或者是主存中。在主存中又有两种情况，一种是指令字本身包含了要操作的数据，一种是在内存中存放的一般数据。

## Slide 8: 立即寻址
地址码字段是操作数本身
  S=D
  例: MOV AX,38H （38H → AX）
MOV
000
0X38
操作码
寻址模式
形式地址(立即数)
特点：
取指操作将数据与指令一并读入CPU内部的寄存器，指令执行速度快
便于程序设计（变量赋初值）
数据大小受字段位数限制
Notes: Big-Endian？Little-Endian？
2008/05/19 01:23 P.M.
这确实是个挺头疼的问题,《佛列格游记》中,小人国曾因为Big-Endian与Little-Endian问题发生过六次叛乱,其中一个皇帝送了命,另一个丢了王位.注:我喜欢先敲大头,不知道小人国的"小头党"会不会来讨伐我.当然,他们争的是吃鸡蛋时先敲小头(Little-Endian)还是先敲大头(Big-Endian),现在的大头、小头问题当然不是讨论吃鸡蛋,而是数据在内存中的排放方式,也就是"字节序"问题,这两个问题之间应该没什么联系 .
1. "字节序"问题的粒度
刚接触这个概念的时候,因为不求甚解的态度不知道字节序指的是"字节"还是字节中的"位",现在终于知道了,字节序讲的就是"字节"的顺序,与字节中的"位"没关系 .
2. 什么是大头党？什么是小头党？
"大头党"也就是Big-Endian,你也可以称之为大尾、大端.顾名思义,"大头党"也就是MSB (Most Significant Byte, 最高有效字节)在低地址,"小头党"正好相反,LSB (Least Significant Byte, 最低有效字节)在低地址.
3. 谁是"大头党"？谁是"小头党"？
硬件&平台: x86系列CPU都是小头党,也就是我们最常用的PC,无论你的软件系统是Windows、Linux还是Unix,只要是处于x86架构的硬件系统就是小头党的;PowerPC是"墙头草",默认是"大头党";arm也是"墙头草",但是一般都是将其看待为"小头党";Java虚拟机是纯粹的"大头党".
协议&标准: TCP/IP:"大头党",Unicode:没有明确表明其"字节序倾向",仍保持中立;GB标准:还没有调查其"字节序倾向",感兴趣的可以找找相关白皮书.
4. 例子
/* 例1 */ INT16 n(1); //声明一个短整形(占两个字节)n,初始化值为1(Hex: 0x0001); *(char*)&n; //将n的地址解释为char类型指针,并解引用,也就是取其低地址中的数据,在x86等"小头党"的平台下我们将得到"1",说明LSB在低地址,也就验证了当前平台是"小头党",反之则是"大头党".
/* 例2 */ INT16 n(256); //声明一个短整形(占两个字节)n,初始化值为256(Hex: 0x0100); *(char*)&n; //将n的地址解释为char类型指针,并解引用,也就是取其低地址中的数据,在x86等"小头党"的平台下我们将得到"0",说明LSB在低地址,也就验证了当前平台是"小头党",反之则是"大头党".
这样"大头党"中INT16类型的256跟"小头党"中INT16类型的1内存排列是一样的,反之也是一样的.
这就是所谓的"字节序"问题.

## Slide 9: 寄存器寻址(Register Addressing)
操作数在CPU的内部寄存器中.
  AX,BX,CX,DX
  PUSH AX E=R
PUSH
001
000
操作码
寻址模式
形式地址（寄存器编号）
特点：
操作数在寄存器中，指令执行速度快
能访问的数据大小一般与计算机字长有关
地址字段的位数与计算机通用寄存器数量相关

## Slide 10: 直接寻址(Direct Addressing)
200
地址码字段直接给出操作数在内存的地址. E=D
inc [200]
inc
010
200
操作码
寻址模式
形式地址
主存
200
220
600
特点：
提供直接访问主存的操作
访问主存，执行速度慢
地址字段的位数决定了访存空间大小
Notes: 通常形式地址有相关逻辑转换为实际地址。

## Slide 11: 间接寻址(Indirect Addressing)
200
D单元的内容是操作数地址, D是操作数地址的地址
E=(D) S=((D))
inc
011
200
操作码
寻址模式
形式地址
200
主存
220
600
220
特点：
解决了直接寻址方式下地址字段的位数限制访存范围大小的问题
获得数据要访问主存2次，指令执行速度太慢，RISC计算机中一般不用
Notes: 指令给出操作数的间接地址。
一般只在CISC中使用，RISC中一般不用；

## Slide 12: 寄存器间接寻址 (Register Indirect Addressing)
D单元的内容是操作数的地址,D是操作数地址的地址
E=(R) inc [BX]
220
主存
200
inc
100
011
220
操作码
寻址模式
形式地址（寄存器编号）
300
600
220
R011
特点：
解决了直接寻址方式下地址字段的位数限制访存范围大小的问题
获得数据只需访问主存1次；修改寄存器速度比修改内存快
Notes: 1、指针的本质
2、R的编号占据的地址位数少，R可提供全字长地址码；修改R内容比修改M更快。
3、指针不变(由指令指定)，指针内容可变，使同一指令可指向不同存储单元（只需改变寄存器中的值），以实现程序的循环控制、提供转移地址等操作。

## Slide 13: 相对寻址 (Relative Addressing)
指令中的D加上PC的内容作为操作数的地址.
E=D+(PC)
j
101
20
操作码
寻址模式
形式地址（偏移量）
主存
200
300
600
220
200
PC
220
特点：
本质是改变PC的值，从而使程序发生转移
注意E=PC+指令字节数+D；偏移量D是补码
Notes: 1、此处的（PC）+1的“1” ，是指本条指令的字节数。并不一定是数值+1，有可能+1，+2，+3，+4……
2、本条指令取出后，PC值已经指向下一条指令，PC=PC+本条指令的字节数。再改变PC+D
3、相对寻址的形式地址D是以补码形式存在的二进制数，可正可负，因此可以控制PC的值变大还是变小，从而实现程序向前或向后转移。

## Slide 14: 基址/变址寻址
操作数地址为基址/变址寄存器+偏移量 基址寄存器一般不修改
E=D+(R)
MOV AX, 32[SI] SI,DI 都称为变址寄存器
mov
110
100
20
操作码
寻址模式
（偏移量+寄存器编号）
主存
200
300
600
220
200
R100
220
特点：
使用基址寄存器可以访问更大的主存空间
基址寄存器不变，访问不同数据只需要修改D，用于查表
Notes: 基址和变址的区别就是——在程序执行过程中，寄存器的内容是否改变。
1、基址寻址是设定了寄存器的值后，在当前程序段的执行过程中寄存器的值不变，通过改变偏移量控制操作不同数据。
2、变址寻址相在当前程序段的执行过程中，寄存器的值会被程序员改变，这时就是变址寻址。
3、基址+变址寻址。如8051单片机的指令系统，MOVC A , @A+DPTR 源操作数就是基址+变址寻址；DPTR寄存器作为基址寄存器，A作为变址寄存器。(A) ← ((DPTR) + (A))

## Slide 15: 堆栈寻址方式
硬件堆栈（寄存器串联堆栈）
  CPU内部一组串联的寄存器
  数据的传送在栈顶和通用寄存器之间进行
  栈顶不动，数据移动，进出栈所有数据都需移动
  栈容量有限
软件堆栈（内存堆栈）
  内存区间做堆栈
  SP---堆栈指示器(栈指针),改变SP即可移动栈顶位置。
  栈顶移动，数据不动，非破坏性读出
  栈容量大，栈数目容量均可自定义
Notes: 强调：软件堆栈只是程序员在内存中“开辟/定义”的一块区域，程序员遵循堆栈操作规则进行数据读写，硬件上没有任何特别之处。当然也可以不遵循堆栈操作规则来读写数据，只不过这样可能会破坏原有数据或读不到想要的数据而已。

## Slide 16: 硬件堆栈
BX
BX
AX
CX
CX
BX
AX
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
CX
BX
AX
POP CX
AX
堆栈顶
栈顶不动，数据移动
AX

## Slide 17: 内存堆栈——空递减型
进栈： (AC)  Mem[sp--] 出栈： Mem[++sp]AC
Push a 、Push b、Push c 、Pop 、Pop
100
99
98
97
SP
a
AC
188
200
196
192
b
c
c
b
a
b
c
主存
Notes: 堆栈根据每次操作的字节数不同，自增自减的值不一样，一般以字节为单位，堆栈的32位数据操作，每次+4或-4
堆栈还分为递增和递减堆栈；以及满堆栈和空堆栈。
当前举例的是空递减堆栈。
递增堆栈(ascending stack)：堆栈由低地址向高地址生长。
递减堆栈(secending stack)：堆栈由高地址向低地址生长。
满栈（full stack）：栈指针指向最后压入栈的数据，数据入栈时，sp先减一（或加一）再入栈。
空栈（empty stack）：栈指针指向下一个将要放入数据的位置，数据入栈时，先入栈sp再减一（或加一）

## Slide 18: 不同寻址方式对比——假设内存地址线16条
MOV
000
38H
MOV
001
00
MOV
010
200
MOV
011
200
JMP
101
20
MOV
100
01
MOV
110
100
20
立即寻址
寄存器寻址
直接寻址
间接寻址
寄存器间接
相对寻址
变址寻址
0~255 -128~127
0~255# Reg
0~255 RAM Cell
0~216-1 RAM Cell
0~216-1 RAM Cell
PC-128~PC+127
0~216-1 RAM Cell
S=D
E=R
E=D
E=(D)
E=(R)
E=(PC)+D
E=(R)+D
操作码
寻址模式
形式地址D
寻址范围
实地址E
5bits
3bits
8bits
Notes: 强调：
1、PC是自增后的PC
2、相对寻址方式的形式地址D是以二进制补码形式存在，可正可负，（PC）+D之后可增可减。

## Slide 19: 寻址方式举例
OP
X
D=100
PC=1000
R基=2000
200
500
1100
200
100
500
800
100
350
200
2100
寻址方式
X
操作数
立即
0
100
直接
1
200
间接
2
500
相对
3
350
变址
4
200
变址间址
5
500
有效地址E
S=D
E=D=100
E=(D)=200
E=(PC)+2+D=1102
E=(R)+D=2100
E=((R)+D)=200
1102
设某机的指令字长16位，格式、有关寄存器和主存内容如下，X为寻址方式，D为形式地址，请在下表中填入有效地址E及操作数的值。？
Notes: 强调：
1、PC取指令后就会自增，如果这里不+2，则PC一定强调这个PC的当前值是自增后的。否则读指令之前的PC值应该加上本条指令的字节数再加D。
2、变址寻址PC+的值是补码，可正可负，100H是正数，0000 0001 0000 0000。
3、无论是期末考试，还是别的考试，简单变化一下此题就可以增加一些难度，如指明给出的PC是取指令之前的PC值，在内存中存放的数都是十六进制方式给出，1102单元可能存在的是负数，就需要计算清楚。

## Slide 20
1 直接寻址的无条件转移指令执行的效果是将指令地址送入 ( ) (单选)
程序计数器 PC
A
地址寄存器MAR
B
数据缓冲寄存器 MDR
C
偏移地址累加器
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
A正确,无条件转移的本质是改变PC的值。
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分

## Slide 21
2下列关于寻址方式的描述中,正确的是( ) (多选)
包括指令寻址方式和数据的寻址方式
A
形成指令和数据所在虚拟存储器地址的方法
B
形成指令和数据所在主存地址的方法
C
形成指令和数据在Cache地址的方法
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
AC正确。B不对,不是虚拟存储器,是主存地址。D错误,不是直接形成Cache地址,对Cache的访问都是通过主存地址映射的方式进行的。
提交
答案解析
答案解析
多选题
1分
Notes: AC正确。B不对,不是虚拟存储器,是主存地址。D错误,不是直接形成Cache地址,对Cache的访问都是通过主存地址映射的方式进行的。

## Slide 22
3下列关于指令寻址方式的描述中,正确的是( ) (多选)
指令的有效地址通过指令中形式地址字段给出
A
程序中有条件和无条件转移采用的就是跳跃寻址
B
指令的不同寻址方式需要通过寻址方式特征位来标识
C
顺序结构中CPU依次访问不同指令采用的就是顺序寻址
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
BD正确。A不对,指令码中没有形式地址字段的概念,只有地址码字段。C错误,没有特征位,是通过指令码中寻址方式位的编码来区分的。
提交
答案解析
答案解析
多选题
1分
Notes: BD正确。A不对,形式地址结合寻址方式字段给出，仅仅依靠形式地址无法得到有效地址，必须结合寻址方式。C错误,没有特征位,是通过指令码中寻址方式位的编码来区分的。

## Slide 23
4某计算机字长64位,采用单字长指令,下列描述中,正确的是( ) (多选)
指令字长为64位
A
指令字长为16位
B
顺序寻址时,PC <- (PC) + 1
C
顺序寻址时,PC <- (PC) + 8
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
AD正确。B错误。C错误,每次跳过一条指令占用的内存,是8个字节,因此PC应+8,而不是+1。
提交
答案解析
答案解析
多选题
1分

## Slide 24
5、某指令格式如下所示。其中M为寻址方式，I为变址寄存器编号，D为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式， 则操作数的有效地址是：
16年考研真题
I+D
(I)+D
((I)+D)
((I))+D
A
B
C
D
提交
单选题
1分
Notes: 解析，C正确

## Slide 25
6 在数据寻址方式中,获取操作数最快的寻址方式是 ( ) ( 单选)
寄存器寻址
A
立即数寻址
B
直接寻址
C
间接寻址
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
B正确,直接在指令码中 获取操作数。
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: B正确,直接在指令码中 获取操作数。

## Slide 26
7 若指令的形式地址中给出的是操作数的有效地址, 该指令采用的寻址方式是( ) ( 单选)
直接寻址
A
立即数寻址
B
寄存器寻址
C
变址寻址
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
A
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: A

## Slide 27
8 假定计算机字长64位,采用单字长指令, 某指令采用间接寻址,则取操作数至少需要访问主存的次数为( ) (单选，假定不考虑取指令时对主存的访问)
1
A
2
B
3
C
4
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
B正确,间接寻址方式,第一次读内存取得实际操作数地址,第二次访问内存读取到此操作数。
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: B正确,间接寻址方式,第一次读内存取得实际操作数地址,第二次访问内存读取到此操作数。
注意没有包含取指令的过程。如果包含取指令过程，则需要访问3次内存。

## Slide 28
9 相对寻址方式中,指令所提供的相对地址是( ) (单选)
本条指令在内存中的首地址为基准位置的偏移量
A
本条指令的下条指令在内存中的首地址为基准位置的偏移量
B
本条指令的上条指令在内存中的首地址为基准位置的偏移量
C
本指令操作数的直接有效地址
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
B正确。PC+偏移量,取指后PC值指向下一条指令的地址。
提交
答案解析
答案解析
单选题
1分
Notes: B正确。PC+偏移量,取指后PC值指向下一条指令的地址。

## Slide 29
10 下列关于操作数的寻址方式的描述中,正确的是( ) (多选)
直接寻址方式下 ,地址字段的位数影响数据的寻址范围
A
间接寻址方式下 ,地址字段的位数影响数据的寻址范围
B
立即数寻址方式下 ,地址字段的位数影响立即数的大小
C
寄存器寻址方式下,地址字段的位数影响立即数的大小
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
AC正确。B错误,间接寻址方式,最终地址是在内存中得到的,因此不收指令地址字段的影响。D错误,寄存器寻址方式中数据存于寄存器中,没有立即数。
提交
答案解析
答案解析
多选题
1分
Notes: AC正确。B错误,间接寻址方式,最终地址是在内存中得到的,因此不收指令地址字段的影响。D错误,寄存器寻址方式中数据存于寄存器中,没有立即数。

## Slide 30: 本节重点
2
3
指令寻址——顺序寻址
指令寻址——跳跃寻址的原理
操作数寻址——所有寻址方式原理
4
本节全是重点（必考）
1
Notes: 1、

## Slide 31: Thanks

## Slide 32: 附录：2010研究生统考例题
例. 某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如图，转移地址采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示。寻址方式如图。
OP
MS
RS
Md
Rd
15 12
11 6
5 0
源操作数
目的操作数
Ms/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义
000B | 寄存器直接 | Rn | 操作数=(Rn)
001B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数=((Rn))
010B | 寄存器间接，自增 | (Rn)+ | 操作数=((Rn)),(Rn)+1→(Rn)
011B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址=(PC)+(Rn)
注(x)表示存储器地址x或寄存器x的内容
（1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器MAR和存储器数据寄存器MDR至少需要多少位？
Notes: 1、16条指令
2、寄存器数目：23=8 注意地址码中内存和寄存器 各占3位
3、地址寄存器访问128KB主存空间，又因为主存是按字编址，一个地址存放2个字节，只需要64K个地址即可，因此MAR至少是16位；字长16位，所以MDR至少16位。

## Slide 33: 2010研究生统考例题
某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如图，转移地址采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示。寻址方式如图。
OP
MS
RS
Md
Rd
15 12
11 6
5 0
源操作数
目的操作数
Ms/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义
000B | 寄存器直接 | Rn | 操作数=(Rn)
001B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数=((Rn))
010B | 寄存器间接，自增 | (Rn)+ | 操作数=((Rn)),(Rn)+1→(Rn)
011B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址=(PC)+(Rn)
注(x)表示存储器地址x或寄存器x的内容
（2）转移指令的目标地址范围是多少？
Notes: 1、容量128KB，按字编制，每个地址存2字节数据，共有128K/2=64K个地址，地址范围0000-FFFFH。
转移目标地址=(PC)+(Rn)，由于寄存器是16位的，因此转移目标地址是当前PC值加上16位补码取值，所以目标地址范围是PC+[-216,216-1)，所以是0000H-FFFFH全部地址范围。

## Slide 34: 2010研究生统考例题
某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如图，转移地址采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示。寻址方式如图。
Ms/Md | 寻址方式 | 助记符 | 含义
000B | 寄存器直接 | Rn | 操作数=(Rn)
001B | 寄存器间接 | (Rn) | 操作数=((Rn))
010B | 寄存器间接，自增 | (Rn)+ | 操作数=((Rn)),(Rn)+1→(Rn)
011B | 相对 | D(Rn) | 转移目标地址=(PC)+(Rn)
注(x)表示存储器地址x或寄存器x的内容
（3）若操作码0010B表示加法操作，助记符为add，寄存器R4，R5的编号分别为100B和101B，R4的内容为1234H，R5的内容为5678H，地址1234H中的内容为5678H，地址5678H中的内容为1234H，则汇编语句add (R4),(R5)+ 逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数，对应的机器码是多少？用十六进制表示。该指令执行以后，哪些寄存器和存储单元的内容会发生改变？改变后的内容是什么？
OP
MS
RS
Md
Rd
15 12
11 6
5 0
源操作数
目的操作数
Notes: 1、OP：0010 寄存器间接寻址：001 R4:100 间接、自增寻址：010 R5：101 指令码0010 001 100 010 101 =2315H
2、add (R4), (R5)+ 加法指令的操作是：是先取的内存5678H地址里的数送去CPU内部与R4里的值相加，然后R5增1，结果存回R5内容指定的存储单元即5679H单元
R5自增，值变为5678H+1=5679H，
5679H单元存结果：1234H+5678H=68ACH