## Slide 2
九、输入输出原理
原版权：谭志虎
改版及授课：刘双虎
9.1 概述与中断系统

## Slide 3: 本章主要内容
输入输出系统概述
外围设备定时方式与信息交换方式
程序中断方式
DMA方式
通道方式

## Slide 4: 输入/输出系统的组成与功能
外部设备、接口部件、总线以及相应的管理软件统称为计算机的输入/输出系统，简称I/O系统
  完成计算机内部二进制信息与外部多种信息形式间的交流
  保证CPU能够正确选择I/O设备并实现对其控制，与数据传输
  利用数据缓冲、合适的数据传送方式，实现主机外设间速度匹配

## Slide 5: 外围设备的定时方式
外围设备种类繁多，不同设备在速度上差异甚远，信号格式也不尽相同，如何将不同速度的设备与高速运转的主机相连？如何同步?
输入输出设备与CPU交换数据的基本过程
  输入过程
  输出过程
Notes: 硬盘，网络，串口，并口设备

## Slide 6: 输入输出过程
输入过程
  CPU将一个地址放在地址总线上，选择设备
  CPU等候输入设备的数据成为有效
  CPU从数据总线读入数据
输出过程
  CPU将一个地址放在地址总线上，选择设备
  CPU把数据放在数据总线上；
  输出设备认为数据有效，取走数据
Notes: 如何判断有效成为输入输出定时的关键

## Slide 7: 不同设备的定时
如何判断数据有效是外设定时的关键；
速度不同的外围设备共有三种定时；
  速度极慢或简单的外围设备(机械开关，显示二极管)
    直接输入输出
  慢速或中速的外围设备
    异步定时
  高速的外围设备
    同步定时
Notes: 对于LED，电压采样的简单设备，GPIO端口

## Slide 8: 信息交换方式
程序查询方式
程序中断方式
直接内存访问方式
通道方式
外围处理机方式
Notes: 幼儿园的例子作类比

## Slide 9: 程序查询方式
N
N
传送数据
Y
关闭设备
Y
传送完
信息交换完全由CPU执行程序实现。
  启动设备;
  反复查询设备直至设备准备好;
  传输单个数据
  重复2-3步直至数据传输完毕
CPU外设串行工作，反复查询设备状态占用较多CPU时间，系统效率低。
  CPU占用率取决于查询频率
用于早期的计算机
准备好
查询设备状态
传送量计数
内存地址递增
启动设备
Notes: 查询和传输都依赖于CPU

## Slide 10: 中断的基本过程
程序m
发出中断请求
(设备1)
中断服务程序
(设备1)
切换
返回
中断的基本原理
程序1
结束
完成
CPU：
程序m
→
程序1
→
程序m
Notes: 1、外设以中断请求方式主动告知CPU

## Slide 11: 中断优势
提高了CPU的使用效率
  主动告知机制避免了反复查询设备状态
  仍需CPU占用（中断服务子程序运行时间+中断开销）
适合随机出现的服务
需要专门的硬件

## Slide 12: 直接内存访问DMA方式
中断方式用中断服务子程序完成数据交换
  效率较低
    一次中断仅传输少量数据，CPU开销大
  不适合于成组数据交换
DMA用于成组交换数据的场合
硬件执行I/O交换
  准备阶段和结束阶段需要占用CPU
  传输阶段DMAC从CPU接管总线，直接在内存及外设之间进行，节约了中断开销
需要更多硬件
Notes: 批量发送，硬盘PIO,DMA /sbin/hdpara -d

## Slide 13: 通道方式
DMA方式的进一步发展，数据的传送方向、内存起始地址及传送的数据块长度等都由独立于CPU的通道来进行控制，可进一步减少CPU的干预。
  通道是一个具有特殊功能的处理器IOP
  分担CPU的I/O 处理的功能
  可实现外设的统一管理和DMA操作
  大大提高CPU效率，更多的硬件
通道执行通道程序来完成CPU指定的I/O任务，通道程序是由一系列通道指令组成的。
当通道执行完通道程序后，就发出中断请求表示I/O结束，CPU响应中断请求，执行相应的中断处理程序实现与通道之间的数据传输。

## Slide 14: 信息交换方式
程序查询方式
程序中断方式
直接内存访问方式
通道方式
外围处理机方式

## Slide 15: 程序中断方式
中断基本概念
程序中断基本接口
中断仲裁方式
中断控制器

## Slide 16: 中断基本概念
CPU暂时中止现行程序的执行，转去执行为某个随机事件服务的中断处理子程序，处理完后自动恢复原程序的执行
实现主机和外设准备阶段的并行工作
  避免重复查询外设状态、提升工作效率
程序
启动设备
设备请求中断
设备准备
中断服务
主程序

## Slide 17: 中断的实质与特点
实质：程序切换
  方法：保存断点，保护现场；……恢复现场，返回断点。
  时间：一条指令结束时切换。
  特点：随机性
  随机发生的事态（如按键、故障）
  有意调用,随机请求与处理的事态（调用打印机）
  随机插入的事态（软中断指令插入程序任何位置）

## Slide 18: 中断的分类与作用
中断技术赋于计算机应变能力，将有序的运行和无序的事件统一起来，大大增强了系统的处理能力
  主机外设并行工作
  程序调试
  故障处理
  实时处理
  人机交互
中断
内中断（异常）
外中断
(
强迫中断
)
自愿中断
——
指令中断
强迫中断
硬件故障
软件出错
不可屏蔽中断
可屏蔽中断

## Slide 19: 程序中断处理示意图
主程序
A请求中断
B请求中断
C请求中断
A中断服务子程序
B中断服务子程序
C中断服务子程序
子程序与中断服务子程序与的区别？
  子程序在特定位置显式调用，后者随机调用，现场不同？
如果A，B，C同时产生中断？
  中断优先级问题，中断仲裁
如果正在运行A中断服务子程序，又收到B中断？
  中断嵌套
什么是主程序?
Notes:   1、子程序的执行由程序员事先安排，而中断服务程序的执行则是由随机中断事件触发。
  2、子程序的执行受主程序或上层程序控制，而中断服务程序一般与被中断的现行程序无关。
  3、一般不存在同时调用多个子程序，但可能发生多个外设同时向CPU发出中断服务请求的情况。

## Slide 20: 指令执行一般流程
取指令、执行指令反复循环
指令功能、寻址方式不同，数据通路不同，执行时间不同，如何安排时序？
  访存指令、寄存器运算指令、加法指令、除法指令
取指令
PC++
指令译码
数据操作
指令执行
操作数
地址计算
取操作数
操作数
地址计算
存操作数
无中断异常
中断响应
周期
有异常、中断请求
Notes: 中断响应的条件1：一条指令结束之后

## Slide 21: 中断响应流程
关中断
保护断点（通常堆栈）
中断识别，地址PC
Yes
中断
取指令
执行指令
保护现场
设备中断服务子程序
恢复现场
开中断
中断返回
断点地址PC
No
单重中断
中断
周期
中断隐指令
中断
服务程序
Notes: 1、关中断，开中断，目的是保证中断服务的原子性，
2、中断服务程序入口地址→PC

## Slide 22: 中断优先级
多设备同时产生中断请求时，如何处理？
  优先级高的先响应，优先级低的后响应
  CPU优先级随不同中断服务程序而改变
    执行某设备中断服务子程序
    CPU优先级就与该设备的优先级一样
  优先级高的中断请求可否中断优先级低的程序？

## Slide 23: 单级中断与多级中断
高优先级中断请求能否中断运行中的程序呢？
系统硬件、软件开销的权衡
  单级中断
    所有中断源均属同一级，离CPU近的优先级高
    CPU处理某个中断时，不响应其他中断
  多重中断
    优先级高的中断可以打断优先级低的中断服务程序
    中断嵌套
主程序 A B C

## Slide 24: 同时中断请求的处理方法
A>B>C

## Slide 25: 划分优先级的一般规律
硬件故障中断属于最高级，其次是程序错误中断
非屏蔽中断优于可屏蔽中断
DMA请求优先于I/O设备传送的中断请求
高速设备优于低速设备
输入设备的中断优于输出设备
实时设备优先于普通设备

## Slide 26: 优先级实现---中断仲裁
同一时刻可能有多个设备同时发出中断请求，响应谁？
  链式查询
  独立请求
  分组链式结构

## Slide 27: 中断请求信号的传输方式
Notes: a:1、可以快速识别中断入口。2、系统中断请求线有限，扩充设备（中断源）困难。
b:1、通过公共请求线路请求中断。2、扩展设备容易。3、识别中断源困难，一般需要匹配软件查询或硬件的方法识别中断源。
c：通过中断控制器识别中断请求、进行中断优先级控制、识别中断源编号等。
d：1、多条公共请求线路请求中断。2、同一个请求线上的中断源优先级相同。3、综合了前两种的特点，用于中断源较多的情况。
一般现代CPU都通过中断控制器来控制中断，如ARM V7版本的向量中断中断控制器 ARM VIC PDF文件“ARM PrimeCell™ Vectored Interrupt Controller (PL192) Technical Reference Manual.pdf”

## Slide 28: 中断屏蔽
响应优先级
  CPU对各设备中断请求进行响应，并准备好处理的先后次序，这种次序往往在硬件线路上已固定，不便于变动。
处理优先级
  CPU实际对各中断请求处理的先后次序。如果不使用屏蔽技术，响应的优先次序就是处理的优先次序。
中断屏蔽技术可动态改变各设备的处理优先级
Notes: 强调动态改变处理优先级

## Slide 29: 优先编码器
Notes: 1、优先级编码器，编号大的输入优先级高。
2、上面的使能输出，是当下面的使能输入端为1，而左侧所有输入都是0时它为1。
3、使能端为0，编码器不工作。

## Slide 30: 中断屏蔽方式
响
应
优
先
级
当CPU执行某个设备的中断服务程序时，如何设置中断屏蔽字？

## Slide 31: 中断屏蔽位
中断请求寄存器IR
  对应位为1表示相应外设发出了中断请求
  中断字，中断码
中断屏蔽寄存器INM
  对应位为1设置屏蔽，否则取消屏蔽
  每个设备都有自己独立的中断屏蔽字
  CPU执行某设备的中断服务子程序时将其中断屏蔽字载入INM
  不可屏蔽中断不受中断屏蔽寄存器的控制
中断允许触发器IE

## Slide 32: 屏蔽码
控制各设备接口的屏蔽触发器，可改变处理次序。
运行某个设备的中断服务程序时载入对应的屏蔽码
Notes: 为1时，屏蔽对应设备的中断请求

## Slide 33: 例子
假定硬件原来的响应顺序为0→1→2，试设置中断屏蔽字，将中断优先级改为1→2→0。
设备/屏蔽字 | L0 | L1 | L2
L0 | 1 | 0 | 0
L1 | 1 | 1 | 1
L2 | 1 | 0 | 1
Notes: 1、级别高的中断屏蔽所有的。 L1
2、级别最低的，只屏蔽同级中断请求。0
3、其余的开放比自己级别高的，屏蔽同级的和比自己级别低的。L2

## Slide 34: 中断识别（寻找入口地址）
向量中断
  将服务程序入口(中断向量)组织在中断向量表中；响应时由硬件直接产生相应向量地址，按地址查表，取得服务程序入口，转入相应服务程序。
    硬件查询法
    独立请求法
非向量中断
  将服务程序入口组织在查询程序中；
  响应时执行查询程序查询中断源，转入相应服务程序。
    程序识别 （软件方法）

## Slide 35: 中断向量法

## Slide 36: 程序识别
Notes: 软件查询法，一个中断号，在中断程序中再分支。部分串口中断服务程序，需要判断是接收还是发送引起的中断。RI=1 还是 TI=1

## Slide 37
关中断
断点EPC
中断识别，地址PC
Yes
中断
取指令
执行指令
保护现场
设备中断服务子程序
恢复现场
开中断
中断返回 EPCPC
No
关中断
断点EPC
中断识别，地址PC
Yes
No
中断
取指令
执行指令
保护现场（含屏蔽字）
设置新的屏蔽字
开中断
设备中断服务子程序
关中断，恢复现场
开中断 中断返回 EPCPC
单重中断
中断
周期
中断隐指令
中断
服务程序
中断
周期
中断
服务程序
多重中断
Notes: 多重中断区别：
1、中断服务程序中要保护屏蔽字
2、中断服务程序之前多了开中断（让当前中断服程序可以被打断---嵌套），之后多了关中断（恢复现场的的过程不能被打断—原子操作）步骤。

## Slide 38: 中断处理中的问题
中断响应条件
  中断允许触发器处于允许状态
  对应的中断未被屏蔽
  无更高优先级的DMA请求
  中断嵌套必须优先级更高
  指令已经执行完最后一个机器周期
    保证指令执行的完整性；
保存现场，恢复现场
  中断程序用到的通用寄存器，EPC，屏蔽字
中断过程由软硬件结合完成

## Slide 39: 中断硬件接口
IR0
IR1
IR7
不可屏蔽中断源
NMI
INTA
INTR
系统总线
中断编号
IMR
IRR
中
断
逻
辑
除零故障
段故障
缺页异常
非法指令
越界访问
溢出异常
单步中断
数未对齐
CPU
中断控制器
IE/IF
内部异常
0
0
…
0
0
0
…
0
1
外部中断
中断请求
DBUS
可屏蔽中断源
0
0
…
0
ISR
优
先
排
队
电
路
I/O总线
…
CBUS
Notes: IRR：中断请求寄存器 Interrupt Request Register
IMR：中断屏蔽寄存器Interrupt Mask Register
ISR：中断服务寄存器 Interrupt Service Register

## Slide 40: 中断控制器工作流程

## Slide 41: 工作过程
主机启动设备
设备准备传送
发中断请求信号
主机响应中断
数据传送

## Slide 42
设备 | 屏 蔽 码 A B C
A | 1 1 1
B | 0 1 0
C | 0 1 1
CPU | 0 0 0
13.A、B、C是与主机连接的3台设备，在硬件排队线路中，它们的响应优先级是A＞B＞C＞CPU，为改变中断处理的次序，将它们的中断屏蔽字设为:
20 40 60 80
中断
请求
t(s)
A B C请求
请按下图所示时间轴给出的设备中断请求时刻，画出CPU执行程序的轨迹。A、B、C中断服务程序的时间宽度均为20  s。

## Slide 43
解：从中断屏蔽字看出，其处理优先级为：
A>C>B
故CPU运行轨迹如下：
A服务
B服务
C服务
CPU
A
B
C
20 40 60 80

## Slide 44
1 单选 为了便于实现多级中断,保存现场信息最有效的办法是采用( )。
堆栈
A
通用寄存器
B
外存
C
存储器
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
A正确。B不对,不能用通用寄存器保存现场,因为通用寄存器在中断服务程序中会被覆盖。C不对,外存太慢。D不对,描述不准确。
提交
答案解析
答案解析
单选题
2分
Notes: A正确。B不对,不能用通用寄存器保存现场,因为通用寄存器在中断服务程序中会被覆盖。C不对,外存太慢。D不对,描述不准确。

## Slide 45
3多选 CPU响应中断时,进入“中断周期”,采用硬件方法保护并更新程序计数器PC内容,而不是由软件完成,主要是为了( )。
能进入中断处理程序,并能正确返回源程序
A
易于编制中断处理程序
B
提高中断响应的速度
C
节省主存空间
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
AC正确,B错误,没有这个作用。D错误。
提交
答案解析
答案解析
多选题
2分
Notes: AC正确,B错误,没有这个作用。D错误。

## Slide 46
4多选 下面有关“中断”的叙述,正确的是( )。
为了保证中断服务程序执行完毕以后,能正确返回到被中断的断点继续执行程序,必须进行现场保存操作
A
CPU响应中断时暂停运行当前程序,自动转移到中断服务程序
B
中断方式一般适用于随机出现的服务
C
一旦有中断请求出现,CPU立即停止当前指令的执行,转而去受理中断请求
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
ABC正确。D错误,不能立即,而是一条指令结束之后。
提交
答案解析
答案解析
多选题
2分

## Slide 47
5 中断向量地址是( )。
中断服务程序入口地址的指示器
A
子程序入口地址
B
中断返回地址
C
中断服务程序入口地址
D
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
A正确,注意是中断向量的地址,地址。
提交
答案解析
答案解析
单选题
2分
Notes: A正确,注意是中断向量的地址,地址。

## Slide 48
7多选(3分) 如果机器采用中断方式进行输入和输出,发生中断请求条件的是( )。
一次DMA 操作结束
A
一次 I/O 操作结束
B
机器内部发生故障
C
一条指令执行结束
D
提交
多选题
2分
Notes: 解:AB正确,注意是中断请求的条件,而不是响应的条件,所以D不对。

## Slide 49: 本节重点
2
3
中断的原理与概念
中断响应流程与条件
中断源、中断屏蔽、中断优先级、中断嵌套
4
中断识别（获取中断入口地址）
1
5
动态改变中断优先级的方法
Notes: 1、

## Slide 50: Thanks