## Slide 2
九、输入输出原理
原版权：谭志虎
改版及授课：刘双虎
9.2 DMA与通道

## Slide 3: 本章主要内容
输入输出系统概述
外围设备定时方式与信息交换方式
程序中断方式
DMA方式
通道方式

## Slide 4: DMA方式
DMA基本概念
DMA传输方式
基本DMA控制器

## Slide 5: DMA基本概念
定义(Direct Memory Access)
  直接依靠硬件系统来控制主存与外设之间的数据传送,传送期间无需CPU干预，传送结束后通常用中断方式通知CPU。
DMA方式
  外设与主存间建立一个由硬件管理的数据通路
  CPU不介入外设与主存的数据传送操作
  减少CPU开销，提升效率
CPU
主存
DMA
接口
接口
Notes: (Direct Memory Access)
直接依靠硬件系统来控制主存与外设之间的数据传送,传送期间无需CPU干预，传送结束后通常用中断方式通知CPU。

## Slide 6: DMA特点与应用
DMA方式特点
  响应随机请求
  一般不影响CPU程序的执行，仅占用总线、无程序切换
  大批量数据的简单传送
DMA的应用场合
  主存与高速I/O设备之间的简单数据传送。
  大批量数据采集系统
  动态存储器（DRAM）的自动刷新

## Slide 7: DMA与外设的连接方式——单通道DMA控制器（只连接一个外设）
数据传送
系统总线
CPU
M
外围设备
设备接口
DMA控制器
DMA请求
批准DMA
Notes: 1、DMA控制器与IO接口集成在一起
2、外部只连接一个外设（只有一个通道），通过DMA控制器与外设之间传输数据

## Slide 8: DMA与外设的连接方式——选择型DMA控制器
数据传送
系统总线
CPU
M
外设
设备接口
DMA控制器
DMA请求
批准DMA
外设
I/O总线
Notes: 多个设备与DMA控制器相连，都通过DMA控制器与M之间进行数据传输（某一时刻只有一个外设传输）

## Slide 9: DMA与外设的连接方式——选择型DMA控制器
数据传送
系统总线
CPU
M
DMA
控制器
外围设备
接口
请求总线
批准总线
外围设备
接口
DMA请求
DMA批准
如Intel 8237
Notes: 1）DMA控制器与接口分离
2）设备通过总线与M传输数据
3）DMA主要负责接收初始化、DMA请求提出、总线控制相关操作

## Slide 10: DMA控制器的工作状态
被动状态（受控器）
  未取得总线控制权，受CPU控制
  相当于一个一般外设
主动状态（主控器）
  接管并取得总线控制权
  取代CPU成为系统的主控者

## Slide 11: 内存争用
DMA方式进行数据传送时
  DMA控制器直接访问内存
  CPU执行主程序 (需要访内)
  主存使用权的冲突（资源冲突）
如何处理这种冲突？
  停止CPU使用主存
  DMA与CPU交替使用主存
  周期挪用法
Notes: 主要是总线的占用冲突。

## Slide 12: 停止CPU使用主存
DMA传送数据时，CPU停止使用主存
一批数据传送结束后，DMA再交还主存使用权
DMA传送过程中，CPU处于等待状态

## Slide 13: 停止CPU访内
1. DMA批量数据传输周期过长，CPU长期无法访内
2. 外设传送两个数据的时间间隔大于存储周期，内存未充分利用
内存工作
CPU访内
DMA访内
Notes: 1、一般来说外设数据传输时间大于内存存储周期，则内存在外设两个数据传输之间会存在空闲，而此时CPU并不会利用此空闲访问内存，降低内存使用效率。
2、适用于：数据传输率很高的设备进行成组传送。传送数据时间间隔小于存储周期，此时内存没有空闲，一直处于忙状态。

## Slide 14: DMA与CPU交替使用主存
每个CPU工作周期分成两段
  一段用于 DMA访问主存
  一段用于CPU访问主存
无主存使用权移交过程
CPU周期
DMA访内
CPU访内
Notes: 1、如果CPU的工作周期比内存存取周期长很多，此时采用交替访存的方法，可以使DMA传送和CPU同时发挥最高的效率。
2、这种方式不需要总线使用权的申请、建立和归还过程，总线使用权是通过分时进行的，这种总线控制权的转移几乎不需要什么时间，所以对DMA传送来讲效率是很高的。

## Slide 15: 周期挪用法
DMA要求访问主存时，CPU暂停一个或多个存储周期。一个数据传送结束后，CPU继续运行。
CPU现场没有变动，仅延缓了指令的执行
  周期挪用，或称周期窃取。
如发生访存冲突，则DMA优先访问。
M1 M2 存储周期 M3
DMA
挪用
传送
数据
外设准备数据
Notes: 1、优点：既实现了I/O传送，又较好地发挥了内存和CPU的效率，是一种广泛采用的方法。
2、适用于：I/O设备每一次周期挪用都有申请、建立、归还总线控制权的过程，所以传送一个字对内存来说要占用一个周期，但对DMA控制器来说一般要2-5个内存周期；因此，周期挪用方法适用于I/O设备读写周期大于内存存储周期的情况。

## Slide 16: DMA控制器
系统总线
DMA控制器
CPU
HOLD
总线请求
HLDA
总线响应
INTR
中断请求
I/O接口
设备
I/O接口
设备
DREQ
DMA请求
DACK
DMA响应
内存
控制器
内存
DACK
DREQ
DREQ
DACK
字计数器
状态寄存器
数据缓冲寄存器
DMA控制逻辑
地址寄存器
命令寄存器
Notes: 地址寄存器：存放交换数据的内存地址，初始化时由软件指令设置，每次DMA传送后自增。
字计数器： 传送数据的长度，初始化时由软件指令设置，每次DMA传送后减一。
数据缓冲寄存器：临时存放数据。
命令寄存器：接收CPU发来的命令，初始化时设置。
状态寄存器，提供给CPU读取，反馈DMAC的状态。
HOLD：总线控制请求信号。Hold在这里是握、抓、拿、控制的意思。
HLDA（hold acknowledge）：总线控制（也有叫保持的）响应信号，输出，高电平有效。

## Slide 17: DMA传输流程
准备阶段
  CPU干预
传送阶段
  CPU不参与
结束阶段
  CPU干预

## Slide 18: DMA主要操作过程
准备阶段 （CPU干预）
传送阶段
结束阶段 （CPU干预）
Notes: 简化为三个阶段

## Slide 19: DMA主要操作过程（准备阶段）
主机通过CPU指令向DMA接口发送必要的传送参数，并启动 DMA工作。
  数据传送的方向
  数据块在主存的首地址
  数据在外设存储介质上的地址
  数据的传送量

## Slide 20: DMA主要操作过程（传送阶段）
  宏观 DMA是连续传送一批数据
  微观 每传送一个数据，发一次DMA请求，经历一个复杂的循环操作。
  传输过程
  外设准备好数据，向主机发DMA请求
  CPU在当前机器周期执行完毕后响应该请求, 让出主存使用权； (周期挪用方式)
  DMAC挪用一个存储周期对主存进行访问
  周期挪用结束后，给DMA接口应答信号
  DMA接口接到应答信号，撤除DMA请求，数据缓冲区地址指针加1，计数器减1
  若传送完毕，则进入结束阶段；否则跳转到第1步

## Slide 21: DMA主要操作过程（结束阶段）
DMA在两种情况下都进入结束阶段。
  正常结束，一批数据传送完毕
  非正常结束，DMA故障
结束阶段DMA向主机发出中断请求
CPU执行中断服务程序
  查询DMA接口状态，根据状态进行不同处理

## Slide 22: DMA与程序中断的区别
中断通过程序传送数据，DMA靠硬件来实现。
中断时机为两指令之间，DMA响应时机为两存储周期之间。
中断不仅具有数据传送能力，还能处理异常事件。DMA只能进行数据传送。
DMA仅挪用了一个存储周期，不改变CPU现场。
DMA请求的优先权比中断请求高。CPU优先响应DMA请求，是为了避免DMA所连接的高速外设丢失数据。
DMA利用了中断技术

## Slide 23: 例题
某计算机CPU主频500MHz，CPI为5。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s,采用中断方式与主机进行数据传送，以32位为传输单位，对应的中断服务程序包含18条指令，中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间。
（1）在中断方式下，CPU用于外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少？
  传输32bit，需一次中断，
  所需CPU开销TI/O=（18+2）×CPI×T=20×5/500MHz
  传输32bit，需要的总时间Ttotal=32/8/0.5MB/s
  CPU用于外设I/O时间占整个CPU时间比例= TI/O/Ttotal=2.5%
Notes: 1、注意外设I/O的时间意思也就是整个中断的时间；
2、总时间包括：中断服务程序+中断响应等其它时间+其余硬件控制（或软件）数据传输的时间

## Slide 24: 例题
某计算机CPU主频500MHz，CPI为5。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s,采用中断方式与主机进行数据传送，以32位为传输单位，对应的中断服务程序包含18条指令，中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间。
当外设的数传率为5MB/s时，改用DMA方式。假定DMA传送块大小为5000B，且DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期，则CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少（假定DMA与CPU之间没有访存冲突）
  DMA传输阶段不需要占用CPU时间。
  传输5000B，需一次DMA，所需CPU开销TIO=500×T=500/500MHz
  传输5000B 需要的总时间Ttotal=5000/5MB/s
  CPU用于外设I/O时间占整个CPU时间比例= TIO/Ttotal=0.1%

## Slide 25: 本章主要内容
输入输出系统概述
外围设备定时方式与信息交换方式
程序中断方式
DMA方式
通道方式

## Slide 26: 通道方式
通道的功能
通道类型
通道结构的发展

## Slide 27: 通道方式
DMA方式依赖硬件逻辑支持，随着设备数量的增加，DMA控制器增加，成本也相应增加。必须找出一种方法使DMA技术被更多的设备共享。
DMA接口的起始准备仍需CPU执行一段程序完成。高速设备的信息是成批传送的，一批数据包含了相当多的数据块，每一数据块都要使DMA接口初始化。数据块连续频繁地传送，其占用CPU的时间就不可忽视了。

## Slide 28: 通道方式
设置专用的输入输出处理机（通道），分担输入输出管理的全部或大部分工作。
吸取了DMA技术，增加了软件管理，设有专用通道指令
层次性的I/O系统
  一个主机可以连接多个通道
  一个通道可以管理多个设备控制器
  一个设备控制器又可以控制多台设备。

## Slide 29: 通道功能
根据CPU要求，组织设备与系统连接和通信；
选取通道指令，向设备发出操作命令；
指出数据在设备中的位置和主存缓冲区内的位置，组织设备与主存间的数据传输。
向CPU反映设备、设备控制器及通道本身的状态信息。
将外设和通道本身的中断请求，按次序及时报告CPU。
设备控制器介于通道与设备之间，是通道对外部设备实行具体控制的机构。
  将通道发送的命令转换为设备能接受的控制信号
  向通道反映设备的状态
  将设备的各种电平信号转换成通道能识别的标准逻辑信号。

## Slide 30: 通道分类
根据设备共享通道的情况及信息传送速度的要求分为3类
  字节多路通道
  选择通道
  数组多路通道

## Slide 31: 字节多路通道
包括若干子通道，每个子通道服务于一个慢速设备
在一段时间内交替执行多个设备的通道子程序
传输单位是字节
宏观上这些设备并行工作

## Slide 32: 选择通道
字节多路通道
  适合慢速设备，不适合高速设备
  高速设备传送两个字节间的空闲很短
选择通道
  设备以成批数据连续传送方式占用通道，直到指定数量的数据全部传送完毕，通道才转为其它设备服务。
  选择通道在物理上可以连接多个设备，但设备不能同时工作。
  选择通道只有一个子通道，它适用于大批量数据的高速传送。

## Slide 33: 选择通道

## Slide 34: 数组多路通道
通道能高速传送数据，但设备辅助操作时间不能有效利用
  如硬盘启动后，平均定位时间较长，磁带机磁头定位时间更长。导致通道处于等待状态
为利用这段时间，将字节多路和选择通道折中，称为数组多路通道。
  多个设备以数据组（块）为单位交叉使用通道。
  设备占用通道时，连续传送一组数据，然后将出让通道使用权
  数据组的大小因设备而异，有256B、512B或1KB等。

## Slide 35: 数组多路通道
数组多路通道也包含若干个子通道。
  数组多路通道适用于中、高速设备，如磁带机、磁盘等。
  传送的基本数据数据单位与字节通道不同。
  同一时刻只允许一个设备进行传输型的工作
某设备执行辅助操作时
  通道暂时断开与该设备的连接，挂起与该设备对应的通道程序
  转为其它设备服务，当设备完成了辅助操作，且通道空闲时，通道才重新转为该设备服务。
传送效率高，硬件复杂度高

## Slide 36: Thanks