## Slide 1: 第10章 正弦波振荡电路

## Slide 2: 第10章 信号产生与处理电路
10. 1 正弦波振荡电路
10.2 非正弦波产生电路
10.3 有源滤波电路

## Slide 3: 10. 1 正弦波振荡电路
正弦波振荡电路:将直流能量转换为交流能量，与放大电路不同，它不需要外加激励信号，只要满足振荡的平衡条件就可以产生一定频率和幅度的正弦交流信号。
正弦波振荡电路概述
应用:无线电通信、广播、电视等信息传输系统，电子测量仪器，工业加工、医疗等领域。

## Slide 4: 10. 1 正弦波振荡电路
1. 正弦波振荡的条件
10.1.1 正弦波振荡电路的振荡条件
负反馈：自激振荡
正反馈：振荡电路

## Slide 5: 10. 1 正弦波振荡电路
在电扰动下，微小信号成为激励，经过放大-反馈-再放大-再反馈的过程，信号逐渐增大，满足：
1. 正弦波振荡的条件:起振条件
起振条件:

## Slide 6: 10. 1 正弦波振荡电路
由于半导体器件的非线性特性及供电电源的限制，最终达到动态平衡，稳定在一定的幅值。满足：。
1. 正弦波振荡的条件:平衡条件
平衡条件:

## Slide 7: 10.1.1 正弦波振荡电路的振荡条件
幅值很小
频率丰富
频率趋于单一幅值逐渐增大
逐渐变为单一频率的稳幅振荡
2. 起振与稳幅：输出电压从幅值很小、含有丰富频率，到仅有一种频率且幅值由小逐渐增大直至稳幅。

## Slide 8: 10.1.1 正弦波振荡电路的振荡条件
1) 放大电路(包括负反馈放大电路)：能量转换，放大作用
2) 反馈网络：形成正反馈，满足相位条件
3) 选频网络：从各种频率中确定f0，保证电路产生单一正弦波振荡
4) 非线性环节（稳幅环节）：稳定振幅
常合二为一
3. 振荡电路基本组成部分

## Slide 9: 10.1.1 正弦波振荡电路的振荡条件
1) 是否存在主要组成部分；
2) 放大电路能否正常工作，即是否有合适的Q点，信号是否可能正常传递，没有被短路或断路；
3) 是否满足相位条件，即是否存在 f0，是否可能振荡 ；
4) 是否满足幅值条件，即是否一定振荡。
4、分析方法

## Slide 10: 相位条件的判断方法：瞬时极性法
断开反馈，在断开处给放大电路加 f＝f0的信号Ui，且规定其极性，然后根据
Ui的极性→ Uo的极性→ Uf的极性
若Uf与Ui极性相同，则电路可能产生自激振荡；否则电路不可能产生自激振荡。
在多数正弦波振荡电路中，输出量、净输入量和反馈量均为电压量。
极性？

## Slide 11: 10.1.1 正弦波振荡电路的振荡条件
常用选频网络所用元件分类。
1) RC正弦波振荡电路：1兆赫以下
2) LC正弦波振荡电路：几百千赫～几百兆赫
3) 石英晶体正弦波振荡电路：振荡频率稳定
5. 分类

## Slide 12: 10.2 RC文氏桥正弦波振荡电路
RC串并联网络振荡电路
选频网络
放大电路
集成运放构成同向比例电路
RC串并联构成选频网络，且为正反馈网络
Rf和R1构成负反馈网络

## Slide 13: 10.2 RC文氏桥正弦波振荡电路
以RC串并联网络为选频网络和正反馈网络、并引入电压串联负反馈，两个网络构成桥路，一对顶点作为输出电压，一对顶点作为放大电路的净输入电压，就构成文氏桥振荡器。
RC文氏桥正弦波振荡电路

## Slide 14: 10.2 RC文氏桥正弦波振荡电路
1、RC串并联选频网络的频率响应
由第三章的知识可以知道

## Slide 15: 10.2 RC文氏桥正弦波振荡电路
当 f=f0时，不但φ=0，且 最大，为1/3。
1、RC串并联选频网络的频率响应

## Slide 16: 10.2 RC文氏桥正弦波振荡电路
2. RC串并联振荡网络：起振条件
起振条件:

## Slide 17: 10.2 RC文氏桥正弦波振荡电路
3. RC串并联振荡网络：负反馈
增益可调且稳定
增大输入电阻，减小对选频网络的影响
减小输出电阻，提高带负载能力
如果负反馈过强，影响起振条件
负反馈过弱，波形容易失真
因同相比例运算电路有非常好的线性度，故 R1 或 Rf 用热敏电阻，或加二极管作为非线性环节。

## Slide 18: 10.2 RC文氏桥正弦波振荡电路
采用非线性元件
稳幅措施
热敏元件
热敏电阻
即
热敏电阻的作用
起振时，
Rf温度↑

## Slide 19: 例1
【例10.1.1】电路如图所示，已知R=10kΩ,C=0.01μF。
(1)试求振荡器的振荡频率f0 。
(2) 为保证电路起振，Rf与R1应有何种关系？
(3) 若用热敏电阻来稳幅，Rf应具有何种温度系数？
(4) 若不小心使Rf开路或短路，则输出电压波形将如何变化？
解：
Rf>2R1
负

## Slide 20: 例1
【例10.1.1】电路如图所示，已知R=10kΩ,C=0.01μF。
(4) 若不小心使Rf开路或短路，则输出电压波形将如何变化？
解：
Rf开路，Rf→∞
Uo越来越大，达到饱和，形成近似方波输出。
Rf短路，Rf→0
Uo越来越小，电路停振，输出电压为0。

## Slide 21: 例2
例：电路如图所示
(1) 该电路能否起振，若不能，请改正错误使其能够起振；
(2) 若要求振荡频率为480Hz，试确定R的阻值。
解：
不能振荡
(1) 同相端反相端接反了；
(2) R1和R2阻值接反了。

## Slide 22: 第10章 正弦波振荡电路
本 节 小 结
1、了解正弦波振荡电路的振荡条件、RC文氏桥正弦波振荡电路。
2、了解正弦波振荡电路存在的场景，以及正弦波振荡电路产生的条件。
作业：无