## Slide 1: 第6章 晶体三极管及其放大电路

## Slide 2: 第6章 晶体三极管及其放大电路
  6.1 晶体三极管的外部特性
  6.2 放大电路的组成和工作原理
  6.3 放大电路的分析
  6.4 放大电路的三种接法

## Slide 3: 2.晶体管的类型与符号
两结
三极
三区
集电结
发射结
集电结
发射结
基极base
C集电极
E发射极
集电极collector
发射极emitter
B基极
集电区
基区
发射区
N
N
P
b
c
e
NPN型晶体管符号图
箭头表示发射结加正向偏压时，发射极电流的实际方向

## Slide 4: 2.晶体管的类型与符号
按结构工艺分：NPN型和PNP型。
按制造材料分：锗管和硅管。
按工作频率分：低频管和高频管。
按容许耗散功率大小分：小功率管和大功率管。

## Slide 5: 6.1 晶体三极管的外部特性
金封功率三极管
塑封大功率三极管
塑封小功率三极管
常见晶体管极管实物图
贴片封装三极管
高频三极管

## Slide 6: 发射结正向偏置，集电结反向偏置。
NPN管IE流出
NPN管IC流入
NPN管IB流入
6.1.2 晶体管的电流分配与放大作用
NPN型：VC>VB>VE
1、放大的外部条件：

## Slide 7: 发射结正向偏置，集电结反向偏置。
PNP型：VE>VB>VC
PNP管IE流入
PNP管IC流出
PNP管IB流出
6.1.2 晶体管的电流分配与放大作用
1、放大的外部条件：

## Slide 8
6.1.2 晶体管的电流分配与放大作用
VE>VB>VC
电位关系
VC>VB>VE

## Slide 9: 6.1.2 晶体管的电流分配与放大作用
NPN型晶体管的电流关系
电流分配：IE＝IB＋IC
3个电极的电流关系IE>IC>IB

## Slide 10: 6.1.2 晶体管的电流分配与放大作用
【例6.1.1】 一个晶体管的发射极电流为12.1mA，集电极电流为12.0mA，晶体管的 是多少？
解：首先求基极电流
然后求出

## Slide 11: 6.1.2 晶体管的电流分配与放大作用
【例6.1.2】 在某放大电路中，晶体管的3个电极的电流如下图所示，已知，I1= －1.5mA，I2= － 0.03mA。
(1) 求出另一个电极电流I3的大小；
(2) 试确定晶体管是PNP型还是NPN型，并区分出各电极；
(3) 近似确定出该管电流放大系数
解：(1)由KCL，将三极管看成是一个节点，可以得到：
(mA)

## Slide 12: 6.1.2 晶体管的电流分配与放大作用
I1= －1.5mA，I2= － 0.03mA
I3=1.53mA
(2) 根据三极管3个电极的电流关系IE>IC>IB，故得
①→c，②→b，③→e。
由于发射极电流的实际方向为向里，所以此晶体管为PNP型管。
(3) 可以求得电流放大系数：

## Slide 13: 6.1.3 晶体管的共射特性曲线
输入回路
输出回路
基本共射极放大电路特性测试电路

## Slide 14: 6.1.3 晶体管的共射特性曲线
对于小功率晶体管，UCE等于1V的一条输入特性曲线可以取代UCE大于1V的所有输入特性曲线。
1. 输入特性
发射结电压UBE 硅管: 0.6V~0.7V,
锗管: 0.2V~0.3V
当管压降uCE为某一数值时，输入电流iB和输入电压uBE之间的关系

## Slide 15: 2. 输出特性
对应于一个IB就有一条iC随uCE变化的曲线。
饱和区
放大区
截止区

## Slide 16: 输出特性曲线的三个区域:
截止区：iB=0的曲线下方。iC=ICEO ，uBE小于死区电压, 为了可靠截止，常使得发射结和集电结均反偏。
饱和区
放大区
截止区
放大区：iC平行于uCE轴的区域，曲线基本平行等距。此时，发射结正偏，集电结反偏。
饱和区：iC明显受uCE控制的区域，该区域内，uCE＜UCES (饱和压降)。此时，发射结正偏，集电结正偏。
UCES
硅管UCES≈0.3V,
锗管UCES≈0.1V

## Slide 17: 晶体管工作区的判定方法
晶体管工作在放大状态时，输出回路的电流 iC几乎仅仅决定于输入回路的电流 iB，即可将输出回路等效为电流 iB 控制的电流源iC 。
【应用】在模拟电路中，大多数情况下，应保证晶体管工作在放大状态。 而在开关电路或脉冲数字电路中，晶体管主要工作于饱和状态和截止状态。
方法1：结偏置判定法
适用于存在实际电路，能用万用表测量出晶体管各极间的电位，判定发射结、集电结偏置状态。
方法2：电流关系判定法
适用于不存在实际电路，采用理论分析法。
工作状态 | 发射结 | 集电结 | iB特点
截止 | 反偏或者零偏 | 反偏 | 
放大 | 正偏 | 反偏 | 
饱和 | 正偏 | 正偏或零偏 | 
iB=0
iC=βiB VC>VB>VE（NPN）
iC<βiB

## Slide 18
晶体管的三个工作区域
晶体管放大
状态模型
晶体管饱和
状态模型
晶体管截止状态模型
iC=βiB
UBE=UBE(on)
iB=0
iE=iC=iCEO≈0
UCE=UCES

## Slide 19: 例
NPN型 VC>VB>VE
PNP型 VE>VB>VC
中间电位为B
B
B
与B脚相差0.6V~0.7V为E脚，是硅管；
相差0.2V~0.3V为E脚，是锗管
E
E
剩下的为C脚
C
C
硅管
锗管
NPN
PNP
【例6.1.3】 已知工作在放大区，今测得它们的管脚对地电位如下图所示，试判别三极管的三个管脚，说明是硅管还是锗管？是NPN还是PNP型三极管？

## Slide 20: 例
例：用万用表直流电压档测得三极管的各极对地电位如图所示，判断这些三极管分别处于哪种工作状态(饱和、放大、截止或已损坏)

## Slide 21: 例
此类题目的判别流程为：
截止区
饱和区
放大区
已损坏

## Slide 22: 6.1.4 晶体管的主要参数
A点对应的
iC=6mA，iB=40μA
1. 电流放大系数
A
3DG6的输出特性
共射直流电流放大系数

## Slide 23: 6.1.4 晶体管的主要参数
β值的求法：
在A点附近找两个uCE相同的点C和D
所以
对应于C点，iC=8.8mA，iB=60μA；
对应于D点，iC=3.3mA，iB=20μA，
△iC =8.8-3.3=5.5mA，
△iB=60-20=40μA，
共射交流电流放大系数β
A
3DG6的输出特性
C
D
估算时，可认为
故可以混用。

## Slide 24: 6.1.4 晶体管的主要参数
2. 极间反向电流ICBO、 ICEO
ICEO=（1+ ）ICBO
由图可见，ICEO不单纯是一个PN结的反向电流
所以，β大的三极管的温度稳定性较差
ICBO是少数载流子电流，受温度影响很大，ICBO越小越好。

## Slide 25: 6.1.4 晶体管的主要参数
c-e间击穿电压
最大集电极电流
最大集电极耗散功率，PCM＝iCuCE
3. 极限参数：ICM、PCM、U（BR）CEO
安全工
作区

## Slide 26: 第6章 晶体三极管及其放大电路
本 节 小 结
1、晶体管的共射特性曲线；
2、基本共射放大电路的组成及工作原理；
3、晶体管的输出特性曲线及工作区；
4、基本共射放大电路的工作原理。
作业：6.1-6.4

## Slide 27: 第6章 晶体三极管及其放大电路
  6.1 晶体三极管的外部特性
  6.2 放大电路的组成和工作原理
  6.3 放大电路的分析
  6.4 放大电路的三种接法

## Slide 28: 6.2 放大电路的组成
静态工作点合适：
合适的直流电源、合适的电路（元件）参数，保证晶体管工作在放大区( 发射结正偏、集电结反偏）。
动态信号能够作用于晶体管的输入回路，在负载上能够获得放大了的动态信号。
对实用放大电路的要求：共地、直流电源种类尽可能少、负载上无直流分量。
1. 组成原则

## Slide 29: 6.2 放大电路的组成
以用途最广的 阻容耦合共发射极放大电路为例
28
2 阻容耦合放大电路的工作原理和波形分析
动态时，uBE＝uI＋UBEQ，动态信号驮载在静态之上。
研究的是动态性能。
负载上只有交流信号。
输出和输入反相！
工作原理：
动态信号作用时

## Slide 30: 第6章 晶体三极管及其放大电路
  6.1 晶体三极管的外部特性
  6.2 放大电路的组成和工作原理
  6.3 放大电路的分析
  6.4 放大电路的三种接法

## Slide 31: 6.3 放大电路的分析
1、阻容耦合单管共射放大电路的直流通路和交流通路
定义：当放大电路处于静态时（直流电源作用），直流电流流经的通路称为放大器的直流通路
直流通路
1. 直流通路画法规则：
① 交流信号源置0；
②电容开路（隔直流）；

## Slide 32: 6.3 放大电路的分析
31
31
列晶体管输入、输出回路方程，将UBEQ作为已知条件，令ICQ＝βIBQ，可估算出静态工作点Q。
直流通路
静态工作点定义：输入交变电压ui为零时，晶体管各极的电流、b-e间的电压、管压降称为静态工作点Q，记作IBQ、 ICQ（IEQ）、 UBEQ、 UCEQ。
1、阻容耦合单管共射放大电路的直流通路和交流通路

## Slide 33: 6.3 放大电路的分析
2. 交流通路：
①直流电压源置0（恒压源短路、恒流源开路0）；
②大容量电容相当于短路
B
C
E
定义：当放大电路处于动态时，交流电流流经的通路称为放大器的交流通路。作用：求动态新能指标AU、Ri、RO
交流通路

## Slide 34
作答
画出
1、直流通路
2、交流通路
主观题
10分

## Slide 35: 例
判断电路对交流信号是否具有放大作用 P150
例：判断电路可否正常放大交流输入信号，若不能正常放大，则说明原因，并加以改正
判断方法：
1) 直流通路中工作状态放大（发射结正偏、集电结反偏）；
(2) 交流通路中信号通道畅通，即输入交流小信号能加载到放大电路输入端，放大后的交流信号能加载到输出端（负载）。

## Slide 36: 例
电路改进
+
-
uS
Rc
+
-
uO
RL
+VCC=12V
VBB
+
+
要点：
1）直流通路：保证信号进入放大区的外部条件。
2）交流通路：是否可以得到交流信号输出。

## Slide 37: 6.3 放大电路的分析
放大电路中直流电源的作用和交流信号作用共存，使电路分析复杂化，为简化分析，将它们分开作用。

## Slide 38: 6.3.2 静态分析
37
  1. 用直流通路计算静态值（估算Q点）
输入回路KVL
得到：
假设处于放大区
输出回路KVL
得到：
三个重要公式
对于NPN管子，如果UCEQ>UBE(on)
(对于PNP管子，则为UCEQ<UBE(on))，
则为放大状态；反之，则为饱和状态。
(3) 故假设成立，三极管位于放大区
假设发射结导通
重点

## Slide 39: 6.3.3动态分析（ Au、Ri、Ro）
1.微变等效电路法
放大电路的微变等效电路：把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路，即把晶体管线性化，等效为一个线性元件。
rbb'称为晶体管的基区体电阻，近似取值300Ω
与Q点有关

## Slide 40: 放大电路的微变等效电路
微变等效电路
交流通路

## Slide 41: 微变等效电路法（总结）
输入电阻中不应含有Rs!
输出电阻中不应含有RL!

## Slide 42: 微变等效电路法求解放大电路小结
等效电路法的步骤(归纳)
  1. 首先利用图解法或近似估算法确定放大电路的静态工作点 Q 。
  2. 求出静态工作点处的微变等效电路，参数rbe，β已知。
  3. 画出放大电路的微变等效电路。可先画出放大电路的交流通路，然后将三极管换成其微变等效电路即可。
  4. 列出电路方程并求解。

## Slide 43: iC 、 uCE (uo )波形失真P157
共射放大电路
1、输出波形顶部失真时：
对NPN管，是截止失真；
对PNP管，是饱和失真
2、输出波形底部失真时：
对NPN管，是饱和失真；
对PNP管，是截止失真
与是什么放大电路也有关，比如共射电路或共集电极电路。
NPN，比如同是消底，共射电路是饱和失真，共集电极电路就是截止失真。
NPN饱和失真
NPN截止失真
正常放大
输入信号

## Slide 44: 6.3晶体管的应用
实际应用中的许多电气设备，其控制就要求加电或断电，还有些设备需要以脉冲的形式驱动，对于这类设备的驱动和控制，可以采用开关电路来完成。
功率电子器件作为开关使用，通过合理的电路设计，可使功率器件的自身功耗降到比较低的水平。因此，开关方式是功率电子技术中的主要技术方式。
相对于电源和负载，开关的位置有时也是有要求的，可分为低端开关和高端开关两种。

## Slide 45: 6.3晶体管的应用
(一)TTL高电平3.6~5V，低电平0V~2.4V
CMOS电平Vcc可达到12V
CMOS电路输出高电平约为0.9Vcc，而输出低电平约为0.1Vcc。
CMOS电路不使用的输入端不能悬空，会造成逻辑混乱。
TTL电路不使用的输入端悬空为高电平 。
另外，CMOS集成电路电源电压可以在较大范围内变化，因而对电源的要求不像TTL集成电路那样严格。
用TTL电平他们就可以兼容
(二)TTL电平是5V，CMOS电平一般是12V
因为TTL电路电源电压是5V，CMOS电路电源电压一般是12V。
5V的电平不能触发CMOS电路，12V的电平会损坏TTL电路，因此不能互相兼容匹配。
(三)TTL电平标准
输出 L： <0.8V ； H：>2.4V。
输入 L： <1.2V ； H：>2.0V
TTL器件输出低电平要小于0.8V，高电平要大于2.4V。输入低于1.2V就认为是0，高于2.0就认为是1。
CMOS电平：
输出 L： <0.1*Vcc ； H：>0.9*Vcc。
输入 L： <0.3*Vcc ； H：>0.7*Vcc.
补充知识

## Slide 46: 6.3晶体管的应用

## Slide 47: 6.3晶体管的应用
简单低端开关应用
如果负载电流比较小，为500mA以下，电源电压也比较低，为几伏~几十伏，采用小功率双极三极管构成的电源开关电路就可满足工作要求。
小功率三极管体积小，价格低，工作电压低，在几伏电压下就可工作。(功率MOSFET和IGBE需要10V以上)

## Slide 48: 6.3晶体管的应用
简单低端开关应用
当输入电压Ui为正向偏压时，通过合理选择基极电阻Rb，可控制T1的基极电流IB使三极管饱和导通，电源VCC加载至负载RL。当输入电压Ui为0时，T1的基极电流IB为0，三极管截止，负载RL上的电源被关断。

## Slide 49: 6.3晶体管的应用
简单低端开关应用
此电路的设计应从后向前计算:
设输入电压Ui为高电平，使三极管T1处于饱和导通状态，则其集电极电流IC为：
为三极管饱和压降，一般为0.1~0.5V。
根据三极管T1的集电极电流IC可计算基极电流IB。即使三极管的IC＜βIB，处于饱和状态。考虑三极管导通时应有一定的饱和深度及留有充分的裕量，选择
式中，k为比例系数，一般取k=（1.5~2）。

## Slide 50: 6.3晶体管的应用
简单低端开关应用
当输入电压Ui为高电平时，三极管T1的基极电流IB主要由限流电阻Rb限定。
对于小功率三极管，UBE一般取为0.7V。由此式可求得电阻Rb的阻值：
当输入电压Ui为0或小于0.5V时，由于输入电压小于三极管的基极-发射极导通电压UBE，因此基极电流IB为0，三极管T1截止，表现出开关关断特性。

## Slide 51: 6.3晶体管的应用
小功率三极管体积小，价格低，虽然功率比较小，但许多管子的额定电流达到0.2A以上。
型号 | UCEO | IC | fT
S8050 | 25V | 0.5A | 100MHz
2N3904 | 40V | 0.2A | 300MHz
以上三极管可在开关工作频率为几百kHz以下的电路中满足负载电流要求。且β值大，通常为100以上，只需较小的基极电流IB就可使之处于饱和状态。
常用NPN型小功率三极管参数

## Slide 52: 例1
设有一个阻抗为40Ω，工作电压为4.5V~5.5V的负载，要求以74HC系列数字器件的输出电平控制此负载的开启与关断，试设计相应的开关电路。
解：
由负载的工作电压和阻抗可知负载的工作电流为：
IL=5V/40Ω=125mA
负载的工作电流IL实际上就是三极管T1的集电极电流IC。
可选择以S8050作为开关元件，构成低端开关电路。

## Slide 53: 例1
设8050的β值为100， 饱和导通时，集电极-发射极间压降＜0.3V，可大致取为UCES=0.2V。
74HC系列门电路的输出参数为：输出高电平电压UOH≥4.4V，输出低电平电压UOL≤ 0.1V，在输出高、低电平时，最大输出电流值均为4 mA。
74HC门电路的高电平输出电流可满足此要求。
可使三极管处于饱和导通所需的基极电流为：

## Slide 54: 例1
取UOH=4.4V，即是逻辑高电平输入电压Ui，有：
负载实际功率： PO= UO · IC = 0.58W
开关三极管功耗为：PT1= 0.2V·120 mA=24mW
开关三极管的功耗与负载功率之比为：
24mW / 0.58W= 24 mW / 580mW = 4.1%
门电路输出低电平UOL≤ 0.1V，三极管不会开通
电路开通时，负载的实际电压为：
UO=5V-0.2V=4.8V

## Slide 55: 例2
设有一个阻抗为200Ω，工作电压为12V的负载，要求以TTL电平控制此负载的开启与关断，试设计相应有开关电路。
解：
由负载的工作电压和阻抗可知其工作电流为：
IL=12V/200Ω=60mA
可选择以2N3904小功率三极管作为开关元件，构成低端开关电路。
设选择的三极管2N3904的β值为100。可有：

## Slide 56: 例2
TTL标准的输出高电平为UOH≥3.6V，故有：
74LS系列门电路的高电平输出电流IOH≤0.4mA，但74LS系列的缓冲器，如74LS125缓冲器的高电平最大输出电流为2.6mA，可满足此电路要求。
电路开通时，负载实际电压：UO=12V-0.2V=11.8V
负载功率：PO=UO · IC =11.8V · 59mA= 0.7W
三极管的功耗：PT1=0.2V · 59 mA= 11.8mW

## Slide 57: 高端电源开关电路
简单的高端开关应用
将NPN型三极管T1与负载RL调换位置，即得高端开关电路。
只有通过增加一组电压更高的电源，使三极管的基极B点电位高于VCC，才能使T1处于饱和状态。
但T1开始导通后，IE流过负载RL立即就会使A点电位上升，以负反馈形式抑制T1的导通。

## Slide 58: 高端电源开关电路
当Ui为近似等于电源电压VCC的高电平时，电源电压VCC与输入电压Ui之间的电位差低于T1的发射极至基极导通电压，T1的基极电流为0， 处于截止状态。
PNP型三极管与NPN型三极管的电流方向相反，故在电路中，当Ui为低电平时，电源电压VCC经三极管T1的发射极至基极产生基极电流，使三极管T1进入导通状态。

## Slide 59: 高端电源开关电路
PNP型三极管构成的开关电路的设计应从后向前计算。设输入电压Ui为低电平，使PNP型三极管T1处于饱和导通状态，则其集电极电流IC为
小功率三极管的饱和压降UECS一般在0.1V~0.5V之间。可大致估测UECS的值。
k=（1.5~2）。
于是可得基极限流电阻

## Slide 60: 高端电源开关电路
当输入电压Ui为近似于电源电压VCC的高电平时，由于电源电压VCC与输入电压Ui之间的电位差低于三极管T1的发射极至基极电压，因此三极管T1的基极电流为0， T1处于截止状态。
PNP型小功率三极管体积小，价格低，虽然功率比较小，但许多管子的额定电流达到0.2A以上。
常用PNP型小功率三极管参数
型号 | UCEO | IC | FT
S8550 | 25V | 0.5A | 100MHz
2N3906 | 40V | 0.2A | 300MHz
PNP型三极管的β值通常也为100以上

## Slide 61: 例
设有一个要求使用高端电源开关的负载，其阻抗为30Ω，工作电压为5V，要求以74HC系列数字器件控制此负载的开启与关断，试设计相应的开关电路。
以S8550三极管作为开关元件，构成开关电路。设β值为120，UECS=0.2V，则
解：负载的工作电流为：
IL=5V/30Ω=167mA

## Slide 62: 例
74HC系列数字器件的输出低电平为UOL≤0.1V 。
开关电路开通时，
负载上的实际电压为：UO=5V-0.2V=4.8V
负载实际功率： Po= UO · IC = 0.77W
三极管上的功耗为：PT1= 0.2V·160 mA=32mW

## Slide 63
开关三极管的功耗与负载功率之比为：
32mW / 0.77W= 32 mW / 770mW = 4.1%
74HC系列数字器件的输出高电平为UOH≥4.4V，但UOH=4.4V这个极限值是在输出电流为4mA拉电流的情况下输出电压要高于的值，本电路中，三极管T1的基极电流方向是灌入数字器件的输出端的，故74HC系列数字器件的输出电平一定是为5V，使三极管基极电流为0，8550不会开通。

## Slide 64: 第6章 晶体三极管及其放大电路
1. 理解静态工作点稳定的原理及实现电路；
2. 掌握阻容耦合放大电路的分析方法。
3. 掌握晶体管低端、高端及H桥开关的概念、工作原理及分析计算。
作业：P177 6.7、 P178 6.8
知 识 小 结