## Slide 1: 第一章 概论
计算机系统的基本组成与特点
五大组成部分：运算器、控制器、存储器、输入／输出设备

## Slide 2: 计算机基本组成
存储器
运算器
控制器
输出设备
输入设备
数据
结果
地址
指令
状态
命令
请求
命令
命令
请求
程序
结果
以存储器为核心

## Slide 3: 控制器：
控制器是计算机中的“神经中枢”，它负责协调整台计算机的工作，主要是分析并安排程序的执行。
在现在的计算机中，通常把运算器（ALU）和控制器合二为一，称之为CPU

## Slide 4: 输入、输出设备:
除CPU和存储器以外的其它相关设备，主要用来作为人机交互的重要手段。通常很多设备都可以用来既作输入设备也可以用来作为输出设备。判断方法主要是看数据的流向。

## Slide 5: 存储程序与冯.诺依曼体制
冯.诺依曼（现代计算机之父）提出了当代计算机结构的体制。
（1）采用二进制形式表示数据和指令
（2）采用存储程序方式
（3）由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备等五大部件组成计算机系统

## Slide 6: 总线
总线是一组能为多个部件共享的公共信息传送线路。
CPU
主存
公共接口
接口
I/O
接口
I/O
系统总线(地址、数据、控制)
存储总线

## Slide 7: 硬、软件界面与逻辑上的等价
硬件软化：软件完成较复杂功能，以降低硬件开销。
软件硬化：硬件完成较复杂功能，以提高处理速度。
软件固化：运行微程序实现较复杂功能，以提高性价比。

## Slide 8
性能
软件
硬件
硬件比例少
硬件比例增加
在完成相同功能的前提下:
价格
技术条件要求
性能
价格
技术条件要求
硬件
软件

## Slide 9: 外频
外部频率或基频，也叫系统时钟频率，主板上的振荡器输出的时钟频率，是计算机中一切硬件部件工作所依据的基准时信号，倍频后用作计算机中各部件的工作频率。
系统
振荡器
频率放大
CPU
内存
其它部件
一般不超过300MHz
外频信号
倍频系数

## Slide 10: 运算速度
（1）CPU主频=外频×倍频系数；
（2）IPS，每秒执行指令数；
（3）CPI，即Clock-cycle Per Instruction ；
（4）FLOPS，每秒执行浮点运算的次数；
比如， 天河2号, 其实测速度: 33.86PFLOPS

## Slide 11: 数据传输率
位宽×工作频率
8
带宽 =
（B/S）
物理意义：单位时间内的数据传输量。
注意：计算总线的带宽时，一般还要考虑编码方式、单双工模式和通道的路数等因素。

## Slide 12
平均CPI=15×40%+20×30%+15×20%+10×10%=16
程序执行一次所需的时钟周期数T=200×16=3200
每秒钟可以执行程序的次数=主频÷每次的时钟周期=32M÷3200
I/O带宽=32M÷3200×4KB=40MBps
分析：

## Slide 13: 第2章 数据的表示、运算与校验

## Slide 14: 常见的进制转换
(1)二进制→十进制：
△(1001.101)2=1×23+1×20+1×2-1+1×2-3 =8+1+0.5+0.125=(9.625)10
(2)十六进制数、八进制数→十进制数：
△(32CF.48)16=3×163+2×162+C×161+F×160+
+4×16-1+8×16-2
=1288+512+192+15+0.25+0.03125=(13007.28125)10
△(456.124)8=4×82+5×81+6×80+1×8-1+2×8-2+4×8-3 =256+40+6+0.125+0.03125+0.0078125=(302.1640625)10

## Slide 15
将十进制数转换成二、八、十六进制数的方法：
整数除基数取余数，小数乘基数取整数。
(1)十进制数→二进制数
△（45.27）10 =(101101.010001 )2
45 /2 =22 …1
22/2=11…0
11/2 =5…1
5/2=2…1
2/2=1…0
1..2=0…1
0.27*2 =0.54 0
0.54*2=1.08 1
0.08*2=0.16 0
0.16*2=0.32 0
0.32*2=0.64 0
0.64*2=1.28 1

## Slide 16
(2)十进制数→八进制数
△（1725.6875）10=(3275.54 )8
1725/8= 215…5
215/8=26…7
26/8=3…2
3/8=0…3
0.6875*8=5.5 5
0.5*8=4.0 4

## Slide 17
2.1.2 带符号数的表示
1 原码：比较自然的表示法，最高位表示符号，0为正，1为负。优点：简单易懂。缺点：加减法运算复杂。
例：真值 X原
+0.1011 0.1011
- 0.1011 1.1011
- 1011 11011 (最高位是符号位)

## Slide 18
2 反码：为计算补码方便而引入
它的求法很简单：(负数)对原码的尾数逐位取反。
另：补码末位减1也可求得(负数)
例：X原=0.1010 X反=0.1010
X原=1.1010 X反=1. 0101

## Slide 19
3 补码：克服了原码运算的缺点，能够让符号位一起参与运算。
规则：最高位为符号位，数值位由给出数值按2取模（求补）的结果表示 。即负数“取反加一” 。
例：X原=0.1010 X补=0.1010
X原=1.1010 X补=1.0110

## Slide 20
4 移码（增码）
常用于表示定点整数
X移=X+2n，
字长n+1位，真值X平移2n
符号位为0，表示负数；符号位为1表示正数，其余各位与补码相同。
例：X原=01010 X补=01010 X移=11010
X原=11010 X补=10110 X移=00110

## Slide 21
二进制代码 | 无符号数值 | 原码值 | 反码值 | 补码值
0000 0000 0000 0001 ┆ 0111 1110 0111 1111 1000 0000 1000 0001 1000 0010 ┆ 1111 1101 1111 1110 1111 1111 | 0 1 ┆ 126 127 128 129 130 ┆ 253 254 255 | +0 +1 ┆ +126 +127 -0 -1 -2 ┆ -125 -126 -127 | +0 +1 ┆ +126 +127 -127 -126 -125 ┆ -2 -1 -0 | +0 +1 ┆ +126 +127 -128 -127 -126 ┆ -3 -2 -1

## Slide 22
（4）原码、反码表示正负数的范围（对称）：
–（2n-1）~ +（2n-1）
补码表示正负数的范围（非对称）：
– （2n）~ +（2n-1） (注意)
10 · · ·0 ~ 01· · · · 1
负数补码的表示范围比原码多一种组合。

## Slide 23: 2.1.3 定点数与浮点数
1、定点表示法
由程序设计者约定，该程序中所有数的小数点固定在同一位置不变。
① 带符号的定点小数：约定所有数的小数点的位置固定在符号位之后。
设字长= n+1位，原码表示范围为：-(1-2-n)～1-2-n
补码表示范围为：-1～1-2-n
． 0 1 0 1 1 1 0
1
数值部分
符号位
小数点

## Slide 24
② 带符号的定点整数：约定所有数的小数点的位置固定在最低数值位之后。
设字长=n+1位，
原码表示范围为： - (2n -1)～2n -1
补码表示范围为： - 2n ～2n -1
0 1 0 1 1 1 0 ．
1
数值部分
符号位
小数点

## Slide 25
浮点表示法：小数点的位置可左右浮动的表示方法。其思想来源于科学计数法。
例：△–0.0000000000000307
=-0.307*10-13=-3.07*10-14
=-30.7*10-15=-307*10-16…
浮点数的一般表示方法：
N=M*RE
其中，M为尾数（定点小数），R为基数（定点整数、二进制中R=2），E为阶码（定点整数）

## Slide 26: 浮点表示法
阶符 | 阶码位 ． | 数符 | ．尾数位
阶码
（带符号的定点整数）
尾数
（带符号的定点小数）
隐含小数点
隐含小数点

## Slide 27
E
浮点数真值：N = + R ×M
阶码
Ef E1 … Em Mf M1 … Mn
浮点数机器格式：
尾数
阶符
数符
R：阶码底，隐含约定，一般为2。
E：阶码，为定点整数，补码或移码表示。
其位数决定数值范围；
阶符表示数的大小。
M：尾数，为定点小数，原码或补码表示。
其位数决定数的精度；
数符表示数的正负。

## Slide 28
规格化：计算机规定浮点数尾数部分用纯小数形式表示。一个非规格化浮点数有多种表示形式，但规格化浮点数只有唯一的表示形式。其目的是为了提高精度。
原码规格化要求： 0.5 <= |M| < 1
即 M1=1 (0.10101)原 (1.10101)原
补码规格化要求：
-1<=M<-1/2 或 1/2<=M<1
对于正数来说，M1=1 (0.10101)补
对于负数来说，M1=0 (1.01101)补
注意 – 0.5=(1.1)补 不是一个规格化数

## Slide 29
例:△将X=-68(十进制)表示成浮点数，具体格式为：阶码为4位，尾数为8位，都用补码表示。
0
1 1 1
0 1 1 1 1 0 0
1
解：
X=-44H=-1000100B=-0.1000100*2+7
|阶码(4位)| 尾数（8位） |

## Slide 30
补码加减
补码加减相比原码加减来说，要简单一些：操作数用补码表示，连同符号位一起，结果也是用补码表示。
(X + Y)补 = X补 +Y补
(X － Y )补 = X补 + (－Y)补
其中：(－Y)补 = ((Y)补)求补
即将(Y)补连同符号位一起，取反加一

## Slide 31
基本关系式
( X + Y )补 = X补 + Y补 （1）
( X - Y )补 = X补 + (-Y)补 （2）
式（1）：操作码为“加”时，两数直接相加。
3) X= 3
Y= –2
X补=0 0011
Y补=1 1110
0 0001
（+1补码）
2) X= –3
Y= –2
X补=1 1101
Y补=1 1110
1 1011
（– 5补码）
1) X=3
Y=2
X补=0 0011
Y补=0 0010
0 0101
（+5补码）
4) X= –3
Y= 2
X补=1 1101
Y补=0 0010
1 1111
（–1补码）

## Slide 32
式（2）：操作码为“减”时，将减转换为加。
1) X= 4
Y= –5
X补=0 0100
Y补=1 1011
(-Y)补=0 0101
0 1001
（+9补码）
2) X= –4
Y= 5
X补=1 1100
Y补=0 0101
(-Y)补=1 1011
1 0111
（–9补码）
Y补 (–Y)补：
将Y补变补
不管Y补为正或负，将其符号连同尾数一起各位变反，末位加1。
即将减数变补后与被减数相加。
X补=0 0100
Y补=1 1011
X补=1 1100
Y补=0 0101

## Slide 33
2.3.2 溢出判断
运算结果若超出机器数的表示范围，称为溢出。只有同符号数相加才可能产生溢出。
9 ＋ 3 =12 11 ＋7 =18(正溢)
01001 01011
+ 00011 + 00111
01100 10010

## Slide 34
(– 9)＋( – 3) = –12 (–11)＋(–7) = –18(负溢)
10111 10101
+ 11101 + 11001
110100 101110
溢出的主要原因是：数的位数有限，结果超出给定的范围。以上的情况可以通过增加数的位数来解决。

## Slide 35
1、溢出判别逻辑之一
“溢出”＝SASBSf＋SASBSf
SA: 操作数A的符号位
SB: 操作数B的符号位
Sf: 结果的符号位
判断：如果两个正数相加的结果是负数；两个负数相加后的结果为正数，均表明发生溢出。

## Slide 36
（1）A=10 B=7
10+7 ：0 1010
0 0111
1 0001
（2）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
溢出=
SA
SB
Sf
SA
Sf
SB

## Slide 37
2、溢出判别逻辑之二
“溢出”＝Cf⊕C
Cf ：结果符号位产生的进位
C：最高有效位(符号位之后的第一位)产生的进位

## Slide 38
正确
0 0011
0 0010
（1）A=3 B=2
3+2：
0 0101
（2）A=10 B=7
10+7：
0 1010
0 0111
1 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）A= -3 B= -2
-3+(-2)：
1 1011
1 1101
1 1110
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（5）A=6 B= -4
6+(-4)：
0 0010
0 0110
1 1100
（6）A= -6 B=4
-6+4：
1 1110
1 1010
0 0100
Cf=0
C =0
Cf=0
C =1
Cf=1
C =1
Cf=1
C =0
Cf=1
C =1
Cf=0
C =0
1
1
1
1
1
1

## Slide 39
3、溢出判别逻辑之三
双符号位判断：将符号位扩大到两位
双符号位定义如下：
00----结果为正，无溢出
01----结果正溢
10----结果负溢
11----结果为负，无溢出

## Slide 40
9 ＋ 3 =12 11 ＋7 =18(正溢)
001001 001011
+ 000011 + 000111
001100 010010
(-9) ＋(-3) =-12 (-11) ＋(-7) =-18(负溢)
110111 110101
+ 111101 + 111001
110100 101110

## Slide 41
补码一位乘法
1.算法分析
X补 = X0.X1X2……Xn
（1）Y为正：Y补 = 0.Y1Y2……Yn
(XY)补 = X补(0.Y1Y2……Yn)
（2）Y为负：Y补 = 1.Y1Y2……Yn
(XY)补 = X补(0.Y1Y2……Yn)+(-X)补
（3）Y符号任意：
(XY)补 = X补(0.Y1Y2……Yn)+(-X)补Y0
符号位

## Slide 42
（4）展开为部分积的累加和形式：
(XY)补 = X补(0.Y1Y2……Yn)+(-X)补Y0
= X补(0.Y1Y2……Yn)-X补Y0
= X补(-Y0+2 Y1+2 Y2+……+2 Yn)
-1 -2 -n
= X补 -Y0+(Y1-2 Y1)+(2 Y2-2 Y2)+……
-1 -1 -2
-(n-1) -n
+(2 Yn-2 Yn)
= X补 (Y1-Y0)+2 (Y2-Y1)+2 (Y3-Y2)+……
-1 -2
+2 (0 -Yn)
-n
+2 (0 -Yn)
-n
Yn+1
= X补 (Y1-Y0)+2 (Y2-Y1)+2 (Y3-Y2)+……
-1 -2
+2 (0 -Yn)
-n
Yn+1
比较法：用相邻两位乘数比较的结果决定
+X补、-X补或+0。

## Slide 43
Yn(高位) Yn+1(低位) 操作(A补为部分积累加和)
0 0
0 1
1 0
1 1
1/2A补
1/2(A补+X补)
1/2(A补-X补)
1/2A补
( 0 )
( 1 )
(-1 )
( 0 )
3.运算实例
X=-0.1101,Y=-0.1011,求(XY)补。
初值：A=00.0000,B=X补=11.0011,
-B=(-X)补=00.1101,C =Y补=1.0101
2.比较法算法

## Slide 44
步数 条件 操作 A C
00.0000 1.0101
1）
1 0
-B
Cn
+ 00.1101
00.1101
00.0110
11.0101
2）
0 1
+B
+ 11.0011
11.1001
11.1100
111.010
3）
1 0
-B
+ 00.1101
00.1001
00.0100
1111.01
4）
0 1
+B
+ 11.0011
11.0111
11.1011
11111.0
0
Cn+1
CnCn+1
5）
1 0
-B
+ 00.1101

## Slide 45
(XY)补 = 0.10001111
4）
0 1
+B
+ 11.0011
11.0111
11.1011
11111.0
5）
1 0
-B
+ 00.1101
00.1000
1111
修正
(1)A、B取双符号位，符号参加运算；
(2)C取单符号位，符号参加移位，以决定最后是否
修正；
(3)C末位设置附加位Cn+1，初值为0，CnCn+1组成判
断位，决定运算操作；
(4)作n步循环,若需作第n+1步,则不移位,仅修正。
4.运算规则
1.0 : -B修正
0.1 : +B修正
0.0 : 不修正
1.1 : 不修正

## Slide 46
2.3.5 浮点四则运算
浮点数真值：S = + R ×M
E
阶码
Ef E1 …Em Sf M1 …Mn
浮点数机器格式：
尾数
阶符
数符
R：阶码底，隐含约定。
E：阶码，为定点整数，补码或移码表示。
其位数决定数值范围；
阶符表示数的大小。
M：尾数，为定点小数，原码或补码表示。
其位数决定数的精度；
数符表示数的正负。
尾数规格化：1/2≤ M <1
最高有效位绝对值为1

## Slide 47
1. 浮点加减运算
步骤：
1.检测能否简化操作。
判操作数是否为0
尾数为0
阶码下溢
2.对阶
例.
10.0 1
(1)对阶：使两数阶码相等(小数点实际位置对齐，
尾数对应权值相同)。
(2)对阶规则：小阶向大阶对齐。
2 ×0.1001
2 ×0.1101
2
3
11 0.1
010.01
110.1
2 ×0.01001
3
2 ×0.1101
3

## Slide 48
3.尾数加减.
(1) 1.0001
+0.1001
(4)阶码比较：比较线路或减法。
(3)对阶操作：小阶阶码增大，尾数右移。
例.AE>BE，则BE+1 BE，BM，直到BE=AE
1.1010
(2) 0.0101
+0.1101
AM + BM AM
4.结果规格化
M <1/2
1.0010
M >1
应左移规格化
应右移规格化

## Slide 49
AE-1 AE
若 Af1⊕Af2=1,则右规：
(1) 11.0001
+00.1001
11.1010
(2) 00.0101
+00.1101
01.0010
Af1Af2 A1
AM
11.1010
若 Af1Af2A1+Af1Af2A1=1,则左规：
01.0010
Af1Af2
AM
AE+1 AE

## Slide 50
2.浮点乘法运算
步骤：
1.检测操作数是否为0。
2.阶码相加。
若阶码用移码表示，相加后
浮点乘 定点加、定点乘
3.尾数相乘。
相乘前不需对阶。
设A=2 ×AM，B=2 ×BM
AE
BE
AE+BE
A×B=2 ×(AM×BM)
4.结果规格化。
一般左规。
令AE=2 +X，BE=2 +Y，
AE+BE=2 +2 +(X+Y)
n
n
n
n
-2 =2 +(X+Y)
n
n
减2 修正。
n

## Slide 51
3. 浮点除法运算
步骤：
1.检测操作数是否为0。
2. AM < BM ?
浮点除 定点减、定点除
4.尾数相除。
相除前不需对阶。
设A=2 ×AM，B=2 ×BM
AE
BE
5.结果不再规格化。
令AE=2 +X，BE=2 +Y，
AE-BE=2 -2 +(X-Y)=X-Y
n
n
n
n
+2
n
加2 修正。
n
AE-BE
A÷B=2 ×(AM
÷BM)
3.阶码相减。
若阶码用移码表示，相减后

## Slide 52
2.4 数据的校验
（1）奇偶校验
（2）海明校验
（3）循环冗余校验

## Slide 53
2.5.1 奇偶校验
待编码信息 1011 0001
奇校验编码 1011 0001
偶校验编码 1011 0001
1
0
校验位
（1）编码规则
增设1位校验位，从而使1的个数是奇或偶数
5个“1”
4个“1”

## Slide 54
2.4.3循环冗余校验(cyclic redundancy check)
校验规则：校验码除以某约定代码，能除尽则表明代码正确，否则可用余数指明出错位置。
（1）编码方法
将待编码的K位有效信息M(x)左移r位，得M(x)·xr,空出r位，以拼装将求得的r位余数。
选取一个r+1位的生成多项式G(x),对M(x)·xr做模2除。
将左移r位的待编码信息，与余数R(x)做模2加，拼接为包含有效信息在内的CRC校验码。

## Slide 55
[例]将4位有效信息（1100）编成CRC码，选择的生成多项式为（1011）
M(x)=x3+x2, 即1100（k=4）
M(x)·xr=x6+x5,即1100000（r=多项式位数-1=3）
G(x)=x3+x+1,1011(生成多项式)
M(x)·x3
G(x)
=
1100000
1011
=
1110 +
010
1011
M(x)·x3+R(X)=1100000+010=1100010

## Slide 56
111
1011
0
1100000
1011
1
0
1
1
1
1011
1
0
1011
1
0
0
M(x)·x3
G(x)
=
1100000
1011
Q(x)=1110
R(x)=10
M(x)·x3⊕R(x)=1100000⊕10
“模2运算”,可忽略进位、借位
=1100010
1100在当前生成多项式G(x)下的CRC编码为: 1100010
模2加

## Slide 57
第3章 CPU子系统
本章主要讨论：
运算器
控制器
数据通路结构
与外部的连接
指令的执行过程
CPU组成
CPU工作原理

## Slide 58
(2) 寄存器的分类
按寄存器存放的信息的类型(或使用的方式)进行分类(七类):
① 通用寄存器
一般是指可以通过程序访问的、具有多种用途的寄存器, 每一个通用寄存器有编号与之对应。
作用如: 存放数据(原始数据、中间结果、最终结果等), 也可以存放地址进行间接寻址、变址寻址等。
标识方法: 不同的CPU可能各不相同。
如: Intel8086的 AX、BX、CX、DX、DI等
PDP-11小型机的 R0、R1 、 R2等

## Slide 59
② 暂存器
暂存器不能通过程序访问, 也没有编号。
主要作用是存放指令执行过程中的中间信息。
比如:
 从一个主存单元读数据存到另一个单元, 则有以下过程 单元暂存器单元;
 为运算器两个输入端提供数据, 分两次将操作数送往两个不同的暂存器。
③ 指令寄存器 (IR)
存放从存储单元中读出的指令。
一个指令寄存器存放一条指令, 也可以设置一个指令队列, 存放多条指令

## Slide 60
④ 程序计数器 (PC、CS、IP)
用于跟踪程序的地址。
PC的初值为所要执行的程序的首地址。
如果一条指令占据1个单元, 则一条指令被读出以后, 则进行: PC+1 PC操作 ;
如果一条指令占据2个单元, 则一条指令被读出以后, 则进行: PC+2 PC操作; 依次类推。
⑤ 程序状态字寄存器(PSW)
用于记录程序指令过程中运行的状态和程序的工作方式。主要由以下两个部分构成:

## Slide 61
 特征位
 进位位C: 指令执行后, 如果结果产生进位, 则将C置为1, 否则置0;
 溢出位V: 如果运算结果产生溢出, 则将V置为1, 否则置0;
 零标志Z: 如果运算结果为0, 则将Z置为1, 否则置0;
 正负标志N: 如果运算结果为负, 则将N置为1, 否则置0;
 奇偶标志P: 如果运算结果中1的个数为奇数, 将P置为1, 否则置0; (Intel8086的规定与此相反)
以上标志位的状态是由指令执行的结果决定的。

## Slide 62
PSW的另一部分状态的设置是由编程来决定, 其典型的设置有:
 跟踪位T: 称为断点标志, 主要用于程序调试。
如果编程时, 将T置为1, 且在程序中安排一条测试指令, 当程序执行到该测试指令时, 程序将转入测试程序。
 单步标志 TF
将单步标志置1, 则程序每执行一条指令, 就产生一次内部中断。其功能主要用于程序调试。

## Slide 63
 中断允许标志或程序优先级字段:
— 中断允许标志I(或TI): 根据当前运行程序与外部中断的紧要程度, 处理器通过对该标志的设置, 决定是否响应中断请求。
— 为每一程序和中断请求设置优先级, 仅当中断请求的优先级高于正在执行的程序的优先级, 才响应中断请求。
(在微型计算机中, 一般采用前一种方式)
⑥ 地址寄存器 MAR
CPU访问存储器和访问I/O端口的地址首先存入MAR, 再由MAR送往外部地址总线。

## Slide 64
⑦ 数据缓冲寄存器 MBR (或MDR)
用于暂存CPU与存储器和外设之间通信的数据。
可以看出, MAR、MBR是CPU联系存储器和外设之间的桥梁, 如下图所示:
CPU
MAR
MBR
存储器
I/O接口和设备

## Slide 65
3.2.2 指令的一般格式
本节主要讨论：一般指令格式
常用寻址方式
面向用户指令类型
3.2.1 指令格式
指令基本格式
操作码op 地址码 D
一个
一个或几个

## Slide 66
1.指令提供地址的方式
显地址方式
隐地址方式
:指令中明显指明地址。
:地址隐含约定,不出现在指令中。
使用隐地址可以减少指令中的地址数，简化
地址结构。
指令的地址结构

## Slide 67
1. 定长操作码
各指令op的位置、位数固定相同。
2.扩展操作码
各指令op的位置、位数不固定，根据需要变化。
关键在设置扩展标志。
操作码结构

## Slide 68
例. 指令字长16位，可含有3、2、1或0
个地址，每个地址占4位。
操作码 地址码
15~ 12 11~ 8 7 ~ 4 3 ~ 0
0000 X Y Z
1110 X Y Z
...
...
...
...
1111 0000 Y Z
1111 1110 Y Z
...
...
...
...
三地址指令 15条
二地址指令 15条
1111 1111 0000 Z
1111 1111 1110 Z
...
...
...
...
一地址指令 15条
1111 1111 1111 0000
1111 1111 1111 1111
...
...
...
...
零地址指令 16条

## Slide 69
习题： 指令字长12位，每个地址占3位，要求指令系统含有4条3地址、8条2地址、180个1地址指令。

## Slide 70
操作码 地址码
11 ~ 9 8 ~ 6 5 ~ 3 2 ~ 0
000 X Y Z
011 X Y Z
...
...
...
...
100 000 Y Z
100 111 Y Z
...
...
...
...
三地址指令 4条
二地址指令 8条
101 000 000 Z
101 111 111 Z
...
...
...
...
一地址指令 64条
110 000 000 Z
110 111 111 Z
...
...
...
...
一地址指令 64条
111 000 000 Z
111 110 011 Z
...
...
...
...
一地址指令 52条

## Slide 71
3.2.3 寻址方式
是指寻找操作数地址或操作数的方式。
操作码op 立即数S
1. 立即寻址
指令直接给出操作数。
定长格式：
变长格式：
基本指令
立即数S
数在指令中，其长度固定、有限。
数在基本指令之后，其长度可变。
用来提供常数、设置初值等。

## Slide 72
操作码op 有效地址D
2. 直接寻址
指令直接给出操作数地址。
存储单元号
寄存器号
(数在M中)
(数在R中)
（1）存储器直接寻址
（直接寻址）
定长格式
D的位数有限,
限制访存范围
变长格式
基本指令
DL
DH
D的位数可覆盖
整个存储空间
S =（D）

## Slide 73
操作码op 寄存器号R
（2）寄存器直接寻址
（寄存器寻址）
格式
R所占位数少；
访问R比访问M快
S =（R）
用于访问固定的存储单元或寄存器。

## Slide 74
存储单元号
寄存器号
(数在M中)
(数在M中)
格式
3.间接寻址
指令给出操作数的间接地址。
（1）存储器间址
操作码op 间接地址D
D=0030
0060
...
0060
S
...
S =((D))
M
间址单元
地址指针

## Slide 75
操作码op 寄存器号R
（2）寄存器间址
格式
R所占位数少；R可提供全字长地址码；
修改R内容比修改M内容快。
S =((R))
指针不变(由指令指定)，指针内容可变，使同一指令可指向不同存储单元，以实现程序的循环、共享，并提供转移地址。
R=02
M
0040
0040
S
...
...
...
地址指针

## Slide 76
格式
（3）堆栈寻址
操作码op 堆栈指针SP
SP
...
S
...
S =((SP))
M
0070
...
栈顶
SP既可出现在指令中，也可隐含约定。
堆栈向上生成
压栈：
SP自动减1，再存数。
-(SP)，自减型间址。
先取数，SP再自动加1。
(SP)+，自增型间址。
出栈：

## Slide 77
3.4.3 模型机的组成与数据通路
AB
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
选择器A
移位器
选择器B
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
DB
控制逻辑
ALU
C0
接口

## Slide 78
1、部件的组成
为了使数据传送控制简单和集中, 采用:
以ALU为中心的总线结构
包括四个部分:
 ALU部件
 CPU与系统总线的连接
 寄存器组
 内总线
 ALU为内部数据传送通路的中心;
 寄存器采用独立结构;
 内总线采用单向数据总线(16位);
 与系统总线的连接通过MAR、MDR实现。
 采用同步控制方式;

## Slide 79
(1) 寄存器
① 可编程寄存器:
 通用寄存器:
R0(000)、R1(001)
R2(010)、R3(011)
 堆栈指针:
SP(100)
 指令计数器:
PC(111)
 程序状态字:
PSW(101)
条件码: C=1(有进位); V=1(有溢出); Z=1(结果为0); N=1 结果为负。
中断允许标志I: 为“1”开中断,为“0”关中断。
15 4 3 2 1 0
(可扩展) I N Z V C

## Slide 80
② 暂存器 C、D
从主存读取源操作数或源操作数地址, 使用暂存器C;
从主存读取目的操作数或目的操作数地址, 或者暂存运算结果,使用暂存器D;
③ 指令寄存器IR
存放现行指令, 指令码经数据总线直接置入IR。
④ 地址寄存器MAR
⑤ 数据寄存器MDR
实现CPU与主存的接口
MDR
输出时
输出至DB
输出至ALU的B选择器
输入时
从内总线输入
从DB输入(置入)

## Slide 81
上述寄存器所需控制信号设置:
 R0、R1、R2、R3 : 打入脉冲CPRi
 暂存器C、D : 打入脉冲CPC、CPD
 MAR :
打入脉冲CPMAR, 有效时, 接收地址;
开门信号EMAR, 有效时, 输出到AB
 MDR :
打入脉冲CPMDR, 上升沿将内部总线数据打入MDR;
置入信号SMDR, 将外部总线数据置入MDR;
开门信号W: 有效时, MDR输出到DB
 PC、SP、PSW:
打入脉冲CPPC、CPSP、CPPSW
 IR: 置入信号SIR

## Slide 82
(2) 运算部件(16位)
SN74181 4片
SN74182 1片
ALU
选择数据来源
(八选一)
选择器A
选择器B
移位器:
实现直送、左移、右移。
2. 信息通路结构及信息传输途径
控制信号:
M、S0、S1、S2、S3、+1(控制初始进位C0)
信息通路结构:
 CPU内部总线: 采用单向数据总线
 CPU外部总线(系统总线): AB、DB、CB
均采用同步控制。

## Slide 83
M
(1) 指令信息
DB
IR
AB
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
选择器A
移位器
选择器B
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
DB
控制逻辑
ALU
C0
接口
M
DB
IR
置入

## Slide 84
(2) 地址信息
AB
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
B
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
DB
控制逻辑
ALU
移位器
1) 指令地址
2) 指令地址加1
PC
打入
A
ALU
移
内
MAR
PC
A
ALU
移
内
PC
C0
打入
PC
PC
A
ALU
移位器
内总线
MAR
C0

## Slide 85
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MBR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
3) 转移地址
M
IR
R0
R0
B
ALU
移位器
内总线
PC
MAR
MDR
MDR
寄存器寻址:
R0
打入
B
ALU
移
内
PC
寄存器内容作为转移地址
(目标: 转移地址PC)

## Slide 86
寄存器间址:
R0
打入
B
ALU
移位器
内总线
MAR
AB
M
DB
置入
MDR
B
移位器
内部总线
PC
ALU
以寄存器内容作为地址访存, 从存储器中读出的数据作为转移地址
M

## Slide 87
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
IR
R0
R0
B
ALU
移位器
内总线
4) 操作数地址
寄存器寻址:
R0
R1
寄存器间址:
R0
打入
B
ALU
移
内
MAR
MAR
R1
(直接给出寄存器编号)

## Slide 88
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
变址寻址:
PC
A
ALU
移位器
内总线
MAR
PC
M
MDR
MDR
B
C
R0
R0
C
R0为变址寄存器, 取指后PC+1, 以PC值为地址读取位移量, 上图是变址流程:

## Slide 89
R0
PC
A
ALU
移位器
内总线
MAR
AB
DB
移
内总线
C
M
MDR
B
ALU
ALU
C
A
B
移位器
内总线
MAR
变址流程:
(到此, 完成了位移量送C寄存器)
M

## Slide 90
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MDR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
(3) 数据信息传送
IR
R0
R0
B
ALU
移位器
内总线
打入
R1
1) R
R:
R0
B
ALU
移
内
R1

## Slide 91
DB
M
DB
MDR
B
移位器
内总线
R2
ALU
2) R
M:
R0
打入
B
ALU
内总线
MDR
3) M
R:
M

## Slide 92
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MBR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MBR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
M
IR
R0
R0
B
ALU
移位器
内总线
4) M
M:
M(源)
R0
MDR
MDR
MDR
DB
内
I/O
ALU
5) R
I/O:
C
打入
DB
MDR
内
C
ALU
(计算目的地址)
DB
M
C
ALU
内
MDR
(目的)
C
A
I/O

## Slide 93
— 关于存储器之间的数据传送(M-M)的说明:
问题: 为什么要将从单元中取出的数据暂存到C寄存器, 然后再存入存储单元？
以下数据传送通路是否可行：
M(源)
DB
MDR
DB
M
(目的)
由于目的单元的寻址可能是存储器间接寻址, 从存储单元中读出的内容作为目标地址, 而该内容读出后需要存入MDR, 再传送到MAR。
因此, 需要将源单元内容存入另外一个寄存器(比如C), 待目标地址计算完成存入MAR后, 再将C中的内容通过MDR存入目标单元。

## Slide 94
R0~R3 R0~R3
C D C D
SP PC PSW MBR
A
移位器
B
ALU
R2
R0
R1
M
I/O
CB
内总线
C
R3
D
MAR
MDR
IR
PC
SP
PSW
AB
DB
控制逻辑
IR
R0
B
ALU
移位器
内总线
MDR
MDR
DB
6) I/O
R
打入
I/O
MDR
内
R0
ALU
I/O

## Slide 95
外设与存储器之间数据传送可以有两种方式:
7) I/O
M
① 由CPU程序控制(相当于执行数据传送指令)
B
I/O
DB
ALU
内总线
MDR
R0
如果计算机系统没有直接I/O M类指令, 采用两步进行:
R0
MDR
DB
内总线
M
ALU
B
比如: I/OM的传送过程:
I/OR0, R0M
MR0, R0I/O
; 完成I/OM
; 完成MI/O

## Slide 96
② DMA方式
DB
I/O
M
如果计算机系统提供直接I/O M类指令, 则由指令指明存储单元地址和外设接口中的端口地址, 以MDR为缓冲器:
DB
M
MDR
I/O接口
MDR
DB
CPU完成DMA控制器初始化后, 数据传送过程无需CPU控制(数据流不经过CPU)。

## Slide 97
至此, 完成了CPU设计过程的前两个步骤的工作:
1、拟定指令系统
2、确定总体结构和信息通路
这两步工作与采用组合逻辑设计方法或者微程序设计方法无关。
后面几步的工作则与设计方法有关系。

## Slide 98
组合逻辑控制器时序系统
 时序系统的作用:
时序系统用于规定操作的时间和时机
 时序控制方式:
即时序信号与操作的关系
 本模型机采用三级时序系统:
工作周期
时钟周期
工作脉冲
三者之间的关系如下图所示:

## Slide 99
指令周期
工作周期1
工作周期2
工作周期n
…
时钟周期1
时钟周期2
时钟周期m
…
工作脉冲2
工作脉冲k
....
(节拍1)
(节拍2)
(节拍m)
工作脉冲1
一个节拍
工作脉冲
指令周期
...
工作周期1
工作周期3
工作周期2
工作周期n
...

## Slide 100
组合逻辑控制器时序系统
1、工作周期
取指周期 FT
用于指令正常执行时序控制
源周期 ST
目的周期 DT
执行周期 ET
中断周期 IT
DMA周期 DMAT
用于I/O传送控制
定义以下工作周期:

## Slide 101
① 取指周期 FT
② 源周期 ST
FT周期内, 完成从内存取指令IR, 然后修改PC值(PC+1PC);
本阶段的操作与指令类型无关。
在非寄存器寻址时, 在ST时间内, 按指令指定的源寻址方式, 形成源操作数地址、读取源操作数, 并将其存入暂存器C。
FT结束时, 按操作码和寻址方式转相应工作周期。
(分寄存器寻址或非寄存器寻址)

## Slide 102
④ 执行周期 ET
主要完成:
 完成指令指定功能(如传送、运算、取转移地址送入PC等)
 后续地址MAR
③ 目的周期 DT
在非寄存器寻址时, 在DT时间内, 按指令指定的目的寻址方式, 读取目的地址(MAR)或目的操作数(暂存器D) 。
(顺序地址或转移地址)

## Slide 103
⑤ 中断周期 IT
关中断、保存断点和PSW、寻找并转入中断服务程序入口地址。
IT指CPU响应中断请求后, 直到执行中断服务程序前的一段时间。
以便返回主程序并继续执行
执行中断服务程序前, 不响应新的中断请求
包括以下工作:

## Slide 104
⑥ DMA周期 DMAT
DMAT指CPU响应DMA请求后, 到传送完一次数据。
DMA控制器接管总线权, 控制M－I/O直传。
—DMAT内的工作由DMA控制器硬件完成
上述六种工作周期之间的转换关系是:

## Slide 105
工作周期转换流程是:
FT
N
ET
DT
DMA请求?
中断请求?
Y
DMAT
IT
ST
双
转
单
Y
N

## Slide 106
(2) 取指流程
1→ST
FT0:
PC+1 PC
M IR
(3) 操作时间表
FT0:
电位型微命令
脉冲型微命令
M IR
EMAR,
R,
SIR
PC+1 PC
PC→A
DM
CPPC
1→DT
1→ET
CPFT(P)
转换
CPT (P)
CPET(P)
CPDT(P)
CPST(P)
FT0表示取指周期FT的T0节拍
S3S2S1S0MC0
(逻辑式1)
(逻辑式2)
(逻辑式3)

## Slide 107
对上述操作时间表的说明:
(1) 在FT结束以后, 信号“1→ST”、 “1→DT”、“1→ET”仅有一个有效(为“1”), 因此, 即使脉冲CPST、 CPDT、 CPET都产生, 也只会是一个工作周期触发器置为“1”, 并进入相应周期。
(2) 发出了CPFT脉冲, 但是不产生“1→FT”信号, 因此不会进入取指周期。
(3) FT结束以后进入其它工作周期, 并T0开始。虽然也发出了CPT信号, 但让“T+1”= 0, 时钟周期计数器不计数, 仍然维持T0节拍。

## Slide 108
2、传送指令
FT0:
M IR,
例1:
MOV R1 , R0 ;
ET0:
R0 R1
PC MAR
ET1:
PC+1 PC
(1) 指令流程 (P.140 MOV指令流程图)
符号标识:
SR: 源操作数寄存器寻址
DR: 目的操作数寄存器寻址

## Slide 109
源操作数
例2:
MOV (R1), (R0);
FT0:
M IR,
PC+1 PC
ST0:
R0 MAR
ST1:
M MDR C
DT0:
R1 MAR
目的地址
ET0:
C MDR
ET1:
MDR M
ET2:
PC MAR

## Slide 110
4、单操作数指令
FT0：
M IR,
例:
COM – (R0) ;
DT0：
R0 – 1 R0
、MAR
DT1：
M MDR D
ET0：
ET1：
MDR M
ET2：
PC MAR
PC+1 PC
D MDR
操作流程见 P.143。
S3S2S1S0MC

## Slide 111
按微程序方式构成的CPU的特点
 引入了程序技术, 使设计规整
 引入了存储逻辑, 使功能易于扩展
微程序控制器设计的基本步骤:
(1) 若干微命令编制成一条微指令, 控制实现一步操作;
(2) 若干微指令组成一段微程序, 解释执行一条机器指令;
(3) 微程序事先存放在控制存储器中, 执行机器指令时再取出。

## Slide 112
即:
一条机器指令用若干条微指令来解释执行
一条机器指令
µIns1 µIns2 µIns3
µInsk
...
以编码的形式存放在CPU内的微程序库中, 执行时, 读出微指令并通过译码形成电信号形式的微命令
其原理类似于:
一条高级语言指令
编译程序
机器指令1
机器指令2
机器指令i
...
存放在主存中

## Slide 113
第4章 存储器子系统
本章主要内容:
(1) 存储器的一些基本概念
(2) 存储器如何存储信息?
(3) 用存储芯片构成一定容量的存储器?
(4) 外部存储器的工作原理

## Slide 114
4.1 概述
典型结构: 三级存储体系结构
高速缓存(Cache) –主存 – 外存层次
CPU
Cache
主存
外存
 Cache: 容量小、速度高
 主存: 容量较大、速度较高
 外存: 容量大、速度慢
4.1.1 存储系统的层次结构

## Slide 115
存储器读写命令
命中
不命中
CPU访问高速缓存(Cache)和主存的工作原理:
CPU
主存
Cache

## Slide 116
4.1.2 存储器的分类
1. 按存储介质(存储信息的机理)分类
(1) 半导体存储器
 有源器件
 速度快
 非破坏性读出
主要作高速缓存和小容量主存。
 静态存储器: 利用双稳态触发器存储信息
 动态存储器: 用电容存储的电荷存储信息
 速度低
 集成度低
 功耗较大
 信息易失
适合于作为大容量主存。
 需要刷新
 集成度高
 功耗小

## Slide 117
(3) 光盘存储器
 速度慢
利用激光对光盘表面的记录模进行照射后是否出现融坑表示信息。
 容量很大
 非破坏性读出
 长期保存信息
 容量大
 长期保存信息
利用磁层上不同方向的磁化区域表示信息。
 非破坏性读出
适合于作外部存储器。
(2) 磁表面存储器
 速度慢
适合于作外部存储器。

## Slide 118
4.2 半导体存储器
存储信息原理:
 静态存储器SRAM(双极型/静态MOS型)
 动态存储器DRAM (动态MOS型)
依靠双稳态电路内部交叉反馈的机制存储信息。速度快, 功耗较大, 适合于作Cache。
依靠电容存储电荷的原理存储信息。
功耗较小, 容量大, 速度较快, 适合于作主存。
较静态存储器慢, 比外存快

## Slide 119
动态存储器的刷新
1. 刷新定义和原因
定期向电容补充电荷
刷新
动态存储器依靠电容电荷存储信息。电容电荷随时间推移将缓慢释放(泄漏), 因此需要定期向电容补充电荷, 以保持信息不变。
注意刷新与重写的区别。
破坏性读出后重写, 以恢复原来的信息
动态M, 需补充电荷以保持原来信息

## Slide 120
2. 最大刷新间隔
大多数DRAM的要求: 2ms内必须对所有动态单元刷新一遍
各动态芯片可同时刷新, 片内按行刷新(按行读)。
3. 刷新方法
刷新一行所用的时间。
 刷新周期(存取周期):
 刷新周期数:
刷新一片芯片所需的周期数由芯片矩阵的行数决定。
— 四管动态存储器, 读出时能自动补充电荷;
— 单管动态存储器, 读出时能自动重写以补充电荷;
刷新时的几个基本概念:

## Slide 121
对主存的访问
由CPU提供行、列地址，随机访问。
2ms内集中安排所有刷新周期。
CPU访存：
4.刷新周期的安排方式
死区
用在实时要求不高的场合。
动态芯片刷新：
由刷新地址计数器提供行地址，定时刷新。
（1）集中刷新
R/W
刷新
R/W
刷新
2ms
50ns
（2）分散刷新
各刷新周期分散安排在存取周期中。
R/W
刷新
R/W
刷新
100ns
用在低速系统中。

## Slide 122
2ms
（3）异步刷新
例.
各刷新周期分散安排在2ms内。
用在大多数计算机中。
每隔一段时间刷新一行。
128行
≈15.6 微秒
每隔15.6微秒提一次刷新请求，刷新一行；2毫秒内刷新完所有行。
R/W
刷新
R/W
刷新
R/W
R/W
R/W
15.6 微秒
15.6 微秒
15.6微秒
刷新请求
刷新请求
（DMA请求）
（DMA请求）

## Slide 123
— 关于存储器的组织
目的:
用不同容量和不同数量的存储器芯片构成一个存储器系统, 实现与CPU的连接。
4.3 主存储器组织

## Slide 124
4.3 主存储器组织
应解决的问题:
 芯片的选用
 地址分配
 片选逻辑
 信号线的连接
多大容量, 位数, 多少片等
将CPU提供的全部地址空间的哪些地址空间分配给所设计的存储器, 怎样分配, 电路中如何体现
如何产生芯片所需片选信号
所有信号线如何连接
线路连接的原理框图:

## Slide 125
CPU
存储芯片
2
存储芯片
1
存储芯片
n
....
地址总线
数据总线
控制总线
地址译码电路
(产生片选信号)
地址
....

## Slide 126
例1.
给出芯片地址分配与片选逻辑, 画出存储器框图
1. 计算所需芯片数
用2114(1K4)SRAM芯片组成容量为4K8的存储器。假设CPU地址总线A15~A0, 双向数据总线D7 ~D0, 读/写信号线R/W。
设计步骤:
方法1: 先扩展位数,
再扩展单元数
2片1K4
1K8
4组1K8
4K8
8片
方法2: 先扩展单元数,
再扩展位数
4片1K4
4K4
2组4K4
4K8
8片
位扩展
单元扩展或字扩展

## Slide 127
存储器寻址逻辑
2. 地址分配与片选逻辑
芯片内的寻址系统
芯片外的地址分配与片选逻辑
为芯片分配哪几位地址, 以便寻找片内的存储单元.
由哪几位地址形成芯片选择逻辑, 以便寻找芯片.
存储空间分配:
本例假设: 4KB存储器在16位地址空间(64KB)中占据任意连续区间。
即本4KB占据64KB的哪4K空间?

## Slide 128
低位地址分配给芯片, 高位地址形成片选逻辑。
64KB
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
1K×4
需12位地址寻址：
4KB
A15…A12A11A10A9……A0
A11～A0
0 0 0 …… 0
0值
0 0 1 …… 1
0 1 1 …… 1
1 0 1 …… 1
0 1 0 …… 0
1 0 0 …… 0
1 1 0 …… 0
1 1 1 …… 1
片选
芯片地址

## Slide 129
1K
A9～A0
CS0
A11 A10
1K
A9～A0
CS3
A11 A10
1K
A9～A0
CS1
A11 A10
1K
A9～A0
CS2
A11 A10
低位地址分配给芯片, 高位地址形成片选逻辑。
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑

## Slide 130
3.连接方式
（1）扩展位数
4
1K×4
1K×4
4
10
1K×4
1K×4
4
10
1K×4
1K×4
4
10
4
1K×4
1K×4
4
10
4
4
A9~A0
D7~D4
D3~D0
4
4
R/W
A11 A10
CS3
A11 A10
CS0
A11 A10
CS1
A11 A10
CS2
（2）扩展单元数
（3）连接控制线
（4）形成片选逻辑电路

## Slide 131
即每一组的连接详图(如0组):
2114
(1K4)
2114
(1K4)
D7D6 D5D4 D3D2 D1D0
D3D2 D1D0
D7D6 D5D4
R/W
WE
地址总线
A9~A0
A11
A10
CS0
CS
CS
+
A11
A10

## Slide 132
某半导体存储器，按字节编址。其中，0000H～ 07FFH为ROM区，选用EPROM芯片（2KB/片）；0800H～13FFH为RAM区，选用RAM芯片（2KB/片和1KB/片）。地址总线A15～A0（低）。给出地址分配和片选逻辑。
例2.
1.计算容量和芯片数
ROM区：2KB
RAM区：3KB
存储空间分配：
2.地址分配与片选逻辑
先安排大容量芯片（放地址低端），再安排小容量芯片。
便于拟定片选逻辑。
共3片

## Slide 133
A15A14A13A12A11A10A9…A0
0 0 0 0 0 0 …… 0
0 0 0 0 0 1 …… 1
0 0 0 0 1 1 …… 1
0 0 0 1 0 0 1 … 1
0 0 0 0 1 0 …… 0
0 0 0 1 0 0 0 … 0
低位地址分配给芯片，高位地址形成片选逻辑。
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑
2K
2K
1K
A10～A0
A10～A0
A9～A0
CS0
CS1
CS2
A12A11
A12A11
A12A11
5KB需13位地址寻址：
ROM
A12～A0
64KB
1K
2K
2K
RAM
A10
A15A14A13为全0

## Slide 134
CPU
地址总线
2K
RAM
2K
ROM
1K
RAM
数据总线
D7~D0
D7~D0
D7~D0
CS
CS
CS
R/W
A10~A0
A10~A0
A9~A0
A12 A11
A12 A11
A12 A11 A10

## Slide 135
设计一半导体存储器，其中ROM区4KB，选
用ROM芯片（4K×4位/片）；RAM区3KB，选用RAM
芯片（2KB/片和1K×4位/片）。地址总线A15～A0
（低），双向数据总线D7～D0（低），读/写线
R/W。
作业：
1.给出芯片地址分配和片选逻辑式
2.画出该存储器逻辑框图（各芯片信号线的连接
及片选逻辑电路，
注意：ROM的数据端是单向（出），不使用R/W；
片选低电平有效）。

## Slide 136
1K×4
1K×4
2K×8
4K×4
4K×4
需13位地址寻址：
7KB
A15…A12A11A10A9……A0
A12～A0
0 0 …… 0
0值
0 1 1 …… 1
1 0 1 …… 1
1 1 0 1 …… 1
1 0 0 …… 0
1 1 0 0 …… 0
片选
芯片地址
低位地址分配给芯片，高位地址形成片选逻辑。
芯片 芯片地址 片选信号 片选逻辑
4K
2K
1K
A11～A0
A10～A0
A9～A0
CS0
CS1
CS2
A12
A12A11
A12A11A10

## Slide 137
4
4K×4
4K×4
4
12
2K×8
4
11
4
1K×4
1K×4
4
10
4
A11~A0
R/W
A12
CS0
A12 A11
CS1
A12 A11 A 10
CS2
D7~D4
D3~D0
4
4

## Slide 138
3 磁记录方式
1.定义
写电流波形的组成方式。
解决
提高可靠性
：增大写波幅度，以提高读出
信号幅度。
内同步，即能从自身读出信号序列中提取同步信号，以区分位单元。
提高记录密度
减少转变区数目，使位单元长度缩短。
具有自同步能力。

## Slide 139
（1）不归零-1制（NRZ1）
写1时电流变，写0时电流不变。
0 0 1 1 0 1
I
0
t
转变区少，无自同步能力。
（2）调相制（PE）
I
0
t
0 0 1 1 0 1
写1时电流正跳变，写0时电流负跳变。
转变区多，有自同步能力。
用于常规磁带机。
2.实用记录方式的特点与应用

## Slide 140
（3）调频制（FM）
I
0
t
0 0 1 1 0 1
写1时电流变二次，写0时电流变一次。
转变区多，有自同步能力。
用于早期磁盘。

## Slide 141
写1时位单元中间电流变，相邻的0交界处电流变。
转变区少，有自同步能力。
用于磁盘。
（4）改进型调频制（MFM）
I
0
t
0 0 1 1 0 1
可压缩位单元长度：
I
0
t
0 0 1 1 0 1
（5）群码制（GCR）
记录码中连续的0不超过2个；
记录码按NRZ1方式写入。
转变区少，有自同步能力。
用于数据流磁带机。

## Slide 142
(2) 存储容量
非格式化容量:
格式化容量:
总位数
(用位密度计算)
有效位数
(用扇区內的数据块长度计算)
2. 技术指标
道密度:
(1) 记录密度
位密度:
单位长度内的磁道数。
磁道上单位长度内的二进制代码数。
记录密度决定了存储容量。
— 关于格式化:
不同计算机系统对磁表面存储器的信息记录的格式有不同要求（划分扇区等)

## Slide 143
(3) 速度指标
平均存取时间
磁带: 平均等待时间
磁盘: 平均定位、平均旋转时间
衡量查找速度 ms
数据传输率
衡量读/写速度 bit/s或Byte/s
从磁盘中读数据到主存的速度
或
从主存写数据到磁盘的速度
信息记录的格式取决于不同操作系统以及操作系统的不同版本。因此为满足不同计算机系统的要求, 磁表面存储器出厂时, 未设置信息记录格式。装机时, 按所使用操作系统设置信息记录格式, 即格式化。

## Slide 144
磁道
盘片旋转一周的磁头作用区
最外层为0道。
扇区
各磁道的线速度不同, 外道线速度高, 内道线速度低, 因此, 外道的信息密度低于内道的信息密度。
注: 各磁道容量相同, 各道位密度不同, 内圈位密度最高。

## Slide 145
 非格式化容量
= 面数(道数/面)内圈周长圈位密度
 格式化容量
= 面数(道数/面)(扇区数/道)(字节数/扇区)
比如: PC机3.5英寸高密度软盘格式化容量为:
容量= 2面80道/面18扇区/道512B/扇区=1.44MB

## Slide 146
[例]某双面磁盘，4个盘片，每面有200道，内层磁道周长为50mm，内道每0.5mm划分为1个扇区(50B)，内层位密度1000b/mm，转速3000r/m：
（1）该磁盘存储容量是多少？（非格式化和格式化）
（2）磁盘的数据带宽是多少？
解答：
（1）非格式化容量=
=80Mb=10MB
格式化容量=
=8MB
（2）转速=3000r/m=50r/s
带宽=
4
×2
×200
×50
×1000b
4
×200
×2
×(50÷0.5)
×50B
50r/s
×(50÷0.5)
×50B
=250KB/s

## Slide 147
Cache的作用：解决CPU与主存速度不匹配的矛盾，提高CPU读取指令和数据的速度。
高速缓冲存储器(Cache)
程序执行的时间局部性规律：数据/代码被访问后, 近期被再次访问的概率, 大于近期未被访问的数据/代码被访问的概率。

## Slide 148: Cache的特点
Cache是指位于CPU和主存之间的一个高速小容量的存储器，一般由SRAM构成。
Cache功能：用于弥补CPU和主存之间的速度差异，提高CPU访问主存的平均速度。
设置Cache的理论基础，是程序访问的局部性原理。
Cache的内容是主存部分内容的副本，Cache的功能均由硬件实现，对程序员是透明的。

## Slide 149: Cache的工作原理
Cache、主存与CPU的关系
Cache的速度比主存快5－10倍。

## Slide 150: 主存与Cache的地址映射方式
讨论的问题：如何根据主存地址，判断Cache有无命中并变换为Cache的地址，以便执行读写。有三种地址映射方式：
  1、直接映射
  2、全相联映射
  3、组相联映射

## Slide 151
组号 | 0页
组号 | 1页
… | …
组号 | 15页
0页
1页
…
15页
16页
17页
…
31页
2032页
2033页
…
2047页
…
…
第0组
第1组
第127组
主存组号 | 组内页号 | 页内地址
7位 Cache
7位 4位 9位
0000001 1111 01~010
定位Cache页，读取组号
相等吗？
据此判断内存目标页是否在Cache中
1、直接映射

## Slide 152: 全相联映射
标记 | 0页
标记 | 1页
… | …
标记 | 15页
11位 Cache
0页
1页
…
15页
16页
…
2046页
2047页
主存
主存标记 | 页内地址
11位 9位
将主存页标记与Cache页标记比较，判断主存页是否已映射到缓存
Na=20，每页512字节
00000011111 010010010

## Slide 153: 组相联映射
主存和Cache都分成若干组，每组若干数据块。主存每组包含的数据块数量与Cache组数是一样的。主存中的每一个数据块都可以映射到Cache特定分组中的任意一个Cache数据块位置。

## Slide 154
00000011 111 01~010
标记 | 0页
标记 | 1页
标记 | 2页
标记 | 3页
… | …
标记 | 12页
标记 | 13页
标记 | 14页
标记 | 15页
0组
0页
1页
…
7页
8页
9页
…
15页
16页
17页
…
…
2045页
2046页
2047页
组0
组1
组255
组号 | 组内页号 | 页内地址
8位 Cache
8位 3位 9位
主存地址
在Cache组内比较标记字段
组相联映射 Na=20，每页512字节
定位到Cache7组
据此判断所在内存页是否已映射到缓存中
组间：直接映射
组内：全相联映射
1组
6组
7组

## Slide 155
某计算机的Cache共有16块，采用2路组相联映射方式（即每组2块）。每个主存块大小为32字节，按字节编址。主存129号单元所在主存块应装入到的Cache组号是 ( )
第4组
129/32=4…1,主存第4块，Cache共8组，4%8=4

## Slide 156
本章主要内容:
第五章 输入/输出系统
I/O接口以及总线的基本概念
DMA方式及其接口组成和设计方法
中断方式及其接口组成和设计方法

## Slide 157
5.1 概述
I/O接口指主机和外设的交接部分, 位于系统总线和外设之间。
接口1
外设1
CPU
系统总线(包含地址/数据/控制总线)
接口2
外设2
接口n
外设n
.....
.....

## Slide 158
总线的基本概念
1. 定义
一组能为多个部件分时共享的信息传送线路。
2. 特点
分时、共享。(即设备公用且分时占有总线)
3. 实体
一组传送线与相应控制逻辑

## Slide 159
4. 总线分类
(1)按功能分类
① 数据总线
② 地址总线
③ 控制总线
(2)按数据传输格式分类
① 并行总线：同时传送各位信息。
② 串行总线：分时逐位传送各位信息。

## Slide 160
(4)按结构层次分类
① CPU内部总线
CPU芯片内寄存器与算逻部件之间互连的总线。
② 片级总线 (局部总线)
连接CPU和外围控制芯片。例如CPU通过存储总线与主存相连。
分为地址、数据、控制线。
③ 系统总线(板级总线)
计算机系统内各功能部件之间, 或各插件板之间互连的总线。
分为地址、数据、控制线。

## Slide 161
① 直接程序传送接口(查询传送)
(该接口中也可以有查询方式)
(3) 按I/O传送控制方式划分
② 中断接口
③ DMA接口
(可插入中断作DMA善后处理)

## Slide 162
5.4 中断方式及接口
5.4.1 中断方式的基本概念
1. 定义
CPU暂时中止现行程序的执行, 转去执行为某个随机事件服务的中断处理程序。处理完后自动恢复原程序的执行。
2.实质与特点
(1) 实质
程序切换
切换方法:
保存断点, 保护现场;
恢复现场, 返回断点。
切换时间:
一条指令结束时切换。
保证程序的完整性。

## Slide 163
3. 中断响应
(1) 响应条件
 外设提出请求, 且未被屏蔽;
1) 非向量中断
将服务程序入口地址组织在查询程序中; 中断响应时, CPU转入执行一个查询程序, 查询中断源, 转入相应服务程序。比如前述的软件判优方式。
(2) 如何获取中断服务程序的入口地址
 CPU处于开中断状态;
 一条指令(非停机指令)结束;
 无故障、无DMA等优先级更高的请求

## Slide 164
2) 向量中断
将服务程序入口(中断向量)组织在中断向量表中; CPU响应时由硬件直接产生相应向量地址, 按地址查表, 取得服务程序入口, 转入相应服务程序。
 中断向量:
服务程序入口地址、服务程序状态字
 中断向量表:
存放中断向量的表(一段存储区)
 向量地址:
访问向量表的地址
例1. 模型机向量表(从主存2#单元开始安排)
存储器按字编址。一个入口地址16位, 占一个编址单元。

## Slide 165
例2. IBM PC向量表
存储器按字节编址, 一个入口地址32位, 占4个编址单元。
(从主存0#单元开始安排)
2#
向量表
入口地址0
入口地址1
3#
0号中断源
1号中断源
向量地址=中断号+2
(单元地址)
向量地址=中断号4
现代计算机一般具有向量中断功能, 也可结合非向量中断方式扩展中断源。
0#
向量表
入口偏移0
入口基址0
4#
0号中断源
1号中断源
入口偏移1
入口基址1
8#

## Slide 166
向量中断方式: 中断响应流程
(3) 响应过程
发响应信号INTA, 进入中断周期
关中断, 保存断点和CPU现场
获得中断号, 转换为向量地址, 查询中断向量表
取中断向量, 转中断服务程序
中断隐指令操作(硬件完成)

## Slide 167
5.5 DMA方式及接口
5.5.1 DMA方式基本概念(第三章 已有描述)
 定义
直接依靠硬件实现主存与I/O间的数据传送,
传送期间不需CPU程序干预。
DMA —
Direct Memory Access
1) 传送发生在I/O与主存之间；
2) 由DMA控制器控制传送, DMA控制器接管总线权,传送完毕再交还总线权。
3) 传送期间只要CPU不访存, DMA与CPU可并行操作。
4) 传送前和传送后需要程序干预。

## Slide 168
DMA的特点:
1)数据传送由硬件直接控制实现，不依靠执行程序指令来实现。
2）响应随机请求的方式，DMA周期的插入不影响CPU的执行状态，CPU可以继续执行自己的程序。
3）CPU不必切换程序，不存在保存断点、恢复现场、恢复断点等操作。

## Slide 169
处理器
外设
存
储
器
总线
接口
DMA
控制器
逻辑断开
DMA传送
向CPU提出DMA请求
CPU响应DMA请求
DMA传送过程示意:

## Slide 170
 过程 (三个阶段)
主程序实现初始化(对DMA控制器);
程序准备:
中断处理程序判断传送的正确性。
硬件实现存储器
I/O ;
DMA传送:
善后处理:
 应用
用于高速、简单、批量数据传送。
 传送方式
 单字传送:
DMA的依次请求, 传送一个数据块。
DMA的依次请求, 传送一个字节或一个字。
 成组传送:

## Slide 171
若显示规格为25行×80列，
（1）A/N方式
VRAM内容：
基本容量=25×80=2KB
1.显存内容和容量
字符的编码（ASCII码）
VRAM容量：
（一字节存放一字符编码）
（2）APA方式
图形的象点代码
VRAM内容：
（一位存放一点，单色）
VRAM容量：
若显示规格为640点×200线，
基本容量=
8
640×200
若考虑字符属性，显存容量增加。
=16KB
若考虑颜色
分辨率不变：
颜色
容量
容量不变：
颜色
分辨率